## Slide 1: PowerPoint 9: Offer a chyfarpar a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o baratoi offer a chyfarpar a ddefnyddir ar gyfer teilsio waliau a lloriau. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Adnabod a disgrifio’r offer a’r cyfarpar cywir sydd eu hangen i deilsio wal.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Offer a chyfarpar a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Rydych chi wedi cael y dasg o deilsio sblasgefn mewn cegin (senario).
Mae’r sleid ganlynol yn nodi’r offer a’r cyfarpar a allai fod eu hangen i gwblhau’r gweithgaredd hwn.
Gweler Taflen Waith 22.

## Slide 4: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Offer torri teils sy’n gweithio â llaw
Trywel teilsio danheddog
Trywel bwced
Gefeiliau ag olwynion i dorri teils
Gwn selio
Llif deils
Morthwyl(ion)
Carreg carborwndwm/bloc rhwbio
Ysgrifelli
Bloc meitr
Lefel saer
Cynion
Ffeil deils
Offeryn trimio (torrwr trim teils)
Haclif
Sgriwdreifars
Cyllyll y gellir eu tynnu’n ôl
Tâp/pren mesur
Llinell sialc
Sgwâr
Gwesgi
Fflôt growt
Washboy a fflôt sbwng
Crafwr

## Slide 5: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Offer torri teils sy’n gweithio â llaw
Mae’r torwyr hyn yn cynnwys olwyn sgorio sy’n torri i mewn i’r arwyneb gwydrog ac yn darparu llinell i dorri’r deilsen gan ddefnyddio gwasgedd o’r torrwr.
https://vitrex.co.uk

## Slide 6: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Trywel teilsio danheddog
Mae trywel danheddog, a elwir weithiau’n drywel rhiciog, yn cael ei ddefnyddio gan deilsiwr i roi adlyn teils ar arwyneb cefndir.
Oherwydd y nifer o wahanol feintiau o deils sydd ar gael, rhaid i’r teilsiwr ddefnyddio rhicyn o’r maint cywir sy’n gysylltiedig â maint y deilsen sy’n cael ei defnyddio.

## Slide 7: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Trywel bwced
Mae tryweli bwced yn amrywio o ran maint a siapiau, ac yn cael eu defnyddio gan lawer o grefftau gwlyb.

## Slide 8: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Gefeiliau ag olwynion i dorri teils
Mae’r olwynion ar rai dyluniadau ar gyfer sgorio porslen a gall teils ceramig ddyblu fel torrwr wrth eu gwasgu gyda’i gilydd ar y deilsen.

## Slide 9: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Gwn selio
Mae teilsiwr yn defnyddio gwn selio i roi sêl gwrth-ddŵr o amgylch baddonau a chawodydd, yn ogystal â wynebau gweithio mewn ceginau a chorneli mewnol mewn mannau gwlyb.

## Slide 10: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Llif deils
Gellir newid y llafnau ac maent yn addas ar gyfer torri teils ceramig yn unig.
https://vitrex.co.uk

## Slide 11: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Morthwyl(ion)
Ar gyfer teilsiwr sy’n ymwneud â gwaith adnewyddu/atgyweirio, gall cael amrywiaeth o forthwylion mewn pecyn offer helpu i wneud prosiect teilsio yn haws i weithio arno. Defnyddir gyrdd a morthwylion i dynnu teils a hoelion.
Gordd
Morthwyl hollt
Morthwyl lwmp

## Slide 12: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Carreg carborwndwm/bloc rhwbio
Mae ganddo ddau faint o raean: un ochr arw ac un ochr lyfn.
Mae’n dda i’w ddefnyddio ar deils ceramig.

## Slide 13: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Ysgrifelli
Gall fod yn anodd defnyddio ysgrifell o ansawdd isel gan fod angen i’r blaen fod yn ddigon caled i dreiddio drwy’r gwydredd.
https://www.vitrex.co.uk

## Slide 14: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Bloc meitr
Mae teilsiwr yn defnyddio’r rhain i dorri trim teils o gwmpas ffenestri, drysau a cholofnau.

## Slide 15: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Lefel saer
Mae teilsiwr yn defnyddio lefelau ar gyfer gwirio arwynebau, gosod llinellau canol, gosod estyll, trosglwyddo seilnodau a gwirio gwaith yn gyffredinol wrth iddo fynd rhagddo

## Slide 16: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Cynion
Gall cynion hefyd fod yn fath SDS sy'n cael eu defnyddio mewn driliau mecanyddol i waredu â deunydd trwm.

## Slide 17: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Ffeil deils
Yn dda ar gyfer siapio teils ceramig.
Yn cael ei defnyddio ar gyfer tynnu symiau bach o ddeunydd teils ceramig yn unig.

## Slide 18: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Offer trimio (torrwr trim teils)
Dim ond trim fflat y gall yr offeryn hwn ei dorri ac nid trim ar i fyny. Fe’i defnyddir y tu mewn i agoriadau ffenestri a drysau lle mae angen haclif a blwch meitr.
https://www.protilertools.co.uk

## Slide 19: Offer a chyfarpar a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Haclif ( haclif fach)
Defnyddir hon ar y cyd â blwch meitr i dorri trim teils.

## Slide 20: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Sgriwdreifars
Gall teilsiwr ddefnyddio sgriwdreifar ar gyfer gwahanol weithrediadau yn ystod y gwaith ar y safle.

## Slide 21: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Cyllyll y gellir eu tynnu’n ôl
Mae teilsiwr yn eu defnyddio i agor pecynnau, i finiogi pensiliau ac i dorri pilenni datgysylltu.

## Slide 22: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Tâp/pren mesur
Defnyddir i osod allan a mesur ar gyfer torri teils.

## Slide 23: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Llinell sialc (a sialc)
Offeryn pwysig ar gyfer gosod allan gwaith teilsio, fel darparu llinell weladwy rhwng seilnodau i helpu’r teilsiwr wrth osod estyll allan.

## Slide 24: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Sgwâr
Mae teilsiwr yn defnyddio sgwariau i osod llinellau canol cyn teilsio lloriau, neu i farcio lleoliad blwch cefn trydanol ar deilsen.

## Slide 25: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Gwesgi
Mae’n syml i’w ddefnyddio wrth roi growt ar uniadau teils.
https://www.vitrex.co.uk

## Slide 26: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Fflôt growt
Bydd y sbwng neu’r arwyneb rwber yn sicrhau nad yw’r deilsen yn cael ei chrafu wrth osod growt ar waith teils sydd wedi’i osod.

## Slide 27: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Washboy a fflôt sbwng
Mae ganddo arwynebedd mawr, felly mae’n dda i’w ddefnyddio ar ardaloedd mawr o deils sydd newydd gael eu growtio.
https://www.vitrex.co.uk/

## Slide 28: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Crafwr
Mae crafwr yn offeryn syml ond effeithiol sy’n cael ei ddefnyddio gan deilsiwr i baratoi cefndiroedd ac ar gyfer gwaith glanhau.

## Slide 29: Offer pŵer teilsio
Torrwr teils trydan
Padl a dril cymysgu
Dril di-wifr

## Slide 30: Offer pŵer teilsio
Torrwr teils trydan
Defnyddir yn bennaf ar gyfer torri siapiau lletchwith mewn teils, fel o amgylch socedi.

## Slide 31: Offer pŵer teilsio
Padl a dril cymysgu
Mae teilsiwr yn defnyddio’r peiriannau hyn i gymysgu symiau mawr o adlynion teils a growtiau.

## Slide 32: Offer pŵer teilsio
Dril di-wifr
Bydd teilsiwr yn defnyddio dril di-wifr i dorri tyllau craidd, a sgriwio estyll ar waliau.

## Slide 33: Offer ategol
Sbwng
Rholer a hambwrdd
Brwshis
Estyllen osod/mesurydd
Hoelion/sgriwiau
Cadachau sgleinio
Bwcedi
Cymhorthion symud a thrin
Gorchuddion gwarchodol

## Slide 34: Offer ategol
Sbwng
Yn cael ei ddefnyddio i lanhau growt gormodol oddi ar waith teils

## Slide 35: Offer ategol
Rholer a hambwrdd
Mae teilsiwr yn eu defnyddio i baratoi cefndiroedd gyda phreimars cyn gosod gwaith teils.

## Slide 36: Offer ategol
Brwshis
Yn cael ei gyfeirio ato’n aml fel gwaith da o ran cadw trefn, mae defnyddio brwsh yn cynnal amgylchedd gweithio glân a diogel.

## Slide 37: Offer ategol
Estyllen osod/mesurydd
Yn draddodiadol, mae pren yn cael ei ddefnyddio a’i osod ar y cefndir gyda hoelion neu sgriwiau.
Ar gyfer cefndiroedd maen, mae angen dril morthwyl a bit dril gwaith maen.

## Slide 38: Offer ategol
Hoelion/sgriwiau
Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i osod amrywiaeth o gydrannau teils fel byrddau sment ac estyll gosod.

## Slide 39: Offer ategol
Cadachau sgleinio
Dylai’r cadachau fod yn rhydd o faw ac yn ddigon meddal i beidio â chrafu’r teils.

## Slide 40: Offer ategol
Bwcedi
Defnyddir bwcedi i gymysgu a chario adlyn, growt a dŵr.

## Slide 41: Offer ategol
Cymhorthion symud a thrin
Gall defnyddio cymhorthion trin helpu i atal straen ac anafiadau i’r asgwrn cefn.

## Slide 42: Offer ategol
Gorchuddion gwarchodol
Gellir defnyddio haen i ddiogelu wynebau gweithio mewn ceginau, a gellir defnyddio gorchuddion llwch i warchod carpedi.
Gorchuddion llwch

## Slide 43
Unrhyw gwestiynau?