## Slide 1: PowerPoint 14: Storio deunyddiau a chydrannau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o bwysigrwydd storio deunyddiau a chydrannau teilsio waliau a lloriau yn gywir. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y myfyriwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi’r dull cywir o storio amrywiaeth o ddeunyddiau a chydrannau. Deilliant 2: Nodi amrywiaeth o ddeunyddiau a chydrannau sy’n ymwneud â storio deunyddiau teilsio waliau a lloriau. Deilliant 3: Bod â dealltwriaeth o’r ystyriaethau sydd angen eu cymryd wrth storio deunyddiau a chydrannau teilsio waliau a lloriau.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Pwysigrwydd storio cywir Mae teilsio waliau a lloriau, fel llawer o waith adeiladu arall, yn gofyn am lawer o ddeunyddiau a chydrannau sy’n dueddol o gael eu difrodi os nad ydynt yn cael eu storio’n gywir. Mae deunyddiau nid yn unig yn ddrud ond hefyd yn cael eu cynhyrchu o adnoddau naturiol, felly mae angen gofal i beidio â chynhyrchu gwastraff diangen sy’n ddrwg i’n hamgylchedd.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 4: Storio gwahanol ddeunyddiau a chydrannau Mae deunyddiau a chydrannau teilsio waliau a lloriau yn cael eu cynhyrchu a’u storio mewn gwahanol ffyrdd yn ôl y ffordd y dylid eu defnyddio. Mae gan wahanol fathau o ddeunyddiau nodweddion gwahanol:
Cyflwyniad PowerPoint
rhydd
mewn bagiau
mewn blychau
dalennau
darnau hir
deunyddiau wedi'u rholio
cynwysyddion ac ategolion.

## Slide 5: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: rhydd
Cyflwyniad PowerPoint
Agregau
Tywod (agregau mân)
Cerrig mân (agregau bras)
Fel arfer, mae agregau’n cael eu danfon mewn wagenni codi, er bod bagiau 1 tunnell ar gael y dyddiau hyn y gellir eu trin â chraen. Dylid storio’r agregau ar sylfaen goncrid, gyda goleddf i ganiatáu i unrhyw ddŵr ddraenio i ffwrdd.
Dylid lleoli storfeydd oddi wrth goed er mwyn diogelu agregau rhag cael eu halogi gan ddail a sbwriel. Mae’n syniad da gorchuddio agregau â tharpolin neu ddalenni plastig.

## Slide 6: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: rhydd
Cyflwyniad PowerPoint
Bagiau swmp
Sylfaen goncrid

## Slide 7: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: mewn bagiau
Cyflwyniad PowerPoint
Adlyn teils
Growt
Cyfansoddyn llyfnu
Sment
Plastr
Mae deunyddiau wedi’u bagio ar gael mewn bagiau 25kg fel arfer. Mae’r bagiau wedi’u gwneud o haenau niferus o bapur gyda leinin polythen. Rhaid bod yn ofalus i beidio â thyllu’r bagiau cyn eu defnyddio. Dylid storio pob bag, os yw’n cael ei ddadlwytho â llaw, mewn sied wedi’i hawyru, sy’n dal dŵr, ar lawr sych ar baledau. Os yw’n cael ei ddadlwytho gan graen, dylid trosglwyddo’r bagiau i’r sied a defnyddio’r un dull storio.

## Slide 8: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: mewn bagiau
Cyflwyniad PowerPoint
Deunydd mewn bagiau yn cael ei storio y tu mewn ac oddi ar y llawr
Deunydd mewn bagiau yn cael ei storio y tu allan ac oddi ar y llawr wedi’i orchuddio â dalen blastig

## Slide 9: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: mewn blychau
Cyflwyniad PowerPoint
Masgiau llwch
Trimiau
Teils
Sgriwiau
Hoelion
Nytiau a bolltau
Mae llawer o ddeunyddiau a chydrannau’n cael eu pecynnu i’w gwneud yn haws eu storio a dod o hyd iddynt. Mae enw, maint a nifer yr eitemau wedi’i farcio ar y pecyn. Dylid storio eitemau sydd mewn blychau mewn man sych, ar silffoedd, raciau neu baledau oddi ar y llawr.

## Slide 10: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: mewn blychau
Cyflwyniad PowerPoint
Eitemau mewn blychau yn cael eu storio ar raciau silffoedd

## Slide 11: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: dalennau
Cyflwyniad PowerPoint
Plastrfwrdd
Pren haenog
Byrddau sment
Dylid storio plastrfwrdd a phren haenog mewn lle cynnes a sych, wedi’u pentyrru’n wastad ar sgids coed i’w hatal rhag sigo a chaniatáu i aer gylchredeg. Weithiau caiff dalennau eu storio ar eu hymylon mewn raciau arbennig. Ni ddylid eu storio’n pwyso yn erbyn wal oherwydd, ar ôl cyfnod o amser, efallai y byddant yn plygu.

## Slide 12: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: dalennau
Cyflwyniad PowerPoint
Dalennau wedi’u storio ar yr ymyl yn dynn yn erbyn y wal
Dalennau wedi’u storio ar gynalyddion ymyl

## Slide 13: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: darnau hir
Cyflwyniad PowerPoint
Pren
Trim
Pibell
Cwndid
Pibellau dŵr glaw
Dylid storio’r pren yn llorweddol, oddi ar y llawr, gyda sgids coed i’w hatal rhag anffurfio a chaniatáu i aer gylchredeg.
Lle bo modd, dylid diogelu pren rhag y tywydd, naill ai ar raciau wedi’u gorchuddio neu wedi’u gorchuddio â gorchuddion gwrth-ddŵr.

## Slide 14: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: darnau hir
Cyflwyniad PowerPoint
Pren wedi’i storio ar gynalyddion
Pibellau wedi’u storio ar blociau

## Slide 15: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: deunyddiau wedi’u rholio
Cyflwyniad PowerPoint
Pilen ddatgysylltu
Pilen doi
Gorchuddion plastig
Pilen atal lleithder
Mae angen storio’r math hwn o ddeunydd ar ei sefyll er mwyn ei ddiogelu rhag cael ei wasgu gan roliau eraill ar ei ben.
Mae angen eu hamgáu mewn ffrâm i’w hatal rhag disgyn drosodd.

## Slide 16: Math o ddeunyddiau a’r dull o’u storio: cynwysyddion ac ategolion
Cyflwyniad PowerPoint
Mae cemegion adeiladu, fel preimars, cyfryngau bondio a deunyddiau selio, yn cael eu pecynnu mewn cynwysyddion. Gallant gynnwys cynhwysion peryglus, felly rhaid eu storio mewn cwpwrdd COSHH.
Mae tybiau o adlyn sydd wedi’i gymysgu’n barod yn hawdd i’w pentyrru ar ben ei gilydd. Ni ddylid pentyrru ond pedwar neu bump o dybiau ar ben ei gilydd, gan y gallai pwysau mwy o dybiau wasgu’r rhai isaf.

## Slide 17: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
Wrth storio deunyddiau a chydrannau teilsio waliau a lloriau, mae wyth pwynt i’w hystyried.
1. Lleoliad
2. Mynediad
3. Diogelwch
4. Oes silff
5. Cylchdroi stoc
6. Cynnal a chadw’r ardal
7. Adnabod
8. Cludiant

## Slide 18: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
1. Lleoliad
Cyn i unrhyw waith ddechrau, yn ystod y cam cynllunio, mae’n bwysig canfod y lle gorau posibl i storio eich deunyddiau: gan ddechrau gyda’r lleoliad.
Storiwch deunyddiau ger y man gweithio.
Storiwch ar arwyneb fflat, glân.
Deunyddiau i wrthsefyll y tywydd os ydynt yn cael eu storio y tu allan.
Peidiwch â storio ar draws allanfeydd tân a/neu fannau mynediad ac ymadael.
Gwiriwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer storio’r cynnyrch yn gywir.

## Slide 19: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
2. Mynediad
Un broblem gyffredin ar safleoedd adeiladu yw sicrhau y gellir cael nwyddau wedi’u danfon yn ddiogel ac yn brydlon.
Gall faniau a lorïau ddanfon deunyddiau teilsio. Lle mae rhai safleoedd wedi’u lleoli ar hyd lonydd/ffyrdd cul, dylid rhoi gwybodaeth i’r cwmni sy’n danfon y deunyddiau i’w rhybuddio am y broblem bosibl cyn eu hanfon.

## Slide 20: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
3. Diogelwch
Mae safleoedd adeiladu yn dargedau hawdd ar gyfer y lladron sy’n bachu ar eu cyfle: gall gwerth uchel deunyddiau a chydrannau teilsio arwain at elw cyflym a hawdd i’r lleidr llwyddiannus. Gan ddibynnu ar yr ardal leol, bydd gan bob safle ei faterion ei hun sy’n peri pryder.
Mae safleoedd adeiladu yn destun nifer o fygythiadau, a dylai gweithredwr y safle roi mesurau diogelwch ar waith yn eu herbyn. Mae’r rhain yn cynnwys dwyn a fandaliaeth.

## Slide 21: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
3. Diogelwch (parhad)
Mae dwyn yn beth cyffredin. Mae gwerth uchel deunyddiau adeiladu a theilsio, a natur safle adeiladu gyda’i newid a’i symudiadau parhaus, yn gwneud trosedd fel hyn yn demtasiwn i’r rhai sydd am fachu ar eu cyfle yn ogystal â’r rhai sy’n cyflawni trosedd wedi’i chynllunio’n ofalus.
Mae fandaliaeth hefyd yn gyffredin a gall ddigwydd o ganlyniad i bryderon gwleidyddol neu fasnachol ar ran y drwgweithredwyr yn ogystal â difrod a dinistr difeddwl.

## Slide 22: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
4. Oes silff
Mae gan ddeunyddiau teilsio waliau a lloriau, fel llawer o ddeunyddiau adeiladu eraill, oes silff. Mae hyn yn golygu, o’r adeg y caiff y cynnyrch ei gynhyrchu, y rhoddir dyddiad ‘ar ei orau cyn diwedd’ pryd y dylid defnyddio’r cynnyrch.
Gall deunyddiau’n fynd yn rhy hen.

## Slide 23: Storio deunyddiau: ystyriaethau
5. Cylchdroi stoc
Gall defnyddio deunyddiau sydd wedi dyddio achosi problemau gydag adlynion a growt, fel amseroedd caledu hirach, peidio â chaledu i’w gryfder llawn, hylifau a thoddyddion yn sychu ac yn gwahanu, camdroi a chrebachu ac ati.
Cyn prynu unrhyw ddeunyddiau, neu pan fyddant yn cael eu danfon, dylid gwirio’r dyddiadau ar y pecyn.
Byddai cyflenwr deunyddiau da (cyflenwr adeiladwyr) yn cylchdroi stoc yn unol â’u danfoniadau. Mae hyn yn ffordd dda o reoli deunyddiau. Mae’n golygu bod stoc hŷn yn dod i flaen y silff/arddangosfa a bod stoc mwy newydd yn cael ei rhoi y tu ôl

## Slide 24: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
6. Cynnal a chadw ardal
Dylid glanhau ardal waith yn rheolaidd wrth wneud gwaith teilsio er mwyn cynnal amgylchedd gweithio diogel.
Bydd yr ardal waith yn cynnwys gweddillion teils, offer, cyfarpar a rhai/yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y gwaith.
Mae angen cynllunio’n ofalus i sicrhau bod allanfeydd tân, mannau mynediad ac ymadael yn cael eu cadw’n glir a bod deunyddiau’n cael eu storio/pentyrru’n gywir.

## Slide 25: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
7. Adnabod
Mae’r rhan fwyaf o ddeunyddiau teilsio yn hawdd eu hadnabod yn weledol. Ond mae’n bwysig eu hadnabod i wybod pa ddeunydd yw’r un cywir i’w ddefnyddio.
Ceir gwybodaeth adnabod ar y deunydd pecynnu ar ffurf rhifau swp a chodau ac enw'r cynnyrch.
Mae teils yn defnyddio rhifau swp i nodi bod y deilsen o’r lliw cywir, a chodau i roi gwybod i ni am y deunydd a’r math o deilsen. Bydd enw’r cynnyrch yn nodi ystod y cynnyrch a bydd y wybodaeth ar y pecyn yn rhoi manylion am faint, pwysau, dyddiad defnyddio, data diogelwch ac ati.

## Slide 26: Storio deunyddiau: ystyriaethau
Cyflwyniad PowerPoint
8. Cludiant
Gallai problemau mynediad godi wrth gyrraedd y safle ei hun. Mewn trefi a dinasoedd prysur mae angen ystyried cyfyngiadau parcio, strydoedd unffordd a thaliadau atal tagfeydd yn y cynllun mynediad a darparu.
Efallai y bydd problemau mynediad hefyd yn yr adeilad rydych chi’n gweithio ynddo, fel llywio o gwmpas crefftau eraill sy’n gweithio yn/ar y llwybr mynediad i’r ardal waith, neu gludo deunyddiau trwm i fyny llawer o loriau, sy’n golygu efallai y bydd angen teclyn codi neu graen.

## Slide 27
Unrhyw gwestiynau?