## Slide 1: PowerPoint 2: Mathau o gefndiroedd a ddefnyddir ar gyfer gosod teils waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Cyflwyno arwynebau cefndir i ddysgwyr. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi’r gwahanol fathau o arwynebau cefndir a'r dulliau, systemau a deunyddiau gwahanol y gellir eu defnyddio i dderbyn teils waliau a lloriau.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Mathau o gefndiroedd a ddefnyddir ar gyfer gosod teils waliau a lloriau
Ym maes adeiladu, mae llawer o wahanol fathau o gefndiroedd y bydd teilsiwr waliau a lloriau yn dod ar eu traws, wrth osod teils waliau a lloriau.
Beth yw cefndir?
Cefndir yw unrhyw waith adeiladu waliau neu loriau y mae teilsiwr yn gosod teils wal a llawr arno.

## Slide 4: Mathau o gefndiroedd: newydd a phresennol
Seiliedig ar gypswm Pren (lloriau) Seiliedig ar sment

## Slide 5: Mathau o gefndiroedd: newydd a phresennol
      Mae teilsio waliau a lloriau yn cael ei wneud mewn nifer o wahanol amgylcheddau, gan gynnwys mathau o safleoedd adeiladu domestig, masnachol a diwydiannol.
      Mae’r safleoedd adeiladu hyn yn darparu teils wal a llawr ar gyfer tai, siopau, bwytai, swyddfeydd, ysbytai a llawer o fathau eraill o adeiladau newydd.
      Mae angen teilsio waliau a lloriau hefyd mewn adeiladau presennol lle mae angen gwaith adnewyddu ac ailwampio.
      Mae gan adeiladau newydd a rhai presennol amrywiaeth o gefndiroedd defnyddiau adeiladu gwahanol sy’n gysylltiedig â’u dyluniad.

## Slide 6: Cefndiroedd seiliedig ar gypswm
    Mae gypswm yn fwyn meddal sy’n cynnwys calsiwm sylffad dihydrad. Mae’n cael ei ddefnyddio fel gwrtaith ac fel y prif gyfansoddyn mewn sawl math o blastr a phlastrfwrdd.
Ym maes adeiladu, defnyddir gypswm i gynhyrchu plastrfwrdd a phlastr (gorffen bwrdd, aml-orffeniad ac ati). Mae’r rhain yn gefndiroedd nodweddiadol y bydd angen i’r teilsiwr eu wybod amdanynt wrth osod teils waliau a lloriau.

## Slide 7: Cefndiroedd seiliedig ar sment
    Mae sment yn rhwymwr, yn gynnyrch powdrog sy’n cael ei ddefnyddio mewn llawer o gyfansoddiadau adeiladu fel concrit, rendr sgrid a morter ar gyfer gosod brics. Mae’n gyfran fawr o’r deunydd sy’n bresennol mewn adlyn teils seiliedig ar sment.
Y math mwyaf cyffredin o sment a ddefnyddir yw OPC (Sment Portland Cyffredin).
Concrid
Sgrid
Rendr
Morter
https://www.plasterforce.co.uk

## Slide 8: Cefndiroedd seiliedig ar bren
    Defnyddir pren mewn amrywiaeth eang o ffyrdd yn adeiladwaith adeiladau: lloriau, drysau, sgertins, architrafau, distiau a strwythurau to.
Yn aml, bydd teilsiwr yn gorfod teilsio llawr sydd wedi cael ei adeiladu allan o bren, ond rhaid iddo fod yn ymwybodol, yn ôl BS 5385-1:2018, 6.2.3: ‘Ni ddylid defnyddio dalennau a byrddau sy’n symud o ganlyniad i newid o ran cynnwys lleithder, fel pren haenog, sglodfwrdd, byrddau pren rhannol, ac ati.’
Pren: estyll strwythurol
Dalennau sglodfwrdd gwrth-leithder

## Slide 9
Unrhyw gwestiynau?