## Slide 1: Dulliau newydd ar gyfer y diwydiant adeiladu yn yr 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  dweud sut mae cael yr wybodaeth ddiweddaraf mewn diwydiant sy'n datblygu'n gyflym
  ymchwilio i’r economi gylchol a dylunio cynaliadwy
  arfarnu dulliau adeiladu modern (MMC) a ddefnyddir mewn gwaith tir a gweithrediadau sifil
  asesu cyfarpar amlinellu/tirfesur modern
  trafod y defnydd o fodelu gwybodaeth adeiladu (BIM) a’r technolegau newydd ym maes adeiladu.

## Slide 3: Cael yr wybodaeth ddiweddaraf mewn diwydiant sy’n datblygu
Mewn diwydiant adeiladu sy’n datblygu’n gyflym, mae’n bwysig bod gweithwyr tir a chrefftwyr eraill yn ymwybodol o ddatblygiadau, technegau a rheoliadau newydd. Gallant wneud hyn drwy:
fynd i ddigwyddiadau'r diwydiant
datblygiad proffesiynol parhaus (CPD)
darllen cyhoeddiadau am y diwydiant
ymuno â chyrff proffesiynol/cymdeithasau'r diwydiant
defnyddio adnoddau ar-lein/gwybodaeth y gwneuthurwr.
Notes: Mynd i ddigwyddiadau'r diwydiant
Un o’r ffyrdd gorau o gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn y diwydiant adeiladu yw mynd i sioeau masnach, cynadleddau a digwyddiadau eraill y diwydiant. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i ddysgu am gynnyrch, technolegau ac arferion gorau newydd, a hefyd i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill yn y maes.
Datblygiad proffesiynol parhaus
Mae llawer o sefydliadau’n cynnig cyrsiau hyfforddi i weithwyr adeiladu proffesiynol, sy’n amrywio o hyfforddiant sylfaenol ar ddiogelwch i dechnegau a thechnolegau datblygedig. Gellir gwneud y cyrsiau hyn ar-lein neu wyneb yn wyneb, a gallant helpu gweithwyr tir a chrefftwyr eraill i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am arferion gorau a safonau diweddaraf y diwydiant.
Darllen cyhoeddiadau am y diwydiant
Mae llawer o gyhoeddiadau sy’n ymwneud â’r diwydiant adeiladu, gan gynnwys cylchgronau, cylchlythyrau a blogiau. Mae’r cyhoeddiadau hyn yn rhoi newyddion a gwybodaeth am ddatblygiadau, technegau a rheoliadau newydd, yn ogystal ag astudiaethau achos a chyfweliadau ag arbenigwyr yn y diwydiant.
Ymuno â chymdeithasau'r diwydiant
Mae ymuno â chymdeithasau’r diwydiant yn gallu bod yn ffordd o gael mynediad at gyfoeth o adnoddau, gan gynnwys rhaglenni hyfforddi, digwyddiadau rhwydweithio, a chyhoeddiadau ac ymchwil sy’n berthnasol i’r diwydiant. Mae llawer o gymdeithasau hefyd yn cynnig rhaglenni ardystio, sy’n gallu helpu gweithwyr tir a chrefftwyr eraill i ddangos eu harbenigedd ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am safonau’r diwydiant.
Defnyddio adnoddau ar-lein
Mae llawer o adnoddau ar-lein ar gael i weithwyr adeiladu proffesiynol, gan gynnwys gwefannau, fforymau a grwpiau ar gyfryngau cymdeithasol. Mae’r adnoddau hyn yn gyfle i ddysgu gan bobl eraill yn y diwydiant, i ofyn cwestiynau, ac i rannu gwybodaeth ac arferion gorau.

## Slide 4: Yr economi gylchol: o safbwynt adeiladu
Mae’r economi gylchol yn fodel o ddatblygu economaidd sy’n ceisio lleihau gwastraff, hybu cynaliadwyedd, a chreu system gylchol gaeedig ar gyfer defnyddio adnoddau.
Ym maes adeiladu, mae’n golygu defnyddio adnoddau mewn ffordd fwy cynaliadwy ac effeithlon, rhoi blaenoriaeth i leihau gwastraff, ymestyn oes deunyddiau a hybu stiwardiaeth amgylcheddol.
Notes: Mae rhagor o ddeunyddiau darllen ar y pwnc yma ar gael yn:
https://green-alliance.org.uk/publication/circular-construction-building-for-a-greener-uk-economy/
https://www.linkedin.com/pulse/circular-economy-construction-industry-advantages-challenges-ku%C5%9Fcu?trk=public_profile_article_view
https://ukgbc.org/our-work/topics/circular-economy/
https://www.linkedin.com/pulse/circular-economy-connection-between-climate-change-tech-michael-mori

## Slide 5: Dylunio cynaliadwy ym maes adeiladu yn yr 21ain ganrif
Mae dylunio cynaliadwy yn niwydiant adeiladu’r DU yn cyfeirio at y broses o ddylunio ac adeiladu seilwaith ac adeiladau sy’n cael llai o effaith negyddol ar yr amgylchedd, hybu cynhwysiant a thegwch cymdeithasol, a blaenoriaethu dichonoldeb economaidd yn y tymor hir.
Mae dylunio cynaliadwy yn ystyried holl gylch oes adeilad, o’r cam prynu deunyddiau crai i'r camau adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw, a gwaredu neu addasu’r adeilad yn y pen draw.

## Slide 6: Dulliau adeiladu modern ym maes peirianneg sifil a gwaith tir
Mae dulliau adeiladu modern (MMC) yn dechnegau adeiladu arloesol a datblygedig sy’n ceisio gwella effeithlonrwydd, ansawdd a chynaliadwyedd prosiectau adeiladu.
Ym maes peirianneg sifil a gwaith tir, gellir defnyddio MMC i wella’r broses adeiladu drwy fabwysiadu technolegau a phrosesau newydd i gyflymu’r gwaith a’i wneud yn fwy diogel a chosteffeithiol.

## Slide 7: Enghreifftiau o ddulliau adeiladu modern (MMC)
Adeiladwaith modiwlaidd ac adeiladwaith parod
Argraffu 3D
Adeiladwaith cyfeintiol 3D
Modelu gwybodaeth adeiladu (BIM)
Toeau a waliau gwyrdd
Gwella’r tir
Notes: Adeiladwaith modiwlaidd ac adeiladwaith parod
Mae adeiladwaith parod yn golygu gweithgynhyrchu cydrannau adeiladu mewn ffatri a’u gosod at ei gilydd ar y safle. Mae adeiladwaith modiwlaidd yn golygu defnyddio modiwlau neu adrannau wedi’u gwneud ymlaen llaw sy’n gallu cael eu gosod at ei gilydd yn hawdd i greu strwythur cyflawn. Mae adeiladwaith modiwlaidd ac adeiladwaith parod yn gallu lleihau'r amser adeiladu ar y safle, gwella’r broses o reoli ansawdd, a lleihau gwastraff.
Argraffu 3D
Mae argraffu 3D yn golygu creu gwrthrychau tri dimensiwn ar sail model digidol drwy osod haenau o ddeunydd, fel concrit neu blastig, at ei gilydd. Mae’n bosibl defnyddio argraffu 3D i greu siapiau cymhleth, i leihau faint o ddeunyddiau sy’n cael eu gwastraffu, ac i wella cyflymder a chywirdeb.
Adeiladwaith cyfeintiol 3D
Mae Adeiladwaith Cyfeintiol 3D yn ddull adeiladu modern sy’n golygu gweithgynhyrchu cydrannau adeilad (fel waliau, lloriau a nenfydau) fel unedau tri dimensiwn cyflawn mewn amgylchedd ffatri rheoledig. Mae’r unedau hyn, sy’n cael eu galw’n fodiwlau neu’n bodiau, yn cael eu cludo wedyn i’r safle adeiladu a’u gosod at ei gilydd i ffurfio’r adeilad terfynol. Mae’r dull yma’n cynnig nifer o fanteision, gan gynnwys proses adeiladu gyflymach, gwell proses rheoli ansawdd, a llai o wastraff ar y safle.
Modelu gwybodaeth adeiladu (BIM)
Mae BIM yn broses sy’n seiliedig ar fodel digidol sy’n galluogi penseiri, peirianwyr a gweithwyr adeiladu proffesiynol i gydweithio a delweddu prosiect mewn rhith-amgylchedd. Gall BIM helpu i wella’r broses o gynllunio prosiect, lleihau costau, a gwella diogelwch.
Toeau a waliau gwyrdd
Mae toeau a waliau gwyrdd yn golygu plannu planhigion ar do neu waliau adeilad. Maen nhw’n gallu helpu i wella ansawdd aer, lleihau ynysoedd gwres trefol, a darparu inswleiddiad ychwanegol.
Technegau gwella tir
Mae technegau gwella tir, fel geodecstilau a geogridiau, yn gallu cael eu defnyddio i gryfhau pridd a’i wneud yn fwy sefydlog. Gall y technegau hyn helpu i leihau’r angen i gloddio, lleihau faint o ddeunyddiau llenwi y mae’n rhaid eu cludo i'r safle (imported fill), a lleihau effaith y prosiect ar yr amgylchedd.

## Slide 8: Beth yw adeiladwaith modiwlaidd?
Mae adeiladwaith modiwlaidd yn golygu defnyddio modiwlau neu gydrannau adeiladu parod.
Maen nhw’n cael eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle mewn amgylchedd ffatri rheoledig. Maen nhw wedyn yn cael eu cludo i’r safle adeiladu a’u gosod at ei gilydd ar y safle i ffurfio strwythur terfynol yr adeilad.
Mae adeiladwaith modiwlaidd hefyd yn ei gwneud yn bosibl i fod yn fwy hyblyg a chywir wrth ddylunio. Mae cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) yn ei gwneud yn bosibl i ddylunio a chynhyrchu modiwlau’n fwy cywir.
Mae hyn yn arwain at fwy o fanylder a chysondeb yn y broses adeiladu, gan leihau’r risg o gamgymeriadau neu wrthdaro o ran y dyluniad yn ystod y gwaith adeiladu.

## Slide 9: Manteision adeiladwaith modiwlaidd
Mae’r gost a'r amser adeiladu yn lleihau.
Mae hefyd yn ei gwneud yn bosibl i fod yn fwy hyblyg a chywir wrth ddylunio.
Mae’n cynnig mwy o fanylder a chysondeb yn y broses adeiladu, gan leihau’r risg o gamgymeriadau neu wrthdaro o ran y dyluniad yn ystod y gwaith adeiladu.
Mae hefyd yn fwy cynaliadwy na dulliau adeiladu traddodiadol.
Mae'r amgylchedd ffatri rheoledig yn ei gwneud yn bosibl i reoli deunyddiau a gwastraff yn well, gan leihau faint o wastraff sy’n cael ei gynhyrchu yn ystod y broses adeiladu.
Mae defnyddio cydrannau safonedig hefyd yn ei gwneud yn bosibl i ailgylchu ac ailddefnyddio deunyddiau’n well.

## Slide 10: Beth yw adeiladwaith cyfeintiol 3D?
Mae Adeiladwaith Cyfeintiol 3D yn ddull adeiladu modern (MMC) sy’n golygu saernïo modiwlau adeiladu cyflawn mewn ffatri, sydd wedyn yn cael eu cludo i’r safle adeiladu a’u gosod at ei gilydd i greu strwythur tri dimensiwn (3D).
Mae’r diwydiant adeiladu wedi bod yn edrych ar adeiladwaith cyfeintiol 3D fel ffordd o gynyddu effeithlonrwydd, lleihau gwastraff a gwella diogelwch yn y broses adeiladu.
Notes: Rhannwch enghreifftiau o ddefnyddio adeiladwaith cyfeintiol 3D mewn prosiectau gwaith tir/peirianneg sifil yn y DU.
Ysbyty newydd Addenbrooke – yn 2015, cafodd adeilad newydd ei adeiladu yn Ysbyty Addenbrooke yng Nghaergrawnt gan ddefnyddio adeiladwaith cyfeintiol 3D. Roedd yr ysbyty’n gallu parhau i weithredu yn ystod y broses adeiladu, a gymerodd 78 wythnos yn unig o’r dechrau i’r diwedd.
Terfynfa 2 Maes Awyr Manceinion – yn 2017, dechreuodd Maes Awyr Manceinion godi adeilad newydd ar gyfer Terfynfa 2 gan ddefnyddio adeiladwaith cyfeintiol 3D. Disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau yn 2024, a bydd yn cynyddu capasiti’r maes awyr i ddelio â 45 miliwn o deithwyr bob blwyddyn.
The Collective, Canary Wharf – Mae The Collective yn gwmni cyd-fyw sydd wedi adeiladu sawl eiddo preswyl gan ddefnyddio adeiladwaith cyfeintiol 3D. Yn Canary Wharf mae gan y cwmni adeilad 10 llawr sydd â 209 o ystafelloedd unigol, a gafodd eu gosod at ei gilydd gan ddefnyddio 546 o unedau modiwlaidd.
Prifysgol Caer-wynt – yn 2019, cwblhaodd Prifysgol Caer-wynt y gwaith o adeiladu llety newydd i fyfyrwyr gan ddefnyddio adeiladwaith cyfeintiol 3D. Mae’r adeilad yn cynnwys 256 o ystafelloedd gwely en-suite, a chafodd ei adeiladu mewn dim ond 10 mis.
Citu Home – Mae Citu Home yn ddatblygiad tai cynaliadwy yn Leeds sy’n defnyddio adeiladwaith cyfeintiol 3D i adeiladu cartrefi sy’n defnyddio ynni’n effeithlon. Mae’r datblygiad yn defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy, fel paneli solar a system wresogi gymunedol, i leihau allyriadau carbon a faint o ynni sy’n cael ei ddefnyddio.

## Slide 11: Manteision adeiladwaith cyfeintiol 3D
Mae’r gwaith adeiladu’n digwydd yn gyflymach, gan fod y broses weithgynhyrchu a chydosod yn gallu digwydd ar yr un pryd.
Mae’n lleihau gwastraff, gan fod y broses weithgynhyrchu wedi’i hoptimeiddio i ddefnyddio cyn lleied o ddeunyddiau â phosibl.
Mae’n gwella’r broses rheoli ansawdd, gan fod y modiwlau’n cael eu gweithgynhyrchu mewn amgylchedd ffatri rheoledig.
Mae’n gwella diogelwch hefyd, gan fod llawer o’r gwaith adeiladu’n gallu cael ei wneud oddi ar y safle, gan leihau’r risg o ddamweiniau ar y safle adeiladu.

## Slide 12: Modiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio
Mae modiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio (PFPM) yn ddull adeiladu modern sy’n golygu saernïo paneli dur neu goncrit fflat mewn ffatri.
Mae’r paneli hyn wedyn yn cael eu cludo i’r safle adeiladu a’u gosod at ei gilydd i greu strwythur tri dimensiwn, gan ddefnyddio ffrâm ddur fel arfer.
Notes: Rhannwch enghreifftiau:
Prosiect Crossrail – ym mhrosiect Crossrail, defnyddiwyd modiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio i adeiladu’r twneli ar gyfer y rheilffordd newydd. Cafodd y paneli eu saernïo oddi ar y safle a’u cludo i’r safle adeiladu i’w gosod. Roedd y dull yma'n cyflymu’r broses adeiladu ac yn ei gwneud yn fwy effeithlon, gan leihau faint o amser oedd angen ei dreulio ar y safle.
Gorsaf Ynni Battersea – wrth ailddatblygu Gorsaf Ynni Battersea yn Llundain, defnyddiwyd modiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio i adeiladu’r adeiladau newydd. Cafodd y paneli eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle a’u cludo i’r safle i gael eu gosod. Roedd y dull yma’n gwneud y broses adeiladu yn un fwy effeithlon, ac yn lleihau faint o wastraff oedd yn cael ei gynhyrchu yn ystod y gwaith adeiladu.
Datblygiad Campws Peirianneg Manceinion (MECD) – defnyddiodd prosiect MECD fodiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio i adeiladu’r campws peirianneg newydd ym Mhrifysgol Manceinion. Cafodd y paneli eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle a’u cludo i’r safle i gael eu gosod. Roedd y dull yma'n cyflymu’r broses adeiladu ac yn ei gwneud yn fwy effeithlon, gan leihau faint o amser oedd angen ei dreulio ar y safle.
The Scalpel – Mae The Scalpel yn adeilad swyddfa newydd yn Llundain a ddefnyddiodd fodiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio i adeiladu ei ffasâd. Cafodd y paneli eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle a’u cludo i’r safle i gael eu gosod. Roedd y dull yma’n gwneud y broses adeiladu yn un fwy effeithlon, ac yn lleihau faint o wastraff oedd yn cael ei gynhyrchu yn ystod y gwaith adeiladu.
Arena O2 – defnyddiodd Arena O2 yn Llundain fodiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio i adeiladu ei ffasâd. Cafodd y paneli eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle a’u cludo i’r safle i gael eu gosod. Roedd y dull yma'n gwneud y broses adeiladu yn un fwy effeithlon, ac yn lleihau faint o amser oedd angen ei dreulio ar y safle.

## Slide 13: Manteision modiwlau paneli fflat wedi’u rhag-gastio (PFPM)
Mae defnyddio PFPM yn gallu lleihau’n sylweddol faint o amser adeiladu sy’n cael ei dreulio ar y safle, gan fod y paneli’n cael eu gweithgynhyrchu oddi ar y safle ac yn gallu cael eu gosod at ei gilydd yn gyflym ar y safle.
Mae PFPM hefyd yn gallu gwella ansawdd y gwaith adeiladu, gan fod y paneli’n cael eu gweithgynhyrchu i safonau rheoli ansawdd llym mewn amgylchedd ffatri. Mae hyn yn sicrhau bod pob panel yn gyson o ran maint, siâp a gorffeniad, a bod y strwythur cyffredinol yn gadarn.

## Slide 14: Techneg adeiladu â choncrit hybrid
Mae’r dechneg adeiladu â choncrit hybrid yn ddull adeiladu modern sy’n cyfuno deunyddiau a thechnegau traddodiadol a datblygedig i greu system adeiladu o safon uchel.
Mae’n defnyddio concrit cyfnerthedig wedi’i gastio yn y fan a’r lle, elfennau concrit parod a fframiau dur ysgafn i greu system fodiwlaidd sy’n gallu cael ei haddasu i fodloni gofynion y prosiect.
Mae’r dechneg yma’n addas iawn ar gyfer adeiladau canolig ac adeiladau uchel iawn, gan gynnig manteision fel cyflymder, costeffeithiolrwydd a chynaliadwyedd.
Mae defnyddio elfennau parod a fframiau dur ysgafn yn lleihau ôl troed carbon yr adeilad, ac mae’r dyluniad modiwlaidd yn golygu bod modd datgymalu ac ailgylchu elfennau yn rhwydd.
Notes: Mae technegau adeiladu â choncrit hybrid wedi bod yn cael eu defnyddio fwy a fwy mewn prosiectau peirianneg sifil a gwaith tir yn y DU. Rhannwch enghreifftiau.
Llyfrgell Laidlaw, Prifysgol Leeds – defnyddiodd y prosiect yma strwythur concrit hybrid i greu dyluniad unigryw ac arloesol. Mae’r adeilad yn cynnwys paneli concrit wedi’i rag-gastio sy’n ffurfio cragen strwythurol yr adeilad, gyda cholofnau dur a choncrit i gynnal pwysau’r adeilad.
Labordai Silsoe Odour, Swydd Bedford – defnyddiodd y prosiect yma strwythur ffrâm concrit hybrid, gan gyfuno trawstiau a cholofnau concrit wedi’i rag-gastio gyda lloriau a waliau concrit a osodwyd yn y fan a’r lle. Roedd yr adeiladwaith hybrid yn cyflymu’r broses adeiladu ac yn ei gwneud yn fwy effeithlon.
Ysbyty John Radcliffe, Rhydychen – defnyddiodd y prosiect yma strwythur ffrâm concrit hybrid i gynnal pwysau’r adeilad newydd. Roedd yr adeiladwaith hybrid yn ei gwneud yn bosibl i ddefnyddio elfennau concrit parod wedi’i rag-gastio ar gyfer y ffrâm strwythurol, gan ddefnyddio concrit a osodwyd yn y fan a’r lle ar gyfer y lloriau a’r waliau.
Tŵr i360 British Airways, Brighton – defnyddiodd y prosiect yma strwythur dur a choncrit hybrid i gynnal pwysau’r tŵr. Mae’r strwythur yn cynnwys craidd concrit wedi’i rag-gastio, trawstiau a cholofnau dur, a slabiau concrit wedi’i rag-gastio ar gyfer y lloriau.
Canolfan Ddinesig Brent, Llundain – defnyddiodd y prosiect yma strwythur dur a choncrit hybrid i greu dyluniad arloesol a chynaliadwy. Mae’r adeilad yn cynnwys colofnau a thrawstiau concrit wedi’i rag-gastio, gyda lloriau a waliau concrit a osodwyd yn y fan a’r lle. Roedd yr adeiladwaith hybrid yn cyflymu’r broses adeiladu ac yn ei gwneud yn fwy effeithlon, a hefyd yn lleihau’r gwastraff adeiladu.

## Slide 15: Manteision techneg adeiladu â choncrit hybrid
Cyflymder: mae defnyddio elfennau concrit parod a fframiau dur ysgafn yn gallu lleihau’r amserlen adeiladu’n sylweddol, sy’n golygu bod modd cwblhau'r prosiect yn gyflymach.
Costeffeithiolrwydd: mae'r system yn gallu helpu i leihau faint o ddeunyddiau sy’n cael eu gwastraffu a lleihau'r costau adeiladu, gan gynnig mwy o hyblygrwydd o ran y dyluniad ar yr un pryd.
Cynaliadwyedd: mae defnyddio elfennau parod a fframiau dur ysgafn yn gallu lleihau ôl troed carbon yr adeilad, ac mae'r dyluniad modiwlaidd yn golygu bod modd datgymalu ac ailgylchu elfennau’n rhwydd ar ddiwedd oes yr adeilad.

## Slide 16: Gadewch i ni atgoffa ein hunain... beth yw BIM?
Gwyliwch y fideo yma: Understand BIM in 1 minute
Notes: Arweiniwch drafodaeth i ailedrych ar BIM, gan roi sylw i bwyntiau allweddol fel y canlynol:
beth yw Lefelau BIM
beth yw Dimensiynau BIM, a beth maen nhw’n ei olygu mewn perthynas â Phrosiectau Peirianneg Sifil/Gwaith Tir
mandad Lefel 2 y llywodraeth ar bob prosiect cyhoeddus
manteision BIM
prif ethos BIM.
https://www.youtube.com/watch?v=omaw1mdk9xg&t=1s

## Slide 17: Modelu Gwybodaeth Adeiladu
Mae modelu gwybodaeth adeiladu (BIM) yn broses ddigidol a ddefnyddir ym maes peirianneg sifil i greu a rheoli model 3D o brosiect adeiladu neu seilwaith, gan wella cywirdeb, effeithlonrwydd ac ansawdd.
Mae BIM yn ei gwneud yn bosibl i integreiddio nifer o ddisgyblaethau dylunio mewn un model, gan wella’r gwaith cyd-drefnu a lleihau camgymeriadau.
Mae BIM yn hwyluso’r broses o gydweithio a chyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, sy’n golygu bod modd gwneud penderfyniadau effeithlon ac yn lleihau’r risg o gamgymeriadau a gwrthdaro.

## Slide 18: Manteision BIM ar waith peirianneg sifil/gwaith tir
Ym maes peirianneg sifil, defnyddir BIM i fodelu a rheoli’r gwaith o adeiladu ffyrdd, pontydd, twneli a phrosiectau seilwaith eraill. Mae BIM yn ei gwneud yn bosibl i integreiddio nifer o ddisgyblaethau dylunio – fel disgyblaethau strwythurol, trydanol, mecanyddol a phlymio – mewn un model, gan wella’r gwaith cyd-drefnu a lleihau camgymeriadau.
Un o brif fanteision BIM yw ei fod yn gallu hwyluso’r broses o gydweithio a chyfathrebu rhwng gwahanol randdeiliaid mewn prosiect adeiladu, gan gynnwys penseiri, peirianwyr, contractwyr a pherchnogion.
Drwy greu model ar y cyd y gall yr holl randdeiliaid ei ddefnyddio a’i ddiweddaru, mae BIM yn ei gwneud yn bosibl i wneud penderfyniadau mwy effeithlon ac yn lleihau’r risg o gamgymeriadau a gwrthdaro.

## Slide 19: Beth yw BIM a sut mae’n newid y maes adeiladu?
Gwyliwch y fideo yma: What is BIM and how it is changing the construction industry?
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar BIM, gan ystyried y canlynol:
sut gall BIM gael effaith gadarnhaol ar y diwydiant gwaith tir/peirianneg sifil
cywirdeb lluniadau
pa mor gyfredol yw’r wybodaeth ar y safle
llai o wastraff, arian yn ogystal ag amser oherwydd llai o gamgymeriadau
cyfyngiadau BIM
manteision diogelwch.
https://www.youtube.com/watch?v=cUkW2jjNC_w

## Slide 20: Tirfesur/gwaith amlinellu (setting out) yn yr 21ain ganrif
GPS ar beiriannau
Gweithfan gyfansawdd robotig
Mae gweithfannau cyfansawdd robotig yn mesur pellteroedd ac onglau ar safle, gan greu modelau a chynlluniau 3D manwl.
Mae GPS yn defnyddio lloerennau i fesur lleoliad ac uchder, gan fapio’r safle a chadw golwg ar gyfarpar a deunyddiau.
Mae cyfuno’r rhain yn darparu mesuriadau a data cywir iawn, gan leihau camgymeriadau a’r gwaith ailwampio, gan arbed amser ac arian yn y pen draw.
Notes: Mae gweithfannau cyfansawdd robotig yn mesur pellteroedd ac onglau ar safle adeiladu. Mae’n bosibl rheoli’r teclyn yma o bell, a’i ddefnyddio i fesur gwahanol bwyntiau ar draws y safle. Mae’r data sy’n cael ei gasglu yn gallu cael ei ddefnyddio i greu modelau a chynlluniau 3D manwl, sy’n gallu helpu’r broses ddylunio ac adeiladu.
Mae technoleg GPS yn defnyddio lloerennau i fesur lleoliad ac uchder pwyntiau penodol ar y safle adeiladu. Mae’r wybodaeth wedyn yn cael ei throsglwyddo i dderbynnydd ar y ddaear, sy’n galluogi tirfesurwyr i fapio’r safle a chreu modelau 3D cywir. Gellir defnyddio technoleg GPS hefyd i gadw golwg ar gyfarpar a deunyddiau, sy’n ei gwneud yn haws i reolwyr prosiect fonitro cynnydd a neilltuo adnoddau.
Wrth eu defnyddio ar y cyd, gall gweithfannau cyfansawdd robotig a GPS ddarparu mesuriadau a data cywir iawn, sy’n hanfodol ar gyfer prosiectau adeiladu llwyddiannus. Gall y dechnoleg helpu i leihau camgymeriadau a lleihau'r gwaith ailwampio, gan arbed amser ac arian yn y tymor hir.

## Slide 21: Tirfesur â drôn ym maes adeiladu
Mae tirfesur â drôn, sydd hefyd yn cael ei alw’n dirfesur o’r awyr, yn golygu defnyddio cerbydau awyr di-griw (UAV) neu ddronau i dynnu lluniau a chofnodi data eglur iawn o safleoedd adeiladu.
Mae’n bosibl defnyddio'r data yma i greu modelau 3D, mapiau topograffig a delweddau eraill a all helpu rheolwyr prosiect i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth am ddylunio, amserlennu a neilltuo adnoddau.
Llun enghreifftiol
Notes: Mae tirfesur â drôn yn dod yn fwy ac yn fwy poblogaidd yn y diwydiant adeiladu oherwydd ei fanteision niferus dros ddulliau tirfesur traddodiadol.
Un o brif ddibenion tirfesur â drôn ym maes adeiladu yw tynnu lluniau a chofnodi mapiau cywir a manwl o safleoedd adeiladu. Gall dronau dynnu lluniau o wahanol onglau ac uchder, gan roi darlun cynhwysfawr o’r safle adeiladu.
Mae tirfesur â drôn hefyd yn gallu gwella diogelwch ar safleoedd adeiladu. Drwy ddefnyddio dronau i archwilio ardaloedd anodd eu cyrraedd neu beryglus, gall cwmnïau adeiladu leihau’r risg o anaf i weithwyr. Er enghraifft, gellir defnyddio dronau i archwilio toeau, tyrau a strwythurau eraill a fyddai’n anniogel i weithwyr eu dringo.
Hefyd, gall tirfesur â drôn helpu cwmnïau adeiladu i arbed amser ac arian. Mae dulliau tirfesur traddodiadol yn aml yn gofyn am dimau mawr o dirfesurwyr, ac mae’n gallu cymryd wythnosau neu hyd yn oed fisoedd i gwblhau’r gwaith. Mae gwaith tirfesur â drôn, ar y llaw arall, yn gallu cael ei gwblhau mewn ychydig ddyddiau, ac mae’n bosibl prosesu’r data’n gyflym gan ddefnyddio meddalwedd arbenigol. Gall hyn leihau amser a chost y broses tirfesur, sy’n galluogi cwmnïau adeiladu i gwblhau prosiectau’n gyflymach ac yn fwy effeithlon.
https://wingtra.com/drone-photogrammetry-vs-lidar/

## Slide 22: Sganio robotig awtonomaidd gyda ‘Spot’
Cael gwybod mwy am y robot yma: Advancing Robotics In Construction With Spot
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar sut gallai hyn fod o fudd i’r diwydiant gwaith tir/peirianneg sifil. Ystyriwch y canlynol:
diogelwch
cywirdeb
arbedion effeithlonrwydd
cost defnyddio
anfanteision.
https://www.youtube.com/watch?v=76XzCoVShCE&t=1s

## Slide 23
Unrhyw gwestiynau?