## Slide 1: Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  enwi’r deunyddiau sy’n berthnasol i waith osod brics
  enwi’r offer sy’n berthnasol i waith osod brics
  enwi’r technegau sy’n berthnasol i waith osod brics.

## Slide 3: Deunyddiau
Mae brics, cerrig a phren yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu ers canrifoedd.
Brics
Yn y gorffennol, roedd brics yn cael eu gweithgynhyrchu yn ôl dimensiynau imperial. Mae hyn yn golygu bod y dimensiynau’n cael eu mesur mewn modfeddi.
Mae brics modern yn cael eu gweithgynhyrchu yn ôl dimensiynau metrig. Mae hyn yn golygu bod y dimensiynau’n cael eu mesur mewn milimetrau.
Roedd brics imperial yn llawer mwy na brics modern

## Slide 4: Deunyddiau
Brics
Fel arfer, roedd waliau brics allanol yn cael eu hadeiladu ar ffurf solet, gyda’r brics yn cael eu gosod mewn patrymau penodol neu ‘fondiau’.
Mae dau fond poblogaidd a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919 ac sy’n dal i gael eu defnyddio heddiw:
Bond Seisnig
Bond Ffleminaidd
Mae waliau solet yn gryf, ond dydyn nhw ddim yn gwbl effeithiol o ran atal lleithder rhag mynd i mewn i adeilad.

## Slide 5: Deunyddiau
Brics
Bond Seisnig
Mae'r bond yma'n cynnwys cyrsiau bob yn ail o frics ar eu hyd a brics croes.
Dyma’r bond brics cryfaf.
Sylwch ar y fricsen wedi’i thorri sy’n cael ei defnyddio i greu’r bond neu’r gorgyffyrddiad cywir.
Mae hyn yn cael ei alw’n gaewr brenhines.

## Slide 6: Deunyddiau
Brics
Bond Ffleminaidd
Mae'r bond yma'n cynnwys brics ar eu hyd a brics croes bob yn ail ym mhob cwrs.
Mae patrwm y bond yma’n gallu ychwanegu diddordeb at yr edrychiad.
caewr brenhines

## Slide 7: Deunyddiau
Cerrig
Mae cerrig yn cael eu gosod mewn gwahanol ffyrdd, gan ddibynnu ar eu math, faint ohonyn nhw sydd ar gael, a dyluniad y strwythur.
Mae cerrig yn gallu cael eu siapio neu eu ‘naddu’ i greu edrychiad atyniadol, ac i ffurfio nodweddion pensaernïol penodol.
Wrth eu defnyddio ar eu ffurf naturiol fel y maen nhw’n cyrraedd o’r chwarel, bydd llai o amser yn cael ei dreulio yn siapio’r deunydd.

## Slide 8: Deunyddiau
Cerrig
Mae cerrig wedi’u torri a’u naddu yn gallu cael eu gosod mewn cyrsiau neu batrymau rheolaidd.
Sylwch ar y defnydd o fath gwahanol o garreg sydd wedi cael ei naddu i ffurfio’r conglfeini a nodweddion pensaernïol eraill.

## Slide 9: Deunyddiau
Cerrig
Mae cerrig heb eu torri yn gallu cael eu defnyddio fwy ar hap, ac yn cael eu galw'n aml yn 'rwbel ar hap (random rubble)'.
Cyn 1919, roedd y rhan fwyaf o strwythurau cerrig a brics yn defnyddio morter calch i fondio gwaith maen wrth adeiladu waliau.
Roedd hyn yn gwneud aer y wal yn athraidd (permeable) i ryw raddau.

## Slide 10: Deunyddiau
Cerrig
Math o garreg yw llechen, sydd ar gael yng Nghymru.
Rydyn ni’n aml yn gweld llechi’n cael eu defnyddio ar doeau fel gorchudd i wrthsefyll y tywydd, ar ôl iddyn nhw gael eu rhannu’n ddalennau.
Maen nhw hefyd yn gallu cael eu defnyddio i adeiladu waliau.

## Slide 11: Deunyddiau
Pren
Mae pren yn cael ei ddefnyddio i greu fframiau strwythurol ar gyfer adeiladau ers blynyddoedd lawer. Mae rhai strwythurau ffrâm bren yn cael eu defnyddio ers canrifoedd.
Mae’r adeilad yma’n dyddio’n ôl i ddechrau’r 17eg ganrif.
Mae’r paneli rhwng trawstiau’r ffrâm bren yn gallu cael eu llenwi â mathau arbennig o blastr calch neu frics, neu gyfuniad o’r ddau.

## Slide 12: Offer
Doedd yr offer pŵer rydyn ni’n gyfarwydd â nhw heddiw ddim ar gael yn y gorffennol. Amrywiaeth o offer llaw oedd yn cael eu defnyddio yn lle hynny.
Dydy offer sylfaenol y briciwr – trywel, lefel saer, llinell linyn a morthwylion – ddim wedi newid prin ddim dros flynyddoedd lawer.
Ymchwiliwch i hen offer llaw eraill fel y rhain y gallai briciwr fod wedi eu defnyddio cyn 1919.

## Slide 13: Offer
Roedd offer llaw ar gyfer gwaith maen yn cynnwys ystod ehangach o gynion (chisels) ac offer torri eraill.

## Slide 14: Technegau
Dydy'r dulliau gwaith na’r technegau ar gyfer adeiladu waliau solet ddim wedi newid fawr ddim ers 1919. Boed yn adeiladu â brics, cerrig neu lechi, mae’r dull yn debyg:
Adeiladwch y corneli’n gywir, neu gosodwch broffiliau ar ddiwedd y wal i atodi llinell linyn fel canllaw.
Defnyddiwch y trywel i wasgaru gwely o forter.
Gosodwch y gydran gwaith maen yn unol â'r llinell linyn.
Gwnewch yn siŵr bod yr holl uniadau perpendicwlar yn cael eu llenwi â morter.

## Slide 15: Gwarchod adeiledd yr adeilad
Weithiau, mae lleithder yn gallu treiddio i mewn i adeilad drwy waliau solet sydd wedi’u gwneud o frics, cerrig neu bren, gan greu lleithder yn yr ardal fyw neu’r ardal weithio.
Mae lleithder yn gallu difrodi adeiledd yr adeilad ac effeithio ar iechyd y preswylwyr.
Mae awyru yn bwysig iawn i helpu i reoli lleithder, yn enwedig mewn adeiladau a gafodd eu hadeiladu cyn 1919.

## Slide 16: Gwarchod adeiledd yr adeilad
Un o’r ffactorau allweddol o ran yr awyru oedd y lle tân. Roedd yr awyru'n digwydd yn naturiol, ac yn lleihau lleithder drwy dynnu aer i mewn i’r adeilad drwy ddrysau a ffenestri, ac i fyny drwy’r simnai.
Roedd y deunyddiau athraidd, fel morter calch a ddefnyddiwyd yn y waliau, hefyd yn cyfrannu at yr awyru naturiol drwy alluogi’r adeilad i ‘anadlu’ rhywfaint.

## Slide 17
Unrhyw gwestiynau?