## Slide 1: Technegau a thechnolegau adeiladu yn yr 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Economi gylchol (CE)
Cysyniad economaidd yw economi gylchol. Ei hegwyddor sylfaenol yw cadw adnoddau’n ôl ac yn dod o’r amgylchedd yn y cylch economaidd, gan ymestyn eu cylch bywyd ac osgoi eu dychwelyd ar ffurf gwastraff.

## Slide 3: Cynaliadwyedd (adnoddau lefelau T)
Mae’r diwydiant adeiladu yn un o’r diwydiannau mwyaf sy’n defnyddio adnoddau ac sy’n cyfrannu at lygredd.
Gan amlaf, diffinnir cynaliadwyedd fel diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwy.
Yn ein hamgylchedd adeiledig, mae adeiladu cynaliadwy yn golygu adeiladu gan ddefnyddio deunyddiau adnewyddadwy ac y gellir eu hailgylchu a lleihau gwastraff a faint o ynni a ddefnyddir. Mae amrywiaeth eang o atebion a strategaethau y gellir eu hymgorffori mewn prosiectau i wella cynaliadwyedd a gwarchod a diogelu ein hamgylchedd naturiol.

## Slide 4: Cynaliadwyedd (adnoddau lefelau T)
Mae elfennau adeiladu cynaliadwy yn cynnwys:
gwastraff
deunyddiau
cymuned ac economi
caffael
addasu i’r hinsawdd
carbon ac ynni
rheoli amgylcheddol
dŵr
bioamrywiaeth.

## Slide 5: Dylunio (adnoddau lefelau T)
Yn ystod cam dylunio prosiect, dylai cynaliadwyedd fod yn ystyriaeth allweddol ac yn flaenoriaeth.
Bydd y rhan fwyaf o benderfyniadau ynghylch perfformiad adeiladau a phennu deunyddiau yn cael eu gwneud yn ystod cam dylunio prosiect. Gall penseiri a dylunwyr helpu i ddylanwadu a rhoi cyngor ac arweiniad i gleientiaid er mwyn hyrwyddo defnyddio cynnyrch a deunyddiau cynaliadwy.
Gellir archwilio atebion cynaliadwy yn ystod cam dylunio prosiect.

## Slide 6: Defnyddio ynni (adnoddau lefelau T)
Mae lleihau faint o ynni a ddefnyddir a dibyniaeth ar danwydd ffosil yn ffocws allweddol i’r sector adeiladu.
Mae’r nifer sy’n defnyddio ac yn mabwysiadu systemau ynni adnewyddadwy yn cynyddu yn y DU.
Ynni’r haul
Gall paneli solar gynhyrchu dŵr poeth neu drydan, ac unwaith y bydd y gost gosod wedi’i thalu, mae’r ynni y maent yn ei gynhyrchu yn rhad ac am ddim.

## Slide 7: Systemau gwresogi (adnoddau lefelau T)
Pympiau gwres o’r ddaear
Mae pympiau gwres o’r ddaear (GSHP) yn echdynnu gwres o’r ddaear. Maent yn ei ddefnyddio i wresogi dŵr ymlaen llaw ar gyfer gwresogi dŵr a gofod, gan leihau faint o nwy, olew neu drydan a ddefnyddir. Mae gan y DU dymheredd daear cyson o tua 10°C, sy’n addas iawn ar gyfer systemau pympiau gwres o’r ddaear.

## Slide 8: Systemau gwresogi (adnoddau lefelau T)
Pympiau gwres ffynhonnell aer
Dewis arall yn lle pwmp gwres o’r ddaear yw pwmp gwres ffynhonnell aer (ASHP). Mae’n gweithio mewn ffordd debyg.
Yn hytrach nag amsugno gwres o’r ddaear, mae pwmp gwres ffynhonnell aer yn amsugno gwres o’r aer allanol, sy’n mynd i’r system drwy bwmp. Mae hyn wedyn yn cael ei ddefnyddio i wresogi’r cartref ac i gynhyrchu dŵr poeth.

## Slide 9: Inswleiddio waliau allanol
EWI yw’r talfyriad ar gyfer system inswleiddio waliau allanol, a osodir ar gefndiroedd solet yn fecanyddol, gan wella inswleiddiad yr adeilad.

## Slide 10: System gynaliadwy ar gyfer inswleiddio waliau allanol
Mae’r diagram hwn yn dangos system Inswleiddio Waliau Allanol gynaliadwy wedi’i gosod ar gefndir plastr calch.
Diagram yn egluro system inswleiddio waliau allanol
Notes: https://www.lime.org.uk/applications/retrofit-insulation-systems-for-old-buildings/external-wall-insulation-system/expanded-cork-insulation-system-7711.html

## Slide 11: Rendrau côt denau - acrylig a silicon
Mae rendradau côt denau acrylig a silicon yn cael eu rhoi dros inswleiddiad a chôt sylfaen gyda rhwyll gwydr ffibr wedi’i hatgyfnerthu wedi’i hymgorffori ynddo er mwyn dal y gôt sylfaen at ei gilydd ac atal cracio os bydd y strwythur yn symud. Mae gorffeniad gweadog deniadol yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio fflôt polycarbonad, sy’n hawdd i’w gynnal a’i gadw, yn dal dŵr, yn ysgafn ac yn gallu anadlu.
Llun enghreifftiol
Notes: I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Welcome to Wetherby Building Systems Ltd http://www.wbs-ltd.co.uk/
Llun - https://www.wbs-ltd.co.uk/thin-coat-render-comparison/

## Slide 12: Rendr wedi'i osod gan beiriant
Pan fydd rendrau’n cael eu gosod gan beiriant, mae cynhyrchiant yn cyflymu, gyda llai o amser llafur, mwy o gysondeb ac ansawdd uwch o ran gosod a gorffen.
Llun o weithiwr adeiladu yn rhoi rendr
Notes: https://files.websitebuilder.prositehosting.co.uk/fasthosts28788/image/page-121.jpg

## Slide 13: Plastr Fenis
Mae plastr Fenis neu blastr wedi’i gaboli yn debyg i farmori ac mae’n cael ei ddefnyddio mewn ystafelloedd ymolchi.
I weld lluniau enghreifftiol, edrychwch ar y ddolen hon!
Notes: I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Venetian Polished Plastering in London, Surrey & South East England http://www.colourandtexture.com/wp-Polished-Plastering-London
Llun - https://www.colourandtexture.com/

## Slide 14: Sgrid hylifol ar loriau
Mae sgrid hylifol yn hydoddiant llawr modern sy’n cael ei ddefnyddio dros elfennau gwresogi. Mae’n gymysgedd hylif trwchus sy’n cael ei osod drwy dywallt neu bwmpio o dryc cymysgu yn syth i’r ardal o goncrid (fel arfer) sydd i’w orchuddio.
Llun enghreifftiol
Notes: I gael rhagor o wybodaeth, ewch i FLOOR SCREEDING SOLUTIONS yn https://floorscreedingsolutions.com/
Llun - https://floorscreedingsolutions.com/services/

## Slide 15: Tai Ynni Goddefol
Mae Passivhaus yn strwythur manwl wedi’i saernïo sydd wedi’i inswleiddio’n dda gyda ffenestri gwydr triphlyg ac aerglosrwydd rhagorol a dull awyru ac adfer gwres mecanyddol.
Darllenwch fwy am hyn ar y wefan: www.passivhaustrust.org.uk
Notes: I gael rhagor o wybodaeth, ewch i PRECISE MEASUREMENT OF RETAIL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PROPERTIES https://www.realserve.com.au/

## Slide 16: Ôl-osod
Bydd ôl-osod adeilad presennol yn gwella sut mae’n defnyddio ynni ac yn lleihau allyriadau.
Gall ôl-osod gynnwys nifer o ffactorau, fel:
inswleiddio waliau, lloriau a tho
gosod ffenestri
system awyru
system wresogi.

## Slide 17: Modelu gwybodaeth adeiladu (BIM)
Mae BIM yn broses ar gyfer creu a rheoli gwybodaeth am brosiect adeiladu drwy gydol ei gylch bywyd.
Fel rhan o’r broses hon, datblygir disgrifiad digidol cydlynol o bob agwedd ar yr ased adeiledig, gan ddefnyddio set o dechnoleg briodol.
Edrychwch ar y siart llif BIM yma: RHEOLI PROSES BIM
Notes: https://www.realserve.com.au/existing-conditions/bim-services/

## Slide 18: Manteision BIM
Cyfathrebu a gwaith tîm drwy gydol pob cam o’r broses adeiladu
Monitro newidiadau mewn dyluniad yn ddeinamig
Delweddu yn ystod y cam cynllunio
Canfod gwrthdaro
Gwella iechyd a diogelwch
Dull dibynadwy o reoli’r gyllideb

## Slide 19: Anfanteision BIM
Angen meddalwedd modelu
Hyfforddiant a staff
Ymddiriedaeth a chydweithrediad drwy gydol y prosiect
Ymgysylltu â defnyddwyr
Anghydnaws â phartneriaid

## Slide 20: CAD
Mae CAD (cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur) yn feddalwedd a ddefnyddir gan beirianwyr, penseiri, dylunwyr a rheolwyr adeiladu i greu dyluniadau. Lluniadau neu ddarluniau manwl o adeiladau neu gynlluniau newydd yw’r dyluniadau hyn, a gallant fod naill ai’n ddau ddimensiwn neu’n dri dimensiwn.
Mae AutoCAD yn un meddalwedd o’r fath.
Notes: https://www.autodesk.co.uk/products/autocad/overview?mktvar002=4341321|SEM|20191176657|153100676081|aud-457677323208:kwd-297121734871&utm_source=GGL&utm_medium=SEM&utm_campaign=GGL_ACAD_AutoCAD_EMEA_GB_eComm_SEM_BR_New_MIX_0000_4341321&utm_id=4341321&utm_term=aud-457677323208:kwd-297121734871&mkwid=s|pcrid|644077393197|pkw|autocad%20360|pmt|b|pdv|c|slid||pgrid|153100676081|ptaid|aud-457677323208:kwd-297121734871|pid|&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=GGL_AME_AutoCAD_EMEA_GB_eComm_SEM_BR_New_MIX_ADSK_3465264_AutoCAD&utm_term=autocad%20360&utm_content=s|pcrid|644077393197|pkw|autocad%20360|pmt|b|pdv|c|slid||pgrid|153100676081|ptaid|aud-457677323208:kwd-297121734871|&gclid=Cj0KCQjwoK2mBhDzARIsADGbjepm5VAOxKXCRY4dJ_WN5kyREOMHL22advd9Zp705b-kF9LU7Mq7qOkaAm-VEALw_wcB&ef_id=ZBRiLgAAAEacegN-:20230803131541:s&term=1-YEAR&tab=subscription&plc=ACDIST

## Slide 21: Modelu 3D
Modelu 3D yw’r broses o ddefnyddio meddalwedd i greu cynrychiolaeth fathemategol o wrthrych neu siâp tri dimensiwn.
Gelwir y gwrthrych sydd wedi’i greu yn fodel 3D. Defnyddir modelau 3D mewn amrywiaeth o ddiwydiannau.
Notes: I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r Mynegai yn /news/wp-content/uploads/2021/03/ https://www.pbctoday.co.uk/news/wp-content/uploads

## Slide 22: Argraffu 3D
Mae argraffu 3D ym maes adeiladu yn golygu pan fydd cwmnïau neu brosiectau yn gosod haen ar ôl haen o ddeunyddiau drwy brosesau a reolir gan gyfrifiadur i greu siapiau tri dimensiwn. Mae peiriannau argraffu 3D yn ddefnyddiol ar gyfer creu strwythurau newydd ar safle neu ar gyfer gweithgynhyrchu cydrannau oddi ar safle ar gyfer cydosod yn ddiweddarach.

## Slide 23: Dronau
Defnyddir dronau ym maes adeiladu ar gyfer:
archwilio ac arolygu adeiladau i weld sut mae’r gwaith adeiladu’n mynd rhagddo neu sut mae’n cael ei gynnal a’i gadw
arolygu a monitro i ganfod materion diogelwch ar y safle
cael mynediad at strwythurau fel pontydd, ffyrdd a thir.

## Slide 24: Realiti estynedig (AR)
Drwy ddefnyddio realiti estynedig, gallwch weld troshaen weledol o wybodaeth a gynhyrchir gan gyfrifiadur ar ben y byd go iawn.
Ar safleoedd adeiladu, gellir defnyddio realiti estynedig i ddelweddu strwythurau cudd, neu i gymharu model dylunio â’r hyn sy’n cael ei adeiladu mewn gwirionedd.

## Slide 25: Gweithgynhyrchu oddi ar y safle
Mae gweithgynhyrchu oddi ar y safle yn golygu bod cynhyrchion yn cael eu gweithgynhyrchu mewn ffatri ac yna’n cael eu cludo a’u cydosod a’u gosod ar y safle. Mae’n ddull adeiladu modern (MMC) sy’n ceisio gwneud y gorau o’r broses adeiladu.

## Slide 26: Manteision gweithgynhyrchu oddi ar y safle
Effeithlon a rhagweladwy
Mwy o ddiogelwch
Datblygu cynaliadwy
Angen llai o lafur
Angen llai o weithwyr hyfforddedig
Dim tarfu oherwydd tywydd garw
Llai o wastraff gweithgynhyrchu
Llun enghreifftiol
Notes: https://www.offsitehub.co.uk/assets/images/news/resized/_550x345_smaller_workforce.jpg

## Slide 27
Unrhyw gwestiynau?