## Slide 1: Technegau adeiladu ar ôl 1919 ac yn y cyfnod modern
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Technegau adeiladu ar ôl 1919 ac yn y cyfnod modern
Datblygu sment a phlastr tywod a rendr
Roedd cyflwyno sment a ddefnyddir ar gyfer gwaith rendro a phlastro solet yn arwain at gryfder ac amseroedd caledu cyflymach o’i gymharu â defnyddio calch. Felly, byddai cynnydd dramatig o ran cynhyrchu gwaith.
Roedd cymysgeddau sment hefyd yn cael eu gwella gydag ychwanegion, fel diddoswr a phlastigwr, a oedd yn gweithio’n dda mewn ardaloedd lle’r oedd lleithder wedi effeithio arnynt.
Rhai o’r problemau sy’n codi gyda phlastr neu rendr sment yw ei fod yn gallu mynd yn frau, datblygu craciau crebachu a mynd yn bowdrog os yw’n cael ei ddefnyddio yng ngolau uniongyrchol yr haul.

## Slide 3: Plastr gypswm wedi’i gyfuno ymlaen llaw
Datblygwyd plastrau gypswm wedi’u cyfuno ymlaen llaw ac roedd llawer o fanteision iddynt o gymharu â phlastr calch a phlastr sment ar gyfer gwaith plastro mewnol.
Roeddent yn cynnwys glynwr gypswm ac agreg ysgafn – perlit a fermicwlit.
Datblygwyd y gwahanol blastrau i fod yn gydnaws â gwahanol fathau o gefndiroedd. Roedd ganddynt fwy o wrthiant thermol hefyd.
Fodd bynnag, barnwyd nad oedd plastrau gypswm mor gryf ac roeddent yn achosi problemau mewn waliau lle’r oedd lleithder yn effeithio arnynt.

## Slide 4: Gleiniau wedi’u gweithgynhyrchu
Cafodd gleiniau eu cynhyrchu i symleiddio’r broses o roi plastr a rendr, gan ddarparu proffil i helpu’r broses o roi plastr a rendr.
Roedd gleiniau’n cael eu defnyddio yn lle ffyn pren, a oedd yn broses a oedd yn cymryd llawer o amser. Roeddent yn sicrhau cywirdeb, yn atgyfnerthu arwynebau gorffenedig, ac wedi’u cynhyrchu o ddur galfanedig, gwrthstaen a phlastig. Mae’r mathau o leiniau yn cynnwys:
gleiniau ongl safonol
gleiniau ongl côt denau
gleiniau stopio
gleiniau ehangu
gleiniau bellcast.

## Slide 5: Plastrfwrdd
Dechreuodd y gwaith o ddatblygu plastrfwrdd ddechrau’r 1950au. Roedd yn cael ei osod â hoelion galfanedig ar bren, a oedd yn lleihau amseroedd llafur a sychu dwys.
Dalenni petryal yw plastrfyrddau sydd wedi’u cynhyrchu o graidd Gypswm, wedi’i wasgu rhwng haenen o bapur ar y ddwy ochr. Mae’n cael ei alw’n leinio sych, ac mae’n cael ei osod ar gefndiroedd pren a metel.
Heddiw, mae plastrfyrddau’n cael eu gosod â sgriwiau neu adlynion.
Heddiw, mae gwahanol fathau o blastrfwrdd perfformiad wedi cael eu datblygu i fodloni’r rheoliadau adeiladu sy’n rheoli datblygiadau adeiladu.

## Slide 6: Rendrau wedi’u cyfuno ymlaen llaw
Datblygwyd y math hwn o gynnyrch i wella ansawdd y gwaith gosod rendr ar ffasâd adeiladau.
Roedd yn cael ei gynhyrchu a’i roi mewn bagiau mewn ffatrïoedd prosesu er mwyn cael gwared ar wall dynol wrth gymysgu, a dim ond dŵr glân oedd ei angen pan oedd yn cael ei gymysgu.
Un fantais o ddefnyddio rendr wedi’i gyfuno ymlaen llaw yw ei fod wedi cael ei brofi cyn ei gynhyrchu a bod cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gael.
Mae rendrau lliw hefyd yn cynnwys ychwanegyn polymer er mwyn adlynu’n well, a gwarant gosod sy’n cefnogi dylunwyr.

## Slide 7: Offer
Mae angen llai o waith cynnal a chadw ar offer plastro. Cafodd offer a gynhyrchwyd o ddur meddal eu disodli gan offer dur gwrthstaen a charbon.
Roedd offer pren yn cael eu creu allan o bolywrethan a pholycarbonad, a oedd yn golygu eu bod yn ysgafn ac yn hawdd eu defnyddio.
Datblygwyd offer pŵer cludadwy, fel driliau wal sych a driliau hunanborthol wedi’u coladu, i gyflymu’r broses o osod plastrfwrdd.

## Slide 8: Cyfarpar
Defnyddiwyd cyfarpar cymysgu mecanyddol i gyflymu cynhyrchiant a dileu’r angen am lafur ychwanegol o gymysgu â llaw.
Defnyddiwyd cymysgwyr sment drwm mecanyddol i gymysgu. Roedd hyn yn gwella cysondeb ac yn lleihau faint o lafur a oedd yn cael ei ddefnyddio wrth gymysgu â llaw.
Mae driliau a churwyr cymysgu’n cael eu defnyddio heddiw i gymysgu plastrau a rendrau wedi’u cymysgu ymlaen llaw.
Datblygwyd peiriannau chwistrellu i leihau’r angen i wneud hynny â llaw ar adeiladau masnachol mawr.

## Slide 9: Tai parod ar ôl y rhyfel
Cartrefi dros dro a oedd yn cael eu hadeiladu mewn ffatri ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd oedd tai parod (‘prefabs’). Fe’u hadeiladwyd i ailgartrefu’r rhai a gollodd eu cartrefi yn ystod y Blitz neu i gartrefu milwyr a oedd yn dychwelyd o’r rhyfel a’u teuluoedd ifanc.
Llun enghreifftiol
Notes: https://thelondonphile.files.wordpress.com/2014/03/img_5957.jpg

## Slide 10: Adeiladu waliau ceudod
Mae’r ceudod yn cael ei lenwi’n rhannol ag inswleiddiad fel sy’n ofynnol gan y rheoliadau adeiladu, er mwyn lleihau faint o wres sy’n cael ei golli ac i arbed ynni.
Y math mwyaf cyffredin o wal allanol a ddefnyddir heddiw yw adeiladwaith waliau ceudod. Mae waliau ceudod yn ddwy wal gwaith maen wedi’u hadeiladu ochr yn ochr i ffurfio haen fewnol ac allanol (a elwir yn grwyn weithiau). Mae’r haenau yn cael eu dal ynghyd â chlymau waliau.

## Slide 11: Waliau ffrâm bren
Mae defnyddio fframiau pren yn ddull traddodiadol a modern o adeiladu. Roedd adeiladau traddodiadol a oedd yn defnyddio fframiau pren wedi’u gwneud yn bennaf o dderw gydag amrywiol fesurau mewnlenwi, fel brics neu blastr, i ffurfio’r waliau.
Fel arfer, mae cartrefi fframiau pren modern yn cael eu hadeiladu o bren meddal ac mae ganddynt groen allanol o waith maen neu maent wedi’u gorchuddio â phren neu blastr i sicrhau bod y strwythur yn dal dŵr.

## Slide 12: Systemau â ffrâm fetel
Mae system fframiau dur Metsec yn ffrâm banel stydiau dur cyflym sy’n cael ei gosod fel mesur mewnlenwi rhwng rhannau’r brif ffrâm strwythurol. Mae’n darparu cludydd ar gyfer inswleiddio, cladin allanol a bwrdd y wal fewnol.

## Slide 13: Adeiladau parod
Mae system adeiladu SE-SIP yn genhedlaeth newydd o strwythurau pren. Does dim byd tebyg o ran cyflymder adeiladu, hyblygrwydd, cryfder uchel a phriodweddau inswleiddio thermol, sy’n ei gwneud yn system adeiladu effeithlon iawn ar gyfer adeiladu adeiladau ynni sero net ac adeiladau ynni goddefol.
Edrychwch ar y dolenni canlynol i gael rhagor o wybodaeth:
SE-SIP – SYSTEM ADEILADU
SIP Europe - Adeiladu
Notes: SE-SIP construction system - https://www.sipeurope.eu/en/se-sip-construction-system/
SIP Europe - Construction - https://www.sipeurope.eu/en/construction-services/construction/

## Slide 14: Adeiladau modiwlaidd
Mae adeiladau modiwlaidd yn gyfuniad o gydrannau sy’n cael eu cynhyrchu oddi ar y safle mewn ffatri, yna’n cael eu cludo i’r safle a’u cysylltu i ffurfio’r adeilad.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?