## Slide 1: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  enwi’r deunyddiau sy’n berthnasol i waith osod brics
  enwi’r offer sy’n berthnasol i waith osod brics
  enwi’r technegau sy’n berthnasol i waith osod brics.

## Slide 3: Deunyddiau
Roedd brics a blociau'n dal yn ddeunyddiau cyffredin ar gyfer adeiladu waliau gwaith maen. Doedd cerrig ddim yn cael eu defnyddio mor aml ar gyfer gwaith strwythurol, ond roedden nhw'n gallu cael eu defnyddio fwy oherwydd eu nodweddion addurnol.
Brics
Roedd brics ar gael mewn amrywiaeth eang o liwiau a gweadau.
Mae'n bosibl defnyddio gwahanol ddeunyddiau yn ôl yr hyn sy’n addas i amrywiaeth o amodau ac amgylcheddau.
Mae'n bosibl defnyddio brics â siâp arbennig i greu nodweddion pensaernïol.

## Slide 4: Deunyddiau
Blociau
Mae blociau'n cael eu gweithgynhyrchu o amrywiaeth o ddeunyddiau.
Mae blociau concrit trwchus yn cael eu defnyddio mewn lleoliadau lle mae angen nodweddion sy'n gallu cynnal mwy o bwysau, er enghraifft mewn is-strwythurau.
Mae blociau inswleiddio thermol yn cael eu gweithgynhyrchu o ddeunyddiau sy'n cynnwys swigod aer bychain, ac maen nhw'n cael eu defnyddio mewn waliau uwchstrwythur i leihau faint o wres sy'n cael ei drosglwyddo. Mae nhw’n hawdd eu torri.

## Slide 5
Waliau solet
Roedd waliau solet yn cael eu defnyddio'n aml mewn tai ac adeiladau a gafodd eu hadeiladu cyn 1919.
Erbyn hyn, maen nhw’n cael eu defnyddio fwy wrth adeiladu waliau ar gyfer strwythurau lle nad oes bwriad i rywun fyw a gweithio ynddyn nhw.
Mae waliau cynnal solet yn gallu cael eu hadeiladu â brics neu flociau, neu gyfuniad o'r ddau.
Mae waliau terfyn yn gallu cael eu hadeiladu â brics i greu edrychiad deniadol.
Mae siambrau archwilio'n cael eu hadeiladu â brics fel arfer, os oes deunyddiau gwaith maen wedi'u rhagnodi.

## Slide 6
Waliau ceudod
Ar ôl 1919, ac o'r 1950au ymlaen yn arbennig, roedd adeiladau a oedd yn cael eu hadeiladu gyda'r bwriad y byddai pobl yn byw ynddyn nhw yn cael eu hadeiladu gyda waliau ceudod.
Y rheswm am hynny oedd oherwydd eu bod yn fwy effeithiol na waliau solet o ran atal lleithder rhag mynd i mewn i'r ardal fyw a'r ardal weithio mewn adeilad.
Mae dyluniad waliau ceudod yn cynnwys 2 haen (neu groen), gyda bwlch (ceudod) rhyngddyn nhw. Mae clymau waliau rhwng y ddwy haen yn rhoi sefydlogrwydd.
Mewn waliau ceudod modern, mae'r haen allanol yn aml yn cael ei hadeiladu â brics, ac mae'r haen fewnol yn gallu cael ei hadeiladu â blociau.

## Slide 7
Inswleiddio
Ar y dechrau, roedd y ceudod yn cael ei adael yn wag. Doedd dim inswleiddiad yn cael ei ddarparu o gwbl, ac yn aml iawn roedd y ddwy haen yn cael eu hadeiladu â brics. Yn nes ymlaen, roedd blociau inswleiddio'n cael eu defnyddio ar gyfer yr haen fewnol.
Ceudod Gwag
Y ddwy haen wedi'u gwneud o frics
Ceudod Gwag
Brics ar gyfer yr haen allanol
Bloc inswleiddio ar gyfer yr haen fewnol

## Slide 8
Inswleiddio
Ar ôl i waliau ceudod gael eu cyflwyno, sylweddolodd dylunwyr fod y ceudod yn gyfle i wella lefelau inswleiddio drwy ychwanegu dalennau o ddeunyddiau inswleiddio.
Erbyn hyn, mae'r ceudod yn 150mm o led fel arfer.
Mae trwch y deunydd inswleiddio wedi cynyddu o 50mm i 100mm a mwy.
Brics ar gyfer yr haen allanol
Bloc inswleiddio ar gyfer yr haen fewnol
Inswleiddiad ychwanegol
Cynyddu maint y Ceudod

## Slide 9
Cyrsiau atal lleithder (DPC)
Mae cwrs atal lleithder yn cael ei gynnwys mewn waliau ceudod er mwyn atal lleithder sy’n treiddio a lleithder sy'n codi.
Mae DPC llorweddol, sy'n cael ei wneud o ddeunyddiau plastig cryf fel arfer, yn gwarchod rhag lleithder sy’n codi.
Mae DPC fertigol o amgylch ciliau agoriad yn gwarchod rhag lleithder sy'n treiddio.
DPC Llorweddol

## Slide 10
Ffrâm bren
Mae adeiladwaith ffrâm bren ar gyfer waliau ceudod yn cynnwys rhwystr sy'n aerglos (airtight) ond yn gadael i leithder ddianc o'r strwythur.
Pilen caniatáu anwedd yw’r enw am hyn (vapour permeable membrane).
Yn y gorffennol, roedd y ceudod yn cael ei awyru. Mewn adeiladwaith â waliau ceudod modern mae’n rhaid selio'r ceudod, ac mae'r tu mewn yn cael ei awyru drwy awyrellau (vents) rheoledig.

## Slide 11
Peiriannau
Er bod offer llaw yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth, roedd offer pŵer a pheiriannau yn cael eu defnyddio fwy a mwy i gynnal effeithlonrwydd, cywirdeb a chynhyrchiant.
Erbyn hyn, mae deunyddiau gwaith maen yn cael eu torri â llifiau pŵer ar gyfer gwaith maen. Maen nhw’n gallu bod yn offer llaw neu’n offer mainc, sy’n rhedeg ar drydan neu injan ddiesel neu betrol.

## Slide 12
Adnoddau
Mae technegau adeiladu arloesol wedi dod i gymryd lle’r dulliau a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919, sy’n cyflymu’r gwaith adeiladu ac yn dibynnu llai ar weithwyr medrus.
Un enghraifft yw unedau concrit parod, sy’n cynnwys deunydd inswleiddio ac yn cael eu hadeiladu oddi ar y safle.
Maen nhw’n gallu cael eu gosod yn gyflym ar y safle, ac mae’n bosibl ychwanegu cladin brics atyn nhw i greu edrychiad traddodiadol.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?