## Slide 1: Peintio ac addurno ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
enwi’r gwahanol ddeunyddiau, offer a thechnegau a oedd yn cael eu defnyddio yn y grefft peintio ac addurno ar ôl 1919.

## Slide 3: Cyflwyniad
Cafodd steiliau peintio ac addurno a dyluniadau cartref ar ôl 1919 eu hysbrydoli gan Art Deco a Bauhaus.
Wrth i’r gwahanol fathau o baentiau a oedd ar gael ddatblygu i gynnwys emylsiynau, gwelwyd cynnydd dramatig o ran y lliwiau a oedd ar gael.
Roedd papur wal yn cael ei ddefnyddio fwy wrth i’r gwaith printio droi’n fecanyddol, gyda phapur wal yn cael ei fasgynhyrchu, a oedd yn golygu ei fod ar gael yn rhwydd.
Roedd offer pŵer yn dod yn fwy poblogaidd ac yn fwy effeithlon yn ystod y broses baratoi.

## Slide 4: Mathau o ddeunyddiau paent ar ôl 1919 (mewnol)
Emylsiynau di-finyl
Emylsiynau di-finyl gwreiddiol
Emylsiynau finyl
Roedd emylsiynau sglein canolig, sidan a mat finyl wedi cymryd lle’r fersiynau di-finyl
Cotiau alcyd
Cotiau alcyd sy’n cael eu haddasu ag olew had llin
Farneisiau clir
Farneisiau polywrethan ac alcyd
Yn 1992, cyflwynwyd gwaharddiad ar ddefnyddio plwm wrth weithgynhyrchu paent.

## Slide 5: Mathau o ddeunyddiau paent ar ôl 1919 (allanol)
Paent gwaith maen
Emylsiynau allanol acrylig
Cotiau resin pliolit sy’n seiliedig ar doddyddion
Glos allanol
Cotiau alcyd sy’n cael eu haddasu ag olew had llin.
Farneisiau clir
Farneisiau allanol alcyd
Staen pren gwarchodol (preservative)
Cadwolyn (preservative) allanol alcyd
Staen pren amddiffynnol (protective)
Staen pren allanol alcyd

## Slide 6: Gweithgynhyrchu paent ar ôl 1919 (paent dyfrsail)
Cymysgu’r gymysgedd sylfaenol sy’n cynnwys estynyddion, pigmentau, cadwolion a dŵr.
Chwalu a gwasgaru ar gyflymder uchel.
Trosglwyddo’r gymysgedd i danc gorffeniad.
Ychwanegu copolymer finyl.
Ychwanegu pigmentau lliw, ac wedyn profi’r lliw.
Ffotograff Wikimedia gan Cjp24 o dan CC 3.0
Llun o beiriant gwasgaru diwydiannol
Can o baent ‘Deluxe Trade Vinyl Matt’
Notes: https://ijrorwxhmjkkll5p.leadongcdn.com/cloud/lqBpiKiqlqSRoiokpipliq/disperser.jpg

## Slide 7: Gweithgynhyrchu paent ar ôl 1919 (paent seiliedig ar doddyddion)
Cymysgu’r gymysgedd sylfaenol sy’n cynnwys estynyddion, pigmentau, olew/resin.
Chwalu a gwasgaru ar gyflymder uchel.
Trosglwyddo’r gymysgedd i danc gorffeniad.
Ychwanegu toddyddion a sychwyr.
Ychwanegu pigmentau lliw, ac wedyn profi’r lliw.
Llun o beiriant gwasgaru diwydiannol
Llun o sychwr hylifol
Can o baent ‘Crown Trade Full Gloss’
Notes: https://ijrorwxhmjkkll5p.leadongcdn.com/cloud/lqBpiKiqlqSRoiokpipliq/disperser.jpg
https://www.brewers.co.uk/product/BN06063Q

## Slide 8: Gweithgynhyrchu papur wal ar ôl 1919
Papur finyl
Mae’n cael ei gynhyrchu drwy lamineiddio ffilm PVC ar bapur sylfaen, cyn cael ei brintio ag inciau PVC wedi'u gwresogi
Papur finyl llydan
Fersiwn fasnachol fwy llydan o bapur wal finyl
Mae’n cael ei ddarparu mewn rholiau o 30m x 1.3m
Papur finyl wedi’i ehangu
Mae’n cael ei gynhyrchu drwy broses chwyddo â gwres, cyn cael ei foglynnu
Llun o bapur finyl
Llun o bapur finyl wedi’i ehangu
Notes: https://ae01.alicdn.com/kf/S204876a3c27143cdbb46841c8bad6aa6f/Metallic-Black-Plain-Faux-Grasscloth-Textured-Wallpaper-Vinyl-Solid-Color-Dark-Grey-Wall-Paper-Bed-Room.jpg
https://coveryourwall.co.uk/products/anaglypta-luxury-vinyl-amber-rd838

## Slide 9: Technegau printio papur wal ar ôl 1919
Printio â blociau
Printio fflecsograffig
Printio roto-engrafu
Printio â sgrin sidan
Printio â sgrin sy’n cylchdroi
Printio â sgrin sidan fflat
Llun o beiriant printio â blociau fflecsograffig
Llun o beiriant printio roto-engrafu
Lluniau o beiriant printio â sgrin sy’n cylchdroi
Llun o beiriant printio â sgrin fflat
Notes: https://www.chprintingmachinery.com/professional-factory-for-flexo-block-making-machine-8-colour-stack-type-flexo-printing-machine-changhong-3-product/
http://witymachinery.com/2-1-gravure-printing-4.html
https://presscity.com/en/machines/chambon/15543-18695/komori-chambon-ic650.html
https://www.indiamart.com/proddetail/flat-bed-screen-printing-machine-2788480473.html

## Slide 10: Cyfarpar ac offer paratoi ar ôl 1919
Stripiwr stêm
Cyfarpar trydanol sy’n cynhyrchu stêm i’w gwneud yn hawdd i dynnu papur wal chwithig
Sandiwr trydan
Mae cyfarpar sandio trydanol gyda phadiau/beltiau o bapur sgraffinio yn gwneud y broses baratoi yn fwy effeithlon
Gwn gwres trydanol
Cyfarpar stripio paent sy’n rhedeg ar drydan
Stripiwr paent cemegol
Stripiwr paent cemegol o fath deucloromethan

## Slide 11: Deunyddiau paratoi ar ôl 1919
Calc addurno
Llenwad acrylig hyblyg ar gyfer bylchau rhwng waliau a thrimiau ac ar onglau
Llenwad dau becyn
Llenwad epocsi dwy ran i wneud gwaith atgyweirio mwy parhaol ar bren a metel
Llenwad cellwlos plastr
Llenwad powdr plastr ar gyfer nenfydau a waliau mewnol
Llenwad arwynebedd bach
Llenwad graen emwlsiwn synthetig ar gyfer namau ar arwynebedd bach

## Slide 12: Gosod adlyn (adhesive) papur wal ar ôl 1919
Roedd y broses o osod adlyn papur wal wedi datblygu yn yr 20fed ganrif i gynnwys y canlynol:
gosod â rholer
peiriannau pastio
finylau wedi'u pastio ymlaen llaw
papurau wal ‘pastio’r wal’ di-wead.
Enghraifft o beiriant papur wal â phâst rhwydd
Enghraifft o becyn bwced paent ar gyfer rholer
Llun o adlyn 'Pollycell mixed adhesive’
Notes: https://www.amazon.co.uk/Coral-Tools-61701-Wallpaper-Wallcoverings/dp/B00C7XAJNQ
https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk/Dulux-Decorator-Centre-Woven-Polyamide-Roller-Scuttle-Kit-9
https://source.thenbs.com/product/polycell-trade-ready-mixed-adhesive/wbbT59utBKyR6UMWhi76W9/rgCBs22q2WwJwU5eykNRnt

## Slide 13: Technegau peintio ar ôl 1919
Er bod gorffeniadau paent ar ddiwedd y 1900au yn symud tuag at dechnegau peintio â rholer, brwshys oedd yn dal i gael eu defnyddio ar y cyfan.
Roedd brwshys ffilament synthetig yn rhoi gorffeniad llyfnach
Yn fwyaf addas ar gyfer peintio waliau, nenfydau, gwaith coed a thrimiau â farnais a phaent dyfrsail a phaent seiliedig ar doddyddion
Yn ddiwastraff heb lawer o sblashis
Yr opsiwn rhataf o ran cyfarpar
Yn broses araf a llafurus wrth beintio ardaloedd mawr
Llawer o farciau brwsh (golwg edafeddog) wrth ddefnyddio brwshys blew naturiol ar gotiau dyfrsail

## Slide 14: Technegau peintio ar ôl 1919
Peintio â rholer
Dwy neu dair gwaith yn gyflymach na pheintio â brwsh
Y dull mwyaf addas ar gyfer peintio ardaloedd gwastad mawr â phaent dyfrsail a phaent seiliedig ar doddyddion
Mae’n rhoi cot fwy trwchus
Dim marciau brwsh
Mae polion ymestyn yn lleihau’r angen am sgaffald
Sblashis/diferion
Ddim yn fanwl gywir/angen defnyddio brwsh i beintio ochrau (cut in) arwynebau cyfagos
Os bydd y llawes rholer anghywir a’r gludedd paent anghywir yn cael eu defnyddio, mae’n bosibl y bydd y paent yn edrych fel croen oren
Mae’n gallu cymryd llawer o amser i lanhau

## Slide 15: Technegau peintio ar ôl 1919
Systemau chwistrellu confensiynol
Chwistrellu confensiynol neu aer yw’r dull cynharaf, mwyaf traddodiadol o ddefnyddio paent.
Mae’r dull yma’n defnyddio aer cywasgedig i sugno’r paent o bot gwasgedd ac atomeiddio’r ffrwd o baent fel y mae’n gadael y gwn chwistrellu.
Wrth wasgu’r glicied, caiff y paent ei sugno i mewn i’r ffrwd o aer cywasgedig a’i ryddhau fel chwistrelliad tenau.
Cafodd y dechneg ei datblygu yn yr Unol Daleithiau ar ddechrau’r 1900au, a daeth yn boblogaidd yn y 1940au.
Llun o danc gwasgedd paent gyda gwn chwistrellu
Notes: https://www.amazon.co.uk/Commercial-Gallon-Paint-Pressure-Assembly/dp/B002ABWVRM

## Slide 16: Technegau peintio ar ôl 1919
Systemau chwistrellu cyfaint uchel, gwasgedd isel (HVLP)
Mae system chwistrellu HVLP yn golygu gwasgaru llawer iawn o aer ar wasgedd isel.
Mae’r got o baent yn cael ei hatomeiddio yn y gwn chwistrellu, cyn cael ei chwythu i’r wyneb gan aer cywasgedig sy’n cael ei gynhyrchu gan y tyrbin/cywasgydd.
Daeth cyfarpar HVLP yn boblogaidd yn ystod y 1970au.
Mae’n cael ei ddefnyddio i roi cot o baent ar ardaloedd llai (fel drysau).

## Slide 17: Technegau peintio ar ôl 1919
Defnyddio chwistrell HVLP
Bedair neu bum gwaith yn gyflymach na pheintio â brwsh
Yn fwyaf addas ar gyfer peintio ardaloedd llai, fel drysau a ffenestri, â phaent dyfrsail a phaent seiliedig ar doddyddion
Ddim yn addas ar gyfer paent gludiog, trwm
Gorffeniad o ansawdd uchel
Dim marciau brwsh na roler
Llawer o ddiferion
Angen defnyddio tâp masgio
Angen cyfarpar LEV/anadlyddion
Angen hidlo/teneuo'r paent
Yn costio’n ddrud i brynu a chynnal a chadw’r
cyfarpar
Mae’n cymryd llawer o amser i lanhau’r cyfarpar

## Slide 18: Technegau peintio ar ôl 1919
Systemau chwistrellu di-aer
Mae peiriannau chwistrellu di-aer yn pwmpio’r paent o dan wasgedd uchel drwy orfodi’r got o hylif drwy agoriad cul a chreu gwasgedd (tua 250 BAR) drwy’r system at y gwn chwistrellu.
Mae’n gweithio mewn ffordd debyg i declyn golchi â gwasgedd (pressure washer), ond gyda phaent yn hytrach na dŵr.
Llun enghreifftiol
Notes: https://www.sprayfinishingsolutions.com/wp-content/uploads/2017/08/1007-17C336-1.jpg

## Slide 19: Technegau peintio ar ôl 1919
Peintio â chwistrell ddi-aer
Tua 30 gwaith yn gyflymach na pheintio â brwsh
Dim angen aer na chywasgydd aer
Dim angen addasu gludedd y paent cyn ei ddefnyddio
Llai o ddiferion
Cot fwy trwchus, a mwy llyfn
Yn fwy addas ar gyfer ardaloedd mwy
Peryglus
Mwy o ddeunydd – mae chwistrellu’n defnyddio tua 33% yn fwy o baent na rholer
Does dim modd twtio’r paent ar y diwedd
Mae’n costio’n ddrud ar y dechrau i brynu’r cyfarpar

## Slide 20: Technegau peintio ar ôl 1919
System chwistrellu electrostatig
Gyda system chwistrellu electrostatig (neu got ar ffurf powdr), mae’r cyfarpar yn gwefru gronynnau’r paent â foltedd uchel, sy’n eu denu at yr arwyneb i’w orchuddio a’i lapio, sy’n gwneud y broses drosglwyddo’n fwy effeithlon.
Mae’r gwrthrych sy’n cael ei beintio yn derbyn gwefr gyferbyniol neu’n cael ei ddaearu.
Llun enghreifftiol
Notes: https://anestiwata.com/wp-content/uploads/2012/01/aElectrostatic-E-M15B-solvent.jpg

## Slide 21
Unrhyw gwestiynau?