## Slide 1: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  enwi’r deunyddiau sy’n berthnasol i waith osod brics
  enwi technegau modern sy’n berthnasol i waith osod brics.

## Slide 3: Deunyddiau
Mae angen defnyddio nifer o gydrannau ar gyfer waliau ceudod er mwyn i’r strwythur allu gwrthsefyll y tywydd.
Mae cwrs atal lleithder (DPC) plastig yn cael ei osod yn llorweddol i atal lleithder rhag codi drwy’r gwaith maen.
Mae DPC fertigol yn gallu bod yn ddeunydd plastig neu’n gaewr ceudod sy’n atal lleithder rhag treiddio, ac sy’n gwneud y ceudod yn aerglos (airtight) wrth y ciliau (reveals).

## Slide 4: Deunyddiau
Mae DPC plastig yn cael ei weithgynhyrchu mewn lled penodol i’w ddefnyddio fel DPC llorweddol mewn waliau ceudod, ac ar gyfer waliau solet hefyd pan fydd angen.
Wal hanner bric o drwch gyda DPC llorweddol
Er bod y deunydd plastig a ddefnyddir yn un gwydn, rhaid ei osod yn ofalus er mwyn osgoi gwneud tyllau ynddo.
Byddai tyllau yn y DPC yn gwanhau’r rhwystr lleithder, gan arwain at broblemau tymor hir o bosibl.

## Slide 5: Deunyddiau
Mae caewyr ceudod yn selio’r ceudod ar giliau agoriadau er mwyn cydymffurfio â rheoliadau ynghylch cadw’r strwythur yn aerglos.
Mae atal aer rhag dianc yn ychwanegu at effeithlonrwydd ynni yr adeilad, drwy leihau faint o wres sy’n cael ei drosglwyddo.
Mae caewyr ceudod hefyd yn DPC effeithlon, ac yn cynnwys deunydd inswleiddio i atal pont oerni wrth y cil.
Mae ffrâm y ffenestr wedi'i hepgor yma.

## Slide 6: Deunyddiau
Mae deunydd inswleiddio’n cael ei osod yn sownd yn haen fewnol y wal geudod gan ddefnyddio clipiau plastig sy’n cael eu gosod yn sownd yng nghlymau waliau.
Dylid osgoi bylchau rhwng y dalennau inswleiddio oherwydd bydden nhw’n gadael i wres gael ei drosglwyddo.
Sylwch ar y deunydd inswleiddio yn y caewr ceudod.
Byddai hyn yn lleihau effeithlonrwydd ynni’r adeilad.
I sicrhau bod yr adeilad yn aerglos, dylid tapio’r uniadau rhwng dalennau inswleiddio anhyblyg. (Dydy’r tâp ddim i’w weld yn y llun.)

## Slide 7: Adeiladwaith modiwlaidd
Gydag adeiladwaith modiwlaidd, mae’r gwaith cynhyrchu’n digwydd oddi ar y safle.
Mae’r dull yma’n cyfuno unedau wedi’u saernïo ymlaen llaw mewn ffatri i ffurfio elfennau o strwythur.
Mae’n bosibl cyflawni modiwlau oddi ar y safle a chynnwys ynddyn nhw ddrysau a ffenestri, gwasanaethau wedi’u gosod ymlaen llaw, a gorffeniadau mewnol ac allanol.
Mae’r modiwlau gorffenedig yn cael eu danfon i’r safle i gael eu gosod gyda’i gilydd i ffurfio adeilad cyflawn.

## Slide 8: Adeiladwaith modiwlaidd
Gall adeiladwaith modiwlaidd oddi ar y safle ddefnyddio prosesau gweithgynhyrchu sy’n defnyddio llai o ynni, gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy ac ecogyfeillgar a hyd yn oed rhai wedi’u hailgylchu.
Mae cydrannau’n gallu cael eu cynhyrchu'n gyson gywir er mwyn cynnal safonau ansawdd uchel.
Bydd llai o waith sy’n dibynnu ar y tywydd yn digwydd ar y safle, sy’n ei gwneud yn bosibl i gadw at derfynau amser ac i gyflawni rhaglenni gwaith yn fwy dibynadwy.
Mae’n bosibl gwella diogelwch y gweithwyr drwy amodau gwaith rheoledig.

## Slide 9: Pwyslais ar gynaliadwyedd
Rhaid i bob math o adeiladwaith modern roi pwyslais ar gynaliadwyedd bob amser.
Yn aml iawn, doedd y dulliau a’r deunyddiau blaenorol ddim yn rhai ecogyfeillgar. Er enghraifft, mae concrit yn cynhyrchu llawer iawn o garbon wrth gael ei weithgynhyrchu a’i gludo.
Gwneir ymdrechion i ddefnyddio agregau eildro wrth gynhyrchu concrit, er mwyn lleihau allyriadau carbon.

## Slide 10: Pwyslais ar gynaliadwyedd
Mae concrit a morter heb sment yn cael eu cynhyrchu erbyn hyn, a honnir bod hynny’n lleihau’n sylweddol yr allyriadau carbon sy’n cael eu creu gan weithgareddau adeiladu.
Rhai o fanteision dulliau adeiladu modiwlaidd a pharod yw bod cyfran fawr o’r gwaith adeiladu’n digwydd oddi ar y safle, sy’n lleihau llwch a sŵn, ac yn lleihau allyriadau carbon.
Mae’n broses yn defnyddio slag ffwrnais chwyth gronynnog wedi’i falu, sy’n sgil-gynnyrch i'r broses o gynhyrchu haearn a dur. Dyma sy’n glynu’r morter a'r concrit.
Gall y broses fod yn gyflym, yn effeithlon ac yn fanwl gywir. Mae’n bosibl creu llai o wastraff, a lleihau difrod damweiniol i ddeunyddiau a chydrannau.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?