## Slide 1: Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  enwi’r offer a oedd yn cael eu defnyddio gan weithwyr tir cyn 1919
  trafod y deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn prosesau gwaith tir/peirianneg sifil cyn 1919
  dadansoddi’r gwahanol brosesau a oedd yn cael eu defnyddio mewn prosesau gwaith tir/peirianneg sifil cyn 1919.

## Slide 3: Amcanion y sesiwn
  Bydd y dysgwyr yn gwybod am y canlynol:
  dulliau gwaith tir a gweithrediadau sifil
        naddu neu dorri cerrig â llaw
        ffyrdd a llwybrau troed a osodwyd â llaw
        systemau draenio cyfun
    adnoddau perthnasol
        coblau a cherrig naturiol ar gyfer palmentydd a waliau
        morthwylion/gyrdd (mallets)
        cynion (chisels)
        lefelau dŵr.

## Slide 4: Offer gweithiwr tir/peiriannydd sifil cyn 1919
Cyn 1919 roedd gwaith adeiladu’n dibynnu’n drwm ar waith llaw, ac ar offer a thechnegau a dulliau syml o dorri/naddu cerrig â llaw a systemau draenio cyfun.
Roedd offer llaw yn cynnwys ceibiau a rhawiau, berfâu ac offer tampio, i enwi dim ond rhai.
Notes: Trafodwch yr offer yr oedd gweithiwr tir cyn 1919 yn eu defnyddio, gan ystyried y canlynol:
diffyg rheoliadau diogelwch
y cyfyngiadau yn sgil diffyg technoleg
yr hyn y llwyddwyd i’w gyflawni, wrth ystyried y cyfyngiadau technoleg
sut roedd prosiectau llafurddwys yn cymharu â phrosiectau mecanyddol modern
y mathau o offer yr oedd gweithwyr tir yn eu defnyddio ar y pryd
sut roedd deunyddiau, fel cerrig, yn cael eu naddu â llaw a’r offer a oedd yn gysylltiedig â’r gweithgareddau hyn.

## Slide 5: Cyfarpar mesur/tirfesur cyn 1919
Cliciwch y dolenni ac edrychwch ar y lluniau:
Llun o theodolit
Llun o blymen a llinyn plwm
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar y cyfarpar a welir ar y sleid yma, yn ogystal â mathau o gyfarpar mesur a thirfesur a oedd yn cael eu defnyddio, gan gynnwys lefelau dŵr, tapiau, ac ati.
Trafodwch gadwynfedd (chainage) a’r mesuriadau cysylltiedig, a sut mae’r term ‘cadwynfedd’ yn dal i gael ei ddefnyddio.
Trafodwch y lefelau cywirdeb ar y pryd wrth gymharu â dulliau modern.
Theodolit – https://victoriancollections.net.au/items/521605fa19403a17c4ba0b37
Plymen a llinyn plwm – https://www.cef.co.uk/catalogue/products/584920-225g-plumb-bob-line?gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buJ7hz8w83D77_-SUE9H96azNloKeTHpKGpyg5okSSOHYV8oT4l-Nj4aAjo8EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

## Slide 6: Peiriannau oedd yn cael eu tynnu gan geffylau
Sgroliwch i lawr i adran “3. History of Road Roller” Road Roller i weld llun o’r rholiwr cyntaf!
Dyma un arall, lefelydd Merlyn Galion: Pull Grader Power Ratings.
Notes: Rholiwr ffordd – https://dreamcivil.com/road-roller/
Lefelydd Merlyn Galion – https://www.oemoffhighway.com/trends/article/21073488/historical-construction-equipment-association-hcea-pull-grader-power-ratings

## Slide 7: Yr oes stêm
Yn ystod yr oes stêm, dechreuwyd defnyddio tractorau stêm yn lle anifeiliaid.
Roedd y tractorau hyn yn cael eu defnyddio yn lle peiriannau traddodiadol a oedd yn cael eu tynnu gan geffylau ac ychen. Gwelwyd bod tractorau stêm yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Roedd peiriannau lefelu ac offer eraill yn cael eu tynnu gan dractorau stêm, ac roedd tractorau hefyd yn cyflawni tasg y rholiwr.
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar yr oes stêm, a’r newid o ddefnyddio peiriannau a oedd yn cael eu tynnu gan anifeiliaid i systemau stêm.

## Slide 8: Systemau draenio a charthffosydd cyn 1919
Cyn 1919, roedd systemau draenio yn y DU yn dibynnu fel arfer ar gyfuniad o ddulliau draenio naturiol a rhai wedi’u creu gan ddynoliaeth. Roedd nifer o fathau gwahanol o systemau draenio a charthffosydd yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod yma, pob un â’i ddulliau adeiladu a’i nodweddion unigryw ei hun.
        Draeniau agored
        Draeniau caeedig
        Carthffosydd brics
        Carthffosydd carreg
        Carthffosydd haearn bwrw
        Pibellau clai
        Cwlfertau
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar y gwahanol opsiynau ar gyfer adeiladu draeniau cyn 1919. Gall y dysgwyr ymchwilio i bob dull, ac adrodd yn ôl.
Draeniau agored – sianeli bas wedi’u tyllu i’r ddaear oedd y rhain, a oedd yn gadael i ddŵr lifo drwyddynt drwy ddisgyrchiant. Fel arfer roedden nhw’n cael eu leinio â glaswellt, cerrig neu frics, ac yn cael eu defnyddio i ddraenio caeau a ffyrdd.
Draeniau caeedig – roedd y rhain yn debyg i ddraeniau agored, ond yn cael eu gorchuddio â slabiau neu fwâu i greu sianel gaeedig. Roedd draeniau caeedig yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd â llawer o draffig, neu lle byddai draeniau agored yn achosi perygl.
Carthffosydd brics – cwndidau siâp wy neu silindr wedi’u gwneud o frics oedd y rhain, a oedd yn cael eu defnyddio i gasglu a chludo carthion a dŵr gwastraff. Fel arfer roedden nhw’n cael eu gosod mewn ffosydd a'u cysylltu â morter.
Carthffosydd carreg – roedd y rhain yn debyg i garthffosydd brics, ond yn cael eu gwneud o gerrig yn hytrach na brics. Fel arfer, roedden nhw’n cael eu defnyddio mewn ardaloedd lle’r oedd cerrig o ansawdd uchel ar gael yn rhwydd.
Carthffosydd haearn bwrw – roedd y rhain wedi’u gwneud o bibellau haearn bwrw, ac yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd lle’r oedd y tir yn rhy galed neu greigiog i osod carthffosydd brics neu garreg.
Pibellau clai – roedd y rhain yn cael eu defnyddio i greu systemau draenio llai o faint, fel rhai mewn lleoliadau domestig ac amaethyddol. Fel arfer roedden nhw’n cael eu gosod mewn ffosydd a'u cysylltu â’i gilydd â sment neu forter.
Cwlfertau – fel arfer, roedd y rhain yn cael eu defnyddio i ddargyfeirio dŵr o amgylch rhwystr, fel ffordd neu reilffordd. Roedden nhw’n cael eu gwneud o frics neu gerrig fel arfer, a’u creu ar ffurf bwa er mwyn gadael i ddŵr lifo drwyddyn nhw.

## Slide 9: Deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn systemau draenio a charthffosydd cyn 1919
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar y deunyddiau a welir ar y sleid, a pham y rhoddwyd y gorau i’w defnyddio, gan gynnwys:
eu cost
eu heffeithiolrwydd
eu hanfanteision.

## Slide 10: Deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn systemau draenio a charthffosydd cyn 1919
Edrychwch ar system garthffosiaeth Llundain yn cael ei hadeiladu yn 1860
Notes: Arweiniwch drafodaeth i ailadrodd heriau’r dulliau adeiladu a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919, gan gynnwys:
heriau diogelwch
amserlenni
yr offer a oedd yn cael eu defnyddio mewn prosiectau peirianneg.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:London_Sewage_system_being_built_in_1860.jpg

## Slide 11: Adeiladu prif garthffosydd Llundain
Gwyliwch y fideo yma:
How Did London Get Its Sewers?!?
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=2xAUfh_cCDM

## Slide 12: Adeiladu ffyrdd cyn 1919
Roedd nifer o fathau cyffredin o orchuddion ffyrdd yn cael eu defnyddio yn y DU cyn 1919.
Roedd y gorchuddion hyn yn cynnwys graean neu gerrig mâl, brics, coblau, asffalt, concrit a phren.
Roedd graean neu gerrig mâl yn cael eu defnyddio'n aml fel haen waelod y ffordd neu’r llwybr troed, gyda cherrig mwy yn cael eu defnyddio weithiau ar gyfer haen yr arwyneb, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.
Roedd brics yn cael eu defnyddio mewn rhai ardaloedd trefol i greu arwyneb gwydn ar gyfer ffyrdd a llwybrau troed, gyda choblau’n cael eu defnyddio i greu arwyneb a fyddai’n para’n dda, yn enwedig mewn ardaloedd â llawer o draffig.
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar y canlynol:
Beth oedd y deunyddiau ffordd arferol oedd yn cael eu defnyddio?
Pam oedd y deunyddiau hyn yn cael eu defnyddio?
Beth oedd anfanteision defnyddio'r deunyddiau hyn ar gyfer arwyneb ffordd (gan ystyried y gwastraff hylifol arferol a fyddai’n cael ei waredu ar y pryd, a’r goblygiadau i iechyd y cyhoedd)?

## Slide 13: Adeiladu ffyrdd cyn 1919
Roedd asffalt yn cael ei ddefnyddio mewn rhai ardaloedd trefol fel haen yr arwyneb, ond roedd yn llai cyffredin nag ydyw heddiw.
Roedd concrit yn cael ei ddefnyddio mewn rhai ardaloedd, yn enwedig ar gyfer llwybrau troed a beicio ac, mewn rhai ardaloedd gwledig, roedd pren yn cael ei ddefnyddio i greu arwyneb llwybrau troed a ffyrdd bach.
Yn gyffredinol, roedd y broses o ddewis deunyddiau yn dibynnu ar ffactorau fel cost, yr hyn a oedd ar gael yn lleol, a'r bwriad wrth eu defnyddio.

## Slide 14: Enghreifftiau o ffyrdd wedi’u palmantu â cherrig, a ffyrdd wedi’u palmantu â choblau
Ffyrdd wedi’u palmantu â choblau
Ffyrdd wedi’u palmantu â cherrig
Roedd sets cerrig a choblau yn cael eu defnyddio wrth adeiladu ffyrdd cyn 1919 oherwydd eu bod yn wydn, yn para’n dda ac yn gallu delio â thraffig trwm heb gael eu difrodi. Roedd ganddyn nhw arwyneb llyfn, roedd dŵr yn draenio’n gyflym oddi arnyn nhw, ac roedden nhw ar gael yn hawdd, a oedd yn golygu eu bod yn opsiwn costeffeithiol i adeiladwyr ffyrdd.

## Slide 15: Defnyddio tar fel arwyneb ffordd
Cyn 1919, roedd tar yn cael ei ddefnyddio fel arwyneb ffordd yn y DU oherwydd ei fod yn gallu creu ffyrdd cymharol lyfn a gwydn.
Roedd y broses yn cynnwys taenu haenau o raean neu gerrig mâl ar wely’r ffordd, cyn ei orchuddio â thar poeth, hylifol.
Roedd y cyfuniad yma’n creu arwyneb solet a oedd yn gwrthsefyll dŵr, ac yn gallu delio â phwysau cerbydau a lleihau llwch a mwd ar y ffordd.
Ond roedd cyfyngiadau gyda’r dull yma, gan ei fod yn llai hyblyg ac yn tueddu i gracio mewn tywydd eithafol wrth gymharu ag asffalt modern.

## Slide 16: Edgard Hooley a tharmac
Wrth gerdded yn hamddenol yn 1901, daeth Edgard Hooley ar draws safle diwydiannol yn Swydd Derby, Lloegr.
Wrth gerdded gerllaw gweithfeydd haearn, ni allai beidio â sylwi ar ddarn o ffordd a oedd yn rhyfeddol o lyfn. Cafodd wybod gan bobl leol fod cart wedi gollwng casgenni tar yno ar ddamwain, a’u bod wedi ffrwydro ar agor.
I geisio clirio’r llanast, roedd rhai o’r bobl leol wedi tywallt slag gwastraff o losgyddion cyfagos dros y tar. Er mawr syndod iddyn nhw, roedd y cyfuniad anfwriadol wedi arwain at arwyneb solet nad oedd yn cynnwys unrhyw rigolau nac yn ffurfio llwch.

## Slide 17: Edgard Hooley a tharmac
Aeth Hooley ati’n gyflym i roi patent ar y cysyniad o wresogi tar, gan ychwanegu slag at y gymysgedd a thorri cerrig yn fân i greu arwyneb ffordd ymarferol.
Erbyn 1903, roedd Hooley wedi creu Tar Macadam Syndicate Ltd, gan gofrestru’r gair ‘tarmac’ a chreu nod masnach ar gyfer yr enw.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?