## Slide 1: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  enwi’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) sy’n berthnasol i’r proffesiwn gwaith tir
  rhestru’r gwahanol safonau eraill y mae’n rhaid i’r proffesiwn gwaith tir gadw atynt
  disgrifio sut cafodd y diwydiant adeiladu ei fecaneiddio ar ôl 1919
  trafod yr offer trwm sy’n gysylltiedig â gwaith cloddio
  ymchwilio i ddatblygiad deunyddiau
  trafod deunyddiau adeiladu modern.

## Slide 3: Y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gwaith tir
Set o ganllawiau yw’r rhain sy’n amlinellu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r meini prawf perfformiad sy’n ofynnol ar gyfer y rheini sy’n gweithio yn y diwydiant gwaith tir.
Mae’r safonau hyn wedi cael eu datblygu gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn y DU drwy ymgynghori ag arbenigwyr yn y diwydiant, ac maen nhw’n cael eu hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol.

## Slide 4: Y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gwaith tir
Mae’r Safonau hyn yn darparu fframwaith cynhwysfawr ar gyfer hyfforddi, datblygu ac asesu’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiant gwaith tir.
Mae rhai o unedau allweddol y Safonau ar gyfer gweithwyr tir yn cynnwys:
Cydymffurfio ag Iechyd, Diogelwch a Lles Cyffredinol yn y Gweithle
Paratoi a Gosod Systemau Draenio
Paratoi a Gosod Palmentydd
Cloddio a Gosod Sylfeini
Notes: Cydymffurfio ag Iechyd, Diogelwch a Lles Cyffredinol yn y Gweithle – mae’r uned yma’n ymdrin â’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer arferion gweithio diogel, gan gynnwys asesu risg, codi a chario’n ddiogel, a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE).
Paratoi a Gosod Systemau Draenio – mae’r uned yma’n ymdrin â gosod systemau draenio, gan gynnwys paratoi’r tir, gosod pibellau a ffitiadau, a phrofi a chomisiynu’r system.
Paratoi a Gosod Palmentydd, Lloriau a Llwybrau – mae’r uned yma’n ymdrin â pharatoi a gosod gwahanol fathau o balmentydd, gan gynnwys concrit, cerrig naturiol a phalmentydd bloc.
Cloddio a Gosod Sylfeini – mae’r uned yma’n ymdrin â chloddio a pharatoi sylfeini ar gyfer adeiladau a strwythurau, gan gynnwys defnyddio cyfarpar fel peiriannau tyrchu a chloddwyr bach.

## Slide 5: Safonau perthnasol eraill ar gyfer gwaith tir
Mae amrywiaeth o safonau y mae’n rhaid i weithwyr tir gydymffurfio â nhw, ynghyd â sefydliadau sy’n gosod y safonau. Mae’r rhain yn cynnwys:
Safonau Prydeinig
Rheoliadau Adeiladu
Yr Adran Drafnidiaeth
Y Gymdeithas Llywodraeth Leol
Notes: Safonau Prydeinig
Y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) yw corff safonau cenedlaethol y DU. Mae’n datblygu ac yn cyhoeddi safonau sy’n ymdrin ag amrywiaeth o ddiwydiannau a disgyblaethau, gan gynnwys adeiladu. Mae nifer o Safonau Prydeinig sy’n ymwneud â gwaith tir, gan gynnwys:
BS 8004:2015 Cod ymarfer ar gyfer sylfeini
BS EN 12699:2013 Cyflawni gwaith geodechnegol arbennig – Polion dadleoli
BS EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Dylunio geodechnegol – Rheolau cyffredinol.
Rheoliadau Adeiladu
Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn set o safonau cenedlaethol sy’n nodi’r gofynion sylfaenol ar gyfer adeiladu a dylunio adeiladau yng Nghymru a Lloegr. Maen nhw’n cynnwys meysydd fel strwythur, diogelwch tân, draenio ac awyru. Mae gwaith tir yn rhan bwysig o’r broses adeiladu, ac felly, mae’n rhaid i'r gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.
Yr Adran Drafnidiaeth
Mae’r Adran Drafnidiaeth yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu polisïau a rheoliadau sy’n ymwneud â thrafnidiaeth yn y DU. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd a phriffyrdd, lle mae angen saernïo gwaith tir addas. Gall polisïau a rheoliadau’r adran effeithio ar y broses o ddylunio a saernïo gwaith tir ar gyfer ffyrdd a phriffyrdd.
Y Gymdeithas Llywodraeth Leol
Mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn gorff aelodaeth sy’n cynrychioli awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n rhoi cyngor a chefnogaeth i’w haelodau ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys cynllunio a datblygu. Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau Adeiladu, ac o’r herwydd, gall eu polisïau a’u rheoliadau effeithio ar y broses o ddylunio a saernïo gwaith tir yn eu hardal.

## Slide 6: Enghreifftiau o gymhorthion modern
Llif fecanyddol
Torrwr niwmatig (offer llaw)
Atodiad peiriant torri hydrolig
Notes: Trafodwch sut mae’r offer yn cael eu defnyddio i gynorthwyo rôl y gweithiwr tir ac enghreifftiau cysylltiedig eraill, fel plât lefelu (whacker plate) mecanyddol. Eglurwch sut mae’r rhain yn arbed amser ac yn gwella effeithlonrwydd ar dasgau, ond bod heriau iechyd a diogelwch yn parhau sydd wedi datblygu gyda’r offer.

## Slide 7: Defnyddio lefelwyr laser mewn gwaith tir
Gwyliwch y fideo yma:
Construction Laser Level & Grading
Notes: Arweiniwch drafodaeth ar ddefnyddio cyfarpar lefelydd laser a sut mae’n helpu cywirdeb ac ati, ac felly’n gwella ansawdd a hefyd yn lleihau’r amser y mae angen ei dreulio ar dasg. Trafodwch yr anfanteision a’r heriau, gan gynnwys y diffyg profiad posibl gan fod y dechnoleg yn datblygu drwy’r amser, a heriau cysylltiedig eraill.
https://www.youtube.com/watch?v=yTlMZU_5GI8

## Slide 8: Offer trwm
Mae offer trwm yn golygu’r peiriannau a’r cyfarpar a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu ar gyfer amrywiaeth o dasgau, fel cloddio, trin deunyddiau, cludo a chodi. Mae offer trwm yn hanfodol yn y diwydiant adeiladu oherwydd eu bod yn ei gwneud yn bosibl i gyflawni prosiectau mawr yn effeithlon ac yn ddiogel.
Mae gwahanol reoliadau’n berthnasol wrth ddefnyddio offer trwm yn niwydiant adeiladu’r DU, gan gynnwys Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith (PUWER) a Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM).
Mae’r rheoliadau hyn yn gosod rhwymedigaethau ar gyflogwyr, gweithredwyr cyfarpar a phartïon eraill sy’n ymwneud â defnyddio offer trwm i sicrhau bod y cyfarpar yn ddiogel ac yn addas i’r diben, a bod yr holl fesurau diogelwch angenrheidiol ar waith i ddiogelu gweithwyr a’r cyhoedd.
Notes: Trafodwch y defnydd o offer trwm mewn prosiectau gwaith tir – sut maen nhw’n gallu cyflymu’r broses a bod yn llawer mwy effeithlon, yn ogystal â’r gofynion iechyd a diogelwch a’r risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio’r offer.
Gan ddefnyddio’r ddwy sleid nesaf, dangoswch enghreifftiau o offer trwm i’r dysgwyr ac eglurwch sut maen nhw’n cael eu defnyddio mewn prosiectau, gan gynnwys rhoi enghreifftiau o wahanol ffyrdd o’u defnyddio.

## Slide 9: Offer trwm sy’n cael eu defnyddio’n aml mewn gwaith adeiladu
Peiriant tyrchu trac
Tryc dadlwytho
Llwythwr ôl-gloddio (backhoe)
Llwythwr
Tarw dur

## Slide 10: Offer trwm sy’n cael eu defnyddio’n aml mewn gwaith adeiladu
Craen symudol
Tryc cymysgu concrit
Tryc pwmpio concrit

## Slide 11: Peiriannau palmantu
Mae peiriannau palmantu â tharmac, sydd hefyd yn cael eu galw’n balmantwyr asffalt, yn cael eu defnyddio i osod arwynebau asffalt neu darmac ar ffyrdd a meysydd parcio ac at ddibenion eraill hefyd.
Mae palmantwyr tarmac fel arfer yn defnyddio system gludo i symud y gymysgedd asffalt o hopran (hopper) i daradr (auger) dosbarthu, sy’n gwasgaru’r gymysgedd yn gyfartal dros yr arwyneb sydd i’w balmantu.
Mae’r peiriant palmantu wedyn yn cywasgu’r gymysgedd gan ddefnyddio cyfres o rolwyr, a bydd sgrîd yn cael ei ddefnyddio i lefelu’r arwyneb a chael y gorffeniad a ddymunir.
Notes: Trafodwch y defnydd o balmantwyr yn y broses adeiladu ffyrdd.

## Slide 12: Palmantwyr ffurf slip (slip form)
Mae palmantwyr ffurf slip yn cael eu defnyddio i osod arwynebau concrit fel priffyrdd, rhedfeydd meysydd awyr a phalmentydd mawr eraill.
Mae palmantwyr ffurf slip yn defnyddio proses barhaus i osod concrit, gyda’r gymysgedd concrit yn cael ei thywallt i mewn i hopran ar y peiriant, ac yna’n cael ei bwydo drwy fowld neu ffurf sydd wedi’i gysylltu â'r peiriant.
Wrth i’r peiriant symud ymlaen, mae’r mowld yn cael ei addasu’n barhaus i gynnal lefel a gorffeniad cywir arwyneb y concrit.
Mae’r concrit yn cael ei atgyfnerthu drwy ddirgryniadau, ac mae offer gorffeniad yn cael eu defnyddio i sicrhau’r gwead a’r gorffeniad a ddymunir.
Notes: Trafodwch y defnydd o balmantwyr ffurf slip wrth adeiladu ffyrdd concrit neu elfennau eraill fel ymylon palmant, y manteision a'r anfanteision, cyn dangos yr enghreifftiau ar y sleid nesaf.

## Slide 13: Peiriannau palmantu ffurf slip
Peiriant palmantu ffurf slip GOMACO llun 1
Peiriant palmantu ffurf slip GOMACO llun 2
Notes: https://www.gomaco.com/resources/photos/gp2600/gp2600_08_16/HW-110313-D001.jpg
https://www.gomaco.com/resources/photos/3300/update_03_18/CG-111624-D-09-B.jpg

## Slide 14: Moderneiddio pibellau systemau draenio
Mae’r diwydiant draenio wedi gweld datblygiadau sylweddol dros y ganrif ddiwethaf.
Yn y 1940au, cyflwynwyd pibellau ffibr bitwminaidd a phlastig anhyblyg. Ond, doedd y pibellau hyn ddim yn cael eu defnyddio’n eang oherwydd eu hanfanteision.
Yn y 1960au, cyflwynwyd pibellau draenio plastig llyfn. Roedd y pibellau hyn yn fwy gwydn na’r rhai blaenorol, ond roedd anfanteision gyda’r rhain hefyd.
Yn 1963, cyflwynwyd pibellau draenio plastig rhychiog (corrugated). Roedd y pibellau hyn yn datrys anfanteision pibellau plastig llyfn.
Notes: Trafodwch sut mae systemau pibellau wedi newid o ddefnyddio haearn bwrw a chlai, ac wedi cael eu defnyddio llai a llai dros amser. Eglurwch pam mae plastig wedi cael blaenoriaeth dros fathau eraill o bibellau at ddibenion draenio. Hefyd, trafodwch boblogrwydd pibellau concrit parod a’r defnydd ohonyn nhw ar gyfer systemau draenio mawr, fel carthffosydd, draeniau storm a chwlfertau. Defnyddiwch yr wybodaeth ar y sleidiau nesaf i hwyluso’r drafodaeth yma.

## Slide 15: Moderneiddio pibellau systemau draenio
Mae pibellau draenio plastig yn cael eu defnyddio yn niwydiant adeiladu’r DU ers dros 70 mlynedd. Cawsant eu cyflwyno am y tro cyntaf yn y 1950au yn lle pibellau clai.
Daeth pibellau draenio plastig yn boblogaidd yn gyflym oherwydd eu bod yn wydn, yn ysgafn ac yn gosteffeithiol. Heddiw, dyma’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio amlaf ar gyfer systemau draenio yn y DU.
Dyma rai o fanteision pibellau draenio plastig:
gwydn
ysgafn
costeffeithiol
cynaliadwy.

## Slide 16: Lleihad yn y defnydd o bibellau clai
Er bod pibellau clai yn cael eu defnyddio’n aml ar gyfer systemau draenio yn y gorffennol, dydyn nhw ddim mor gyffredin mewn prosiectau adeiladu modern yn y DU.
Y rheswm am hynny yw bod gan ddeunyddiau eraill, fel plastig (ee, Polyethylen Dwysedd Uchel, PVC) a choncrit, fanteision dros bibellau clai o ran cost, gwydnwch, a pha mor hawdd ydyn nhw i’w gosod a’u cynnal a’u cadw.

## Slide 17: Pibellau concrit
Mae pibellau concrit yn cynnig nifer o fanteision – fel cryfder, gwydnwch a’u gallu i wrthsefyll tân – sy’n eu gwneud yn addas at waith trwm fel systemau draenio o dan y ddaear, cwlfertau a rheoli dŵr storm.
Mae pibellau concrit yn para’n hir, ac ychydig iawn o waith cynnal a chadw y mae angen ei wneud arnyn nhw, sy’n golygu eu bod yn opsiwn costeffeithiol yn y tymor hir.
Mae pibellau concrit yn drymach ac yn anoddach eu gosod wrth gymharu â phibellau plastig, sy’n gallu bod yn anfantais mewn rhai sefyllfaoedd.

## Slide 18: Poblogrwydd elfennau concrit parod
Dechreuodd cynhyrchion concrit wedi’i rag-gastio, gan gynnwys ymylon palmant, gael eu defnyddio’n fwy helaeth yn y 1950au a’r 1960au, wrth i ddeunyddiau a thechnegau cynhyrchu newydd gael eu datblygu.
Ers hynny, mae cynhyrchion concrit wedi’i rag-gastio wedi bod yn nodwedd gyffredin o waith adeiladu ffyrdd a phrosiectau seilwaith eraill.
Yn ogystal ag elfennau parod/wedi’u rhag-gastio sy’n cynnwys elfennau adeiladu safonedig, mae opsiwn arall ar gael hefyd.
Mae elfennau pwrpasol, fel tyllau archwilio, yn gallu cael eu gwneud i fesur at ddefnydd a sefyllfaoedd penodol. Mae gan y rhain hefyd yr un manteision ag elfennau parod.

## Slide 19: Enghreifftiau o elfennau concrit parod
Cwlfertau wedi’u rhag-gastio
Strwythurau cynnal wedi’u rhag-gastio
Arwyneb palmant ac ymylon palmant wedi’u rhag-gastio
Sianeli draenio
Notes: Trafodwch fanteision defnyddio cynhyrchion safonedig wedi’u rhag-gastio a'r ffordd maen nhw’n cael eu defnyddio mewn gwaith tir, gan gynnwys manteision ac anfanteision defnyddio elfennau wedi’u rhag-gastio.
Defnyddiwch y wefan yma i ddangos amrywiaeth o strwythurau cynnal: https://www.jpconcrete.co.uk/concrete-bolt-down-retaining-wall/

## Slide 20
Unrhyw gwestiynau?