## Slide 1: Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Mathau o waith plastr cyn 1919
Roedd gwaith plastro cyn 1919 yn waith plastr ffibrog a oedd yn cynnwys dyluniadau addurnol iawn, yn dyddio’n ôl nifer o flynyddoedd, ac sy’n cael eu hystyried yn waith treftadaeth hyd heddiw.

## Slide 3: Mathau o waith mowldio
Mae'r llun hwn yn dangos y gwahanol fathau o fowldin plastr.

## Slide 4: Mathau o adeiladwaith
Roedd waliau’n solet yn bennaf; naill ai’n cael eu hadeiladu â brics neu gerrig, gyda linteli pren uwch ben drysau a ffenestri.
Roedd y lloriau naill ai’n grog gydag estyll llawr pren neu wedi’u gorchuddio â cherrig llorio, teils clai neu lechi.
Pren oedd y paredau a’r nenfydau, wedi’u gorchuddio â dellt a phlastr.
Roedd llechi ar y toeau, wedi’u gosod ar ddellt pren ac wedi’u plastro â morter calch ar eu hochr isaf.
Byddai rhai waliau’n cynnwys cwrs lleithder llechi neu fitwmen a dim sylfaen, gan arwain at leithder yn codi o’r llawr.

## Slide 5: Plastr calch
Byddai deunyddiau traddodiadol, fel morter calch, yn cael eu defnyddio i blastro’r waliau. Roed hyn yn caniatáu i leithder anweddu’n naturiol. Fodd bynnag, mae plastrau calch yn wan ac yn caledu’n araf.
Llun o ‘torching’ calch ar ochr isaf llechi
Llun enghreifftiol o blastr calch
Notes: Lime plaster - http://www.trowelworks.co.uk/_gallery-image.aspx?ID=39556
Lime torching - https://jdbsurveys.com/wp-content/uploads/2021/01/roof-torching-image-2.jpg

## Slide 6: Calch hydrolig
Mae calch hydrolig gwan (NHL 2) yn cynnwys llai na 12% o glai, sy’n golygu ei fod yn caledu’n arafach (tua 20 diwrnod mewn dŵr).
Mae calch hydrolig cymedrol (NHL3.5) yn cynnwys 12%–18% o glai, sy’n golygu ei fod yn caledu ychydig yn gyflymach (15–20 diwrnod mewn dŵr).
Mae calch hydrolig amlwg (NHL5) yn cynnwys hyd at 25% o glai sy’n golygu ei fod yn caledu’n gyflymach o lawer (oriau/diwrnodau).

## Slide 7: Calch wedi’i hydradu
Defnyddir calch wedi’i hydradu ar gyfer gwaith plastro mewnol hefyd. Fodd bynnag, nid yw’n cynnwys deunydd caledu fel calch hydrolig. Bydd yn caledu’n arafach o lawer drwy garboneiddio.
Caiff calch wedi’i hydradu ei wneud yn bwti calch – proses a gyflawnir drwy socian calch mewn dŵr am o leiaf 24 awr.
Gellir ystyried bod defnyddio calch wedi’i hydradu neu bwti yn wannach na NHL, ond mae rhai manteision iddo. Bydd ychwanegu calch at gymysgedd sment yn gwella ymarferoldeb ac adlyniad y cymysgedd ac yn helpu i atal crebachu. Un o fanteision eraill calch yw ei fod yn creu sugnedd.
Defnyddir pwti calch ar gyfer gwaith plastro mewnol ar waith dellt neu glom, sy’n wannach na chefndiroedd solet.

## Slide 8: Adeiladau rhestredig
Mae adeilad rhestredig yn adeilad, yn wrthrych neu’n strwythur sy’n cael ei ystyried o bwysigrwydd cenedlaethol o safbwynt pensaernïol neu ddiddordeb hanesyddol.
Pan fydd adeilad yn cael ei restru, mae’n cael ei restru yn ei gyfanrwydd, sy’n golygu y diogelir tu mewn a thu allan yr adeilad.
Mae’r adeiladau hyn ar gofrestr arbennig, sef Rhestr o Adeiladau o Ddiddordeb Pensaernïol neu Hanesyddol Arbennig.
Mae rheoli adeiladau rhestredig yn fath o ddull rheoli cynllunio, sy’n diogelu adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.
Mae Adran 7 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (Deddf LBCA) yn trafod adeiladau rhestredig.

## Slide 9: Dosbarthiadau adeiladau rhestredig
Gradd I – adeiladau o ddiddordeb eithriadol (tua 2% o’r holl adeiladau rhestredig).
Gradd II* – arbennig o bwysig a mwy na diddordeb arbennig (tua 4%).
Gradd II – adeiladau o ddiddordeb arbennig, yn cyfiawnhau pob ymdrech i’w cadw (94%).

## Slide 10: Agregau tywod siarp neu arw
Mae tywod yn agreg a ddefnyddir i roi swmp i’r cymysgedd. Heb dywod, byddai sment wedi’i gymysgu â dŵr yn rhy galed, a byddai’n cracio. Defnyddir sawl math o dywod ym maes adeiladu. Dylai tywod a ddefnyddir ar gyfer rendro gynnwys cymysgedd o ronynnau bach, canolig a mawr a chyn lleied o silt â phosibl.

## Slide 11: Atgyfnerthu
Ychwanegir blew gafr neu wallt ceffyl at y morter i helpu i atgyfnerthu'r deunydd oherwydd ei fod yn wan fel arall.

## Slide 12: Ychwanegion a ddefnyddir mewn plastr morter calch
Mae ychwanegion Pozzolan yn ddeunyddiau sy’n galluogi morterau calch i galedu’n gyflymach ac ychwanegu cryfder.
Cerrig mân, llwch brics neu ludw wedi’u cymysgu yn y morter yw Pozzolans.
Defnyddir tua un rhan o pozzolan am bob naw rhan o forter (yn ôl cyfaint).
Rhaid cymysgu hyn union cyn ei ddefnyddio, oherwydd bydd y morter yn dechrau caledu yn syth ar ôl ychwanegu pozzolan.

## Slide 13: Gwyngalch
Defnyddir pigmentau daear fel arfer i gynhyrchu amrywiaeth eang o liwiau gwyngalch, yn amrywio o hufen golau a phinc i liwiau melyn cryf, porffor tywyll a brown cryf.
Ychwanegir y pigmentau wrth greu’r gwyngalch a chaiff ei ddefnyddio i baentio arwyneb y plastr, gan ganiatáu iddo anadlu.

## Slide 14: Dellt a phlastr
Yn draddodiadol, roedd dellt yn cael eu defnyddio ar gefndiroedd pren. Maent yn cynnwys stribedi tenau o bren y caiff y plastr ei daenu drostynt. Mae paratoi, trwsio a phlastro’r arwyneb hwn yn gallu bod yn broses sy’n cymryd llawer o amser. Mae’r math hwn o gefndir yn dal i gael ei ddefnyddio i adfer adeiladau rhestredig.

## Slide 15: Mathau o ddellt pren
Gall dellt fod yn sawl math gwahanol o bren a gallant gael eu llifio â pheiriant neu eu hollti â llaw.

## Slide 16: Offer
Roedd yr offer a ddefnyddiwyd yn y cyfnod hwn yn cynnwys pren a dur meddal yn bennaf, a oedd yn golygu bod angen llawer o waith cynnal a chadw arnynt.
Roedd offer pren yn cael eu creu allan o bolywrethan a pholycarbonad, a oedd yn golygu eu bod yn ysgafn ac yn hawdd eu defnyddio.
Roedd deunyddiau’n cael eu cymysgu â llaw ac yn cael eu mesur mewn bocsys.

## Slide 17: Trywel mesur
Pan fydd cymysgedd yn cael ei gymysgu, gellir defnyddio’r offeryn hwn i lanhau ymyl y bwced gymysgu, gan symud plastr sych, heb ei gymysgu, yn ôl i ganol y bwced.
Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i lanhau a chael gwared ar ddeunydd dros ben o’r ymyl syth ac i lanhau plastr sydd wedi disgyn drwy lanhau’r llawr.

## Slide 18: Offer cornel
Defnyddir offer cornel i orffen waliau cyferbyn er mwyn osgoi difrodi'r arwyneb a gorffen y ddwy ongl fewnol ar yr un pryd.

## Slide 19: Morthwyl dellt
Offeryn traddodiadol a ddefnyddir gan blastrwyr, cyn i’r plastrfwrdd gael ei ddefnyddio’n eang, i dorri dellt pren wrth eu gosod. Caiff ei ddefnyddio i hacio hen blastr calch oddi ar waliau hefyd, ac i guro hoelion plastrfwrdd.
Llun o forthwyl dellt
Notes: https://tooltique.co.uk/shop/vintage-j-tyzack-sons-no-1-strapped-slaters-roofing-lathing-hammer-axe/

## Slide 20: Fflôt bren
Fe’i defnyddir i sefydlogi sgrid, ac i sicrhau gorffeniad.

## Slide 21: Brwshys castio
Fe’u defnyddir i frwsio plastr i ychwanegiadau addurniadol mewn mowldiau croes ac yna i frwsio a sblasio plastr wrth gastio.

## Slide 22: Lefel dŵr
Fe’i defnyddir i osod llinell datwm, yn arbennig ar gyfer sgrid lloriau.
Llun diolch i: defnyddiwr:Obersachse
Ar gael yn https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlauchwaage_Schematik.svg

## Slide 23: Dilynwch y ddolen am ragor o ymchwil
Dealltwriaeth o Adeiladau Traddodiadol (cyn 1919) ac Adeiladau Hanesyddol ar gyfer Cyrsiau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
Notes: Understanding Traditional (pre-1919) and Historic Buildings for Construction and Built Environment Course: https://cadw.gov.wales/learn/education/teaching-resources/understanding-traditional-pre-1919-and-historic-buildings

## Slide 24
Unrhyw gwestiynau?