## Slide 1: Peintio ac addurno yn yr 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
enwi’r gwahanol ddeunyddiau, offer a thechnegau sy'n cael eu defnyddio yn y grefft peintio ac addurno yn yr 21ain ganrif.

## Slide 3: Cyflwyniad
Mae peintio ac addurno yn yr 21ain ganrif yn golygu’r hyn a welir yn y grefft ar hyn o bryd. Ond, rydyn ni’n dal yn nyddiau cynnar yr 21ain ganrif, ac mae dyfodol paent – a'r ffordd mae’n cael ei ddefnyddio – yn dal i ddatblygu.
Mae technoleg yr 21ain ganrif yn cynnwys deunyddiau paent sydd:
yn fwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar
â mwy nag un prif swyddogaeth
â phrosesau dewis sy’n gydnaws â thechnoleg fodern
yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd sy’n gydnaws â thechnoleg fodern.
Llun o ddrôn peintio masnachol
Notes: https://www.ddcoatings.co.uk/2640/commercial-painting-drones

## Slide 4: Mathau o ddeunyddiau paent yr 21ain ganrif
Emylsiynau acrylig
Emylsiynau mat sy’n gallu cael eu sgwrio
Acrylig ‘plisgyn wy’
Cotiau copolymer acrylig
Paentiau amlarwyneb/amlbwrpas
Cotiau hybrid/cymysg
Cotiau alcyd dyfrsail
Gorffeniadau cwbl acrylig
Gorffeniadau mat fflat, plisgyn wy a glos acrylig
Rhagor o wybodaeth am baent hybrid: Hybrid Paints
Llun o orffeniadau Cwbl Acrylig
Llun o baent ‘AllCoat Exterior Satin’
Notes: Paentiau Hybrid – https://www.elegantpainting.com/hybrid-paints-the-best-of-both-worlds/#:~:text=What%20are%20Hybrid%20Paints%3F,based%20and%20water%2Dbased%20paints
Lluniau:
https://m.media-amazon.com/images/I/71Auk7ThHML._AC_SL1500_.jpg
https://images.ctfassets.net/j001bqnk84dk/6NyxIFeadQlhLqzAJlRWYn/b12f15d308e9aa7196255dd4a1310898/product_641.png?fm=webp&w=868&h=551

## Slide 5: Dewis lliw paent yn yr 21ain ganrif
Apiau dewis lliw
Mae apiau modern ar gael ar gyfer dewis lliw ar eich ffôn, sy’n trawsnewid y ffordd rydyn ni’n dewis lliwiau.
Gyda'r camera, tynnwch lun o’r ystafell sydd i’w hailaddurno, a llwytho’r llun i fyny i weld yr ystafell mewn realiti estynedig.
Gallwch weld sut bydd yr ystafell yn edrych wedi’i pheintio mewn unrhyw un o’r 2,000 o liwiau sydd ar gael.
Cliciwch y ddolen yma i gael gwybod mwy!
Notes: Ap delweddu Dulux – https://www.dulux.co.uk/en/articles/dulux-visualizer-app

## Slide 6: Cyfarpar ac offer paratoi yr 21ain ganrif
Stripiwr paent isgoch
Cyfarpar stripio paent sy’n rhedeg ar drydan, sy’n cynhyrchu gwres isgoch ar dymheredd is
Mae’n addas i stripio cotiau plwm
Cyfarpar sandio â chymorth sugnwr llwch
Cyfarpar sandio sy’n sugno llwch ar gyfer waliau, nenfydau a thrimiau
Enghraifft o sandiwr waliau ac echdynnwr llwch
Enghraifft o sandiwr orbitol
Enghraifft o stripiwr paent isgoch
Notes: https://linseedpaint.com/speedheater-cobra/
https://mirka-online.com/miw950-de1230afc-4-mirka-leros-dust-free-solutions-kit-9in-wall-sander-dust-extractor.html
https://www.mirka.com/en-IN/Mirka-DEROS-680CV-150mm-CV-Orbit-80-MID6802011/

## Slide 7: Cyfarpar ac offer paratoi yr 21ain ganrif
Stripiwr stêm sy’n rhedeg ar fatri
Cyfarpar stripio papur wal sy’n rhedeg ar drydan, sy’n cynhyrchu stêm i’w gwneud yn hawdd i dynnu papur wal chwithig
Sandwyr trydan sy’n rhedeg ar fatri
Mae cyfarpar sandio trydanol gyda phadiau/beltiau o bapur sgraffinio yn gwneud y broses baratoi yn fwy effeithlon
Gwn gwres trydanol sy’n rhedeg ar fatri
Cyfarpar stripio paent sy’n rhedeg ar drydan
Enghraifft o wn gwres trydanol
Enghraifft o stripiwr stêm
Notes: https://www.bedienungsanleitu.ng/gallery/14368010.jpg
https://cdn.mscdirect.com/global/images/ProductImages/1642002-21.jpg

## Slide 8: Deunyddiau paratoi yr 21ain ganrif
Stripwyr paent ecogyfeillgar
Stripwyr paent dyfrsail o fath soda brwd yw’r rhain,
sy’n cynnwys sodiwm hydrocsid.
Gall Math 1 dynnu hyd at 32 haen o gotiau olew a hŷn, yn ogystal â phaent yr amheuir ei fod yn cynnwys plwm.
Gall Math 2 dynnu hyd at 20 haen o gotiau modern a dyfrsail, pan nad oes angen niwtraleiddio.
Rhaid cynnal prawf bob amser cyn defnyddio’r stripiwr paent, i benderfynu pa un sydd ei angen.
Gwyliwch y fideo yma ar YouTube am sut mae defnyddio ‘Peelaway’ a thynnwr farnais: How to Use Peelaway 1 & 7 Paint & Varnish Remover
Notes: How to Use Peelaway 1 & 7 Paint & Varnish Remover – https://youtu.be/WxLq-bPxcto

## Slide 9: Deunyddiau paratoi yr 21ain ganrif
Llenwad ysgafn
Llenwad ysgafn nad yw’n crebachu nac yn sigo, ac nad oes angen ei sandio pan fydd yn sych
Llenwad wedi ei gymysgu’n barod
Llenwad amlbwrpas sy’n cael ei ddarparu wedi’i gymysgu’n barod yn y cynhwysydd
Cyfansoddyn leinio sych
Deunydd gypswm modern sy’n cael ei ddefnyddio fel llenwad-arwynebwr ac fel cyfansoddyn gorffennu ar gyfer systemau selio plastrfwrdd
Llun o 'Gyproc EasiFill 60’
Llun o lenwad Dunlop
Llun o lenwad ‘Pollycell multipurpose filler’
Notes: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-products/dunlop-fine-surface-filler/
https://www.google.com/imgres?h=600&w=600&tbnh=225&tbnw=225&osm=1&hcb=1&hcb=1&source=lens-native&usg=AI4_-kRLFg-yH5pTSuSGglRKF8I7eUNdEw&imgurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcRZNWMJ_Cle7YMr471v4-sC8-hPXY9m_LwT-eZkGVoX39dc9iYx&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jtatkinson.co.uk%2Fpolycell-multi-purpose-polyfilla-ready-mixed-tub-1kg&tbnid=hKzqT97eKmGaXM&docid=4eh2Q4NFvSCpzM&ved=0CB0Qi8AJahcKEwigrq6L_dGAAxUAAAAAHQAAAAAQCA
https://media.diy.com/is/image/Kingfisher/gyproc-easi-fill-quick-dry-white-two-coat-filler-jointing-compound-5kg-bag~5015892846945_02c_bq?$MOB_PREV$&$width=768&$height=768

## Slide 10: Papurau wal yr 21ain ganrif – murluniau/printiau digidol
Mae’r rhain yn cael eu gwneud o bapur finyl trwm sy’n cynnwys nifer o baneli wedi’u printio ag adrannau o ddelwedd ddigidol.
Maen nhw’n cael eu cyflenwi fel un panel neu sawl panel hyd at 1.270m o led.
Mae pob panel yn cynnwys ‘selfais’ i warchod pen draw’r rholyn.
Mae uniadau’n cael eu creu drwy orgyffwrdd a sbleisio.
Maen nhw’n cael eu hongian gan ddefnyddio adlynion PVA arbenigol wedi’u cymysgu’n barod (sy’n cynnwys ffwngladdwr) a roddir ar y wal.

## Slide 11: Peintio yn yr 21ain ganrif – rholeri â gwasgedd
I gael rhagor o wybodaeth, gwyliwch y fideo yma: Graco Pressure Roller - How To Use, Setup and Review
Mae’n troi’r chwistrellwr paent yn system rolio er mwyn cyflymu’r broses
Mae system rholer â gwasgedd bedair gwaith yn gyflymach na rholer traddodiadol, a does dim llanast fel sydd gyda hambwrdd rholer
Mae’r system yn cael ei chysylltu’n uniongyrchol â’r gwn chwistrellu
Bydd gwasgu’r glicied yn rhoi mwy o baent ar lawes y rholer
System rholer â chyflenwad di-aer 2. System rholer â gwasgedd
Enghraifft o roler gwasgedd
Enghraifft o becyn rholer jet
Notes: Graco Pressure Roller - How To Use, Setup and Review - https://www.youtube.com/watch?v=73d-yLItd1M
Lluniau:
https://www.spraydirect.co.uk/acatalog/New_JetRoller_Power_Roller.html
https://www.amazon.co.uk/Graco-244512-Pressure-Rollr-Kit/dp/B0021XZQ0S

## Slide 12: Peintio yn yr 21ain ganrif
Uned chwistrellu HVLP ddi-wifr (offer llaw)
Fersiwn law, ddi-wifr o uned chwistrellu HVLP sy’n rhedeg ar fatri 18V sy’n gallu cael ei ailwefru
Cyfarpar cludadwy ar gyfer tasgau bach
Lleihau’r angen am geblau pŵer a
llinellau aer/hylif
Gorffeniad o ansawdd uchel
Llawer o ddiferion
Llun enghreifftiol
Notes: https://sherwin.scene7.com/is/image/sw/paint_template-1?$layer_1_src=SWP12101002

## Slide 13: Peintio yn yr 21ain ganrif
Uned chwistrellu ddi-aer a di-wifr (offer llaw)
Fersiwn law, ddi-wifr o uned chwistrellu HVLP sy’n rhedeg ar fatri 20V sy’n gallu cael ei ailwefru
Cyfarpar cludadwy ar gyfer tasgau bach
Lleihau’r angen am geblau pŵer a llinellau hylif/aer
Proses gyflymach
Llai o ddiferion
Llun enghreifftiol
Notes: https://sherwin.scene7.com/is/image/sw/paint_template-1?$layer_1_src=SWP12101002

## Slide 14: Peintio yn yr 21ain ganrif
System chwistrellu ddi-aer â chymorth aer
Mae systemau chwistrellu â chymorth aer yn cyfuno'r gorffeniad o ansawdd uchel a welir gyda systemau HVLP, a chyflymder systemau di-aer.
Yn gyntaf, mae gwn chwistrellu di-aer â chymorth aer yn pwmpio paent allan o dan wasgedd uchel ac, yn ail, yn cyflawni’r broses atomeiddio gydag ychydig bach o aer cywasgedig o wyneb a/neu gyrn y chwistrell aer a ddefnyddir.
Llun enghreifftiol
Notes: https://fatllama.com/rentals/ottawa/hire-graco-paint-sprayer-airless-air-assisted-62428640

## Slide 15: Technolegau peintio’r dyfodol ...
Paent hunanlanhau
Nanodechnoleg
Paent clyfar
Deunydd lapio hunandrwsio
Paent graffin
Paent solar
Paent sy'n sychu’n gyflym
Paent magnetig
Paent gwrthficrobaidd
Paent glanhau'r aer
Paent un got
Drôn peintio awtonomaidd
Rhagor o wybodaeth:
Innovative Painting Technology Trends to Know Before You Start Home Or Office Painting
Llun o ddrôn peintio masnachol
Notes: Innovative Painting Technology Trends to Know Before You Start Home Or Office Painting - https://www.bergerpaints.com/blog/decor-tips/new-painting-technologies-you-need-to-know-about-before-your-next-home-painting-project
Llun – https://www.ddcoatings.co.uk/2640/commercial-painting-drones

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?