## Slide 1: PowerPoint 1: Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Archwilio’r newidiadau mewn dulliau adeiladu dros amser
Amcanion
Nodi'r deunyddiau a’r offer a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919
Esbonio’r technegau a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919

## Slide 3: Dulliau adeiladu
    Cyn 1919, roedd yn gyffredin i adeiladau gael eu creu naill ai o frics solet (un fricsen drwchus fel arfer, a elwir yn aml yn wal solet 9 modfedd), cerrig neu bren. Yn aml, roedd y deunyddiau hyn yn dod o ffynonellau lleol.

## Slide 4: Adeiladau brodorol a chalch
    Cyn 1919, roedd adeiladau yn cael eu creu gan ddefnyddio deunyddiau brodorol (a oedd ar gael yn lleol), gan ei bod yn anodd cludo deunyddiau a oedd ar gael mewn ardaloedd eraill yn unig. Er enghraifft, mae ardaloedd Gogledd Cymru yn adnabyddus am eu chwareli llechi, felly mae llawer o’r adeiladau hŷn yn yr ardaloedd hyn wedi cael eu hadeiladu o’r deunydd hwn.
    Ni chafodd sment Portland ei ddyfeisio tan 1824, felly roedd adeiladau cyn y dyddiad hwn, a rhai am beth amser ar ôl hynny, yn cael eu creu gan ddefnyddio morter calch. Mae morter calch yn fwy hydraidd na sment, sy’n golygu:
    mae’n cymryd mwy o amser i sychu, ond
    mae adeiladau’n sychu’n annibynnol gan fod lleithder yn gallu pasio drwy’r morter a’r plastr yn haws.
    Roedd hyn yn bwysig, gan nad oedd angen atal lleithder mewn adeiladau tan 1875.

## Slide 5: Ffrâm bren
    Yn ogystal â brics a cherrig, roedd pren yn cael ei ddefnyddio gan ei fod yn dal yn doreithiog ledled y DU. Roedd hyn yn aml yn cael ei alw’n ‘adeiladwaith pyst a thrawstiau’ gan ei fod yn cynnwys fframiau o byst a thrawstiau. Roedd seiri coed yn adeiladu’r fframiau hyn ac yn eu codi i ffurfio prif strwythur cynnal y waliau a’r to.
Roedd uniadau gwaith coed traddodiadol yn cael eu defnyddio i ddal y pren at ei gilydd; ar y cyfan, dim ond offer llaw a ddefnyddiwyd.

## Slide 6: Offer gwaith coed
Cyn 1919, roedd gwaith coed ychydig yn wahanol i heddiw. Byddai offer llaw wedi cael eu defnyddio i gwblhau bron pob tasg. Byddai set offer saer wedi cynnwys:
offer mesur a marcio
llawlifiau
morthwylion, cyrdd a chynion
driliau llaw a bitiau driliau
plaenau.

## Slide 7: Dulliau gwaith coed
Mae rhai o’r technegau a ddefnyddiwyd cyn 1919 yn dal i gael eu defnyddio heddiw ond roedd rhai yn eithaf gwahanol. Mae gwahaniaethau amlwg yn cynnwys y ffordd y mae pobl yn cwblhau neu’n defnyddio’r canlynol:
lloriau wedi eu hongian ar lefel y ddaear
trawstiau cynnal mawr mewn toeau sydd wedi’u torri’n draddodiadol
linteli pren a swmerau
partisiynau cypledig.

## Slide 8: Lloriau wedi eu hongian ar lefel y ddaear
Roedd y rhain yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod diwedd oes Fictoria ac maent yn dal i gael eu defnyddio heddiw, er nad ydynt mor gyffredin. Maent yn cynnwys cyfres o bren (distiau) wedi’u gosod ar y waliau allanol â chanolbwyntiau cyfartal (400mm neu 16” fel arfer). Maent yn cael eu cynnal hanner ffordd gan wal a elwir yn wal drawst. Yn ogystal â hyn, mae brics aer yn cael eu gosod ar bob pen i’r eiddo er mwyn caniatáu i aer lifo o dan y llawr. Mae hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd lleithder yn difrodi’r llawr a’r distiau.
Diagram o lawr pren crog cynnar

## Slide 9: Trawstiau traddodiadol
Mae trawstiau wedi cael eu defnyddio i adeiladu toeau ers blynyddoedd lawer. Maent yn cynnwys trawstiau, pyst, prif geibrennau, pwyslathau a chord gwaelod/dist clymu. Ar gyfer to traddodiadol, roeddent yn cael eu defnyddio i gynnal y bwrdd crib/dist a’r trawslathau. Roeddent fel arfer yn cael eu gwneud o dderw ac yn cael eu huno â’i gilydd gan ddefnyddio uniadau mortais a thyno, a oedd wedi’u gwneud o bren gyda phegiau pren mawr wedi’u darforio a’u hoelbrennu. Y ddau fath mwyaf cyffredin oedd trawstiau brenhinbost a banonbost.
Wikimedia Commons
Llun gan Bill Bradley yn https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trad-queen-post.png
Tarwch olwg ar y diagram o drawst to brenhinbost sydd wedi’i labelu yma
Notes: https://gharpedia.com/blog/king-post-truss/

## Slide 10: Trawstiau traddodiadol
Roedd uniadau mortais a thyno yn cael eu defnyddio ar drawstiau derw i uno’r holl gydrannau gyda’i gilydd. Mae’n anghyffredin i unrhyw ffitiadau ar wahân i begiau pren gael eu defnyddio. Fel arfer, roedd yr uniadau wedi’u darforio a’u hoelbrennu a dyna lle’r oedd y pegiau yn cael eu gosod i dynnu’r uniad yn dynn.
Gwyliwch y fideo hwn ar sut mae creu trawst derw.
Cliciwch yma i weld fideo arall ar ddarforio!
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=5ORTBR2uQ3Y&t=282s&ab_channel=FrenchFarmhouseDiaries
https://www.youtube.com/watch?v=w4hP6A68IFE&ab_channel=WoodByWrightASMR

## Slide 11: Trawstiau traddodiadol
Roedd trawstiau fel y rhain yn cael eu gosod ar waliau allanol. Roedd dist crib a thrawslathau yn eistedd ar ben y trawst neu sawl trawst, yn dibynnu ar faint yr adeilad. Roedd y saer yn torri pob ceibren â llaw ac yn ei osod ar y walblat, y trawslath a’r crib. Yna, roedd y to yn cael ei estyllu a’i orchuddio.
Llun enghreifftiol
Notes: http://www.sjw-architects.com/blog/2019/9/26/admiring-the-unusual-oak-beams-in-this-old-threshing-barn-in-norfolk

## Slide 12: Swmerau a linteli
Mae swmer yn ddarn mawr o bren sy’n cael ei ddefnyddio mewn fframiau pren i gynnal y waliau uwch ei ben. Maent yn aml yn ymestyn dros bellteroedd mawr. Mae linteli pren yn ddarnau mawr o bren sy’n cael eu defnyddio uwch ben agoriadau fel ffenestri a drysau.
Fel arfer, po hiraf yw’r rhychwant, y mwyaf yw’r darn o bren sydd ei angen.

## Slide 13: Paredau wedi’u plethu
Roedd paredau wedi’u plethu yn debyg i drawst to traddodiadol: y prif elfennau ategol oedd y pren croeslinol fel ceibrennau, ac roedd y pren ar y gwaelod yn debyg i’r cord gwaelod/trawst clymu. Roedd gweddill y pared yn debyg iawn i wal styd fodern. Roedd y waliau wedi’u dylunio i fod yn hunangynhaliol a hefyd i allu cynnal llwythi o uwchben.
Ar gael yn http://chestofbooks.com/
Notes: https://chestofbooks.com/architecture/Cyclopedia-Carpentry-Building-1-3/Trussed-Partitions.html

## Slide 14: Paredau wedi’u plethu
Cafodd rhai paredau strwythurol eu hadeiladu i gynnal pwysau o uwchben, nid i gynnal eu hunain. Mae’r pared yn y llun yn cael ei alw’n bared cleddyf.
Cafodd y ddau fath o bared eu gorchuddio â dellt (stripiau tenau o bren). Byddai plastrwyr wedyn yn gorchuddio hyn gyda chymysgedd o blastr calch a gwallt anifail i’w glynu.
Darparwyd y llun drwy garedigrwydd InspectAPedia.com ©
Notes: Llun o blastr yn gorchuddio pared - https://inspectapedia.com/interiors/Wood_Lath_Plaster_Ceilings_Walls.php
Mae InspectAPedia.com sydd wedi cyfrannu lluniau neu ddeunydd arall i’r erthygl hon yn gyhoeddwr annibynnol gwybodaeth am adeiladu, yr amgylchedd, arolygu fforensig, diagnosis a gwybodaeth am drwsio i’r cyhoedd - Nid oes gan InspectApedia.com unrhyw gysylltiad busnes nac ariannol gydag unrhyw weithgynhyrchydd neu ddarparwr gwasanaeth a drafodir ar y wefan honno nac yma.

## Slide 15: Gwaith haearn ac uniadau
Roedd seiri coed yn defnyddio uniadau gwaith coed yn llawer amlach na gosodiadau metel. O’i gymharu â heddiw, yn gyffredinol, roedd gwaith haearn yn cymryd llawer mwy o amser i’w wneud; nid oedd unrhyw weithgynhyrchu torfol na seilwaith ategol. Roedd hoelion yn cael eu cynhyrchu gan hoelwyr, gweithwyr haearn neu gof gan ddefnyddio haearn gyr.
Uniad sgarff
Diagram o uniad tyno danheddog
Llun enghreifftiol o fortais a thyno
Llun enghreifftiol o hoelion wedi’u torri
Llun gan Jay Rhind
Notes: https://www.woodsmith.com/article/loose-wedge-mortise-tenon-joints-basic-tusk-tenon/
https://www.vermonttimberworks.com/learn/timber-frame-joinery/traditional/
https://dontai.com/wp/2019/06/12/scarf-joint-for-wood-elegance-and-strength/
https://www.popularwoodworking.com/techniques/nails-for-woodworking/

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?