## Slide 1: PowerPoint 2: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Nodi dulliau adeiladu ar ôl 1919
Amcanion
  Nodi deunyddiau
  Adnabod offer
  Nodi’r technegau sy’n berthnasol i waith toi

## Slide 3: Deunyddiau
Mae llechi a theils yn dal yn ddeunyddiau cyffredin sy’n cael eu defnyddio i adeiladu toeau. Nid yw llechi Cymreig yn cael eu defnyddio mor aml ar gyfer toeau oherwydd eu cost a’u hargaeledd. Bydd llechi’n cael eu defnyddio oherwydd eu rhinweddau gwydn a gofynion manyleb.
Mae teils ar gael mewn amrywiaeth eang o liwiau a gweadau.

## Slide 4: Deunyddiau (parhad)
Mae'n bosibl defnyddio gwahanol ddeunyddiau yn ôl yr hyn sy’n addas i amrywiaeth o amodau ac amgylcheddau.
Gellir defnyddio teils siâp arbennig bonet ymyl fain i greu nodweddion pensaernïol.

## Slide 5: Deunyddiau (parhad)
Teils
Mae teils yn cael eu gweithgynhyrchu o amrywiaeth o ddeunyddiau.
Mae gan deils clai ystod oes fwy gwydn, gyda’r rhan fwyaf o wneuthurwyr yn gwarantu y byddant yn para 60 mlynedd heb golli eu lliw.
Mae teils concrit ar gael yn rhwydd a dyma’r rhai sy’n cael eu defnyddio fwyaf wrth adeiladu tai newydd lle mae galw mawr.
Teils clai
Teils concrit

## Slide 6
Toeau llechi Cymreig
Oherwydd y gost uchel o’u cynhyrchu a’u hargaeledd, mae toeau llechi’n cael eu gosod yn bennaf ar doeau mawreddog a thoeau a bennir gan bensaer. Gallant bara dros 100 mlynedd pan fyddant wedi’u gosod yn gywir ac yn cael eu graddio/gosod fel rhai tenau, canolig a thrwchus er mwyn sicrhau bod gorffeniad y to’n berffaith.

## Slide 7
Gosod to llechi
Mewn gwirionedd, ychydig o newid fu dros y blynyddoedd i’r dull o osod toeau llechi, ac maent yn cael eu gosod gyda dwy hoelen gopr a thair hoelen i bob llechen a hanner.
Gosod llechi â bachau yw’r dull sy’n cael ei ffafrio mewn gwledydd Ewropeaidd ond nid yn y DU, gyda dim ond ychydig o doeau penodol yn cael eu gosod â bachau.
Gosod llechi â bachau
Llechi i’w gosod â hoelion copr

## Slide 8
Teils to ac is-haen o ffelt
Ar ôl 1919, ac yn enwedig o’r 1950au ymlaen, wrth i’r galw am dai gynyddu, datblygodd teils to concrit wedi’u cynhyrchu ar raddfa fawr i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer toi.
Mae hyn oherwydd eu bod ar gael yn haws, eu bod yn rhatach i’w cynhyrchu a bod modd eu gosod yn gyflymach. Helpodd cyflwyno is-haen ffelt 1F fel amddiffyniad eilaidd i leihau pwysedd aer yn yr atig ac atal teils rhag cael eu chwythu oddi ar y to.
.

## Slide 9
Gosod crib sych/gwlyb
Mewn gwaith adeiladu toeau modern, cyflwynwyd systemau gosod sych wedi’u ffurfio ymlaen llaw ar gyfer ymylon a chribau, yn hytrach na’u gosod yn wlyb gyda sment morter, oherwydd eu bod yn hawdd i’w cynnal a’u cadw a’u bod yn hawdd i’w gosod gydag offer pŵer, fel gyrrwr trawiad.
System crib sych
Trwy garedigrwydd Klober Ltd
System cribau gwlyb
Ffotograff gan Chris Messenger

## Slide 10
Gosod ymyl sych/gwlyb
Mae ymylon sych, sydd fel arfer yn cael eu gwneud o ddeunyddiau plastig cryf, yn gallu cael eu gosod yn gyflym heb waith cynnal a chadw a gellir eu gosod mewn tywydd gwael.
Mae angen gosod yn wlyb ar adeiladau rhestredig o hyd, ond dim ond mewn tywydd da y gallwch chi eu gosod, fel arfer gyda chymhareb tywod a sment o 3–1, oni bai fod rhaid defnyddio mortar calch.
Trwy garedigrwydd Marley Limited
o https://specificationproductupdate.com/2019/02/26/marley-expands-dry-verge-range/

## Slide 11
Is-haen toeau
Mae gan doeau modern is-haen o dan y teils/llechi sy’n cynnwys rhwystr sy’n aerglos ond sy’n caniatáu i leithder ddianc o’r strwythur.
Pilen caniatáu anwedd yw’r enw am hyn (vapour permeable membrane).
Dylid selio’r is-haen o dan y teils gyda thâp sy’n ludiog ar y ddwy ochr ar bob lap i ddarparu sêl aerglos, sy’n caniatáu aer allan ond sy’n atal unrhyw ddŵr rhag mynd i mewn.
Ffotograff gan Chris Messenger

## Slide 12
Peiriannau
Er bod offer llaw yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth, mae offer pŵer a pheiriannau yn cael eu defnyddio fwy a mwy i gynnal effeithlonrwydd, cywirdeb a chynhyrchiant.
Mae deunyddiau gwaith maen yn cael eu torri â llifiau pŵer pwrpasol. Maen nhw’n gallu bod yn offer llaw neu’n offer mainc, sy’n rhedeg ar drydan neu injan betrol.

## Slide 13
Adnoddau
Mae technegau adeiladu arloesol yn cymryd lle’r dulliau a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919, sy’n cyflymu’r gwaith adeiladu ac yn dibynnu llai ar weithwyr medrus.
Un enghraifft yw unedau dormer GRP a simnai parod, sy’n cynnwys deunydd inswleiddio ac yn cael eu hadeiladu oddi ar y safle.
Maen nhw’n gallu cael eu gosod yn gyflym ar y safle i greu edrychiad traddodiadol.
Edrychwch ar y delweddau o simneiau GRP ar ManFriday
Notes: https://manfriday.co.uk/grp-chimneys.php

## Slide 14: Cynhyrchion to GRP
Mae’r dewisiadau modern ar gyfer cafnau to yn cynnwys plastig wedi’i atgyfnerthu â gwydr yn hytrach na chafnau plwm traddodiadol.
Dyma rai o fanteision cafnau GRP: arbed costau cynnyrch, gan fod plwm yn ddrytach; mae’n hawdd eu gosod; mae digon ohonynt ar gael. Hyd cafnau GRP yw tri metr ac maent yn gorgyffwrdd am chwe modfedd (150mm), oni bai y nodir yn wahanol.
Mae cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchwr ar bob cynnyrch a gyflenwir.
Gallwch weld lluniau o gynnyrch to GRP fel cafnau a chafn sych drwy glicio ar y dolenni priodol.
Notes: https://www.roofgiant.com/grp-valley-troughs/hambleside-danelaw-3m-x-380mm-valley-trough-10-per-pack/
pp.smartsheet.com/sheets/283r2jwcR7hgQpg4v7Vp36WH76Wr8JJ5rMg77Cm1

## Slide 15: Offer toi
Dyma ddetholiad bach o offer toi cyffredin a gyrwyr trawiad a ddefnyddir gan y towr modern.
Llun o gyllell lechi a haearn torri
Llun o lechen
Drwy garedigrwydd Casgliad Amgueddfa Tamaki Paenga Hira Auckland
Gyrrwr trawiad ar gyfer gosod cynhyrchion to GRP
Llun o rwygwr llechi ar gyfer atgyweirio llechi
Llun o fainc lechen a haearn torri
Llun o dorriad llechi a chynnyrch marcio llinellau
Notes: https://www.burtonroofing.co.uk/index.php/slaters-axe-right-hand.html
https://www.roofingsuperstore.co.uk/product/roughneck-slater39s-ripper---one-piece-forged.html
https://www.roofingsuperstore.co.uk/product/roofers-edma-two-point-break-iron.html
https://www.burtonroofing.co.uk/edma-roofers-slaters-box-set.html

## Slide 16: Gwaith plwm fel deunydd gwrth-dywydd ar gyfer toeau
Mae plwm wedi cael ei ffafrio
fel deunydd gwrth-dywydd ar gyfer toeau ers nifer o flynyddoedd gan ei fod yn gynnyrch hydrin a’i fod yn hawdd i’w siapio.
Gydag offer arbenigol, gellir
ffurfio plwm yn unol â manylion angenrheidiol y to a gall bara’n hir.
Ffotograff gan Chris Messenger
Llun o offeryn toi arbenigol

## Slide 17: Ffenestri to
Mae ffenestri to wedi datblygu dros amser o ddarn o wydr un haen, i ffenestr haearn bwrw sy’n agor ar y top, i ffenestri pren/PVC modern gyda seliau alwminiwm wedi’u ffurfio ymlaen llaw.
Mae ffenestri treftadaeth hefyd ar gael ar gyfer adeiladau rhestredig. Maen nhw’n cael eu cynhyrchu’n helaeth mewn ffatrioedd felly maen nhw’n opsiwn costeffeithiol sy’n bosibl eu gosod yn gyflym.
Edrychwch ar enghreifftiau o ffenestri cadwraeth Treftadaeth yma.

## Slide 18: Morter wedi’i addasu â pholymer
Gellir paratoi morter wedi’i addasu â pholymer drwy gymysgu ychwanegion powdr neu hylif i’r cymysgedd morter a’i galedu yn ôl yr arfer ar y to, gan ddarparu uniad llawer cryfach rhwng y teils crib a’r to. Yn syml iawn, mae morter heb ei addasu yn forter wedi’i osod â thrwch o 20mm nad yw’n cynnwys polymer yn y cymysgedd sych ac nad yw mor gryf pan fydd yn caledu.
Ffotograff gan Chris Messenger
Mae’r morter wedi’i addasu â pholymer yn caledu’n gyflym i sicrhau perfformiad uchel, cryfder a chaledwch y gwaith trwsio gyda gorffeniad llyfn, gan ychwanegu cryfder at y grib a osodwyd yn wlyb a’r morter ymyl ar do.

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?