## Slide 1: PowerPoint 1: Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Nodi dulliau adeiladu cyn 1919
Amcanion:
  Nodi deunyddiau
  Nodi offer
  Nodi’r technegau sy’n berthnasol i waith toi

## Slide 3: Deunyddiau: Pren ar gyfer toeau
Mae pren wedi cael ei ddefnyddio mewn gwaith adeiladu ers canrifoedd.
Yn y gorffennol, adeiladwyd toeau o ddarnau unigol o bren derw a’u rhoi at ei gilydd gydag uniadau mortais a thyno. Daliwyd y rhain yn eu lle gyda phegiau derw.
Ffotograff gan Aleister Crowley o dan CC3.0 o Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cruck.JPG

## Slide 4: Deunyddiau: Toeau nenfforch
Mae toeau nenfforch yn dal i fod yn boblogaidd heddiw ond maent yn gostus iawn i’w cynhyrchu. Mae angen y sgiliau i adeiladu’r math hwn o do, sy’n dyddio’n ôl dros 500 mlynedd, ar gyfer prosiectau adfer.
Mae toeau nenfforch yn gryf, ond mae angen llawer o waith llafur arnynt, mae’r derw’n ddrud ac mae angen offer a sgiliau traddodiadol.

## Slide 5: Deunyddiau: Pegiau derw
Mae pegiau derw’n cael eu befelu i gael eu gosod mewn tyllau sydd wedi cael eu drilio ymlaen llaw yn yr uniadau mortais a thyno ac maent yn gryf iawn pan fyddant yn eu lle.
.

## Slide 6: Yr offer sydd eu hangen
Neddau
Offeryn gwaith coed gyda llafn dur neu haearn ar oleddf yn sgwâr oddi ar ddolen bren.
Neddau llaw
Offeryn bach ysgafn sydd i fod i gael ei ddefnyddio gydag un llaw.

## Slide 7: Deunyddiau: Mortar calch
Mae morter calch yn caledu’n arafach na morter sment a thywod modern, sy’n ei gwneud yn haws gweithio gydag o. Gellir ychwanegu blew ceffyl at forter calch i roi cryfder ychwanegol, ac mae’n ofynnol ar gyfer adeiladau rhestredig/ cadwraethol.

## Slide 8: Deunyddiau: Toeau llechi
Mae llechi wedi cael eu defnyddio ers blynyddoedd lawer fel deunydd gwrth-dywydd sy’n para’n hir ar adeiladau. Mae rhai toeau llechi wedi bod yn cael eu defnyddio ers canrifoedd.
Dechreuodd y broses gyda llechi a gloddiwyd â llaw cyn 1919.
Print du a gwyn ar engrafiad gan William Banks and Son o Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penrhyn_Slate_Quarries_(1131579).jpg

## Slide 9: Deunyddiau: Toeau llechi (parhad)
Cyn 1919, roedd bron pob
gorchudd to yn llechi naturiol
wedi’u cloddio yng Nghymru, Cumbria a Chernyw. Y rheswm am hyn yw ei fod ar gael yn rhwydd ac roedd digon o lafur i gloddio’r llechi.
Mae angen naddu llechi o wely’r llechen i greu ymyl wedi’i hollti ar wyneb y llechen.
Ffotograff gan Chris Messenger

## Slide 10: Deunyddiau: Toeau llechi (parhad)
Rydym yn aml yn ei weld yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gorchudd gwrth-dywydd ar gyfer toeau ar ôl i’r graig gael ei hollti’n llechi o’r maint sydd eu hangen.
Ffotograff gan Chris Messenger

## Slide 11: Deunyddiau: Toeau llechi (parhad)
Mae llechi’n cael eu naddu o wely’r llechen i ddangos ymyl wedi’i hollti ar wyneb y llechen. Gyda llechi wedi’u meitro, mae’r llechi’n cael eu trin o wyneb y llechen.
Mae’n bosibl gosod llechi wedi’u torri a’u naddu mewn cyrsiau rheolaidd neu gyrsiau gostyngol.
Wrth osod y llechi, mae’n bwysig defnyddio amrywiaeth o ledau a chadw o leiaf 75mm (3 modfedd) o lap ochr (dim llai na’r lap pen a ddefnyddir).
Y lap pen yw’r pellter y mae’r llechen yn gorgyffwrdd, nid â’r llechen oddi tanodd ond gyda’r llechen oddi tan honno, er mwyn sicrhau bod y to’n dal dŵr.
Ffotograff gan Chris Messenger
Dylid semio llechi cul, sy’n cael eu galw’n ‘gefnau’, ar y cwrs nesaf uwch eu penau. Mae’n syniad da gosod y cynffonau ar linell wedi’i marcio â sialc ar y cwrs oddi tano, er mwyn cadw ymyl syth ac unffurf.

## Slide 12: Offer
Doedd yr offer pŵer rydyn ni’n gyfarwydd â nhw heddiw ddim ar gael yn y gorffennol. Defnyddiwyd amrywiaeth o offer llaw.
Offer sylfaenol y gweithiwr llechi oedd:
cyllell lechi
haearn torri
sgrifell dyllu.
Ychydig iawn o newid sydd wedi bod yn yr offer hyn dros nifer o flynyddoedd.
Drwy garedigrwydd Amgueddfa Cymru

## Slide 13: Prosesau gosod allan
Mae gosod allan y to ar gyfer llechi’n cynnwys ystod ehangach o brosesau mesur a gosod allan i baratoi ar gyfer y to llechi.
Mae angen graddio’r llechi yn rhai trwchus, canolig a thenau i sicrhau bod y to wedi cael ei osod yn dda.

## Slide 14: Technegau
Ychydig iawn o newid sydd wedi bod i’r dulliau a’r technegau ar gyfer paratoi a gosod allan toeau llechi ers 1919.
Edrychwch ar ddiagram wedi’i labelu o strwythur to llechi.
Notes: https://www.pinterest.co.uk/pin/307441112052067108/

## Slide 15: Gwarchod adeiledd yr adeilad
Mae toeau llechi wedi darparu deunydd gwrth-dywydd sy’n para’n hir i adeiladau ers blynyddoedd lawer.
Mae deunydd gwrth-dywydd yn bwysig iawn, yn enwedig mewn adeiladau a godwyd cyn 1919.
Un mater sydd wedi achosi i doeau llechi fethu yw salwch hoelion, lle mae’r hoelen gopr yn methu a’r llechi wedyn yn llithro o’u lle.

## Slide 16: Toeau gwellt
Mae gan doeau gwellt hanes hir a ddechreuodd gyda llochesi dros dro flynyddoedd lawer yn ôl. Gwellt oedd y gorchudd to mwyaf cyffredin ledled Prydain tan ddiwedd y 19eg ganrif, ac mae’n dal i fod yn orchudd to cynaliadwy a hyfyw ar gyfer toeau gwledig a thoeau a warchodir. Fodd bynnag, mae angen uwchraddio toeau gwellt newydd i fodloni rheoliadau atal tân.
Mae angen lefel uchel o sgiliau traddodiadol i osod toeau gwellt, yn bennaf gan gwmnïau toi arbenigol.
Cliciwch ar y ddolen hon i gael esboniad diagramatig o sut i osod to gwellt.
Notes: http://www.alanlewis-masterthatcher.co.uk/thatching-explained.html

## Slide 17: Toeau llechi cerrig
Mae toeau llechi cerrig yn gynnyrch cerrig naturiol a gynhyrchir o chwareli cerrig lleol. Roeddent yn cael eu hollti a’u naddu â llaw, ac mae’n dal i gael ei wneud fel hynny. Roedd y twll sefydlog yn cael ei greu gyda chŷn pigfain, ac roedd pegiau derw’n diogelu’r llechen drwy’r dull crog ar y turn. Pegiau plastig ac alwminiwm sy’n cael eu defnyddio mewn gwaith gosod modern, ond mae angen pegiau derw ar doeau rhestredig o hyd.
Ffotograff gan Chris Messenger

## Slide 18: Toeau llechi cerrig
Ffotograff gan Chris Messenger
Mae toeau cerrig yn cael eu gosod allan fel toeau llechi, gan ddefnyddio’r un fformiwlâu. Mae’r estyllen gyntaf yr un hyd â llechen, tynnu dwy fodfedd a hanner yr estyllen (un fodfedd). Mae trwch yr estyllen yr un hyd â’r lap pen llechen (tair modfedd) wedi’i rannu â dwy fodfedd. Mae cerrig llechi’n dod mewn meintiau sy’n lleihau felly, wrth newid meintiau ar do, rhaid tynnu hanner y gwahaniaeth mewn maint llechi o drwch yr estyllen uchod i gynnal lap pen y to.

## Slide 19: Toeau cypledig
Mae toeau cypledig yn ddull modern o adeiladu toeau. Maen nhw’n cael eu gweithgynhyrchu’n gyflym mewn ffatri o luniadau’r pensaer ac mae’n bosibl eu gosod yn gyflym ar y safle.
Mae cyplau i’w cael mewn llawer o wahanol siapiau a meintiau, ac mae ‘hoelion gweddog’ yn eu dal nhw gyda’i gilydd.
Postyn brenin
Gwehydd dwbl
Wedi’u gwyrdroi
Piggyback
Howe dwbl
Postyn brenhines
Gwehydd
Ymyl fain
Siswrn
Stiwdio
Howe
Ffan
Postyn brenhines wedi’i addasu
Un goleddf
Eglwys Gadeiriol
Goleddf fflat
Wedi’i goffro
Goleddf Deuol
Atig
Cambren
Pwt
Fflat

## Slide 20: Toeau traddodiadol neu rai wedi’u torri
Mae angen i’r saer coed ar doeau traddodiadol neu ‘doeau wedi’u torri fod yn fedrus iawn i gyfrifo’r geometreg sydd ei hangen i dorri ‘ceg yr aderyn’ (y pig) a’r meitrau cyfansawdd sydd eu hangen ar gyfer y to. Mae angen i’r saer coed fod yn ddigon medrus i dorri’r to a’i roi at ei gilydd gyda chywirdeb mawr a lefel uchel o orffeniad.
Hypotenuse
Rhediad
Codiad
Ongl “A”
90°
Tangiad = Cosin =
Y Triongl Cywir
Gweler y diagram a roddir o dan y pennawd ‘Ceibrennau cyffredin’ ar Carpentry-Pro-Framer
Gweler y diagram a roddir o dan y pennawd ‘Hip rafter side cut angles (Onglau torri ochr traws ymyl fain)’ ar Geocities
Gweler y diagram sy’n dangos gwahanol fathau o geibrennau ar Hammer&Hand
Notes: Dyma’r gwefannau y cyfeirir atynt:
https://www.geocities.ws/xpf51/HVFRAMING/framing_angle_hip.html
https://www.carpentry-pro-framer.com/rafter-cuts.html
https://hammerandhand.com/field-notes/yamhill-vineyard-residence-rafters-set-for-pyramidal-hip-roof/

## Slide 21: Gwarchod adeiledd yr adeilad
Cyn 1919, un o’r ffactorau allweddol o ran awyru’r adeilad oedd y lle tân. Roedd yr awyru'n digwydd yn naturiol, ac yn lleihau lleithder drwy dynnu aer i mewn i’r adeilad drwy ddrysau a ffenestri, ac i fyny drwy’r simnai.
Roedd y deunyddiau athraidd, fel morter calch a ddefnyddiwyd yn y waliau, hefyd yn cyfrannu at yr awyru naturiol drwy alluogi’r adeilad i ‘anadlu’ rhywfaint.
Diagram gan Mike Jones

## Slide 22
Unrhyw gwestiynau?