## Slide 1: PowerPoint 3: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Archwilio’r newidiadau mewn dulliau adeiladu dros amser
Amcanion
Disgrifio technegau a thechnolegau adeiladu yn yr 21ain ganrif
Disgrifio egwyddorion yr economi gylchol, dylunio cynaliadwy ac ôl-osod
Esbonio technegau inswleiddio ac awyru
Nodi technegau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg ym maes adeiladu

## Slide 3: Tirfesur
    Mae dulliau tirfesur wedi newid yn sylweddol wrth ddefnyddio technoleg newydd. Roedd y broses draddodiadol o dirfesur yn cynnwys defnyddio offer fel cadwyni, lefelau a theodolitau (offerynnau optegol) i bennu’r tir a lleoli elfennau presennol o dir neu adeiladau.
    Mae dulliau modern yn cynnwys defnyddio dronau, sganwyr laser a dyfeisiau mesur eraill.

## Slide 4: Dylunio – newidiadau mewn technoleg
    Mae technoleg wedi chwyldroi’r broses ddylunio ym maes adeiladu.
    Yn draddodiadol, byddai penseiri’n llunio ac yn diwygio cynlluniau adeiladau â llaw, proses sy’n cymryd llawer o amser.
    Yn yr 21ain ganrif, mae adeiladau yn cael eu dylunio ar gyfrifiaduron. Maent yn ein galluogi i weld sut bydd adeiladau’n edrych ac i ragweld unrhyw gymhlethdodau a allai godi yn ystod y broses adeiladu.

## Slide 5: Dylunio – CAD, modelu 3D, efelychu AR/VR, BIM
    Mae timau dylunio ac adeiladu yn defnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD), modelu 3D ac efelychu realiti rhithwir neu realiti estynedig (VR/AR). Mae’r prosesau hyn yn helpu’r timau hynny’n uniongyrchol ac maent yn galluogi’r cleient i weld y dyluniad a delweddu’r cynnyrch terfynol mewn llawer mwy o fanylder nag erioed o’r blaen.
    Mae modelu gwybodaeth adeiladu (BIM) yn dod ag allbynnau’r prosesau hyn at ei gilydd ac yn helpu i leihau costau ac amser ar brosiectau adeiladu.
Notes: https://www.letsbuild.com/blog/what-is-bim-what-are-its-benefits-to-the-construction-industry

## Slide 6: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif
    Yn ein hoes bresennol, mae adeiladu wedi symud yn sylweddol o’i wreiddiau, yn enwedig yn ystod y 100 mlynedd diwethaf. Erbyn hyn, mae nifer fawr o reoliadau a safonau y mae’n rhaid i ni eu dilyn. Mae rhai dulliau’n gwbl newydd, ond mewn llawer o achosion, mae’r dulliau wedi cael eu haddasu. Er enghraifft, mae waliau gwaith maen â cheudod yn dal i gael eu defnyddio’n eang; ond mae lloriau a waliau bellach yn cynnwys safonau inswleiddio ac atal lleithder modern.
Edrychwch ar ddiagram bras sy’n dangos inswleiddiad llawr
Notes: https://www.insulationexpress.co.uk/floor-insulation/solid-floor-insulation

## Slide 7: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif
    Mae technoleg yn datblygu drwy’r amser, felly mae’n gwneud synnwyr bod y diwydiant adeiladu’n gwneud yr un fath. Mae dulliau adeiladu modern yn cynnwys:
    adeiladwaith parod
    cyfeintiol
    paneledig
    ffrâm bren
    modiwlaidd.

## Slide 8: Dulliau – adeiladwaith parod
    Mae adeiladwaith parod neu ‘prefab’ yn broses adeiladu sy’n golygu bod rhannau o adeilad yn cael eu creu oddi ar y safle, i’w cydosod yn ddiweddarach ar y safle. Mae deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladwaith parod yn cynnwys pren, concrid a deunydd.
    Er enghraifft, mae fframiau pren modern yn aml yn cael eu hadeiladu oddi ar y safle, yna’n cael eu cludo i’r safle adeiladu a’u cydosod yno.
Edrychwch ar enghraifft o leoliad oddi ar y safle
Notes: https://www.stocorp.com/panelization-us/

## Slide 9: Adeiladau parod
    Mae adeiladau parod fel arfer yn cyrraedd y safle fel cit neu mewn casetiau. Yna, maent yn cael eu gosod gan arbenigwyr fframiau pren neu seiri coed i greu’r adeilad.
    Mae’r dull hwn yn cyflymu’r broses adeiladu wrth i’r waliau gael eu gosod yn gyflym ac mae’n caniatáu i grefftau eraill ddechrau/parhau â’u gwaith yn gynt na’r arfer. Ni fyddai hyn yn bosibl ar adeilad brics traddodiadol gan y byddai angen i’r briciwr adeiladu wal allanol yr adeilad cyn i grefftwyr eraill ddechrau.

## Slide 10: Dulliau – cyfeintiol
    Mae adeiladwaith cyfeintiol yn cael ei ddefnyddio i greu adeiladau modiwlaidd. Mae’n cynnwys gwneud modiwlau sydd wedi’u gorffen mewn ffatri oddi ar y safle, a’u pentyrru, eu huno a’u cydosod ar y safle i ffurfio adeilad cyflawn.
Cliciwch yma i weld llun enghreifftiol o ddyluniad a ailadroddir ym maes adeiladu
Notes: https://mphbuildingsystems.co.uk/volumetric-construction/#:~:text=Volumetric%20construction%20is%20used%20in,to%20form%20a%20complete%20building.

## Slide 11: Dulliau – panelu
    Mae unedau panel yn cael eu cynhyrchu oddi ar y safle mewn ffatri o dan broses rheoli ansawdd. Yna, maent yn cael eu cydosod ar y safle i gynhyrchu strwythur tri dimensiwn. Gall y paneli gynnwys unedau waliau, lloriau neu doeau, a elwir weithiau’n ‘casetiau’.
Notes: https://www.atamate.com/atamate-news/modern-offsite-construction-techniques-an-overview

## Slide 12: Dulliau – fframiau pren
    Efallai eich bod yn meddwl nad yw fframiau pren yn ddim byd newydd. Mae hyn yn wir, ond mae’r dulliau wedi newid ac wedi dod yn llawer mwy effeithlon o ran eu dyluniad a’u hadeiladwaith.
    Mae adeiladau ffrâm bren yn aml yn cael eu creu oddi ar y safle mewn ffatrïoedd neu warysau. Mae’r broses hon yn helpu i leihau gwastraff ac yn effeithio llai ar yr amgylchedd. Mae hefyd yn lleihau’r effaith mae ffactorau allanol fel y tywydd yn ei chael ar y broses adeiladu.

## Slide 13: Dulliau – modiwlaidd
    Math arall o adeilad parod. Adeiladau modiwlaidd yw pan fydd rhannau cyfan o adeiladau ee ystafelloedd yn cael eu creu mewn ffatri neu warws. Mae’r dull hwn yn ddefnyddiol iawn pan fydd angen ailadrodd dyluniad, er enghraifft mewn blociau o fflatiau neu lety myfyrwyr.

## Slide 14: Elfennau allweddol – economi gylchol a chynaliadwyedd
    Economi gylchol – system economaidd sy’n seiliedig ar ailddefnyddio ac adfywio deunyddiau neu gynnyrch, yn enwedig fel ffordd o barhau i gynhyrchu mewn ffordd gynaliadwy neu amgylcheddol gyfeillgar. Er enghraifft, plannu coed i gymryd lle’r hyn rydym yn ei ddefnyddio neu ailgylchu deunyddiau.
    Dylunio cynaliadwy – dylunio adeiladau gyda’r bwriad o leihau’r effeithiau ar yr amgylchedd ac ar iechyd a llesiant defnyddwyr yr adeilad. Mae deunyddiau a thechnegau modern yn creu adeiladau sy’n effeithlon mewn sawl ffordd ee mae angen cyn lleied o ynni â phosibl i’w gwresogi. Mae’r dulliau a ddefnyddir yn cynnwys rheoli lleithder, awyru a chynhyrchion fel inswleiddiad. Mae hyn yn ein galluogi i reoli gweithrediad yr adeilad mewn ffordd llawer gwell a sicrhau ei fod yn parhau i berfformio yn ôl yr angen yn y dyfodol.

## Slide 15: Elfennau allweddol – ôl-osod
    Ôl-osod – mae ôl-osod yn golygu newid yr adeilad ar ôl ei gwblhau. Gan fod technoleg a dulliau adeiladu yn datblygu drwy’r amser, mae’n anochel y bydd hyn yn digwydd. Dyma enghreifftiau:
    gosod ffenestri UPVC i ddisodli ffenestri ffrâm bren
    gosod deunydd inswleiddio waliau mewnol ac allanol (EWI ac IWI).
    Gall y ddwy enghraifft hyn o ychwanegiadau i adeiladau wella eu heffeithlonrwydd thermol yn sylweddol. Fodd bynnag, os ydynt yn cael eu defnyddio ar adeilad anaddas neu’n cael eu gosod yn anghywir, maent yn achosi mwy o broblemau na’r hyn maent yn ei drwsio.

## Slide 16: Deunyddiau
    Mae’r diwydiant adeiladu wedi datblygu technegau i gynhyrchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau cyfansawdd ac wedi’u haddasu, fel:
    pren cyfansawdd
    pren asetyledig
    concrid cyfnerthig.
    Mae cynnyrch a wneir o’r deunyddiau hyn yn gwella ansawdd, perfformiad ac estheteg. Dyma enghreifftiau:
    cladin
    drysau
    decin.
Enghraifft o gladin waliau pren
Enghraifft o bren accoya

## Slide 17: Offer pŵer
    Gyda thechnoleg batri’n datblygu’n barhaus, mae'r gallu i ddefnyddio offer pŵer di-wifr wedi cynyddu’n sylweddol. Erbyn hyn, mae ystod eang iawn o offer di-wifr sy’n fwy diogel, yn haws ac yn ysgafnach i’w defnyddio nag erioed o’r blaen.

## Slide 18: Bod yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf
    Mae sefydliadau crefft fel Build UK, FENSA, NHBC, y Structural Timber Association, Timber Development UK a Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr i gyd yn darparu gwybodaeth am adeiladu a’i dechnegau a’i flaenoriaethau sy’n newid o hyd. Gall ymuno â’r sefydliadau hyn eich helpu i gynnal eich gwybodaeth a rhoi cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus i chi.
    Mae gweithgynhyrchwyr cynnyrch hefyd yn darparu gwybodaeth hanfodol; mae hyn yn rhoi’r cyngor diweddaraf ar osod, defnyddio, gofalu a chynnal a chadw cynnyrch.
Notes: https://builduk.org/category/factsheets/

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?