## Slide 1: PowerPoint 2: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Archwilio’r newidiadau mewn dulliau adeiladu dros amser
Amcanion
Disgrifio esblygiad dulliau a thechnegau adeiladu modern
Disgrifio’r newidiadau i’r deunyddiau a’r offer a ddefnyddir mewn gwaith adeiladu ar ôl 1919

## Slide 3: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
    Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd ymgyrch fawr at adeiladu cartrefi newydd. Roedd rhai newidiadau sylweddol hefyd yn y ffordd roeddent yn cael eu hadeiladu, gan gynnwys:
    cyflwyno ceudodau mewn waliau allanol
    defnyddio sylfeini concrid
    ymgorffori cwrs atal lleithder (DPC) yn y waliau.
    Gyda’i gilydd, roedd y newidiadau hyn yn golygu bod y cartrefi’n sychach, yn fwy effeithlon yn thermol ac yn fwy solet a’u bod yn llai agored i symudiad, oerni a lleithder.
Diagram o wal geudod wedi’i labelu
Notes: https://probuildermag.co.uk/features/houses-time-safeguard-wars-part-two

## Slide 4: Adeiladu ar ôl 1919
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd angen ailadeiladu’r wlad ac roedd straen mawr ar adnoddau a gweithwyr. Roedd dylunio o ansawdd uchel a defnyddio adnoddau’n effeithlon, gan gynnwys pren, yn hanfodol oherwydd bod llai o adnoddau ar gael.
Roedd cartrefi’n cael eu hadeiladu mewn niferoedd enfawr ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac felly roedd yn rhaid i safonau ansawdd a phrosesau gweithgynhyrchu wella. Roedd cyflwyno safonau gweithgynhyrchu gwaith coed gan sefydliadau fel EJMA (Cymdeithas Gwneuthurwyr Gwaith Coed Lloegr) wedi helpu i sbarduno’r gwelliannau hyn.

## Slide 5: Datblygiadau pren
Ar ôl 1919, roedd uniadau crib (neu uniadau bys) yn cael eu defnyddio’n fwy cyffredin i uno pennau pren. Roedd hon yn ffordd fwy economaidd o ddefnyddio deunyddiau crai. Roedd hefyd yn golygu y gallai gweithgynhyrchwyr greu darnau hirach o bren a byrddau.
Llun gan Jay Rhind

## Slide 6: Pren wedi’i beiriannu
Cyflwynwyd pren wedi’i beiriannu am nifer o resymau. Mae’n defnyddio darnau llai dymunol o bren sy’n weddill o felin lifio. Yn hytrach na gorfod dod o hyd i ddarnau mawr o bren, gellir gludo darnau llai at ei gilydd a darparu’r un cryfder ac ansawdd (os nad gwell) â phren solet.
Dyma enghreifftiau o bren wedi’i beiriannu:
pren asetyledig
coed wedi’u lamineiddio a’u hargaenu (LVL)
darnau o goed wedi’u lamineiddio (LSL)
pren fflawiau cyfeiriedig (OSB)
pren haenog
glulam.

## Slide 7: Pren asetyledig
Dechreuodd y math hwn o bren yn y 1930au. Maent yn goed meddal sy’n mynd drwy broses gemegol.
Yn ystod y broses, mae’r pren yn cael ei sefydlogi drwy leihau ei briodweddau hygrosgopig. Mae hyn yn golygu bod y pren yn llai tebygol o gymryd dŵr o’i amgylchoedd, ac yn debygol o grebachu neu ehangu.

## Slide 8: Deunyddiau dalen
    O ganol y 1800au, roedd deunyddiau dalen haenog fel pren haenog yn cael eu gwneud o bren caled.
    Dechreuodd pren meddal gael ei ddefnyddio yn ystod yr 20fed ganrif. Roedd dalennau pren meddal yn rhatach i’w gweithgynhyrchu a gellid eu defnyddio ar gyfer eitemau llai addurnol.
    Roedd technoleg glud hefyd wedi gwella; defnyddiwyd glud synthetig yn lle glud seiliedig ar anifeiliaid. Roedd hyn yn golygu bod deunyddiau dalen fel pren haenog yn fwy dibynadwy ac yn haws eu gweithgynhyrchu.

## Slide 9: Adlynion
Datblygodd adlynion yn sylweddol ar ôl 1919. Cafodd glud a oedd yn seiliedig ar anifeiliaid eu disodli gan amrywiaeth o adlynion a oedd wedi’u teilwra i ddibenion penodol ac yn seiliedig ar wahanol gynhwysion crai. Er enghraifft, gall adlynion fod yn seiliedig ar ddŵr, rwber neu blastig. Mae rhai adlynion hefyd yn dal dŵr.
Dyma enghreifftiau:
asetad polyfinyl (PVA)
polywrethan
syanoacrylad
epocsi.

## Slide 10: Cadwolion pren
    Ers cannoedd o flynyddoedd, mae olewau tar a chynhyrchion naturiol fel pyg wedi cael eu defnyddio fel cadwolion i warchod ac ymestyn oes waith pren. Wrth i dechnoleg ddatblygu ar ôl 1919, daeth tri phrif fath o gadwolion cemegol i’r amlwg:
    seiliedig ar ddŵr
    seiliedig ar olew
    toddydd organig ysgafn.
    I ddechrau, roedd brwsh neu chwistrell yn cael eu defnyddio ar eu cyfer. Yn y 1960au, datblygwyd triniaeth pwysedd.
Cliciwch yma i weld y broses triniaeth pwysedd!
Notes: https://www.brookridgetimber.co.uk/high-and-low-pressure-timber-treatments-the-difference-and-the-benefits/

## Slide 11: Gwaith haearn
Mae datblygiadau mewn gweithgynhyrchu wedi gwella’r gwaith haearn a ddefnyddir mewn gwaith coed. Roedd colfachau a chloeon mwy dibynadwy a chywir yn gwella diogelwch a pherfformiad gwres ffenestri a drysau.

## Slide 12: Peiriannau
Roedd datblygiadau peiriannau yn darparu ystod ehangach o beiriannau mwy datblygedig. Er enghraifft:
mowldinau echel ar gyfer proffilio
peiriannau uniadu bys
peiriannau sandio.
Roedd y peiriannau hyn yn fwy cywir ac yn gwella dibynadwyedd y cynnyrch. Roeddent hefyd yn golygu bod modd defnyddio dulliau uniadu mwy cymhleth heb gynyddu’r amser sydd ei angen i wneud yr uniadau.

## Slide 13: Offer pŵer
1889 – Cafodd y dril trydan cyntaf ei ddyfeisio yn yr Alban. Fodd bynnag, roedd yn fawr iawn a doedd dim modd ei symud, felly dim ond mewn ffatrïoedd y cafodd ei ddefnyddio.
1916 – Dyfeisiodd Black and Decker ddril llaw cludadwy gyda charn pistol.
1932 – Cynhyrchodd Bosch y dril morthwyl cyntaf.
1961 – Cynhyrchodd Black and Decker y dril di-wifr cyntaf.
Rhai o’r cwmnïau eraill a ddatblygodd yr offer pŵer hyn ymhellach oedd Milwaukee, Dewalt, Bosch, Fein a Festool, a chwyldroi’r diwydiant adeiladu.
Hanes Offer Pŵer
Llun o ddril trydan
Notes: https://www.ecmag.com/magazine/articles/article-detail/your-business-100-years-innovation-history-electric-drill

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?