## Slide 1: PowerPoint 2: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Archwilio’r newidiadau mewn dulliau adeiladu dros amser
Amcanion
Disgrifio esblygiad dulliau a thechnegau adeiladu modern
Disgrifio’r newidiadau i’r deunyddiau a’r offer a ddefnyddir mewn gwaith adeiladu ar ôl 1919

## Slide 3: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
    Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd ymgyrch fawr at adeiladu cartrefi newydd. Roedd rhai newidiadau sylweddol hefyd yn y ffordd roeddent yn cael eu hadeiladu, gan gynnwys:
    cyflwyno ceudodau mewn waliau allanol
    defnyddio sylfeini concrid
    ymgorffori cwrs atal lleithder (DPC) yn y waliau.
    Gyda’i gilydd, roedd y newidiadau hyn yn golygu bod y cartrefi’n sychach, yn fwy effeithlon yn thermol ac yn fwy solet, a’u bod yn llai agored i symudiad, oerni a lleithder.
Diagram o groestoriad wal geudod
Notes: https://probuildermag.co.uk/features/houses-time-safeguard-wars-part-two

## Slide 4: Adeiladu ar ôl 1919
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd angen ailadeiladu’r wlad ac roedd straen mawr ar adnoddau a gweithwyr. Roedd dylunio o ansawdd uchel a defnyddio adnoddau’n effeithlon, gan gynnwys pren, yn hanfodol oherwydd bod llai o adnoddau ar gael.
Roedd cartrefi’n cael eu hadeiladu mewn niferoedd enfawr ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac felly roedd yn rhaid i safonau ansawdd a phrosesau gweithgynhyrchu wella.

## Slide 5: Pren
    Dechreuodd y dulliau adeiladu a’r deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio newid. Roedd trafnidiaeth well a diffyg argaeledd lleol rhai deunyddiau yn golygu bod y DU yn dechrau mewnforio mwy o adnoddau.
    Er enghraifft, roedd pren yn cael ei fewnforio o Ganada a Sgandinafia. Er mwyn sicrhau bod y pren a oedd yn cael ei fewnforio o ansawdd a maint cyson, cyflwynwyd Safon Lumber Canada (CLS). Roedd coed a oedd yn cael eu mewnforio yn cael ei llifio i feintiau penodol rydym yn dal i’w defnyddio heddiw.

## Slide 6: Cadwolion pren
    Ers cannoedd o flynyddoedd, mae olewau tar a chynhyrchion naturiol fel pyg wedi cael eu defnyddio fel cadwolion i warchod ac ymestyn oes waith pren. Wrth i dechnoleg ddatblygu ar ôl 1919, daeth tri phrif fath o gadwolion cemegol i’r amlwg:
    seiliedig ar ddŵr
    seiliedig ar olew
    toddydd organig ysgafn.
    I ddechrau, roedd brwsh neu chwistrell yn cael eu defnyddio ar eu cyfer. Yn y 1960au, datblygwyd triniaeth pwysedd.
Cliciwch yma i weld triniaeth pwysedd ar waith
Notes: https://www.brookridgetimber.co.uk/high-and-low-pressure-timber-treatments-the-difference-and-the-benefits/

## Slide 7: Ffrâm bren
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd angen adeiladu llawer o gartrefi’n gyflym. I ddechrau, roedd tai ffrâm bren yn cael eu hadeiladu a’u cladio gydag asbestos. Dim ond tua degawd y bwriadwyd iddynt bara nes y gellid creu adeiladau traddodiadol mwy parhaol, er bod rhai yn dal i sefyll heddiw.
Yn ddiweddarach, cafodd y broses adeiladu ar gyfer tai ffrâm bren ei gwella drwy gyflwyno pren a chadwolion safonol. Roedd darnau mwy unffurf o bren a oedd yn cael eu trin gan gadwolion yn golygu bod tai’n dod yn haws eu hadeiladu, yn gryfach ac yn fwy gwydn.
    Cliciwch yma i weld llun enghreifftiol
Notes:     https://heritagecalling.com/2022/08/04/a-brief-history-of-prefabs/

## Slide 8: Deunyddiau dalen
    O ganol y 1800au, roedd deunyddiau dalen haenog fel pren haenog yn cael eu gwneud o bren caled.
    Dechreuodd pren meddal gael ei ddefnyddio yn ystod yr 20fed ganrif. Roedd dalennau pren meddal yn rhatach i’w gweithgynhyrchu a gellid eu defnyddio ar gyfer eitemau llai addurnol.
    Roedd technoleg glud hefyd wedi gwella; defnyddiwyd glud synthetig yn lle glud seiliedig ar anifeiliaid. Roedd hyn yn golygu bod deunyddiau dalen fel pren haenog yn fwy dibynadwy ac yn haws eu gweithgynhyrchu.

## Slide 9: Ffitiadau – sgriwiau
Roedd sgriwiau wedi cael eu defnyddio ers cannoedd o flynyddoedd, ond yn 1931 a 1933, dyfeisiwyd sgriw a sgriwdreifr Phillips. Roedd hyn yn gwneud sgriwiau’n llawer haws eu gosod ac felly daethant yn ddull gosod llawer mwy poblogaidd.
Cafodd y newid hwn ei gyflymu ar ôl i’r Pozindrev gael patent gan GKN Screws and Fasteners yn 1962.
Roedd y dyfeisiadau hyn, ochr yn ochr â chyflwyno offer pŵer, wedi chwyldroi’r diwydiant adeiladu.
Tarwch olwg ar y patentau sydd wedi chwyldroi’r diwydiant!
Notes: https://www.wired.com/2011/07/0707phillips-screw-patent/

## Slide 10: Ffitiadau – hoelion
Rhwng 1800 a 1900, roedd y broses o weithgynhyrchu hoelion wedi gwella’n sylweddol. Roedd hoelion gwifren yn hawdd eu gwneud ac yn cael eu cynhyrchu mewn niferoedd mawr.
Yn 1913, roedd 90% o hoelion wedi’u gweithgynhyrchu yn hoelion gwifren, ac maent yn dal i ddominyddu’r farchnad.
Aeth hoelion o fod yn brin ac yn werthfawr i fod yn rhad, wedi’u cynhyrchu’n eang. Sut mae hoelion yn cael eu gwneud.
Cliciwch yma i ddysgu am hanes hoelion
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=CUTTmtLKD2g&t=48s
Llun https://www.fastenerdata.co.uk/nail
.

## Slide 11: Gwaith haearn
Gwaith haearn
Yn ystod y cyfnod hwn, daeth gwaith haearn perchnogol ar gael yn haws. Roedd hyn yn golygu bod amrywiaeth o waith haearn o un ystod ar gael. Roedd hyn a gweithgynhyrchu torfol wedi helpu’r diwydiant drwy roi cysondeb.
Cliciwch yma i weld enghreifftiau o gysylltwyr
Notes: https://www.strongtie.co.uk/en-UK/product-lines/connectors-for-masonry-timber-and-steel-construction

## Slide 12: Ffitiadau – hongwyr distiau a chlipiau trawstiau
Yn ystod yr 20fed ganrif, datblygwyd ffitiadau perchnogol fel hongwyr distiau a chlipiau trawstiau. Roedd y rhain yn disodli uniadau gwaith coed cymhleth a oedd yn cymryd amser i’w cynhyrchu.
Cynyddodd hyn yn sylweddol gyflymder y gwaith adeiladu.
Cafodd yr hongiwr distiau ei ddyfeisio yn 1956, ac mae’n dal i gael ei ddefnyddio heddiw.

## Slide 13: Offer pŵer
1889 – Cafodd y dril trydan cyntaf ei ddyfeisio yn yr Alban. Fodd bynnag, roedd yn fawr iawn a doedd dim modd ei symud, felly dim ond mewn ffatrïoedd y cafodd ei ddefnyddio.
1916 – Dyfeisiodd Black and Decker ddril llaw cludadwy gyda charn pistol.
1932 – Cynhyrchodd Bosch y dril morthwyl cyntaf.
1961 – Cynhyrchodd Black and Decker y dril di-wifr cyntaf.
Rhai o’r cwmnïau eraill a ddatblygodd yr offer pŵer hyn ymhellach oedd Milwaukee, Dewalt, Bosch, Fein a Festool, a chwyldroi’r diwydiant adeiladu.
Hanes Offer Pŵer
Llun o ddril trydan
Notes: https://www.ecmag.com/magazine/articles/article-detail/your-business-100-years-innovation-history-electric-drill

## Slide 14: TRADA
    Ffurfiwyd TRADA (the Timber Research and Development Association) yn 1934.
    Mae’n sefydliad rhyngwladol sy’n darparu gwybodaeth am y diwydiant pren i randdeiliaid megis cynhyrchwyr, gwneuthurwyr a defnyddwyr.
    Cafodd TRADA effaith fawr ar y diwydiant gwaith coed a saernïaeth:
    Roeddent yn gwthio i bren gael ei ddefnyddio mwy yn y diwydiant adeiladu.
    Roeddent yn profi, yn archwilio ac yn ardystio pren i sicrhau ei fod yn bodloni’r safonau cryfder rydym yn dal i’w dilyn heddiw.
    Sylwch nad yw brand TRADA yn bodoli mwyach; mae wedi cael ei ddisodli ar ôl uno Timber Trade Federation a TRADA, a’r endid newydd yw Timber Development UK.
Notes: https://trada.azurewebsites.net/

## Slide 15: Byrddau cribog
    Tua diwedd yr 20fed ganrif, cafodd byrddau cribog eu cyflwyno i alluogi pobl yn y diwydiant adeiladu i benderfynu pa faint o bren fyddai ei angen ar gyfer amrywiaeth o rychwantau.
    Mae modd defnyddio’r dull hwn heddiw fel canllaw. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion y dyddiau hyn, peiriannydd strwythurol sy’n penderfynu ar y meintiau hyn; nid saer.
Cliciwch y ddolen hon i edrych ar enghreifftiau o fyrddau cribog
Notes: https://nhbc-standards.co.uk/6-superstructure-excluding-roofs/6-4-timber-and-concrete-upper-floors/6-4-8-timber-joist-spans/

## Slide 16: Trawst to modern
    Tan y 1960au, roedd trawstiau pren yn cael eu defnyddio i adeiladu toeau a phontydd dur gyda chymorth uniadau pren.
    Yn 1955, dyfeisiwyd y plât cysylltu hoelion gweddog: cwlwm metel ar gyfer gwaith adeiladu pren lle nad oedd angen sgriwiau, glud na hoelion eraill. Maent yn dal i gael eu defnyddio heddiw.
    Yn y 1960au, cyflwynwyd trawstiau to pren modern gan ddefnyddio platiau hoelion gweddog. Maent yn dal i gael eu defnyddio heddiw.
    Heddiw, mae trawstiau’n cael eu gwneud oddi ar y safle ac yna’n cael eu codi i safle, fel arfer â chanolbwynt 600mm. Mae hwn yn ddull llawer cyflymach o gynhyrchu toeau

## Slide 17
Unrhyw gwestiynau?