## Slide 1: Dulliau adeiladu ar ôl 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  nodi deunyddiau sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau ar ôl 1919
  nodi offer sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau ar ôl 1919
  nodi technegau sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau ar ôl 1919

## Slide 3: Teils ar ôl 1919
Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd teils eu defnyddio a’u cynhyrchu’n fwy eang. Daeth gwaith plymio dan do yn fwy cyffredin yn ystod y cyfnod hwn, a arweiniodd at gynnydd yn y defnydd o deils ystafell ymolchi ceramig.
Roedd teils yn boblogaidd mewn ystafelloedd ymolchi gan eu bod yn gwrthsefyll dŵr ac yn hawdd eu glanhau.
Dyma’r prif fathau o deils a ddefnyddiwyd ar y pryd:
teils chwarel a gynhyrchwyd yng Nghymru
teils wedi’u gwasgu â llwch a gynhyrchwyd ym Manceinion a Dorset.

## Slide 4: Deunyddiau
Mae teils chwarel, sy’n adnabyddus am eu cryfder a’u gwydnwch, wedi cael eu defnyddio ers canrifoedd. Maen nhw wedi’u gwneud mewn ffordd debyg i frics, o ddeunyddiau wedi’u chwarelu fel clai a siâl, sydd wedi’u tanio ar dymheredd uchel. Mae’r broses gynhyrchu hon yn eu gwneud yn llawer cryfach na theils clai.
Roedd teils chwarel yn fwy ac yn fwy trwchus na theils ceramig eraill ac roedden nhw’n cael eu defnyddio’n aml ar gyfer lloriau.

## Slide 5: Deunyddiau
Yn ystod hanner olaf y ganrif, roedd teils porslen yn cael eu defnyddio fwyfwy. Roedd teils porslen yn para’n dda ac ar gael fel teils wal neu lawr, i’w defnyddio ar y tu mewn a’r tu allan.
Yn wahanol i deils ceramig, nid oedd angen socian teils porslen cyn eu gosod, gan fod ganddyn nhw lefel mandylledd is.

## Slide 6: Deunyddiau
Yn yr 1920au, dechreuodd Carter's Industrial Tile Manufactory yn Dorset, a elwir yn Poole Pottery erbyn hyn.
Cynhyrchodd cwmni Carter lawer o’r teils a ddefnyddiwyd yng ngorsafoedd danddaearol Llundain a adeiladwyd yn y 1930au, ac mae rhai ohonynt i’w gweld o hyd mewn gorsafoedd.
Fe wnaeth y cwmni barhau i gynhyrchu teils yn ystod ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

## Slide 7: Deunyddiau
Ym 1935, sefydlodd Albino Quiligotti gwmni a oedd yn gweithgynhyrchu Terazzo ym Manceinion.
Fe wnaethon nhw barhau i ehangu dros y blynyddoedd ac maen nhw’n dal i gynhyrchu teils Terazzo heddiw.

## Slide 8: Deunyddiau
Morter calch oedd yn cael ei ddefnyddio hyd at y 1930au fel arfer, ac fe wnaeth morter sment ddisodli calch yn raddol.
Dros y cyfnod hwn, gwnaed datblygiadau o ran cynhyrchu plastigau a resinau. Cyn hynny, roedd yr un morter a ddefnyddiwyd i osod y teils yn cael ei ddefnyddio ar gyfer growtio hefyd, ac arweiniodd y datblygiadau hyn at ddatblygu mathau newydd o adlynion a growtiau. Fodd bynnag, roedd y dewis o gynnyrch yn dal yn weddol gyfyngedig.
Yn gynharach, o’r 1950au i’r 1970au, roedd growt yn gydran fwy economaidd, o’i gymharu â chost teils fesul troedfedd sgwâr, a chafodd uniad llydan iawn — o 1/2 modfedd i 1 modfedd — ei ychwanegu at y gosodiad. Roedd dewis lliw growtiau yn sylfaenol iawn, gyda growtiau wal sment gwyn a growtiau llawr tywod a sment llwyd.
Technical Focus: The Evolution of Grouts and Mortars | Cylchgrawn Floor Trends

## Slide 9: Safonau’r diwydiant: CP202
Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd safonau newydd y diwydiant eu cyflwyno.
Beth yw safon diwydiant?
Mae safonau’n ffyrdd y cytunwyd arnynt o wneud rhywbeth, wedi’u hysgrifennu fel set o feini prawf manwl gywir fel y gellir eu defnyddio fel rheolau, canllawiau neu ddiffiniadau.
Gwybodaeth am safonau | Y Sefydliad Safonau Prydeinig (bsigroup.com)
Y brif safon ar gyfer teilsio oedd CP202, a gyhoeddwyd yn 1972. Roedd yn berthnasol i’r holl waith sy’n gysylltiedig â gosod a chynnal a chadw teils llawr clai, teils concrid, teils a slabiau terrazzo, lloriau brics, lloriau cerrig (naturiol a chast, gan gynnwys marmor, gwenithfaen, cwartsit a llechi) a theils asffalt wedi’u gosod ar sylfaen solet.

## Slide 10: Offer
Gwnaed datblygiadau hefyd o ran offer torri trydanol. Roedd offer, fel torwyr teils trydan, yn gwneud y gwaith teilsio yn gyflymach ac yn llai anniben.
Torrwr Teils Cyntaf a ddyfeisiwyd gan y Brodyr Boada
Torrwr teils trydan
Notes: Y torrwr teils cyntaf © Kippelboy, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19221371

## Slide 11: Technegau
Roedd y technegau ar gyfer gosod teils llawr yn dibynnu ar adeiladwaith y llawr. Gosodwyd teils mewn morter naill ai ar sylfaen goncrit neu ar wely o seiliau caled, lludw neu bridd.
Pan oedd teils yn cael eu gosod ar is-haen bren, roedd naill ai bitwmen neu ffon lefelu tywod/sment wedi’i atgyfnerthu yn cael ei osod yn gyntaf.
I gael rhagor o wybodaeth am loriau yn ystod y cyfnod hwn: Evolution of Building Elements (uwe.ac.uk)

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?