## Slide 1: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  nodi deunyddiau sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau
  nodi technegau modern sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau.

## Slide 3: Dulliau adeiladu
Mae llawer o’r deunyddiau, yr offer a’r technegau a ddefnyddir ar gyfer teilsio waliau a lloriau yn y gorffennol yn dal yn berthnasol heddiw, ond mae cynnyrch a systemau newydd ar gael hefyd.

## Slide 4: Teils panel/mawr
Heddiw, mae amrywiaeth enfawr o fathau o deils i ddewis ohonynt. Mae teils mawr a theils panel (teils gydag arwynebedd >1m² ac unrhyw ymyl teils >1200mm) yn fwyfwy poblogaidd.

## Slide 5: Teils panel/mawr
mae’n golygu bod angen offer a chyfarpar arbenigol i'w symud a’u gosod. Mae’r rhain yn cynnwys:
Fframiau codi a chludo
Trolïau
Meinciau gwaith
Padiau sugno.

## Slide 6: Teils panel/mawr
Wrth osod teils panel neu deils mawr, mae angen i deilswyr fod yn ymwybodol iawn o’r canlynol:
Goddefiannau gweithgynhyrchu ar gyfer y deilsen
Y math o adlyn sydd ei angen
Gosod adlyn teils yn gywir
Dylai teils sy’n fwy na 0.1m2 sydd i’w gosod uwchben 3m o lefel y llawr gael eu diogelu gan osodiadau mecanyddol

## Slide 7: Systemau lefelu
Amrywiad rhwng lefelau teils yw’r gwahaniaeth yn uchder y teils sydd wedi’u gosod, ac mae hyn yn gallu bod yn hyll ac yn beryglus. Gall hyn fod yn arbennig o amlwg wrth ddefnyddio teils maint mwy.
Gellir defnyddio systemau lefelu i leihau amrywiad rhwng lefelau teils. Mae’r rhain yn gweithio drwy gloi ymylon y teils gyda’i gilydd i’w cadw’n wastad â’i gilydd. Maen nhw’n cael eu tynnu ar ôl i’r teils gael eu gosod.

## Slide 8: Pilenni datgysylltu
Mae modd gosod pilenni datgysylltu dros is-haen y llawr i leihau’r risg o gracio neu ddifrod i’r teils a achosir gan symudiad yr is-haen.
Mae’r bilen ddatgysylltu yn gorwedd o dan y deilsen ac yn amsugno’r straen sy’n gallu digwydd rhwng yr is-haen a’r deilsen.
Dylid dilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr wrth osod teilsen ar ben system ddatgysylltu.

## Slide 9: Teilsio dros system wresogi dan y llawr
Mae dau fath o system wresogi dan y llawr y mae angen i deilswyr fod yn ymwybodol ohonynt:
Peipiau dŵr poeth
Trydanol
I wrthbwyso’r crebachu sy’n gallu digwydd oherwydd y newidiadau yn nhymheredd y llawr, rhaid rhoi ystyriaeth arbennig i’r canlynol:
Paratoi
Uniadau symud
Y math o adlynion a growtiau a ddefnyddir.
Cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

## Slide 10: Teilsio dros system wresogi dan y llawr
Gyda system wresogi dan y llawr, mae newidiadau thermol sylweddol yn gallu digwydd i loriau. Mae gosod uniadau symud yn gywir yn hanfodol. Dylid rhannu’r lloriau’n faeau o faint heb fod yn fwy na 40m2 (25m2 ar gyfer teils wedi’u cydgrynhoi mewn resin) gyda hyd ymyl nad yw’n fwy nag 8m. Rhaid ffurfio uniadau symud o amgylch y perimedr (o leiaf 6mm).
Tiling-Guide-Download.pdf (tiles.org.uk)

## Slide 11: Teilsio dros systemau acwstig
Wrth osod teils llawr dros systemau acwstig, mae risg o gracio a achosir gan symudiad yn y llawr.
Dylid defnyddio adlynion a growtiau hyblyg i leihau craciau, a rhaid dilyn manylebau’r gweithgynhyrchwr bob amser. Efallai y bydd angen gosod pilenni arbenigol hefyd rhwng y system acwstig a’r teils.

## Slide 12: Systemau pedestal
Mae systemau pedestal y gellir eu haddasu yn gallu cael eu defnyddio i deilsio yn yr awyr agored. Maen nhw’n darparu arwyneb lefel uchel y gellir ei deilsio heb ddefnyddio adlyn, growt neu osodiadau mecanyddol. Maen nhw hefyd yn creu bwlch o dan y teils ar gyfer draenio dŵr.
Mae’r teils yn cael eu gosod ar ben y pedestalau a gellir addasu’r uchder wedyn pan fyddan nhw yn eu lle, i greu arwyneb gwastad.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?