## Slide 1: Teilsio waliau a lloriau Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Amcanion y sesiwn
Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dysgwyr yn gallu:
  nodi deunyddiau sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau a ddefnyddiwyd cyn 1919
  nodi offer sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau a ddefnyddiwyd cyn 1919
  nodi technegau sy’n berthnasol i deilsio waliau a lloriau a ddefnyddiwyd cyn 1919

## Slide 3: Deunyddiau: teils
O ganol y 19eg ganrif, mae teils wedi cael eu defnyddio ar loriau, cynteddau, portshys a llwybrau. Ddiwedd y 1800au, dechreuodd perchnogion tai osod teils wal addurnedig hefyd.
Yn ystod y cyfnod hwn, daeth teils o ffatrïoedd yn Stoke-on-Trent yn bennaf, a elwir yn fan geni’r diwydiant cerameg yn y DU. Cyfeirir at ffatrïoedd yn yr ardal hon weithiau fel ‘The Potteries’ ac maen nhw wedi siapio’r diwydiant ers dros 300 o flynyddoedd.
Roedd y clai a oedd ar gael yn lleol yn golygu bod y diwydiant crochenwaith wedi tyfu yn yr ardal, a chafodd technegau gweithgynhyrchu cerameg newydd eu datblygu gan grochenwyr fel Wedgwood a Spode.

## Slide 4: Deunyddiau: teils
Dechreuodd Herbert Minton wneud teils llosgliw eto yn Lloegr tua 1843. Cafodd y dull hwn ei ddisodli’n raddol gan ddefnyddio peiriant i bwyso clai sychach i gynhyrchu teils ar raddfa fawr.

## Slide 5: Deunyddiau: teils
Mae teils ceramig yn dod o fewn dau gategori, yn ôl eu dull cynhyrchu.
Teils allwthiol: y mae eu corff wedi’i siapio yn y cyflwr plastig mewn allwthiwr a’r golofn sy’n cael ei chreu wedi’i thorri’n deils o drwch wedi’i bennu ymlaen llaw.
Teils a wasgwyd yn sych: sydd wedi’u ffurfio o bowdr neu ronynnau bach, wedi’u siapio mewn mowldiau o dan wasgedd uchel cyn tanio. Yn gyffredinol, mae’r teils hyn yn cael eu gwneud i ddimensiynau mwy manwl na theils allwthiol.

## Slide 6: Deunyddiau: teils
Mae teilsen ceramig wedi’i gwneud o glai a deunyddiau eraill, sy’n cael ei ffurfio pan fydd mewn modd hydrin ac yna ei sychu a’i danio mewn odyn. Mae prif gorff y deilsen yn cael ei alw’n bisg (neu fisged), a gall yr wyneb fod wedi’i wydro, wedi’i wydro’n rhannol, heb ei wydro (gwell ar gyfer gwrth-lithro), wedi’i sgleinio, yn weadog neu wedi’i broffilio.
Cafodd teils ceramig eu gweithgynhyrchu mewn amrywiaeth o feintiau a thrwch. Siapau sgwâr neu betryal oedden nhw’n bennaf, ond roedd siapiau geometrig eraill ar gael.
Mae teils ceramig yn addas i’w gosod ar waliau a lloriau, ond ni ellir defnyddio pob teils ceramig ar gyfer lloriau. Y rheswm am hyn yw bod gan y rhan fwyaf o deils ceramig nodweddion sy'n golygu eu bod yn amsugno mwy o ddŵr, sy'n eu gwneud yn wannach na theils porslen.

## Slide 7: Offer
Doedd yr offer pŵer rydyn ni’n gyfarwydd â nhw heddiw ddim ar gael yn y cyfnod hwn. Amrywiaeth gyfyngedig o offer llaw oedd yn cael eu defnyddio yn lle hynny.
Beth yw ystyr offer llaw?
Offeryn bach (fel morthwyl neu dyndro) nad yw fel arfer yn defnyddio trydan.
https://www.merriam-webster.com

## Slide 8: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Ychydig iawn mae offer teilsio sylfaenol – fel tryweli, morthwylion a chŷn – wedi newid dros flynyddoedd lawer.
Ymchwiliwch i hen offer llaw eraill fel y rhain y gallai teilsiwr fod wedi eu defnyddio cyn 1919.

## Slide 9: Technegau: gosod a growtio
Yn ystod y cyfnod hwn, roedd teils yn cael eu gosod fel arfer gyda morter calch neu, yn ddiweddarach, gyda sment Portland.
Fel arfer, mae adeiladau oes Fictoria sydd wedi’u haddurno â theils cyn 1860 yn cynnwys naill ai blastr calch neu forter calch a ddefnyddir fel yr haen adlynol. Ar ôl 1870, symudodd y diwydiant teils yn gyfan gwbl i ddefnyddio sment Portland fel cyfrwng ar gyfer gosod a growtio teils, ac mae’n anarferol dod o hyd i unrhyw gyfrwng arall a ddefnyddiwyd, ond yn ystod y degawd yn y canol gellir dod o hyd i’r naill fath neu’r llall o forter.
Nineteenth-Century Tiles (cam.ac.uk)

## Slide 10: Technegau: gosod a growtio
Oherwydd eu mandylledd, roedd yn rhaid socian y teils mewn dŵr cyn eu gosod, er mwyn i’r sment lynu wrth y teils.
Ar y pryd, roedd yn arfer safonol i’r un morter a ddefnyddiwyd i osod y teils (tywod a sment Portland) gael ei ddefnyddio hefyd ar gyfer growtio. Roedd uniadau teils fel arfer yn fwy nag y maent heddiw, oherwydd bod maint goddefiant gweithgynhyrchu y cyfnod yn uwch.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?