## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser
PowerPoint 3: Gwybod am y newid mewn dulliau adeiladu dros amser

## Slide 2: NOD: Technegau a thechnolegau adeiladu yn yr 21ain ganrif ar gyfer y grefft a ddewiswyd
Amcanion
Gosodiadau trydanol: pwyntiau gwefru cerbydau trydan, mesuryddion clyfar, technolegau batri, cartrefi clyfar, rheolyddion, modelu/argraffu 3D, a thechnoleg ymgolli.
Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae cael gafael ar wybodaeth am ddatblygiadau newydd yn eu crefft, er enghraifft, drwy sefydliadau peirianneg proffesiynol, cyrff y diwydiant a chymdeithasau crefft, erthyglau, y wasg grefftau, DPP ffurfiol, gwybodaeth gan wneuthurwyr ac ati.
Bydd dysgwyr yn gallu adnabod sut mae cael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau a sut mae datblygiadau’r diwydiant yn gallu helpu busnesau peirianneg gwasanaethau adeiladu, y sector a’r amgylchedd.

## Slide 3: Traddodiadol yn erbyn modern – cyn ac ar ôl 1919
Roedd y rhan fwyaf o adeiladau traddodiadol (hŷn) wedi’u gwneud o ddeunyddiau hydraidd (deunyddiau sydd ddim yn dal dŵr) nad ydynt yn rhwystro lleithder allanol.
Mae hyn yn creu math o adeiladu ‘anadladwy’. O ganlyniad, mae’r ffabrig hydraidd yn tueddu i amsugno lleithder sydd wedyn yn cael ei ryddhau drwy anweddiad mewnol ac allanol.
Gall hyn arwain at “leithder” a fydd, yn ei dro, yn achosi niwed i strwythur yr adeilad neu, yn waeth, iechyd y preswylwyr.
Mae gweithgynhyrchu diwydiannol a gwell technoleg deunyddiau wedi arwain at fwy o reolaeth o ansawdd a safon adeiladau.

## Slide 4
Mae cydrannau’n cael eu hadeiladu mewn ffatri neu weithdy, eu cludo i’r safle a'u codi yno.
Mae pedwar prif fath o adeiladu oddi ar y safle.
Gweithgynhyrchu oddi ar y safle

## Slide 5
Mewn systemau panel, rhaid i’r holl baneli sydd eu hangen ar gyfer yr adeilad gael eu creu oddi ar y safle a’u cydosod ar y safle.
Systemau panel
Notes: https://www.willmottdixon.co.uk/expertise/off-site-manufacturing

## Slide 6
Mae “modiwlau” fel ystafelloedd gwely ac ystafelloedd ymolchi yn cael eu gwneud ymlaen llaw ac yn cael eu rhoi at ei gilydd ar y safle.
Mae’r holl wasanaethau wedi cael eu gosod ymlaen llaw ar eu cyfer hefyd, fel trydan, plymio ac ati.
Systemau modiwlaidd cyfeintiol

## Slide 7
Mae systemau hybrid yn gymysgedd o systemau cyfeintiol a systemau panel.
Edrychwch ar y diagramau yn “Ffigur 1: Mathau o adeiladu oddi ar y safle” yma: Adeiladu oddi ar y safle a gweithgynhyrchu ymlaen llaw.
Systemau hybrid
Notes: https://www.pbctoday.co.uk/news/mmc-news/offsite-construction-landscape/80122/

## Slide 8
Mae is-osodiadau’n cael eu hadeiladu oddi ar y safle ac yn cael eu cyfuno i greu unedau strwythurol ar y safle.
Mae enghreifftiau’n cynnwys grisiau, dormerau, simneiau a gwifrau trydanol.
Is-osodiadau a chydrannau
Llun enghreifftiol
Notes: https://camtechbp.co.uk/2021/03/18/who-knew-prefabricated-chimneys-could-look-this-good/

## Slide 9
Mae adeiladu oddi ar y safle yn gwella diogelwch hefyd.
Mae enghreifftiau’n cynnwys lleihau faint o amser mae gweithwyr yn ei dreulio’n gweithio mewn mannau uchel.
Gweithgynhyrchu oddi ar y safle

## Slide 10: Systemau weirio ar gyfer systemau parod neu systemau modiwlaidd adeilad
Cyfeirir yn aml at systemau weirio ar gyfer systemau parod neu systemau modiwlaidd fel ‘gwifrau modiwlaidd’ neu ‘plygio a chwarae’.
Mae gofyniad o hyd i gadw at BS 7671. Fodd bynnag, mae safon gysylltiedig ar gyfer systemau weirio parod, sef BS 8488:2009+A1:2010.
Dylid ystyried y fanyleb ganlynol hefyd: Manyleb systemau weirio parod - materion weirio.

## Slide 11: Systemau weirio ar gyfer systemau parod neu systemau modiwlaidd adeilad
Edrychwch ar dudalen rhif 9 y ddogfen hon (PDF) i weld llun o flwch dosbarthu ardal: Esboniad o Fanyleb Systemau Weirio Parod
Notes: C:\Users\User\Downloads\PrefabricatedWiringSystemSpecificationExplained.pdf

## Slide 12: Manteision ac anfanteision tai parod neu dai modiwlaidd
Manteision
      Hawdd eu hadeiladu
      Rhatach
      Ansawdd cyson
      Mwy ecogyfeillgar
      Yn gyflymach i’w hadeiladu
Anfanteision
      Mae’n gallu bod yn anodd cael morgais ar gyfer adeiladau anhraddodiadol
      Cyfyngiad tir ar y mathau o adeiladau a ganiateir
      Problemau wrth ailwerthu, gan gynnwys gwerth
      Mae angen mynediad at gyfarpar
      Gall newidiadau fod yn anodd
      Mae’n bosibl na fydd problemau’n dod i’r amlwg nes bydd eitemau’n cael eu danfon i’r safle

## Slide 13
Arbed ynni mewn tai hŷn
Mae hefyd yn bwysig gwneud tai presennol yn fwy ynni-effeithlon.
Drwy ychwanegu inswleiddiad, gwydr dwbl a systemau gwresogi mwy effeithlon, gellir diweddaru tai hŷn gyda gofynion ynni modern.
Drwy beidio â dymchwel adeiladau nac adeiladu rhai newydd, mae angen llai o ddeunyddiau crai a llai o waredu gwastraff.

## Slide 14
Arbed ynni
Gellir arbed ynni hefyd drwy osod eitemau fel goleuadau sy’n sensitif i symudiadau, a fydd yn diffodd os nad oes neb yn yr ystafell.
Gellir gosod paneli solar a systemau gwres o’r ddaear hefyd.
Dilynwch y ddolen hon i weld diagram o bwmp gwres o’r ddaear.
Notes: https://www.pinterest.co.uk/pin/dispelling-the-myths-of-ground-source-heat-pumps--687784174336471482/

## Slide 15
Gwefru cerbydau trydan
Mae’r llywodraeth yn bwriadu cael gwared yn raddol ar geir sy’n defnyddio tanwydd ffosil erbyn 2030 a cherbydau hybrid erbyn 2035. Fodd bynnag, mae pwysau cyllidebol diweddar wedi bwrw amheuaeth ar yr amserlen hon.
Mae hyn yn golygu mai’r unig ddewis ymarferol sydd ar gael ar hyn o bryd yw cerbyd trydan.
Rhaid cael ymgyrch osod genedlaethol eang i ddarparu gwefrwyr mewn cartrefi ac ar y ffyrdd. Mae hyn yn gofyn am gynnydd sylweddol mewn capasiti cynhyrchu pŵer.
Ar hyn o bryd mae cymhellion gosod cerbydau trydan lle mae’r llywodraeth yn cynnig hyd at 75% o’r costau.

## Slide 16
Gwefru cerbydau trydan
Rhaid defnyddio mannau parcio oddi ar y ffordd.
Dim ond gwefr araf y mae soced arferol yn ei ganiatáu, a gall gymryd 30 awr i wefru’n llawn.
Does dim modd cysylltu gwefrwyr cerbydau trydan â’r cyflenwad TNCS poblogaidd. Rhaid gosod darpariaeth TT.
Mae gosod uned cerbydau trydan nodweddiadol 7KW yn cymryd 10 awr i wefru’n llawn o hyd.

## Slide 17
Cartrefi clyfar
Yn 1999, fe wnaeth cwmni o America, sef IBM, fathu’r ymadrodd “Y Rhyngrwyd Pethau” (The Internet of Things).
Mae’n cyfeirio at rwydwaith o ddyfeisiau sydd â chysylltedd rhwydwaith (rhyngrwyd fel arfer) sy’n caniatáu iddynt gasglu a rhannu data a chyflawni swyddogaethau.
Gall y dyfeisiau hyn, a elwir hefyd yn “botiau clyfar”, amrywio o ddyfeisiau “cartref clyfar” fel thermostatau clyfar, i ddyfeisiau y gellir eu gwisgo fel oriawr glyfar.

## Slide 18
Enghreifftiau o ddyfeisiau cartref clyfar
Dyma enghreifftiau o ddyfeisiau clyfar a ddefnyddir yn y cartref:
thermostat di-wifr
larymau mwg
systemau larwm tresmaswr
cloch drws sy’n cynnwys fideo
systemau adloniant
cynorthwywyr Google neu Alexa
rheolyddion gwresogi
rheolyddion goleuadau
system monitro dyfais ddiogelu
mesurydd clyfar.

## Slide 19
Mesuryddion clyfar
Mae bron i hanner yr holl fesuryddion domestig a busnesau bach bellach yn fesuryddion clyfar.
Mae dwy brif ran i fesurydd clyfar. Y mesurydd ei hun, sy’n defnyddio cysylltiad di-wifr diogel i anfon darlleniadau eich mesurydd yn awtomatig a'r dangosydd digidol yn y cartref sy’n dangos i chi pa ynni rydych chi'n ei ddefnyddio, pryd a faint mae'n ei gostio.

## Slide 20
Manteision mesurydd clyfar
Mae tariffau rhatach ar gael
Mae’n haws deall eich defnydd
Does dim angen cael nac anfon darlleniadau mesurydd
Mae’r biliau'n fwy cywir oherwydd nad oes angen amcangyfrifon
Mae cymhellion i newid ar gael
Mae’n cyfrannu at ynni mwy gwyrdd oherwydd bod y broses o gynllunio’r galw yn un fwy cywir.

## Slide 21
Technoleg ymgolli
Mae dylunwyr, peirianwyr a thechnegwyr yn defnyddio technoleg ymgolli i’w helpu i ddeall ac ymchwilio i gynllun adeilad a pherfformiad deunyddiau a dyluniadau adeiladau.
Weithiau, gelwir hyn yn realiti rhithwir neu estynedig.

## Slide 22
Technoleg ymgolli a realiti rhithwir ym maes adeiladu
Delwedd 3D o ddyluniad adeilad
Gellir ei defnyddio ar y safle i weld ble y bydd
yr offer yn cael ei osod.

## Slide 23
Modelu ac argraffu 3D
I gwtogi’r amser datblygu o’r cysyniad i’r cynnyrch terfynol, gall tai dylunio gynhyrchu model 3D o’u dyluniad yn gyflym iawn drwy ddefnyddio argraffydd 3D.
Boed yn adeilad, yn declyn rheoli o bell neu’n ddyluniad soced newydd, gellir profi agweddau dylunio a dichonoldeb cynhyrchu’r cynnyrch yn gyflym iawn drwy argraffu prototeip.
Defnyddir argraffu 3D fel dull o greu gwrthrych tri dimensiwn fesul haen gan ddefnyddio dyluniad wedi’i greu gan gyfrifiadur. Mae’r argraffydd 3D yn gosod dotiau o blastig poeth i greu rhan 3D sydd i’w phrofi/ymchwilio.

## Slide 24
Modelu ac argraffu 3D
Gellir defnyddio argraffydd 3D i greu dyluniadau cymhleth ac egluro syniadau
Llun o argraffydd 3D yn dangos
rîl gwifrau

## Slide 25
Datblygiad proffesiynol parhaus (CPD)
Bydd trydanwr yn dysgu drwy gydol ei yrfa.
Dyma ofynion unrhyw drydanwr:
Gofynion rheoleiddiol a deddfwriaethol. Mae BS 7671 fel arfer yn cael ei adolygu bob dwy i dair blynedd.
Technegau gosod a chynnyrch newydd.
Y deunyddiau, y ceblau a’r offer pŵer diweddaraf.
Technoleg neu wasanaethau newydd y mae gan y cwsmer ddiddordeb mewn eu prynu.
Datblygiadau systemau gwresogi.
Dim ond drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus rheolaidd ac ymroddedig y gellir cyflawni hyn.

## Slide 26
Ffyrdd o gyflawni datblygiad proffesiynol parhaus
Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn allweddol i gadw’n berthnasol ac yn gymwys. Gall yr adnoddau canlynol helpu:
cylchgronau neu gyfnodolion proffesiynol
llyfrau
fforymau trydanwyr
cymwysterau newydd (cerbydau trydan, solar, gwybodaeth a thechnoleg)
cyrsiau wedi’u diweddaru (BS 7671)
data’r gwneuthurwr
Fideos YouTube neu debyg
trafodaethau agored gyda chyfoedion a chydweithwyr
diwylliant coffi yn y cyfanwerthwyr neu brofi syniadau gydag eraill

## Slide 27
Unrhyw gwestiynau?