## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser
PowerPoint 1: Gwybod am y newid mewn dulliau adeiladu dros amser

## Slide 2: NOD: Gwybod am y newid mewn dulliau adeiladu dros amser
Amcanion
  Deall dylanwadau daearyddol ac anghenion lleol
  Gwybod beth yw’r nodweddion sylfaenol a’r defnydd a wneir o forteri, agregau, glynwyr, gorffeniadau swyddogaethol ac addurniadol mewnol ac allanol, cerrig, llechi, pren a phridd
  Deall y deunyddiau adeiladu sydd ar gael mewn ardal leol, gan gynnwys dealltwriaeth o ddaeareg leol, a hygyrchedd y deunyddiau hyn, gan gynnwys chwareli lleol a chysylltiadau trafnidiaeth yn y gorffennol a’r presennol
  Gwybod am natur hydraidd calch a morteri daear

## Slide 3: Dulliau adeiladu cyn 1919
Pan wnaeth pobl roi’r gorau i grwydro a dechrau ffermio, roedd eu gwreiddiau’n ddwfn yn yr ardal roedden nhw’n ei ffermio. Aeth cymdeithasau ati i ddechrau adeiladu strwythurau lle byddent yn cael eu gwarchod rhag yr elfennau (tywydd).
Mae un ddamcaniaeth ddadleuol yn dweud bod hyn wedi digwydd 11,000 o flynyddoedd yn ôl mewn lle o’r enw Göbekli Tepe yn Nhwrci fodern.

## Slide 4: Cludo deunyddiau
Cyn y chwyldro diwydiannol, roedd yn rhaid i adeiladwyr ddefnyddio deunyddiau a oedd wrth law gan ei bod yn anodd iawn cludo deunyddiau gan ddefnyddio ceffyl a chart.
Roedd y chwyldro diwydiannol wedi dechrau o ddifrif erbyn y 1930au ac, ym Mhrydain, erbyn y 1840au.

## Slide 5: Diagram o adeilad hŷn
Er enghraifft, roedd gwydr yn cael ei chwythu â llaw tan 1919–1920 pan ddatblygwyd rholio mecanyddol.
Llechi
wedi’i gloddio’n lleol
Ffenestr wedi’i gwneud â llaw o bren lleol
Carreg leol
Paent / rendr gwyn galch
Gwellt
wedi’i ffermio’n lleol

## Slide 6: Deunyddiau adeiladu mewn adeiladau hŷn
Roedd y deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio i adeiladu yn dibynnu ar ble yn y DU roedd y tŷ.
Roedd gan ardaloedd fel Gogledd Cymru fynediad hawdd at gerrig a llechi ond, mewn ardaloedd eraill, roedd digonedd o bren felly adeiladwyd tai ffrâm bren.

## Slide 7: Adeiladau ffrâm bren
Roedd adeiladau ffrâm bren yn ffordd gyflym a rhad o godi’r strwythur. Fodd bynnag, roedd angen llenwi’r gwagleoedd â dulliau fel gwaith brics neu blethwaith a dwb sy’n gallu bod yn rendrad neu’n blastr.

## Slide 8: Diagram o adeilad hŷn
Ffrâm bren
Cerrig mwy
Cerrig neu frics llai
Mewnlenwi
Wal solet
Teils clai
Teils pren
Beth yw’r broblem gyda’r wal hon?

## Slide 9: Carreg Fflint
Roedd gan rai rhannau o’r wlad fynediad at garreg galed o’r enw fflint.
Dyma wal wedi’i gwneud yn rhannol o gerrig fflint.

## Slide 10: Deunyddiau adeiladu lleol mewn adeiladau hŷn
Calchfaen
Tywodfaen
Llechi
Gwenithfaen
De Swydd Efrog / Swydd Derby
Cymru, Gorllewin yr Alban
Cymru (llechi teneuaf), Cernyw
Yr Alban, Cymru (radon yn broblem)

## Slide 11: Deunyddiau adeiladu lleol mewn adeiladau hŷn
Sialc
Marmor
Carreg Fflint
Gogledd a De Downs
Iona a Connemara
Norfolk, Suffolk. I’w ganfod mewn sialc fel nodiwlau

## Slide 12: Adeiladau statws uchel cynnar
Cyn y chwyldro diwydiannol, gallai rhai pobl a allai fforddio cost uchel cludiant ddefnyddio deunyddiau o bob cwr o’r wlad ar gyfer eu hadeiladau.

## Slide 13: Cludo deunyddiau
Wrth i gamlesi a rheilffyrdd gael eu hadeiladu yn ystod y chwyldro diwydiannol, roedd mwy o adeiladau’n cael eu creu gan ddefnyddio deunyddiau o ymhellach i ffwrdd. Roedd y rhain yn cynnwys ysgolion, ffatrïoedd a thai mwy o faint ar gyfer y dosbarth canol.
Yn ystod y cyfnod hwn, roedd brics yn cael eu defnyddio’n amlach gan fod angen llai o sgil i’w gosod na cherrig, ac mae’n haws eu cludo.

## Slide 14: Cyfryngau glynu
Mae cyfrwng glynu, neu glynwr, yn ddeunydd sy’n cael ei ddefnyddio i droi deunyddiau’n gyfanwaith cydlynol fel ffordd o ddarparu sefydlogrwydd strwythurol. Mae cyfryngau glynu’n caledu’n gemegol neu’n fecanyddol. Mae cyfryngau glynu wedi cael eu defnyddio’n aml mewn gwaith adeiladu ers amser hir iawn, er enghraifft, defnyddio gwellt a ffibrau naturiol i gryfhau clai mewn gwaith adeiladu plethwaith a thyb.
Mae calch yn gyfrwng glynu a oedd yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin cyn i sment Portland, a oedd yn cael ei weithgynhyrchu mewn meintiau mawr yn 1824, gael ei gyflwyno’n eang. Cyfrwng glynu cyffredin iawn sy’n cael ei ddefnyddio mewn gwaith adeiladu cyfoes yw sment, sy’n cael ei ddefnyddio i wneud concrid. Mae enghreifftiau cyffredin eraill yn cynnwys glynwr bitwmen, sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer palmentydd asffalt, a chlai sy’n cael ei ddefnyddio i lynu brics a theils.

## Slide 15: Morter calch, plastrau a rendrau
Cyn i'r defnydd o forteri a phlastrau sment gynyddu ar ôl yr ail ryfel byd, roedd morteri calch a phlastrau yn cael eu defnyddio. Mae morter calch yn dal yn fwy hyblyg na morter sment ac mae’n ddelfrydol ar gyfer gwaith brics a cherrig.
Mae plastrau a rendrau calch yn hydraidd (anadladwy) ac yn caniatáu i anwedd dŵr adael drwy waliau nad ydynt yn waliau ceudod i atal lleithder.
Mae hefyd yn hawdd tynnu cynnyrch calch o frics a cherrig, gan ganiatáu i’r garreg gael ei hailddefnyddio pan nad oes angen yr adeilad mwyach. Mae morter calch hefyd yn feddalach sy’n gallu bod yn dda, ond mae hyn hefyd yn golygu ei fod yn gwisgo dros amser, yn enwedig gyda glaw asid.

## Slide 16: Brics
Roedd brics yn arfer cael eu gwneud â llaw ond erbyn hyn maent yn cael eu creu mewn ffatrïoedd mawr, modern.
Gallai brics hŷn wedi’u gwneud â llaw fod o wahanol feintiau.
Mae brics modern i gyd yr un maint ac ar y cyfan yn syth iawn, ac weithiau maent yn cael eu disgrifio fel “diflas a diffyg cymeriad”.

## Slide 17: Mathau o wal frics
Wal solet â bond ffleminaidd (adeiladu nodweddiadol cyn 1919) – dim ceudod
Wal solet â bond Seisnig (adeiladu nodweddiadol cyn 1919 - dim ceudod

## Slide 18: Problemau gyda waliau nad ydynt yn waliau ceudod
Mae pob wal yn anadlu ac yn caniatáu i leithder symud i’r ddau gyfeiriad. Bydd waliau un haen yn caniatáu i leithder fynd i mewn i adeilad.
Mae priodweddau thermol wal nad yw’n wal geudod yn caniatáu i’r oerfel allanol ddargludo’n hawdd i’r arwyneb mewnol. Mae hyn yn creu gormod o leithder ar arwyneb oer y wal fewnol wrth i aer cynnes y tu mewn gyddwyso arni.
Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid i eiddo hŷn gael ei awyru’n dda er mwyn atal llwydni a ffyngau rhag tyfu.

## Slide 19: Problemau gyda waliau nad ydynt yn waliau ceudod
Mae gan waliau nad ydynt yn waliau ceudod werthoedd inswleiddio thermol gwael, sy’n caniatáu i ormod o wres y cartref ddianc drwy’r wal ei hun.
Mae waliau ceudod sengl yn tueddu i fod yn wannach ac yn dueddol o symud yn ystod oes yr adeilad.
Mae inswleiddio sain hefyd yn broblem gan fod sŵn yn gallu cael ei drosglwyddo’n haws o un ystafell (neu ofod) i'r nesaf.

## Slide 20: Waliau ceudod
Wal geudod (haen allanol) - adeiladu nodweddiadol ar ôl 1920
Wal geudod fodern gyda cheudod wedi’i inswleiddio
Inswleiddiad rhwng y gwaith blociau mewnol a'r gwaith brics allanol
Cwlwm wal dur gwrthstaen
Wikimedia Commons
Llun gan Sweetean
Dysgwch y gwahaniaeth rhwng wal solet a wal geudod yma!
Notes: Diagram yn dangos wal geudod yn erbyn wal solet - https://www.arktek.co.uk/what-solid-wall-insulation/

## Slide 21: Waliau ceudod mewn adeiladau modern
Pilen atal lleithder du sy’n dal dŵr
Wal geudod fodern gyda cheudod wedi’i inswleiddio

## Slide 22: Pwysigrwydd awyru

## Slide 23: Gorchuddion to
Mae llechi yn ddeunydd toi rhagorol sy’n wydn, yn hawdd eu gosod ac yn ddeniadol i’r llygad.
Mae teils cerrig yn wydn, ond maent yn drwm iawn ac mae angen gwaith pren cryf iawn i’w cynnal.
Mae gwellt yn darparu gorchudd gwrth-ddŵr ac mae’n dda ar gyfer inswleiddio hefyd, ond mae angen ei ail-wneud ar ôl 25 i 40 mlynedd.
Mae teils clai yn wydn ac yn weddol hawdd eu gosod, ond gall rhai mathau fod yn ddrud iawn.

## Slide 24
Mae lloriau llechi yn wydn, yn gwrthsefyll lleithder ac yn llyfn.
Mae lloriau cerrig fel tywodfaen a chalchfaen yn wydn, yn hydraidd ac nid yw mor llyfn â llechi.
Mae teils clai yn wydn, yn gwrthsefyll lleithder ac yn hawdd eu gosod.
Gall lloriau pren crog bydru os nad ydynt yn cael eu hawyru ond gallant fod yn gynhesach os nad oes bylchau rhwng estyll llawr.
Lloriau gwaelod cyn 1919

## Slide 25
Mae lloriau solet yn dueddol o ddioddef lleithder ymledol.
Mae distiau llawr gwaelod yn cael eu gosod i ganiatáu mewnlenwi.
Mae lloriau pren crog yn cael eu defnyddio ar gyfer lloriau uwchben y llawr gwaelod.
Lloriau gwaelod cyn 1919

## Slide 26: Plastro cyn 1919
Plastro cyn 1919 (rheiliau dado a rhosyn nenfwd)
Plastro cyn 1919 (gorffeniad addurnol - cornis)
Cornis plaen

## Slide 27: Plastro a rendro
Inswleiddio waliau allanol. Fel arfer yn cael eu gorffen â rendr.

## Slide 28: Plastro a rendro
Plethwaith a dwb

## Slide 29: Plastro a rendro

## Slide 30: Wal dellt a phlastr
Mae’r stribedi pren hyn (dellt) yn cael eu rhedeg gyda bwlch sy’n ddigon llydan i’r plastr calch wasgu drwodd a sicrhau (dal) pwysau’r gorchudd.
Dros amser, mae pwynt gwan (culfan) y plastr yn cracio ac mae’r gorchudd yn dueddol o ddisgyn i ffwrdd.

## Slide 31: Nenfwd dellt a phlastr

## Slide 32
Unrhyw gwestiynau?