## Slide 1: PowerPoint 6: Rheoli gwastraff yn effeithiol – manteision a gofynion rheoleiddiol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Nod: Rheoli gwastraff ym maes adeiladu
Amcanion
  Disgrifio beth yw gwastraff.
  Archwilio dosbarthiad gwastraff.
  Trafod manteision gwahanu gwastraff.
  Nodi technegau i leihau gwastraff.
  Adolygu protocol WRAP.
  Gwaredu gwastraff yn unol â COSHH.
  Archwilio gofynion rheoliadol a gwastraff.

## Slide 3: Beth yw gwastraff mewn cysylltiad ag adeiladu?
Mae unrhyw ddeunydd sy’n cael ei gynhyrchu o ganlyniad i waith adeiladu ac sy’n cael ei waredu, p’un a yw wedi cael ei brosesu neu ei storio ymlaen llaw ai peidio, yn cael ei alw’n “wastraff adeiladu”.
Mae’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau dros ben o glirio’r safle, gwaith cloddio, adeiladu, adnewyddu, dymchwel a gwaith ffordd.
Meddyliwch bob amser pa wastraff y gellir ei ailgylchu a’i ailddefnyddio cyn gwaredu unrhyw beth ar y safle.
Cofiwch fod Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 yn mynnu bod cwmnïau’n defnyddio’r hierarchaeth rheoli gwastraff wrth drosglwyddo gwastraff.

## Slide 4: Yr hierarchaeth gwastraff
Notes: Trafodwch effaith ariannol ac amgylcheddol anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi.

## Slide 5: Dosbarthiadau gwastraff: nad yw’n beryglus/peryglus
Yn gyffredinol, gellir dosbarthu gwastraff fel gwastraff peryglus neu wastraff nad yw'n beryglus.
Cyfeirir at wastraff adeiladu nad yw’n peryglu’r amgylchedd nac iechyd pobl fel gwastraff nad yw’n beryglus. Mae gan y math mwyaf nodweddiadol o wastraff adeiladu amrywiaeth eang o opsiynau ailgylchu ac ailddefnyddio.
Cyfeirir at wastraff adeiladu sy’n peri risg i’r amgylchedd neu iechyd pobl fel gwastraff peryglus. Mae’n cael ei greu pan fydd adeiladau, ffyrdd a strwythurau eraill yn cael eu hadeiladu neu eu dymchwel.
Notes: Trafodwch y gwahanol ffrydiau gwastraff
Trafodwch wastraff anadweithiol a beth mae’n ei olygu

## Slide 6: Gwahanu gwastraff
Gall gwahanu gwastraff ar y safle yn ffrydiau deunyddiau ar wahân helpu i leihau costau a chynyddu’r cyfleoedd ar gyfer adfer ac ailgylchu.
Pan fo’n bosib, defnyddiwch sgipiau gwahanol i wahanu gwahanol fathau o wastraff wrth iddynt gael eu cynhyrchu (os oes lle).
Dylai sgipiau ar gyfer deunyddiau pren, anadweithiol a chymysg fod ar gael o leiaf.
Os nad oes digon o le ar gyfer mwy nag un sgip, defnyddiwch gwmni rheoli gwastraff trwyddedig. Efallai y byddant yn gallu adfer deunyddiau y gellir eu hailgylchu o sgipiau cymysg.
Notes: Trafodwch werth rhai ffrydiau gwastraff fel copr a sut maen nhw’n dal gwerth, a thrafod y gofrestr gyhoeddus o werthwyr metelau sgrap yng Nghymru
Trafodwch bwysigrwydd ailgylchu
Atgoffwch y dysgwyr fod deunyddiau sy’n seiliedig ar fetel a phlastig yn gyfyngedig

## Slide 7: Dyletswydd gofal a gwastraff
O dan Reoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011, Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005 a Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, mae gan fusnesau adeiladu, sy’n cynnwys y crefftau, ddyletswydd gyfreithiol i gynhyrchu, storio, cludo a gwaredu eu gwastraff busnes mewn ffordd nad yw’n niweidio’r amgylchedd. Cyfeirir at y ddyletswydd hon fel eu dyletswydd gofal.
Notes: Rhaid i’r holl wastraff sy’n gadael y safle ac yn trosglwyddo i barti arall (e.e. cludwr gwastraff) gael dogfennaeth sy’n gofnod o symud y gwastraff.
Ar gyfer gwastraff nad yw’n beryglus, rhaid cael nodyn trosglwyddo gwastraff ar gyfer pob symudiad.
Ar gyfer gwastraff peryglus, rhaid cael nodyn cludo gwastraff peryglus/arbennig ar gyfer pob symudiad. Rhaid cadw nodiadau trosglwyddo gwastraff am 2 flynedd a nodiadau cludo am 3 blynedd, a rhaid iddynt fod ar gael i'r rheoleiddiwr ar gais.

## Slide 8: Cludo gwastraff
Fel rhan o’r ddyletswydd gofal, rhaid i gludwyr trwyddedig waredu’r holl wastraff (ailgylchu, nad yw’n beryglus neu beryglus).
Mae’r broses hon yn cael ei monitro’n agos drwy system o nodiadau trosglwyddo gwastraff, gan greu llwybr y gellir ei archwilio sy’n dilyn y gwastraff o’r ffynhonnell i’w gyrchfan.
Mae’r Rheoliadau Gwastraff Peryglus (2005) yn mynnu bod unrhyw wastraff peryglus a gynhyrchir gan gwmni yn cael ei gasglu ar wahân i wastraff arall er mwyn iddo gael ei drin a’i waredu’n gywir.

## Slide 9: Technegau ar gyfer lleihau gwastraff ar y safle
Archebu effeithiol:
  Peidio ag archebu mwy o ddeunyddiau nag sydd eu hangen.
  Cael deunyddiau wedi’u danfon i’r safle pan fo angen.
  Gwrthod deunyddiau sydd wedi’u difrodi wrth eu cludo a gofyn i’r cyflenwr eu hanfon yn ôl.
Storio effeithiol:
  Cynllunio ble mae deunyddiau swmp yn cael eu storio er mwyn lleihau cludiant ac osgoi toriadau.
  Cadw’r deunydd pacio amddiffynnol ymlaen a sicrhau bod y mannau storio’n ddiogel ac yn gallu gwrthsefyll y tywydd.
  Gwneud yn siŵr bod deunyddiau’n ddiogel pan fydd tywydd drwg ar y gorwel.

## Slide 10: Technegau ar gyfer lleihau gwastraff ar y safle
Gweithgareddau ar y safle
Gwneud yn siŵr bod opsiynau ar gyfer defnyddio deunyddiau adeiladu wedi’u hailgylchu a’u hadfer sy’n glynu wrth fanylebau deunyddiau yn cael eu hystyried.
Er mwyn lleihau’r angen i gludo deunyddiau, ailgylchu unrhyw wastraff addas, gwastraff dymchwel a deunyddiau adeiladu dros ben ar y safle.
Cadw’r ardal yn lân er mwyn lleihau colledion deunyddiau a gwastraff.
Hyfforddiant
Cynyddu ymwybyddiaeth o arferion da fel gwahanu gwastraff fel rhan o hyfforddiant neu gyfeiriadedd iechyd a diogelwch ar y safle.
Notes: .

## Slide 11: Protocol WRAP
Mae Protocol WRAP yn set o ganllawiau ar gyfer rheoli gwastraff adeiladu
Mae Protocol WRAP yn ymdrin â phob agwedd ar reoli gwastraff adeiladu, o gynllunio a dylunio i ddymchwel a gwaredu.
Nod Protocol WRAP yw lleihau faint o wastraff adeiladu sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi. Mae hefyd yn anelu at wella ailgylchu ac ailddefnyddio deunyddiau adeiladu.
Notes: Mae’r protocol yn rhoi arweiniad ar sut i gyflawni’r nodau hyn, gan gynnwys:
Cynllunio a dylunio: Mae Protocol WRAP yn argymell bod prosiectau adeiladu’n cael eu dylunio gyda lleihau gwastraff mewn golwg. Gellir gwneud hyn drwy ddefnyddio deunyddiau sy’n hawdd eu hailgylchu neu eu hailddefnyddio, a drwy ddylunio adeiladau sy’n hawdd eu dymchwel a’u dadadeiladu.
Adeiladu: Mae Protocol WRAP yn argymell bod prosiectau adeiladu’n cael eu rheoli mewn ffordd sy’n lleihau gwastraff. Gellir gwneud hyn drwy wahanu gwastraff yn y ffynhonnell, a drwy ddefnyddio technegau lleihau gwastraff fel adeiladu darbodus.
Dymchwel: Mae Protocol WRAP yn argymell bod prosiectau dymchwel yn cael eu rheoli mewn ffordd sy’n cynyddu’r deunyddiau sy’n cael eu hailgylchu a’u hailddefnyddio. Gellir gwneud hyn drwy ddefnyddio dull dymchwel dan reolaeth, a drwy wahanu deunyddiau i’w hailgylchu a’u hailddefnyddio.
Gwaredu: Mae Protocol WRAP yn argymell bod gwastraff adeiladu yn cael ei waredu mewn ffordd ddiogel ac amgylcheddol gyfrifol. Gellir gwneud hyn drwy ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio deunyddiau pryd bynnag y bo modd, a drwy anfon gwastraff peryglus i gyfleuster gwaredu trwyddedig.

## Slide 12: Protocolau Ansawdd WRAP
Mae’r Protocolau Ansawdd, a ddatblygwyd gan WRAP ar y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd, yn darparu canllawiau clir ar gyfer trawsnewid gwastraff yn gynhyrchion neu ddeunyddiau nad ydynt yn wastraff.
Mae’r protocolau hyn yn amlinellu’r camau angenrheidiol i’w dilyn, gan ganiatáu i fusnesau a diwydiannau ailddefnyddio’r cynhyrchion a adferwyd neu eu cyflenwi i farchnadoedd eraill.
Drwy lynu wrth y Protocolau Ansawdd, gellir defnyddio cynhyrchion a adferwyd heb yr angen am reolaethau rheoleiddio gwastraff llym.

## Slide 13: Cael gwared ar wastraff peryglus
  Mae gwaredu gwastraff peryglus mewn gwaith adeiladu yn dilyn proses benodol i sicrhau bod deunyddiau a allai fod yn niweidiol yn cael eu trin yn ddiogel ac yn briodol.
  Wrth ddelio â gwastraff peryglus, rhaid ei ddosbarthu’n gyntaf. Mae’r dosbarthiad hwn yn seiliedig ar y math o wastraff.
  Gellir pennu natur beryglus y gwastraff drwy daflen ddata’r gwneuthurwr a’r Asesiad COSHH.
  Rhaid storio’r holl wastraff peryglus yn unol â gofynion storio COSHH mewn perthynas â’r sylwedd peryglus.
  Rhaid trin/gwaredu’r gwastraff yn unol â COSHH a deddfwriaeth amgylcheddol.
  Mae’r gyfraith yn mynnu bod gwastraff peryglus yn cael ei wahanu.

## Slide 14: Canlyniadau peidio â chael gwared ar wastraff peryglus yn ddiogel
Mae amryw o ganlyniadau i beidio â gwaredu gwastraff peryglus yn briodol, gan gynnwys:
niwed uniongyrchol i chi neu eraill
niwed i chi neu eraill dros amser
niwed i’r amgylchedd.

## Slide 15: Gwastraff peryglus ar y safle
Gall mathau o wastraff peryglus ar y safle gynnwys
asbestos
deunyddiau sy’n cynnwys asbestos
cynwysyddion sy’n dal cemegion fel asid brics, ychwanegion concrid neu baent
pridd halogedig
deunydd pacio halogedig.

## Slide 16: Delio ag asbestos
Mae’r holl wastraff asbestos yn cael ei ddiffinio fel ‘gwastraff peryglus’ yng Nghymru pan fydd yn cynnwys mwy na 0.1% o asbestos
Ni ddylid cymysgu gwastraff asbestos â mathau eraill o wastraff.
Rhaid i unrhyw wastraff sy’n cynnwys asbestos, neu sydd wedi’i halogi ag asbestos, gael ei fagio ddwywaith a’i roi mewn sgip wedi’i orchuddio a’i chloi.
Mae hyn yn cynnwys oferôls, gorchuddion esgidiau, gwastraff samplu a chyfarpar diogelu anadlol sydd wedi dod i gysylltiad ag asbestos.
Os byddwch yn canfod asbestos ar y safle, peidiwch â tharfu ar y deunydd, stopiwch y gwaith a dywedwch wrth eich goruchwyliwr.

## Slide 17: Deddfwriaeth sy’n effeithio ar reoli gwastraff
Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn un o gyfreithiau hanfodol y DU sy’n canolbwyntio ar reoli a diogelu’r amgylchedd, yn enwedig yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhoi pwyslais ar reoli gwastraff, atal llygredd, a chydymffurfio amgylcheddol, gan hybu arferion cynaliadwy a gwarchodaeth amgylcheddol.
Mae Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005 yn mynd i’r afael â rheoli gwastraff peryglus mewn gweithgareddau adeiladu, gan sefydlu system ddosbarthu ar gyfer busnesau i sicrhau eu bod yn cael eu trin, eu cludo a’u gwaredu’n ddiogel. Rhaid i gwmnïau adeiladu flaenoriaethu atal, lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu, adfer a gwaredu diogel gan sicrhau bod y trwyddedau a’r caniatadau angenrheidiol ar waith o dan y rheoliadau hyn.
Notes: Nodweddion Allweddol Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (“y Ddeddf”)
Dyletswydd Gofal: Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd gofal ar unigolion a busnesau i reoli a gwaredu gwastraff yn briodol. Mae hyn yn golygu bod gan gwmnïau adeiladu ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu o’u gweithgareddau yn cael ei drin, ei gludo a’i waredu mewn ffordd gyfrifol sy’n cydymffurfio.
Trwyddedu Rheoli Gwastraff: Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyfleusterau rheoli gwastraff, megis safleoedd tirlenwi a gweithfeydd trin gwastraff, gael trwydded briodol gan y rheoleiddiwr amgylcheddol, sef Asiantaeth yr Amgylchedd fel arfer. Mae angen i gwmnïau adeiladu sicrhau eu bod yn defnyddio cyfleusterau rheoli gwastraff trwyddedig wrth waredu gwastraff er mwyn cydymffurfio â’r gofyniad hwn.
Trwyddedau Amgylcheddol: Mae’r Ddeddf yn sefydlu system drwyddedu ar gyfer gweithgareddau sydd â’r potensial i achosi effaith amgylcheddol sylweddol. Mae’n bosib y bydd angen trwydded amgylcheddol ar gyfer prosiectau adeiladu sy’n cynnwys gweithgareddau fel llosgi gwastraff, gweithrediadau tirlenwi a thrin gwastraff peryglus. Mae’r trwyddedau hyn yn amlinellu amodau a gofynion penodol i sicrhau rheolaeth amgylcheddol briodol.
Dyletswydd i Atal Llygredd: Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar unigolion a busnesau i gymryd pob cam rhesymol i atal llygredd a lleihau niwed amgylcheddol. Mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol i weithgareddau yn y diwydiant adeiladu, fel atal llygryddion rhag cael eu rhyddhau i gyrsiau dŵr, rheoli allyriadau aer, a lleihau halogiad pridd.
Tir Halogedig: Mae'r Ddeddf yn cynnwys darpariaethau ar gyfer nodi, asesu ac adfer tir halogedig. Rhaid i brosiectau adeiladu sy’n cynnwys safleoedd tir llwyd neu weithgareddau a allai arwain at halogiad pridd gydymffurfio â’r darpariaethau perthnasol i sicrhau bod tir halogedig yn cael ei asesu a’i adfer yn briodol.
Gorfodi a Chosbi: Mae'r Ddeddf yn rhoi'r pŵer i awdurdodau rheoleiddio, fel Asiantaeth yr Amgylchedd, orfodi cydymffurfedd â rheoliadau amgylcheddol. Mae gan awdurdodau hawl i archwilio safleoedd adeiladu, rhoi hysbysiadau gorfodi, a gosod cosbau am beidio â chydymffurfio, gan gynnwys dirwyon ac erlyniadau.

## Slide 18: Deddfwriaeth sy’n effeithio ar reoli gwastraff
Nod Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 yw atal a rheoli llygredd o weithgareddau diwydiannol, gan gynnwys adeiladu. Cyflwynodd y cysyniad o Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig (IPPC) a hyrwyddo’r Technegau Gorau sydd ar Gael (BAT) i leihau llygredd.
Mae’r Ddeddf yn sefydlu system drwyddedu amgylcheddol unedig, yn gorfodi cydymffurfedd, ac yn hybu tryloywder ac atebolrwydd drwy gyfranogiad y cyhoedd.

## Slide 19: Deddfwriaeth sy’n effeithio ar reoli gwastraff
Mae Deddf Rheoli Llygredd 1974 yn rheoleiddio ac yn atal llygredd mewn sectorau fel adeiladu, gan gynnwys sŵn, llygredd aer a rheoli sŵn.
Mae’n rhoi pŵer i awdurdodau lleol reoli llygredd aer, gan ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau leihau llwch ac allyriadau. Gall hysbysiadau atal a chosbau am dorri rheoliadau rheoli llygredd arwain at ddirwyon neu erlyniad.
Mae awdurdodau lleol ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn gorfodi darpariaethau’r Ddeddf, gan gyfrannu at amgylchedd iachach, gwell ansawdd bywyd, ac arferion cynaliadwy.

## Slide 20: Deddfwriaeth sy’n effeithio ar reoli gwastraff
  Mae Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2013 yn rheoli’r gwaith o waredu ac ailgylchu cyfarpar trydanol ac electronig.
  Mae gan gwmnïau adeiladu, sy’n ymwneud â gosod neu newid cyfarpar, gyfrifoldebau fel cynhyrchwyr o dan y rheoliadau. Mae angen eu casglu ar wahân, eu gwahanu a’u hailgylchu’n briodol er mwyn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd.
  Rhaid i gwmnïau adeiladu anfon gwastraff i gyfleusterau trin awdurdodedig a chadw cofnodion cywir o gyfarpar.
  Drwy lynu wrth y Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff, gall y diwydiant adeiladu gyfrannu at reoli gwastraff ac ailgylchu mewn ffordd gyfrifol, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a hybu arferion cynaliadwy wrth waredu cyfarpar.

## Slide 21
Unrhyw gwestiynau?