## Slide 1: PowerPoint 1: Dulliau adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Gwybod am ddulliau adeiladu nodweddiadol adeiladau cyn 1919
Amcanion
  Edrych ar systemau gwresogi gofod a systemau dŵr poeth traddodiadol
  Disgrifio cyfyngiadau gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli
  Trafod prif ffynonellau deddfwriaeth
  Nodi amrywiaeth o ddeunyddiau cyffredin
  Nodi’r camau i’w cymryd pan fydd gwasanaethau adeiladu anniogel yn cael eu canfod

## Slide 3: Gwresogi gofod
Yn ystod y 1900au cynnar, y prif ddull o wresogi gofod yn y rhan fwyaf o gartrefi oedd tanau coed neu lo.
Yn y 1970au a’r 1980au, cafodd systemau gwres canolog hydronig (gwlyb) eu gosod yn eang yng nghartrefi Prydain, gan nodi newid sylweddol i’r allyrwyr gwres rydym yn eu defnyddio heddiw.

## Slide 4: Simneiau
Mae simneiau dosbarth 1 yn nodweddiadol am eu strwythur brics wedi’i osod ar wal fewnol neu allanol.
Mae simneiau yn cael eu dylunio i ddarparu ar gyfer sawl ffliw, er mwyn gallu gosod nifer o danau. Eu pwrpas yw darparu gwres i ystafelloedd gwely ac ardaloedd byw.
Edrychwch ar y diagramau o wahanol strwythurau simneiau yma.
Notes: https://www.discountplansltd.com/chimney-breast-removal-attic-space

## Slide 5: Ffliwiau
Wrth i danau losgi, maent yn rhyddhau nwyon hylosgi sy’n cael eu hawyru allan o’r tŷ drwy ffliw. Bydd gan bob lle tân ffliw ar wahân, sy’n cael ei wahanu gan blu canolig.
Mae brest simnai yn aml yn cynnwys dau ffliw: un ar gyfer y lle tân yn y lolfa ei hun ac un arall ar gyfer y lle tân uwchben yn yr ystafell wely.

## Slide 6: Potiau simnai
Daeth y defnydd o botiau simnai yn boblogaidd yn ystod y 18fed a’r 19eg ganrif, gan gyd-daro â mabwysiadu glo yn eang fel tanwydd gwresogi cartrefi.
Roedd y potiau hyn yn ddull cost-effeithiol o wella uchder simneiau, gan wella llif yr aer a’r drafft yn system y simnai.
Mae pob pot simnai yn gwasanaethu lle tân ar wahân a’i ffliw.

## Slide 7: Difrod i simneiau
Bydd simnai sydd wedi’i difrodi neu wedi cwympo yn effeithio ar lif aer a drafft y ffliw, gan arwain o bosibl at gynhyrchion hylosgi angheuol yn dod i mewn i’r eiddo, gan achosi perygl ar unwaith.
Bydd angen rhoi sylw ar unwaith i unrhyw simnai sy’n dangos arwyddion o symudiad strwythurol.

## Slide 8: Dŵr poeth
Er y gallai tegell ar dân neu stôf cegin ddarparu ychydig o ddŵr poeth, y prif ddull ar gyfer cael llawer iawn o ddŵr poeth oedd defnyddio gwresogydd dŵr “copr”.
Defnyddiwyd tân glo o dan y cynhwysydd i gynhesu’r dŵr. Roedd yn rhaid llenwi’r offer copr â llaw.
Llun enghreifftiol
Notes: https://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/40098

## Slide 9: Prif bibell ddŵr a rennir
Mae llawer o eiddo hŷn, yn enwedig tai teras, yn cael eu cyflenwi gan brif bibell ddŵr a rennir. Mae’r bibell hon yn darparu dŵr i floc o dai o un cysylltiad i’r brif bibell ddŵr.
Roedd plwm yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin ar gyfer y pibellau cyflenwi hyn, sy’n aml yn annigonol o ran maint ar gyfer gofynion dŵr system fodern.
Gall pwysedd y dŵr fod yn wael, yn enwedig yn ystod y galw brig, oherwydd eiddo eraill sydd ar yr un cyflenwad.
Gwyliwch y fideo yma:
perchnogaeth pibellau cyflenwi
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=jWkYRDvL9ws

## Slide 10: Pibellau plwm poeth ac oer
Er bod defnyddio pibellau plwm wedi cael ei wahardd ar gyfer cyflenwadau dŵr poeth ac oer, mae llawer o eiddo hŷn sydd heb gael eu hadnewyddu yn debygol o fod â phibellau plwm o dan y ddaear a/neu’n fewnol o hyd.
Mae ffitiadau cywasgu clo plwm yn caniatáu cysylltiad rhwng plwm a chopr (neu MDPE).
Mae maint cloeon plwm yn amrywio o 5lb i 11lb yn dibynnu ar ddiamedr y plwm.

## Slide 11: Deddfwriaeth
Cynllun Ymgynghori Rheoliadau Dŵr (WRAS)
Mae’n ofyniad cyfreithiol i gyflenwadau dŵr poeth ac oer ddefnyddio gosodiadau sydd wedi’u cymeradwyo gan WRAS i gydymffurfio a’r Rheoliadau Dŵr. Maent o ansawdd uchel, yn gwrthsefyll cyrydiad yn eu hamgylchedd penodol ac yn cael eu cynhyrchu o ddeunyddiau nad ydynt yn halogi.
Mae WRAS yn darparu canllawiau a gofynion ar gyfer gosod ffitiadau a deunyddiau, gan gynnwys cyfyngiadau ar ddefnyddio pibellau a gosodiadau plwm. Mae’r rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol defnyddio deunyddiau a chynnyrch sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch ac yn lleihau'r risg o halogiad. Bydd ffitiadau cymeradwy WRAS yn cael eu dynodi fel y dangosir.
​
WRAS
Notes: https://www.wrasapprovals.co.uk/

## Slide 12: Ffitiadau a deunyddiau
Roedd plwm a chopr yn cael eu defnyddio ar gyfer cyflenwadau dŵr iach dan y ddaear. Mae’r deunyddiau hyn bellach wedi cael eu disodli gan MDPE (polyethylen dwysedd canolig). Dylid gosod prif bibellau dŵr newydd ar ddyfnder rhwng 750mm (isafswm) a 1,350mm (uchafswm).
Mae angen peiriant crimpio trydanol ar ffitiadau press-fit ar gyfer uniadu. Mae’r peiriant yn crimpio’r ffitiadau ar y tiwb i greu sêl sy’n dal dŵr ar y fodrwy ‘o’. Maent yn ddelfrydol i’w defnyddio pan na chaniateir gwaith poeth (sodro).

## Slide 13: Ffitiadau a deunyddiau
Mae pibellau push-fit polybutylen wedi dod yn boblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd pa mor hawdd yw eu gosod. Mae modrwy fachu ddur gwrthstaen yn cloi’r bibell ar y ffitiad ac mae modrwy ‘o’ yn creu sêl sy’n dal dŵr ar y bibell. Mae angen mewnosodiadau pibellau ar gyfer pibellau plastig. Nid oes angen gwaith poeth ar y dull uniadu hwn.

## Slide 14: Copr imperial
Yn y 1970au, symudodd y DU o’r system mesur imperial i’r system fetrig. Roedd maint hen bibell gopr imperial Prydain yn cael ei ddynodi gan fodfeddi ei thyllfedd nominal, gan olygu bod y diamedr allanol yn fwy na’r maint enwol. Mewn diamedrau metrig, mae maint y bibell yn cyfeirio at ei dimensiwn allanol.
Diamedr allanol
Tyllfedd nominal

## Slide 15: Meintiau copr imperial
Tyllfedd nominal imperial | Diamedr allanol imperial | Diamedr allanol metrig
1/2 modfedd | 0.596" / 15.14mm | 15mm
3/4 modfedd | 0.846" / 21.49mm | 22mm
1 modfedd | 1.112" / 28.24mm | 28mm
1-1/4 modfedd | 1.362" / 34.59mm | 35mm
1-1/2 modfedd | 1.612" / 40.94mm | 42mm

## Slide 16: Draeniau o dan y ddaear
S&VP: Pibell gwastraff ac awyru
RWG: Gyli dŵr glaw
IC: Siambr archwilio
Dŵr glaw
Draen dŵr budr
Mae systemau carthffosiaeth wedi datblygu ers oes Fictoria. Mae systemau carthffosiaeth cyfun yn cludo dŵr glaw a dŵr gwastraff i’r gwaith trin carthion.
Wrth i drefi a dinasoedd ehangu, cafodd carthffosydd ar wahân eu cyflwyno i ddarparu ar gyfer y cynnydd yn y dŵr wyneb a dŵr budr.

## Slide 17: Pibellau gwastraff ac awyru
Yn draddodiadol, roedd haearn bwrw yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llu o gymwysiadau, gan gynnwys tynnu gwastraff budr (pibell garthion), gwteri a baddonau.
Mae angen peintio haearn bwrw i’w ddiogelu rhag cyrydiad atmosfferig.
Heddiw, mae PVC yn cael ei ffafrio ar gyfer gwteri a phentyrrau carthion.
Gellir defnyddio cysylltwyr draeniau neu seliau hyblyg i newid o gast imperial neu glai i PVC metrig.

## Slide 18: Draeniau o dan y ddaear
Mae angen rhoi sylw ar unwaith i ddraen sydd wedi cwympo neu wedi cracio.
Dyma symptomau draen sydd wedi cracio neu wedi cwympo:
      draenio araf
      aroglau budr
      carthion yn gollwng
      llwydni ar y waliau neu’r nenfwd
      craciau yn y sylfaen a’r wal.
      Mae addasyddion seliau hyblyg i fetrig yn darparu ateb ar gyfer cysylltu pibellau draenio PVC.

## Slide 19: Pibellau gwastraff plwm
Yn y gorffennol, roedd pibellau gwastraff yn cael eu creu o blwm a’u cysylltu gan ddefnyddio uniadau plwm wedi’u sychu.
Yn y broses o adnewyddu, mae’n arfer da uwchraddio pibellau gwastraff plwm i bibellau plastig, sy’n cynnwys tyllfedd mewnol mwy.

## Slide 20: Tanciau storio dŵr oer
Yn draddodiadol, roedd tanciau storio dŵr oer yn cael eu gwneud o fetel galfanedig a’u dal ynghyd gyda stydiau.
Dros amser, mae’r gorchudd sinc yn cael ei dynnu, gan ddatgelu’r dur ac arwain at gyrydiad.
Byddai ocsid fferrus (rhwd) yn halogi’r tanc storio dŵr oer, felly mae angen rhoi sylw ar unwaith iddo ar ôl ei ganfod.
Nid yw tanciau galfanig bellach yn cael eu cymeradwyo ar gyfer tanciau storio dŵr oer.

## Slide 21: Dadsincio
Gall cydrannau pres (copr a sinc) ryddhau sinc wrth i ddŵr ffres basio drwyddynt. Mae’n gwneud y ffitiad pres yn wan ac yn frau, wedi’i orchuddio’n aml â phowdr gwyn (sinc ocsid).
Mae angen newid falfiau a ffitiadau sy’n dangos y math yma o gyrydiad.
Mae cydrannau pres modern yn gwrthsefyll dadsincio ac mae ganddynt DZR neu DZ wedi’u stampio arnynt.

## Slide 22: Strwythur
Fel arfer, mae pibellau’n cael eu gosod o dan loriau crog a allai olygu drilio neu dorri’r distiau.
Dogfen Rheoliadau Adeiladu: Mae A yn nodi’r gofynion ar gyfer torri, drilio a rhigolau pibellau a rhaid ei dilyn bob amser.

## Slide 23
Unrhyw gwestiynau?