## Slide 1: PowerPoint 3: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Nod: Archwilio technegau adeiladu’r 21ain ganrif
Amcanion
    Esbonio beth mae adeiladu cynaliadwy yn ei olygu i brosiectau adeiladu yn yr 21ain ganrif.
    Disgrifio pwysau’r newid yn yr hinsawdd ac ynni corfforedig.
    Crynhoi prif bwyntiau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mewn cysylltiad â’r diwydiant adeiladu.
    Archwilio’r angen am gynaliadwyedd mewn cysylltiad â’r stoc adeiladau bresennol.
    Gwahaniaethu rhwng deunyddiau naturiol a deunyddiau wedi’u gweithgynhyrchu.
    Gwerthuso manteision adeiladu oddi ar y safle.
    Gwahaniaethu rhwng technegau ac offer dylunio a chynllunio traddodiadol a modern.
    Asesu cyfyngiadau cynllunio a dylunio ym maes adeiladu wrth ddefnyddio meddalwedd 2D a 3D.

## Slide 3: Beth yw cynaliadwyedd ym maes adeiladu?
Dewch i ni ddechrau o’r dechrau a diffinio cynaliadwyedd o safbwynt adeiladu:
Gellir diffinio cynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu fel yr arfer o ddylunio, adeiladu a gweithredu adeiladau a seilwaith mewn ffordd sy’n lleihau’r effaith ar yr amgylchedd ac yn hybu lles cymdeithasol ac economaidd.

## Slide 4: Dewch i ni ddadansoddi hynny...
Mae llawer o ffyrdd o sicrhau cynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu.
Dyma rai o’r dulliau mwyaf cyffredin:
Defnyddio deunyddiau cynaliadwy, fel deunyddiau wedi’u hailgylchu a deunyddiau sy’n dod o ffynonellau lleol.
Dylunio adeiladau sy’n defnyddio ynni a dŵr yn effeithlon.
Defnyddio technegau adeiladu sy’n lleihau gwastraff a llygredd.
Creu gweithleoedd sy’n iach ac yn ddiogel i weithwyr.
Adeiladu cymunedau sy’n gynaliadwy o safbwynt cymdeithasol ac economaidd.

## Slide 5: Ynni corfforedig ac effeithlonrwydd ynni
Mae effeithlonrwydd ynni ac ynni corfforedig yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gyrraedd y targed carbon sero ym maes adeiladu.
Mae ynni corfforedig yn cyfeirio at yr ynni sy’n cael ei ddefnyddio drwy gydol oes adeilad, gan gynnwys echdynnu, gweithgynhyrchu a chludo deunyddiau.
Drwy ddewis deunyddiau ynni corfforedig isel ac arferion adeiladu cynaliadwy, gellir lleihau ôl troed carbon yr adeilad.
Drwy integreiddio effeithlonrwydd ynni ac ystyried ynni corfforedig, mae prosiectau adeiladu yn cyfrannu at y nod o allyriadau di-garbon, yn hybu cynaliadwyedd, yn lleihau dibyniaeth ar danwydd ffosil ac yn creu amgylcheddau adeiledig sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

## Slide 6: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth arwyddocaol yng Nghymru sydd â goblygiadau i wahanol sectorau, gan gynnwys y diwydiant adeiladu. Gwyliwch y fideo canlynol ar YouTube: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Ei nod yw hybu llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol drwy fynnu bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn ystyried effaith hirdymor eu penderfyniadau, ac yn cymryd camau sy’n cyfrannu at y nodau llesiant a amlinellir yn y Ddeddf.
Notes: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 https://www.youtube.com/watch?v=hGGIcqx_6jA

## Slide 7: Beth mae’n ei olygu i waith adeiladu?
Mae’r Ddeddf yn nodi fframwaith i hyrwyddo datblygu cynaliadwy yng Nghymru ac i wella llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol yn y ffyrdd canlynol:
rhoi pwyslais ar ddatblygu cynaliadwy
cynllunio a gwneud penderfyniadau hirdymor
cydweithio ac integreiddio
asesu ac adrodd ar lesiant
ymgysylltiad a chyfranogiad y cyhoedd
monitro ac atebolrwydd.
Notes: Rhoi pwyslais ar ddatblygu cynaliadwy: Mae’r Ddeddf yn rhoi pwyslais cryf ar ddatblygu cynaliadwy, sy’n gofyn am gydbwyso ystyriaethau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Mae disgwyl i’r diwydiant adeiladu flaenoriaethu arferion cynaliadwy, gan gynnwys effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, cael gafael ar ddeunyddiau mewn ffordd gyfrifol, ac ystyried effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol prosiectau adeiladu.
Cynllunio a gwneud penderfyniadau hirdymor: Mae’r Ddeddf yn mynnu bod cyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau lleol a sefydliadau sector cyhoeddus sy’n ymwneud â phrosiectau adeiladu, yn mabwysiadu safbwynt hirdymor ac yn ystyried effaith eu penderfyniadau ar genedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn golygu bod angen i gynlluniau a phrosiectau adeiladu gyd-fynd â’r nodau llesiant sy’n cael eu diffinio yn y Ddeddf, a dangos sut maen nhw’n cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru.
Cydweithio ac integreiddio: Mae’r Ddeddf yn hybu cydweithio ac integreiddio ar draws gwahanol sectorau a rhanddeiliaid. Yn y diwydiant adeiladu, mae hyn yn golygu bod angen i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys penseiri, peirianwyr, contractwyr a datblygwyr, weithio gyda’i gilydd i sicrhau canlyniadau cynaliadwy. Mae cydweithio â chymunedau, awdurdodau lleol a sefydliadau perthnasol yn cael ei hybu i sicrhau bod prosiectau adeiladu’n cyd-fynd â’r nodau llesiant ac yn mynd i’r afael ag anghenion lleol.
Asesu ac adrodd ar lesiant: Mae’r Ddeddf yn mynnu bod cyrff cyhoeddus, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud ag adeiladu, yn cynnal asesiadau llesiant ac yn adrodd ar eu cynnydd o ran cyflawni’r nodau llesiant. Gall hyn gynnwys asesu effeithiau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol prosiectau adeiladu. Mae angen i’r diwydiant adeiladu ystyried llesiant cymunedau y mae eu prosiectau’n effeithio arnynt a dangos sut maen nhw’n cyfrannu’n gadarnhaol at lesiant cenedlaethau’r dyfodol.
Ymgysylltiad a chyfranogiad y cyhoedd: Mae’r Ddeddf yn hybu ymgysylltiad a chyfranogiad y cyhoedd mewn prosesau gwneud penderfyniadau. Anogir y diwydiant adeiladu i gynnwys cymunedau lleol, rhanddeiliaid a defnyddwyr adeiladau yn y dyfodol yn y camau cynllunio, dylunio ac adeiladu. Mae hyn yn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod prosiectau adeiladu’n adlewyrchu anghenion a dyheadau’r gymuned.
Monitro ac atebolrwydd: Mae’r Ddeddf yn sefydlu mecanweithiau ar gyfer monitro a gwerthuso cynnydd tuag at y nodau llesiant. Gall prosiectau adeiladu fod yn destun craffu a gwerthuso i sicrhau eu bod yn cydymffurfio ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae angen i’r diwydiant adeiladu ddangos tryloywder, atebolrwydd ac ymrwymiad i wella’n barhaus er mwyn sicrhau canlyniadau cynaliadwy.

## Slide 8: Deunyddiau arloesol ym maes adeiladu
Mae amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladau sydd wedi sefyll prawf amser, gan gynnwys:
calchwaith
rendrau calch
cerrig
pren.
Mae gan y deunyddiau hyn i gyd eu hystod eu hunain o fanteision ac anfanteision, gan gynnwys effaith amgylcheddol, cost, defnyddioldeb, yn ogystal â’r sgiliau i’w defnyddio/gosod a’u hargaeledd.

## Slide 9: Deunyddiau modern ym maes adeiladu
Wrth i’r diwydiant ddatblygu, mae’r deunyddiau rydyn ni’n eu defnyddio wedi datblygu. Dyma rai enghreifftiau modern o’r deunyddiau hyn:
pren wedi’i beiriannu, fel pren wedi’i asetyleiddio a glulam
brics a blociau wedi’u peiriannu/ailbeiriannu
concrid wedi'i falu
agreg gwydr fel deunydd inswleiddio neu agreg mân
blociau a brics wedi’u hawyru.
Yn yr un modd, mae gan y deunyddiau hyn eu manteision a’u hanfanteision eu hunain.
Notes: Gweithgaredd
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o 3 neu 4 a gofyn iddynt ymchwilio i 1 deunydd traddodiadol a 2 ddeunydd modern. Gofynnwch i bob grŵp roi cyflwyniad 5 munud ar y deunyddiau maen nhw wedi’u dewis.
Rhaid i’r cyflwyniad gynnwys y manteision a’r anfanteision canlynol sy’n gysylltiedig â’r deunydd hwn:
defnyddiau, defnyddioldeb,
effaith ar yr amgylchedd,
ôl troed carbon posib (wedi’i raddio – isel, canolig neu uchel).
Yn ogystal ag unrhyw rai eraill yn ôl yr angen.
Gall deunyddiau gynnwys y rhai sydd wedi’u rhestru ar sleidiau yn ogystal ag unrhyw ddeunyddiau modern a thraddodiadol sy’n benodol i grefft.

## Slide 10: Adeiladau gwyrdd yr 21ain ganrif
Gwyliwch y fideo canlynol ar YouTube i ddysgu am adeiladu gwyrdd yr 21ain ganrif: Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen
Notes: Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen https://youtu.be/m0kFtt-Hbfo

## Slide 11: Dulliau adeiladu modern
Mae technegau adeiladu modern yn derm eang. Mae’n cynnwys amrywiaeth o weithdrefnau gweithgynhyrchu oddi ar y safle a gweithdrefnau ar y safle sy’n cynnig dewisiadau amgen i ddulliau adeiladu cartrefi safonol.
Mae adeiladu oddi ar y safle yn golygu bod modd cwblhau’r rhan fwyaf o’r camau adeiladu ar yr un pryd, a hynny i gyd wrth baratoi’r safle, y sylfeini a’r cysylltiadau cyfleustodau.
Gellir adeiladu unedau sydd wedi’u gorffen yn llawn mewn ffatri ac yna eu cydosod a’u gorffen ar y safle.
Yn ôl astudiaeth newydd gan Brifysgol Caergrawnt a Phrifysgol Napier Caeredin, gall tai sy’n cael eu cynhyrchu mewn ffatri greu hyd at 45% yn llai o garbon na dulliau adeiladu preswyl traddodiadol.
(www.protrade.co.uk,2022)
Notes: Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio’r rhyngrwyd i ymchwilio i fanteision adeiladu oddi ar y safle, gan gynnwys y deunyddiau sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin wrth eu gweithgynhyrchu. Arweiniwch drafodaeth ar ganfyddiadau.

## Slide 12: Manteision adeiladu oddi ar y safle
  Dyma rai o fanteision adeiladu oddi ar y safle, gan gynnwys:
  cyflymder ac effeithlonrwydd
  gwell ansawdd a chysondeb
  arbedion cost
  cynaliadwyedd a lleihau gwastraff
  gwell canlyniadau iechyd a diogelwch
  hyblygrwydd ac addasrwydd
  llai o darfu ac effaith ar y safle
  gwell effeithlonrwydd ynni.
Notes: Cyflymder ac effeithlonrwydd: Mae adeiladu oddi ar y safle yn lleihau amserlenni prosiectau yn sylweddol o’i gymharu â dulliau adeiladu traddodiadol ar y safle. Gyda chydrannau parod yn cael eu gweithgynhyrchu wrth i’r paratoadau ar y safle fynd rhagddynt, mae’r broses adeiladu’n gyflymach ac yn fwy effeithlon. Mae hyn yn arwain at lai o ofynion a chostau llafur, yn ogystal â llai o darfu ar yr amgylchedd cyfagos.
Gwell ansawdd a chysondeb: Mae gweithgynhyrchu modiwlau mewn amgylchedd ffatri dan reolaeth yn caniatáu ar gyfer mesurau rheoli ansawdd manwl a phrosesau cynhyrchu safonol. Mae adeiladu oddi ar y safle yn sicrhau ansawdd cyson ar draws nifer o unedau, gan leihau’r risg o wallau a diffygion. Mae defnyddio technoleg uwch ac awtomeiddio yn gwella cywirdeb a manylder ymhellach ym maes adeiladu.
Arbedion cost: Gall adeiladu oddi ar y safle arbed costau drwy wahanol ffyrdd. Mae llai o ofynion llafur, amseroedd adeiladu byrrach, a gwell rheolaeth dros adnoddau yn cyfrannu at gostau prosiect cyffredinol is. Ar ben hynny, mae amgylchedd y ffatri dan reolaeth yn golygu bod modd caffael a phrynu deunyddiau mewn swp yn well, gan arwain at arbedion cost.
Cynaliadwyedd a lleihau gwastraff: Mae adeiladu oddi ar y safle yn hybu cynaliadwyedd drwy leihau faint o wastraff sy’n cael ei gynhyrchu ac optimeiddio’r defnydd o ddeunyddiau. Mae’r broses gweithgynhyrchu yn y ffatri yn caniatáu ar gyfer cynllunio deunyddiau’n ofalus a mesurau lleihau gwastraff. Mae adeiladu oddi ar y safle hefyd yn lleihau’r ôl troed carbon sy’n gysylltiedig â chludo gweithwyr a deunyddiau yn ôl ac ymlaen o’r safle.
.
Gwell Iechyd a Diogelwch: Drwy symud gweithgareddau adeiladu i safle ffatri dan reolaeth, mae adeiladu oddi ar y safle yn gwella amodau iechyd a diogelwch i weithwyr. Mae’r amgylchedd ffatri yn ei gwneud hi’n bosib rheoli peryglon posib yn well, glynu wrth brotocolau diogelwch, a llai o gysylltiad â thywydd garw a risgiau eraill ar y safle.
Hyblygrwydd ac Addasrwydd: Mae adeiladu oddi ar y safle yn cynnig mwy o hyblygrwydd dylunio a’r gallu i addasu. Gellir ad-drefnu, adleoli neu ehangu unedau modiwlaidd yn hawdd, gan ddarparu hyblygrwydd wrth fodloni gofynion sy’n newid. Mae’r hyblygrwydd hwn yn caniatáu ar gyfer addasiadau ac ychwanegiadau effeithlon i adeiladau presennol, neu gydosod strwythurau’n gyflym mewn lleoliadau anghysbell neu heriol.
Llai o darfu ac effaith ar y safle: Gan fod llawer o’r gwaith adeiladu’n cael ei wneud mewn amgylchedd ffatri, mae adeiladu oddi ar y safle yn tarfu llai ar y gymuned gyfagos ac yn lleihau sŵn, llwch a thraffig ar y safle. Mae hyn yn arbennig o fuddiol mewn ardaloedd trefol neu leoliadau sensitif lle gallai dulliau adeiladu traddodiadol achosi anhwylustod neu aflonyddwch sylweddol.
Effeithlonrwydd Ynni: Mae technegau adeiladu oddi ar y safle yn aml yn integreiddio egwyddorion a thechnolegau dylunio ynni-effeithlon. Gellir adeiladu modiwlau gyda lefelau uchel o inswleiddio, ffenestri ynni-effeithlon, a systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC) uwch. Mae hyn yn arwain at adeiladau gyda pherfformiad ynni gwell, costau gweithredu is, a llai o effaith ar yr amgylchedd.

## Slide 13: BIM o’i gymharu â dulliau traddodiadol o ddylunio ac adeiladu
Cyflwynwyd Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) i helpu i wneud y llif gwaith mewn prosiect adeiladu yn fwy effeithlon ac yn llai gwastraffus. Mae dulliau traddodiadol yn tueddu i gael problemau o ran dehongli gwybodaeth ar y safle, gan arwain at wastraffu amser ac arian.
O ran arbed ynni, carbon ac arian, gellir defnyddio BIM i wneud hyn yn effeithiol. Gall ddefnyddwyr ddisgwyl cynnydd o 20-30% wrth fanteisio i’r eithaf ar BIM.
Notes: Nid pecyn meddalwedd na dyluniad 3D yw BIM. Mae’n cyfeirio at ffordd gydweithredol o weithio gan ddefnyddio meddalwedd dylunio 3D a phecynnau meddalwedd eraill, ochr yn ochr â dull cydweithredol o ddylunio ac adeiladu.

## Slide 14: Tirfesur yn yr 21ain ganrif
Roedd dulliau arolygu traddodiadol yn defnyddio technegau llaw ac offer mesur fel cadwyni, cwmpawdau a theodolitau. Roedd hyn yn arwain at gywirdeb ac effeithlonrwydd cyfyngedig, a gwaith llafur-ddwys a oedd yn cymryd llawer o amser.
Mae dulliau tirfesur modern yn defnyddio technoleg uwch fel System Leoli Fyd-eang (GPS), synhwyro o bell, sganio laser, ffotograffiaeth o’r awyr a dronau i gasglu data y gellir ei ddefnyddio mewn lluniadau 2D a modelau 3D.
Mae’r dulliau hyn yn cynnig rhagor o fanylder, casglu data’n gyflymach a rhagor o awtomeiddio drwy weithio gyda chyfrifiaduron i ddadansoddi ac asesu data mewn amser real i gynhyrchu cynrychioliadau 3D/2D o’r ardal wedi’i thirfesur.

## Slide 15: Tirfesur yn yr 21ain ganrif
Mae dronau a sganio laserau gyda LIDAR yn darparu modelau 3D cynhwysfawr gyda chywirdeb a dwysedd uchel dros ardaloedd mawr. Yn ogystal â thirfesur o’r awyr, gellir defnyddio LIDAR/3D i dirfesur mewn adeiladau hefyd.
Mae camgymeriadau wrth brosesu a dadansoddi data yn cael eu lleihau gan weithrediadau digidol.
Mae technolegau tirfesur modern yn gwella effeithlonrwydd a chynhyrchiant drwy gwtogi amseroedd tirfesur, a chaniatáu i dirfesurwyr weithio mewn rhagor o ranbarthau mewn llai o amser.

## Slide 16: Offer a thechnolegau clyfar ym maes adeiladu
Mae hyn yn cyfeirio at ddefnyddio systemau a dyfeisiau digidol uwch sy’n gwella cynhyrchiant, diogelwch ac effeithlonrwydd yn y diwydiant adeiladu. Dyma rai offer a thechnolegau clyfar sy’n cael eu defnyddio ym maes adeiladu:
      Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM)
      y rhyngrwyd pethau (IoT)
      dronau
      realiti estynedig (AR) a realiti rhithwir (VR)
      roboteg ac awtomeiddio
      technoleg y gellir ei gwisgo
      cyfrifiadura cwmwl ac apiau ar gyfer dyfeisiau symudol.
Notes: Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM): Mae BIM yn gynrychiolaeth ddigidol o nodweddion ffisegol a swyddogaethol adeilad. Mae’n caniatáu i benseiri, peirianwyr a chontractwyr gydweithio a chydlynu gweithgareddau dylunio ac adeiladu. Mae BIM yn galluogi modelu 3D, canfod gwrthdaro, amcangyfrif costau ac amserlennu prosiectau, gwella effeithlonrwydd a lleihau gwallau.
Y Rhyngrwyd Pethau (IoT): Mae’r Rhyngrwyd Pethau yn cysylltu dyfeisiau a chyfarpar adeiladu amrywiol â rhwydwaith, gan ei gwneud hi’n bosib casglu, monitro a rheoli data. Gall dyfeisiau’r Rhyngrwyd Pethau, fel synwyryddion, dyfeisiau gwisgadwy a systemau tracio ddarparu gwybodaeth amser real am berfformiad cyfarpar, amodau diogelwch, defnydd o ddeunyddiau, a defnydd o ynni.
Dronau: Mae cerbydau awyr di-griw (UAV), neu dronau, yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu ar gyfer tirfesur, mapio ac archwilio safleoedd. Gall dronau gipio delweddau o’r awyr yn gyflym, cynhyrchu mapiau topograffig cywir, monitro cynnydd y gwaith adeiladu, a gwella diogelwch drwy leihau’r angen am archwiliadau gan berson mewn ardaloedd peryglus.
Realiti Estynedig (AR) a Realiti Rhithwir (VR): Mae technolegau AR a VR yn cael eu defnyddio ym maes adeiladu ar gyfer delweddu dyluniadau, teithiau rhithiol, ac efelychiadau hyfforddi. Mae AR yn gosod gwybodaeth ddigidol ar amgylchedd y byd go iawn, gan helpu gydag adolygiadau dylunio a chyfarwyddiadau ar y safle. Mae VR yn creu amgylcheddau rhithwir ymgolli sy'n caniatáu i randdeiliaid weld prosiect cyn iddo gael ei adeiladu.
Roboteg ac Awtomeiddio: Mae robotiaid yn cael eu defnyddio fwy a mwy ym maes adeiladu ar gyfer tasgau fel gosod brics, tywallt concrit, a dymchwel. Mae systemau roboteg yn gwella manylder, yn cyflymu prosesau adeiladu, ac yn lleihau gwaith llafur-ddwys. Mae technolegau awtomeiddio, fel gweithfannau cyfansawdd robotig a cherbydau awtonomaidd, yn gwella cywirdeb ac effeithlonrwydd mewn gwaith tirfesur ac wrth drin deunyddiau.
Technoleg y gellir ei gwisgo: Mae dyfeisiau y gellir eu gwisgo, fel helmedau clyfar, festiau diogelwch, a dyfeisiau sydd wedi’u galluogi gyda GPS, yn cael eu defnyddio i fonitro diogelwch, iechyd a chynhyrchiant gweithwyr. Gall y dyfeisiau hyn dracio arwyddion hanfodol, canfod amodau peryglus, darparu hysbysiadau amser real, a gwella cyfathrebu ymhlith gweithwyr.
Cyfrifiadura cwmwl ac apiau ar gyfer dyfeisiau symudol: Mae cyfrifiadura cwmwl yn galluogi timau adeiladu i storio a chael gafael ar ddata a dogfennau prosiectau o unrhyw le, gan hwyluso cydweithio a rhannu data. Mae apiau ar gyfer dyfeisiau symudol yn ei gwneud hi’n bosib casglu data ar y safle, rheoli tasgau, adrodd a chyfathrebu, gwella effeithlonrwydd a lleihau gwaith papur.

## Slide 17: Cyfyngiadau presennol meddalwedd 2D a 3D
Er bod technolegau meddalwedd 2D a 3D wedi gwella’r prosesau cynllunio a dylunio ym maes adeiladu yn sylweddol, mae ganddynt rai cyfyngiadau, gan gynnwys:
    diffyg cynrychiolaeth o’r byd go iawn
    cydweithio a chyfathrebu cyfyngedig
    gofynion arbenigedd technegol
    y gallu i ehangu a pherfformiad
    cost a hygyrchedd
    integreiddio a’r gallu i ryngweithredu data
    cyfyngiadau o ran cynrychioli
    amser a chamau.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?