## Slide 1: PowerPoint 1: Arferion adeiladu cyn 1919
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Nod: Archwilio arferion adeiladu cyn 1919
Amcanion
  Archwilio effaith cyfyngiadau trafnidiaeth ar ddewisiadau deunyddiau.
  Cymharu’r gwahanol ddeunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919.
  Nodi’r glynwyr a’r morteri cyffredin a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919.
  Trafod y defnydd o galch mewn gwaith adeiladu cyn 1919.
  Disgrifio gorffeniadau mewnol ac allanol cyn 1919.

## Slide 3: Cyfyngiadau trafnidiaeth ar ddewisiadau deunyddiau
  Roedd adnoddau adeiladu yng Nghymru cyn 1919 yn cael eu prynu a’u defnyddio’n lleol yn bennaf oherwydd cyfyngiadau trafnidiaeth.
  Roedd argaeledd deunyddiau lleol yn dylanwadu’n drwm ar fath ac edrychiad adeiladau yn y rhanbarth yn ystod y cyfnod hwnnw.
  Dylanwadwyd yn helaeth ar y defnydd o ddeunyddiau lleol yn bennaf gan gyfyngiadau trafnidiaeth y cyfnod.
  Cyn dyfodiad seilwaith trafnidiaeth modern, fel rheilffyrdd a phriffyrdd, roedd symud deunyddiau adeiladu trwm dros bellteroedd hir yn llafurus ac yn ddrud.
  O ganlyniad, roedd adeiladwyr yn dibynnu ar yr adnoddau oedd ar gael ger y safle adeiladu, gan arwain at yr arddulliau pensaernïol rhanbarthol unigryw.

## Slide 4: Deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919: cerrig
  Mae Cymru’n adnabyddus am ei hadnoddau naturiol toreithiog o wahanol fathau o gerrig, fel calchfaen, tywodfaen a llechi.
  Cafodd cerrig eu defnyddio’n helaeth mewn gwaith adeiladu.
  Chwarela oedd y prif ddull o gael gafael ar gerrig.
  Roedd chwareli lleol yn darparu mynediad hawdd at y deunyddiau hyn, gan leihau costau cludo a heriau logistaidd.
  Arweiniodd y defnydd o gerrig lleol at ymddangosiad unigryw adeiladau Cymru, a nodweddir gan eu natur gadarn a gwydn.

## Slide 5: Deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919: llechi
  Roedd Cymru, yn enwedig y Gogledd, yn enwog am ei dyddodion llechi o ansawdd uchel.
  Roedd chwareli llechi, fel y rhai ym Mlaenau Ffestiniog, Llanberis a Bethesda yn cynhyrchu llawer iawn o lechi ar gyfer toeau a chladin.
  Roedd cludo slabiau llechi trwm dros bellteroedd hir yn anymarferol oherwydd yr anawsterau logistaidd o symud deunyddiau mor drwm.
  O ganlyniad, roedd y defnydd o lechi yn gyffredin mewn gwaith adeiladu lleol, gan arwain at ymddangosiad unigryw toeau llechi Cymreig.

## Slide 6: Deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919: pren
  Roedd gan Gymru adnoddau coetir sylweddol ac roedd pren yn ddeunydd adeiladu hanfodol.
  Roedd coedwigoedd lleol yn darparu cyflenwad parod o bren ar gyfer fframio, lloriau a gwaith coed.
  Roedd cludo trawstiau neu estyll pren mawr dros bellteroedd hir yn heriol, felly roedd defnyddio pren lleol yn ddewis ymarferol i adeiladwyr.

## Slide 7: Deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919: brics
  Er mai cerrig a llechi oedd y prif ddeunyddiau adeiladu, roedd brics yn cael eu defnyddio hefyd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol.
  Roedd y gwaith o gynhyrchu brics yng Nghymru yn gyfyngedig o’i gymharu â rhanbarthau eraill, ac roedd argaeledd dyddodion clai addas yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gynhyrchu brics.
  Sefydlwyd gwaith brics lleol ger ardaloedd gyda dyddodion clai hygyrch, a oedd yn sicrhau cyflenwad lleol ac yn lleihau costau cludo.

## Slide 8: Glynwyr a morteri a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919
  Roedd gwahanol lynwyr a morteri yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu yng Nghymru cyn 1919. Roedd y deunyddiau hyn yn hanfodol i gysylltu a sefydlogi’r rhannau strwythurol, gan roi cryfder a hirhoedledd cyffredinol.
  Cafodd gwahanol fathau o galch eu defnyddio ar gyfer adeiladu. Roedd calch yn chwarae rhan hollbwysig fel glynwr mewn morteri, plastrau a defnyddiau eraill, gan ddarparu cryfder, gwydnwch a hydrinedd i’r deunyddiau adeiladu.
  Roedd y morteri a glynwyr eraill yn cynnwys clai a sment. Roedd y morteri hyn yn cael eu defnyddio mewn achosion penodol, yn dibynnu ar ffactorau fel argaeledd, cost ac anghenion adeiladu penodol.
  Cyfrannodd y gwahanol lynwyr a morteri hyn at dechnegau adeiladu ac arddulliau pensaernïol unigryw’r cyfnod.

## Slide 9: Glynwyr a morteri a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919
Morter sment
  Er nad oedd mor gyffredin â morteri calch, roedd morter sment yn cael ei ddefnyddio weithiau mewn gwaith adeiladu yng Nghymru cyn 1919.
  Yn ystod y cyfnod hwnnw, sment Rhufeinig oedd y math mwyaf cyffredin o sment, sef sment hydrolig sy’n digwydd yn naturiol.
  Cafodd ei greu drwy gyfuno clai a chalchfaen, a’u llosgi gyda’i gilydd.
  Roedd morter sment yn gryfach ac yn caledu’n gyflymach na morter calch, er ei fod yn fwy costus yn aml. Roedd ei ddefnydd wedi’i gyfyngu i rai achosion lle roedd angen mwy o gryfder neu amserlenni adeiladu cyflymach.

## Slide 10: Glynwyr a morteri a oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919
Morter clai
  Roedd morter clai yn cael ei ddefnyddio mewn rhai lleoliadau gwledig pan oedd y cyflenwad o galch neu sment yn gyfyngedig.
  Pan gyfunwyd pridd clai â dŵr, roedd yn creu morter hydrin yr oedd modd ei ddefnyddio i uno brics neu ddeunyddiau adeiladu eraill.
  Er bod morter clai yn cynnig rhywfaint o lynoldeb, roedd yn llai cadarn ac yn fwy tueddol o gael ei ddifrodi gan ddŵr na morteri calch neu sment.

## Slide 11: Y defnydd o galch mewn gwaith adeiladu cyn 1919
Roedd gwahanol fathau o galch yn cael eu defnyddio mewn gwaith adeiladu yng Nghymru cyn 1919.
  Calch byw, a elwir hefyd yn galch anhydrolig neu galch brwd, oedd yn cael ei ddefnyddio’n fwyaf cyffredin oherwydd ei hydrinedd eithriadol a’i rinweddau hunan-drwsio.
  Nodweddir calch byw gan ei blastigrwydd a’i hydrinedd, gan ei wneud yn addas ar gyfer creu morteri a phlastrau hyblyg.
  Mae ganddo briodweddau hunan-drwsio rhagorol, sy’n ei alluogi i ymdopi â mân symudiadau yn yr adeilad heb gracio.
  Roedd morteri calch byw yn cael eu defnyddio ar gyfer bondio cerrig a gwaith maen, yn ogystal ag ar gyfer rendro a phlastro arwynebau mewnol ac allanol.
Notes: Mae calch yn cael ei gynhyrchu drwy galchynnu (llosgi) calchfaen ar dymheredd cymharol isel, tua 900-1000 gradd Celsius fel arfer.
Nid oes gan galch byw briodweddau hydrolig ac mae’n caledu drwy garbonadu yn unig, sef amsugno carbon deuocsid o’r aer. Fe'i ceir yn aml o galchfaen gyda chynnwys clai isel.

## Slide 12: Y defnydd o galch mewn gwaith adeiladu cyn 1919
  Mae calch hydrolig yn cynnig rhagor o gryfder ac amseroedd gosod cyflymach o’i gymharu â chalch byw. Mae’n addas ei ddefnyddio lle mae angen capasiti cynnal llwyth uwch neu wrth ddod i gysylltiad â lleithder.
  Roedd morteri calch hydrolig yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd fel sylfeini, seleri neu mewn adeiladau lle roedd rhagor o ddŵr yn mynd i mewn neu oedd straen mecanyddol uwch.
  Roedd gwahanol gategorïau o galch hydrolig, wedi’u gwahaniaethu gan eu cryfder hydrolig a’u priodweddau gosod, gan gynnwys: calch gwan, calch cymharol hydrolig a chalch hydrolig amlwg.
  Roedd dewis y math priodol o galch yn dibynnu ar ffactorau fel gofynion penodol y prosiect adeiladu, argaeledd lleol, a pherfformiad dymunol y morter neu’r plastr.
Notes: Mae calch hydrolig yn fath o galch sy’n cynnwys priodweddau hydrolig ac anhydrolig. Mae’n caledu drwy gyfuniad o garbonadu (fel calch byw) ac adweithiau hydrolig â dŵr. Mae calch hydrolig yn cael ei gynhyrchu drwy galchynnu calchfaen sy’n cynnwys mwy o glai, rhwng 5% a 30% fel arfer. Mae presenoldeb clai yn rhoi priodweddau hydrolig i’r calch.
Calch Hydrolig Gwan: Mae gan y math hwn o galch hydrolig gryfder hydrolig cymharol isel ac mae’n caledu’n araf. Roedd yn addas ei ddefnyddio lle roedd cryfder cymedrol a chaledu araf yn ddymunol, er enghraifft mewn amgylcheddau llaith neu wlyb.
Calch Hydrolig Cymedrol: Mae gan galch hydrolig cymedrol gryfder hydrolig uwch ac mae’n caledu’n gyflymach na chalch hydrolig gwan. Roedd yn cael ei ddefnyddio lle roedd angen cydbwysedd rhwng cryfder ac amser gosod.
Calch Hydrolig Amlwg: Calch hydrolig amlwg sydd â’r cryfder hydrolig uchaf ac mae’n caledu’n gyflym. Roedd yn cael ei ddefnyddio lle roedd gosod cyflym a chryfder uchel yn hanfodol, fel mewn amgylcheddau morol neu ddiwydiannol.

## Slide 13: Gorffeniadau mewnol ac allanol cyn 1919
  Roedd plastr yn orffeniad a oedd yn cael ei ddefnyddio’n eang ar gyfer waliau a nenfydau mewnol. Roedd plastr calch, wedi’i wneud o gymysgedd o galch, agregau (fel tywod) a dŵr, yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin.
  Roedd y plastr calch yn gallu anadlu’n dda, gan alluogi lleithder i anweddu ac atal lleithder wedi’i ddal rhag difrodi’r waliau.
  Roedd gan adeiladau ffrâm bren trwm baneli mewnlenwi wedi’u gwneud o dwb calch a mwd wedi’u gosod ar slatiau pren tenau neu ddellt ffyn wedi’u gwehyddu o’r enw plethwaith.
  Yn ddiweddarach, rhoddwyd plastr calch ar ais (dellt) pren wedi’u hollti neu eu llifio a’u hoelio ar y ffrâm bren. Mewn rhai ardaloedd, cafodd fframiau pren eu gorchuddio â byrddau pren neu deils clai.

## Slide 14: Gorffeniadau mewnol ac allanol cyn 1919
Roedd byrddau llawr pren, lloriau cerrig, teils chwarel a ffyn lefelu sment yn gyffredin mewn adeiladau preswyl cyn 1919.
Roedd y dulliau adeiladu’n llafurus, gan ddibynnu ar grefftwaith traddodiadol a thechnegau llaw.
Roedd lloriau solet wedi’u gwneud o slabiau pridd neu goncrid ac fel arfer roeddent yn cael eu cwblhau gyda slabiau cerrig neu deils clai. Roedd plastr hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn rhanbarthau lle roedd gypswm yn doreithiog.
Adeiladwyd lloriau ar is-loriau pren neu gerrig wedi’u cynnal gan ddistiau pren, ac roedd y dewis o ddeunyddiau llawr yn adlewyrchu anghenion ymarferol ac adnoddau lleol, gan gyfrannu at gymeriad a swyddogaeth yr adeilad.

## Slide 15: Gorffeniadau mewnol ac allanol cyn 1919
  Yn gyffredinol, roedd strwythur toeau yn cynnwys pren ac yn cael ei adeiladu gan ddefnyddio dulliau traddodiadol.
  Roedd ceibrennau, trawslathau, trawstiau crib a phwyslathau ategol yn ffurfio’r strwythur pren, ac roeddent yn aros yn agored yn bennaf.
  Roedd llechi o Gymru’n cael eu defnyddio’n aml oherwydd eu gwydnwch, ac roedd teils clai yn ddewis arall.
  Roedd toeau gwellt yn gyffredin mewn rhanbarthau gwledig a phren oedd y prif ddeunydd ar gyfer adeiladu’r to.
  Roedd y dewis o ddeunyddiau toi a thechnegau adeiladu yn cyfrannu at gymeriad pensaernïol a hunaniaeth ranbarthol yr adeiladau.

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?