## Slide 1: PowerPoint 7: Ein rhyngddibyniaethau rhwng y crefftau adeiladu
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Nod: Archwilio’r rhyngddibyniaethau rhwng crefftau adeiladu
Amcanion
      Disgrifio rhyngddibyniaethau rhwng crefftau.
      Archwilio sut mae’r rhyngddibyniaethau rhwng crefftau yn datblygu gyda’r diwydiant.
      Rhoi enghreifftiau o’r rhyngddibyniaethau rhwng crefftau.
      Archwilio manteision a heriau rheoli rhyngddibyniaethau.
      Gwahaniaethu rhwng gweithgareddau'r ffics cyntaf a'r ail ffics.
      Nodi rhai o’r problemau a allai godi mewn gweithgareddau’r ffics cyntaf a’r ail ffics.
      Archwilio ffyrdd o liniaru problemau mewn perthynas â gweithgareddau’r ffics cyntaf a'r ail ffics.

## Slide 3: Beth yw rhyngddibyniaethau?
  Yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru, mae crefftau unigol yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd gydlynol i gyflawni prosiectau adeiladu.
  Mae pob crefft yn arbenigo mewn agwedd benodol ar y broses adeiladu, ac mae’r rhyngweithio rhyngddynt yn hanfodol er mwyn cyflawni prosiect yn llwyddiannus.
  Dros amser, mae’r rhyngweithio a’r rolau hyn wedi datblygu oherwydd ffactorau amrywiol fel datblygiadau technolegol, newidiadau mewn arferion adeiladu, a chyflwyno rheoliadau newydd.
  Mae’r gwahanol grefftau ym maes adeiladu yn dibynnu ar ei gilydd ar gyfer prosiect llwyddiannus.
  Mae gan bob crefft rôl benodol i’w chwarae, a heb gydweithrediad pawb sy’n gysylltiedig, ni fydd y prosiect yn cael ei gyflawni ar amser nac o fewn y gyllideb.

## Slide 4: Sut mae’r rhyngddibyniaethau hyn yn datblygu
      Yn y gorffennol, sector tameidiog oedd y diwydiant adeiladu i raddau helaeth, gyda chrefftau unigol yn gweithio ar eu pen eu hunain, gan greu oedi a gor-redeg costau yn aml.
      Yn ddiweddar, bu symudiad tuag at ddull mwy cydweithredol o adeiladu, gyda chrefftau’n cydweithio’n agosach i gyflawni prosiectau, gan arwain at well effeithlonrwydd ac arbedion cost.
      Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu symudiad tuag at ddulliau mwy cydweithredol ac integredig yn y diwydiant adeiladu.
      Un o brif ysgogwyr y newid hwn fu cyflwyno technolegau newydd. Mae’r defnydd o Fodelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) wedi arwain at greu cynrychioliadau digidol o’r prosiect.
Notes: Mae BIM wedi newid y rhyngddibyniaethau hyn gan fod prosiectau wedi’u galluogi gan BIM yn caniatáu ar gyfer cynllunio di-dor. Drwy ganfod gwrthdaro hefyd, gellir arbed gwaith atgyweirio a gwastraff sylweddol ar y safle, ac mae gallu efelychu’r gwaith adeiladu hefyd yn helpu i wella canlyniadau iechyd a diogelwch. Mae BIM yn meithrin cydweithio wrth ei wraidd ac mae’n un o ethos allweddol prosiect wedi’i alluogi gan BIM. Mae’n golygu mwy na dim ond modelu 3D.

## Slide 5: Sut mae’r rhyngddibyniaethau hyn yn datblygu
  Newid nodedig arall yw’r pwyslais cynyddol ar gynaliadwyedd ac ystyriaethau amgylcheddol ym maes adeiladu.
  Bellach mae angen i grefftau weithio gyda’i gilydd i ymgorffori arferion adeiladu gwyrdd, systemau ynni adnewyddadwy a defnydd effeithlon o ddeunyddiau.
  Mae’r newid hwn wedi arwain at swyddi a chrefftau newydd yn dod i’r amlwg, fel ymgynghorwyr ynni, arbenigwyr dylunio cynaliadwy a gosodwyr ynni adnewyddadwy.
  Ar ben hynny, mae newidiadau mewn rheoliadau a safonau wedi dylanwadu ar y rhyngweithio rhwng crefftau yn y diwydiant adeiladu.

## Slide 6: Sut mae’r rhyngddibyniaethau hyn yn datblygu
  Mae gofynion rheoleiddio ar gyfer iechyd a diogelwch, rheoliadau adeiladu a safonau ansawdd yn golygu bod angen cydweithio agosach rhwng crefftau i sicrhau cydymffurfedd.
  Gall hyn gynnwys rhannu gwybodaeth, cydlynu amserlenni gwaith, a chynnal arolygiadau ar y cyd i fodloni gofynion rheoleiddio.
  Mae datblygiadau technolegol, ystyriaethau cynaliadwyedd a rheoliadau sy’n newid i gyd wedi cyfrannu at y newidiadau hyn, gan bwysleisio pwysigrwydd cydlynu, cyfathrebu a rhannu cyfrifoldebau ymysg crefftau yn y broses adeiladu.
Notes: Mae’r newidiadau yn y ffordd y mae crefftau’n rhyngweithio yn y diwydiant adeiladu wedi cael effaith gadarnhaol ar y sector. Erbyn hyn, mae prosiectau’n cael eu cyflawni’n fwy effeithlon ac yn fwy costeffeithiol, ac mae ansawdd y gwaith adeiladu wedi gwella. Mae hyn wedi gwneud y diwydiant adeiladu yn fwy cystadleuol ac wedi helpu i ddenu buddsoddiad newydd i Gymru.
Mae rhyngweithio a rolau crefftau unigol yn y diwydiant adeiladu yn datblygu’n gyson. Mae cyflwyno technolegau a dulliau newydd yn sbarduno’r newid hwn, ac mae’n helpu i wneud y diwydiant yn fwy effeithlon, costeffeithiol a chystadleuol.

## Slide 7: Manteision rheoli rhyngddibyniaethau’n effeithiol
  Rhagor o effeithlonrwydd a chynhyrchiant.
  Llai o risg o oedi a gor-redeg costau.
  Gwella ansawdd gwaith.
  Gwell diogelwch.
  Gwell boddhad i gwsmeriaid.
  Gall rhyngddibyniaethau fod yn gadarnhaol ac yn negyddol. Gallant arwain at ragor o effeithlonrwydd a chynhyrchiant, oherwydd gall crefftau weithio gyda’i gilydd i gwblhau tasgau’n gyflymach ac yn fwy effeithiol.
  Er enghraifft: Mae angen sylfaen gadarn ar osodwyr brics i adeiladu arni, felly maen nhw’n dibynnu ar waith tir i ddarparu hyn.

## Slide 8: Heriau rheoli rhyngddibyniaethau’n effeithiol
  Diffyg cyfathrebu a chydlynu rhwng crefftau.
  Arferion gweithio a safonau gwahanol rhwng crefftau.
  Diffyg ymddiriedaeth rhwng crefftau.
  Gofynion cleientiaid yn newid.
  Amgylchiadau annisgwyl.
  Gall rhyngddibyniaethau hefyd arwain at oedi a gor-redeg costau, gan fod problemau gydag un grefft yn gallu effeithio ar waith crefftau eraill.
  Er enghraifft, os bydd briciwr yn gwneud camgymeriad, gall oedi gwaith y saer, a allai orfod aros i’r brics gael eu trwsio neu eu newid.

## Slide 9: Enghreifftiau o ryngddibyniaethau rhwng crefftau
Dyma rai enghreifftiau o ryngddibyniaethau rhwng crefftau adeiladu yn y DU:
  Mae angen i drydanwyr weithio gyda phlymwyr i osod gwifrau trydanol a gosodiadau mewn ystafelloedd ymolchi a cheginau.
  Mae angen i seiri coed weithio gyda bricwyr i adeiladu’r strwythur ar gyfer waliau a thoeau.
  Mae angen i osodwyr dur weithio gyda slingwyr a gweithredwyr craeniau i sicrhau bod eu gwaith yn cael ei wneud yn ddiogel ac yn gyflym.
  Mae angen i weithwyr concrid weithio gyda gosodwyr dur i atgyfnerthu strwythurau concrid.
  Mae angen i blastrwyr weithio gyda pheintwyr i orffen y tu mewn i adeilad.

## Slide 10: Beth yw’r ffics cyntaf?
Y prif wahaniaeth rhwng y ffics cyntaf a’r ail ffics yw’r math o waith sy’n cael ei wneud. Mae’r cam ffics cyntaf yn cynnwys gosod cydrannau strwythurol a swyddogaethol critigol, hyd at bwynt gosod arwynebau mewnol – plastr fel arfer.
  Fel arfer, bydd y ffics cyntaf yn golygu sicrhau bod yr uwchstrwythur yn “dal dŵr”, gan awgrymu y bydd y to a’r gorchuddion yn cael eu gosod yn ogystal â’r holl ddrysau a ffenestri allanol.
  Yn fewnol, bydd y ffics cyntaf yn cynnwys y grisiau, unrhyw waliau mewnol (gwaith stydiau neu baredau eraill), gosod pibellau ar gyfer pibellau nwy, dŵr neu aerdymheru, yn ogystal â phibellau a gwifrau trydanol/TGCh ac ati.
  Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith ffics cyntaf wedi’i guddio pan fydd yr adeilad wedi’i gwblhau fel arfer.

## Slide 11: Problemau posib gyda’r ffics cyntaf
Mae nifer o broblemau posib yn gallu codi yn ystod cam ffics cyntaf y gwaith adeiladu.
  Newidiadau mewn dyluniad neu fanylebau.
  Gosod yn anghywir.
  Cydlynu gwael.
  Cynllunio annigonol.
  Mesuriadau anghywir.
  Peryglon diogelwch.
  Difrod i’r adeilad.
  Problemau o ran cydymffurfio a rheoleiddiol.
Notes: Mesuriadau anghywir: Gall mesuriadau anghywir neu leoli cydrannau’n anghywir arwain at broblemau sylweddol yn ystod y broses adeiladu. Gall hyn arwain at waliau wedi’u cam-alinio, arwynebau anwastad, ac anawsterau wrth osod gosodiadau dilynol.
Cydlynu gwael: Mae’r ffics cyntaf yn cynnwys gosod gwahanol systemau, fel gwifrau trydanol, plymio, a HVAC (gwresogi, awyru ac aerdymheru). Os oes diffyg cydlynu rhwng gwahanol weithwyr crefft neu gyfathrebu gwael rhwng timau, gall gwrthdaro godi, gan arwain at oedi, ail-weithio ac aneffeithlonrwydd.
Cynllunio annigonol: Gall cynllunio annigonol arwain at broblemau yn ystod y ffics cyntaf. Gall peidio â rhoi digon o ystyriaeth i ffactorau fel capasiti cynnal llwythi, cyfanrwydd strwythurol, a gosod cydrannau’n briodol arwain at gymhlethdodau yn nes ymlaen. Efallai y bydd angen gwaith ychwanegol, addasiadau, neu hyd yn oed waith dymchwel i ddatrys y problemau.
Gosod yn anghywir: Os nad yw’r cydrannau a’r systemau wedi’u gosod yn iawn yn ystod y ffics cyntaf, gall arwain at broblemau swyddogaethol a gweithredol yn nes ymlaen. Er enghraifft, gall cysylltiadau trydanol diffygiol neu osodiadau plymio anghywir achosi cylchedau byr trydanol, gollyngiadau dŵr, neu systemau’n perfformio’n aneffeithlon.
Problemau o ran cydymffurfio a rheoleiddiol: Gall peidio â chadw at godau adeiladu lleol, rheoliadau a safonau diogelwch yn ystod y ffics cyntaf arwain at ganlyniadau difrifol. Gall arwain at oedi gyda phrosiectau, dirwyon, cymhlethdodau cyfreithiol, neu’r angen am addasiadau drud i sicrhau bod y gwaith adeiladu’n cydymffurfio.
Newidiadau mewn dyluniad neu fanylebau: Weithiau, bydd newidiadau dylunio neu addasiadau i’r cynlluniau cychwynnol yn digwydd yn ystod y broses adeiladu. Os nad yw’r newidiadau hyn yn cael eu cyfathrebu’n effeithiol neu os nad ydynt yn cael eu hymgorffori’n briodol yn ystod y ffics cyntaf, gall arwain at anghysondebau, gwrthdaro neu’r angen i ail-weithio.

## Slide 12: Beth yw’r ail ffics?
      Mae’r cam ail ffics yn cynnwys ychwanegu cyffyrddiadau olaf a chysylltu gosodiadau â’r seilwaith a adeiladwyd yn ystod y cam ffics cyntaf.
      Fel arfer, mae’r ail ffics yn digwydd ar ôl cwblhau’r ffics cyntaf ac mae’r eitemau gorffen mewnol yn dechrau cael eu gosod. Mae’r rhan fwyaf o orffeniadau gwaith coed fel sgyrtin, architraf, drysau a cheginau yn cael eu gosod yn gyntaf, cyn peintio/addurno a teilsio.
      Tra bydd hyn yn cael ei wneud, bydd plymwyr a thrydanwyr yn gosod y gosodiadau a’r ffitiadau fel ystafelloedd ymolchi a socedi/switshys.
      Ar ben hynny, efallai y bydd camau eraill y tu hwnt i’r ail ffics, fel y ffics terfynol neu orffeniadau addurniadol, y mae angen eu gwella a’u gorffen ymhellach. Gall hyn gynnwys gosod handlenni drysau a handlenni i geginau.
      Bydd union drefn y gweithrediadau hyn yn amrywio yn ôl prosiect.

## Slide 13: Problemau posib gyda’r ail ffics
Er ei fod yn gam hollbwysig sy’n ychwanegu gwerth ac ymarferoldeb esthetig, mae problemau posib yn gallu codi yn ystod yr ail ffics.
  Deunyddiau o ansawdd gwael neu ddifrod wrth gludo a storio ar y safle.
  Gwaith gosod annigonol ar y safle.
  Diffyg sylw i fanylion gan grefftwyr.
  Oedi wrth ddanfon.
  Cydlynu annigonol ymysg crefftau.
  Newidiadau neu addasiadau i’r dyluniad gan y cleient/pensaer.
  Ansawdd gorffen gwael oherwydd ansawdd deunyddiau neu safon gwaith gwael.
.

## Slide 14: Lliniaru problemau posib gyda’r ffics cyntaf/yr ail ffics
Er mwyn lliniaru problemau posib yn ystod y camau ffics cyntaf a’r ail ffics mewn gwaith adeiladu, mae’n hanfodol bod timau adeiladu’n cynllunio’n drylwyr, yn sicrhau cydlynu effeithiol ymysg gwahanol grefftau, yn cyflogi gweithwyr medrus, yn glynu wrth reoliadau, yn cadw dogfennaeth briodol, ac yn cynnal archwiliadau ansawdd rheolaidd.
Mae’r strategaethau hyn yn chwarae rhan hollbwysig o ran sicrhau proses adeiladu ddidrafferth, lleihau gwallau, a gwella ansawdd a llwyddiant cyffredinol y prosiect.
Drwy roi’r mesurau hyn ar waith, gall timau adeiladu fynd ati’n rhagweithiol i fynd i’r afael â phroblemau, cynnal cysondeb o ran dyluniad a swyddogaethau, a chyflawni prosiect adeiladu sy’n bodloni disgwyliadau neu’n rhagori arnynt.
Notes: Cynllunio trwyadl: Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio ac yn cydlynu’n fanwl gyda phob crefft sy’n gysylltiedig â’r ail ffics. Dylech feddu ar ddealltwriaeth glir o hyd a lled y prosiect, y gofynion dylunio a’r amserlen. Bydd hyn yn helpu i osgoi unrhyw syrpreis, i ganfod problemau posib ymlaen llaw, ac yn ei gwneud hi’n bosib dyrannu adnoddau’n briodol.
Deunyddiau o ansawdd uchel: Defnyddiwch ddeunyddiau a gosodiadau o ansawdd uchel yn ystod yr ail ffics. Dewiswch gyflenwyr a chynnyrch dibynadwy sy’n bodloni safonau’r diwydiant ac sydd ag enw da. Bydd hyn yn helpu i sicrhau gwydnwch, ymarferoldeb, ac yn lleihau’r angen i newid neu wneud gwaith atgyweirio yn y dyfodol.
Gweithlu medrus: Defnyddiwch grefftwyr medrus a phrofiadol sy’n arbenigo yn y tasgau penodol sy’n gysylltiedig â’r ail ffics. Gwiriwch eu cymwysterau, eu harbenigedd a’u hanes blaenorol. Bydd gweithlu cymwys yn sicrhau gosodiad cywir, yn rhoi sylw i fanylion, ac yn glynu wrth fanylebau dylunio.
Cyfathrebu a chydlynu effeithiol: Sefydlwch linellau cyfathrebu clir ymysg yr holl grefftau sy’n ymwneud â’r ail ffics. Bydd cyfarfodydd cydlynu rheolaidd a diweddariadau yn helpu i gysoni ymdrechion, mynd i’r afael ag unrhyw wrthdaro neu newidiadau dylunio yn brydlon, a sicrhau cynnydd llyfn.
Archebu a danfon yn brydlon: Cynlluniwch ac archebu gosodiadau, ffitiadau a deunyddiau ymhell ymlaen llaw er mwyn osgoi oedi yn y cam ail ffics. Cyfathrebwch yn agos â chyflenwyr i sicrhau bod deunyddiau’n cael eu danfon yn brydlon a lleihau unrhyw darfu ar yr amserlen adeiladu.
Sylw i fanylion: Pwysleisiwch bwysigrwydd rhoi sylw i fanylion yn ystod yr ail ffics. Cynhaliwch archwiliadau trylwyr i ganfod unrhyw anghysondebau, diffygion neu faterion sy’n ymwneud â gorffen. Anogwch grefftwyr i ymfalchïo yn eu gwaith a chynnal lefel uchel o ansawdd drwy gydol y broses.
Dogfennaeth a chadw cofnodion: Cadwch ddogfennaeth gywir o’r holl osodiadau ail ffics, gan gynnwys manylebau cynnyrch, manylion gosod a gwarantau. Bydd hyn yn helpu gyda gwaith cynnal a chadw, datrys problemau ac unrhyw hawliadau gwarant posib yn y dyfodol.
Archwiliadau ansawdd rheolaidd: Gweithredwch broses rheoli ansawdd yn ystod y cam ail ffics. Cynhaliwch archwiliadau rheolaidd i sicrhau bod y gosodiadau’n bodloni’r safonau gofynnol, yn cydymffurfio â manylebau dylunio, ac i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau’n brydlon.
Monitro parhaus: Mabwysiadwch ddull gweithredu gwyliadwrus yn ystod y cam ail ffics. Monitrwch y cynnydd, mynd i’r afael ag unrhyw wyro oddi wrth y cynllun, a darparu cymorth neu arweiniad yn ôl yr angen. Bydd ymweliadau rheolaidd â’r safle a goruchwyliaeth barhaus yn helpu i ganfod a datrys problemau’n gynnar.
Tywys y cleient: Dylech roi taith dywys i’r cleient ar gamau allweddol yr ail ffics i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon, sicrhau eu bod yn fodlon, a chael eu hadborth. Bydd hyn yn helpu i ganfod unrhyw broblemau cyn i’r prosiect gael ei gwblhau ac yn rhoi cyfle i ddatrys y mater yn brydlon.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?