## Slide 1: PowerPoint 2: Technegau a thechnolegau adeiladu yn yr 21ain ganrif
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: NOD: Ymwybyddiaeth o dechnolegau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg
Amcanion
  Trafod ffynonellau gwybodaeth a deddfwriaeth allweddol (Rheoliadau Adeiladu Rhan L)
  Disgrifio prif nodweddion rheolyddion clyfar
  Cymharu manteision a chyfyngiadau rheolyddion gwres clyfar
  Canfod technolegau amgylcheddol newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg
  Archwilio modelau 3D
  Cydnabod cymdeithasau crefft a chyrff diwydiant gwasanaethau adeiladu

## Slide 3: Ffynonellau gwybodaeth
Mae Rheoliadau Adeiladu Rhan L 2010 yn delio ag arbed tanwydd a phŵer.
Rhennir y ddogfen hon yn bedair rhan:
L1a – Anheddau newydd
L1b – Anheddau presennol
L2a – Adeiladau newydd ac eithrio anheddau
L2b – Adeiladau presennol ac eithrio anheddau
Cyfrol 1: Anheddau
Cyfrol 2: Adeiladau ac eithrio anheddau
Mae’r Rheoliadau hyn yn nodi gofyniad sylfaenol ar gyfer rheoli systemau gwresogi a systemau dŵr poeth mewn anheddau sy'n dylanwadu ar gynllun a rheolaeth systemau gwresogi.

## Slide 4: Ffynonellau gwybodaeth (parhad)
Mae rheoliadau newydd ar foeleri yn datgan bod yn rhaid i unrhyw foeler a osodwyd ar ôl mis Ebrill 2018 gael sgôr effeithlonrwydd ErP (cynnyrch sy’n gysylltiedig ag ynni) o 92% o leiaf.
Gall systemau gwresogi a systemau dŵr poeth effeithlon leihau’r defnydd o ynni yn sylweddol. Mae nifer o fesurau sy’n gallu gwella effeithlonrwydd eich systemau gwresogi a dŵr poeth. Mae’r rhain yn cynnwys:
uwchraddio boeler sydd eisoes yn bodoli
cynnal a chadw’r system bresennol yn rheolaidd
opsiynau ynni adnewyddadwy
defnyddio rheolyddion ystafell unigol
uwchraddio i reolyddion gwresogi clyfar.

## Slide 5: Rheolyddion gwresogi clyfar
Mae thermostatau clyfar wedi’u cynllunio i ddysgu ac addasu i batrymau gwresogi ac oeri eich cartref, gan ystyried ffactorau fel inswleiddiad y cartref, ei faint a’r amser mae’n ei gymryd i’r tymheredd newid.
Maent yn defnyddio algorithmau uwch i ddadansoddi’r data ac yn optimeiddio’r cylchoedd gwresogi ac oeri yn unol â hynny.

## Slide 6: Thermostatau clyfar
Un o brif nodweddion thermostatau clyfar yw eu gallu i ddefnyddio gosodiadau trefnu awtomatig. Gyda gosodiadau trefnu awtomatig, does dim angen i chi raglennu gosodiadau tymheredd eich hun ar gyfer gwahanol adegau o'r dydd. Yn hytrach, mae’r thermostat yn dysgu o’ch ymddygiad ac yn creu amserlen yn seiliedig ar eich patrymau.
Drwy ddefnyddio synwyryddion a chysylltedd gyda’ch ffôn, gall thermostatau clyfar ganfod pan fyddwch wedi gadael y tŷ a gallwch addasu’r gwres yn awtomatig i arbed ynni.

## Slide 7: Manteision a chyfyngiadau rheolyddion gwresogi clyfar
Manteision | Cyfyngiadau
Amrywiaeth o nodweddion awtomeiddio | Dibyniaeth ar y rhyngrwyd
Rheoli gwres a dŵr poeth o bell drwy apiau ffonau clyfar | Yn gydnaws â’r system dŵr poeth a gwres bresennol
Mae’r nodwedd trefnu awtomatig yn dysgu o'ch ymddygiad ac yn addasu yn unol â hynny | Maent yn ddrud i’w gosod o’i gymharu â thermostat safonol y gellir ei raglennu
Caniatáu’r defnyddiwr i fonitro defnydd o ynni | 

## Slide 8: Falfiau thermostatig rheiddiadur clyfar (TRV)
Mae TRV clyfar yn ddyfais sy’n caniatáu i chi reoli tymheredd rheiddiaduron unigol yn eich cartref o bell gan ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfeisiau clyfar eraill.
Maent yn cynnig rheolaeth fwy lleol a manwl gywir dros dymheredd ystafell o’i gymharu â falfiau traddodiadol.

## Slide 9: Manteision a chyfyngiadau TRV clyfar
Manteision | Cyfyngiadau
Rheoli amser a thymheredd bob ystafell yn annibynnol | Dibyniaeth ar y rhyngrwyd
Rheoli a monitro o bell drwy apiau ffonau clyfar | Cydnawsedd â falfiau sydd eisoes yn bodoli
Arbed ynni | Drud i’w gosod o’i gymharu â TRV safonol
Llai o danwydd yn cael ei ddefnyddio | 

## Slide 10: Technolegau amgylcheddol
Mae’r DU wedi ymrwymo i allyriadau “sero net” erbyn 2050. Mae’r rhan fwyaf o gartrefi yn y DU yn cael eu gwresogi gan nwy naturiol, sy’n cynhyrchu carbon deuocsid (CO2). Mae nwy naturiol yn cynhyrchu tua 20% o’r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang
Mae technolegau carbon isel gwres a dŵr poeth yn hanfodol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Dyma enghreifftiau o dechnolegau o'r fath.

## Slide 11: Technolegau amgylcheddol – pympiau gwres
Mae pympiau gwres yn ddyfeisiau sy’n echdynnu gwres o’r aer, y ddaear neu ddŵr a’i ddefnyddio i wresogi adeiladau a dŵr. Maent yn effeithlon iawn ac yn gallu darparu gwres a dŵr poeth mewn gofod. Mae pympiau gwres yn rhedeg ar drydan ac, os yw’r trydan yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, gallant fod bron yn garbon niwtral.
Dyma’r ddau fath mwyaf cyffredin:
  pympiau gwres ffynhonnell aer (ASHP) a
  pympiau gwres o’r ddaear (GSHP).

## Slide 12: Sut mae pympiau gwres yn gweithio
Mae egwyddor gweithio sylfaenol pwmp gwres yn cynnwys trosglwyddo gwres o ffynhonnell tymheredd isel i sinc tymheredd uwch gan ddefnyddio cylch oeri. Defnyddir gwres wedi’i ryddhau i ddarparu gwres i ofod a storio dŵr poeth.

## Slide 13: Manteision ac anfanteision pympiau gwres
Manteision | Anfanteision
Llai o allyriadau carbon | Yn ddrud i’w gosod
Hyd oes hir ac mae’n hawdd eu cynnal a’u cadw | Efallai y bydd angen uwchraddio’r systemau gwresogi presennol yn aml
Cymhelliad ariannol i helpu i wrthbwyso’r costau gosod cychwynnol | Cyfyngiadau tymheredd
Effeithlon iawn o ran ynni | Ddim yn addas ar gyfer pob cartref

## Slide 14: Technolegau amgylcheddol – hydrogen
Mae hydrogen adnewyddadwy yn cyfeirio at nwy hydrogen sy’n cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy, fel solar, gwynt, dŵr neu fiomas. Mae’n cael ei ystyried yn fath glân a chynaliadwy o hydrogen oherwydd bod yr ynni sy’n cael ei ddefnyddio i’w gynhyrchu yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, nad ydynt yn cynhyrchu allyriadau nwyon tŷ gwydr na llygryddion niweidiol eraill.
Mae’r broses o gynhyrchu hydrogen adnewyddadwy fel arfer yn cynnwys electrolysis, lle mae dŵr (H2O) yn cael ei rannu’n hydrogen (H2) ac ocsigen (O2) gan ddefnyddio cerrynt trydanol.
Yna, gellir dal a storio’r nwy hydrogen canlyniadol ar gyfer gwahanol gymwysiadau, gan gynnwys gwresogi gofod a dŵr poeth.

## Slide 15: Technolegau amgylcheddol – hydrogen
Gall hydrogen gael allyriadau carbon sero neu bron yn sero drwy gydol ei oes, gan gyfrannu at ddyfodol cynaliadwy a charbon isel. Mae trydan gwyrdd yn cynhyrchu hydrogen y gellir ei gludo drwy’r rhwydwaith a’i ddefnyddio mewn gwres di-garbon ar gyfer cartrefi.
Edrychwch ar y diagram sy’n dangos sut mae hydrogen gwyrdd yn cael ei gynhyrchu yn fuelcellsworks.
Notes: https://fuelcellsworks.com/news/sgn-a-world-first-green-hydrogen-project-wins-uk-government-funding/

## Slide 16: Manteision ac anfanteision hydrogen
Manteision | Anfanteision
Potensial ar gyfer dim allyriadau | Cynhyrchu ynni-ddwys
Glân a chyfeillgar i’r amgylchedd | Fflamadwy ac ansefydlog iawn
Toreithiog ac adnewyddadwy | Costau cynhyrchu a seilwaith uchel
Llai o ddibyniaeth ar danwydd ffosil | Anodd ei storio
 | Drud i’w gynhyrchu

## Slide 17: Modelu 3D
Mae modelu 3D mewn gwasanaethau adeiladu yn cyfeirio at greu cynrychioliadau digidol tri dimensiwn o systemau a chydrannau adeiladu a ddefnyddir wrth ddylunio, adeiladu a chynnal a chadw adeilad.
Mae’n cynnwys defnyddio meddalwedd arbenigol i gynhyrchu modelau 3D cywir a manwl sy’n dangos gwahanol wasanaethau adeiladu, fel HVAC (Gwresogi, Awyru ac Aerdymheru), systemau trydanol, plymio, diogelu rhag tân a mwy.
Mae mwy o wybodaeth yma: Cynllunydd Ystafell Ymolchi 3D.
Notes: https://www.villeroy-boch.co.uk/bathroom-planner.html

## Slide 18: Ffynonellau gwybodaeth
Cynllunio
Gosod
Comisiynu
Gwasanaethu
Cynnal a chadw
Mae cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr yn ffynhonnell wybodaeth allweddol wrth:

## Slide 19: Cymdeithasau Crefft a Chyrff y Diwydiant
Mae Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Plymio a Gwresogi (CIPHE) yn gorff aelodaeth ar gyfer y rheini sy’n ymwneud â phob agwedd ar y diwydiant plymio a gwresogi.
Nod CIPHE yw helpu aelodau i fod y gorau y gallant fod, gan ddarparu mynediad at gymorth technegol, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.
CIPHE
Y Gofrestr Diogelwch Nwy yw corff cofrestru nwy swyddogol y Deyrnas Unedig.
Gas Safe
Notes: https://www.ciphe.org.uk/professional/
https://www.gassaferegister.co.uk/

## Slide 20: Cymdeithasau Crefft a Chyrff y Diwydiant
Mae WaterSafe yn gyfeiriadur ar-lein am ddim ac yn gorff achredu cenedlaethol ar gyfer plymwyr cymwys, gosodwyr pibellau cyflenwad dŵr ac arbenigwyr gwasanaethau dŵr eraill yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Mae HIP yn gyhoeddiad blaenllaw yn y grefft, ac mae’n cael ei ddosbarthu i dros 190 o golegau bob tymor. Mae’r cylchgrawn yn canolbwyntio’n bennaf ar rannu gwybodaeth gyda myfyrwyr am y ffyrdd gorau o sefydlu gyrfa yn y diwydiant.
WaterSafe
Cylchgrawn HIP
Notes: https://www.watersafe.org.uk/
https://www.hip-magazine.co.uk/magazines/

## Slide 21
Unrhyw gwestiynau?