## Slide 1: PowerPoint 5: Arferion amgylcheddol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Nod: Archwilio dulliau cynaliadwy ac ystyriaethau ecolegol ym maes adeiladu
Amcanion
  Archwilio’r gofynion ar gyfer gwneud gwaith mewn ardaloedd lle mae rhywogaethau a warchodir yn byw.
  Esbonio'r goblygiadau ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol mewn perthynas â gorlifdiroedd.
  Nodi cynnyrch adeiladu’r 21ain ganrif sy’n bodloni gofynion cynaliadwyedd.
  Archwilio sut gall adeiladau wrthbwyso eu hôl troed carbon er mwyn cyrraedd targedau’r 21ain ganrif.

## Slide 3: Dod o hyd i rywogaeth a warchodir ar y safle
    Mae rhai mathau o fywyd gwyllt yn y Deyrnas Unedig yn cael eu gwarchod gan ddeddfwriaeth sy’n ei gwneud yn anghyfreithlon lladd, niweidio, dal neu darfu ar yr anifail dan sylw.
    Mae angen cynnal arolwg cynefin er mwyn cael caniatâd cynllunio.
    Mae dod o hyd i botensial o rywogaethau penodol ar y safle yn ystod prosiect yn gallu golygu bod yn rhaid atal y gwaith adeiladu ar unwaith.
    Gallai torri’r gyfraith arwain at ddirwy ddiderfyn a hyd at 6 mis yn y carchar, a niwed difrifol i enw da.
    Pan fydd rhywogaeth a warchodir, fel ystlumod neu fadfallod dŵr, yn cael ei darganfod yn ystod y broses adeiladu yn y DU, mae’n bwysig dilyn y canllawiau a amlinellir yn Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.
Notes: Atal neu addasu gweithgareddau adeiladu: Cyn gynted ag y canfyddir rhywogaeth a warchodir, dylid atal neu addasu gweithgareddau adeiladu yn yr ardal yr effeithir arni er mwyn osgoi unrhyw niwed i’r rhywogaeth neu ei chynefin. Gallai hyn olygu addasu dulliau adeiladu, adleoli cyfarpar dros dro, neu sefydlu ardaloedd dan waharddiad.
Ymgynghori ag arbenigwyr ecolegol: Mae’n hanfodol ymgynghori ag arbenigwyr ecolegol, fel ymgynghorwyr ecolegol neu asiantaethau amgylcheddol, sy’n wybodus am y rhywogaethau penodol a’u hamddiffyniad cyfreithiol. Gallant ddarparu canllawiau ar y mesurau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfedd â rheoliadau a lleihau unrhyw effaith negyddol ar y rhywogaeth.
Cynnal arolwg o’r rhywogaeth: Dylid cynnal arolwg manwl i asesu presenoldeb, poblogaeth a gofynion ecolegol y rhywogaeth a warchodir. Fel arfer, mae’r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan ecolegwyr cymwys sy’n gallu nodi’r rhywogaeth, mapio ei chynefinoedd, a phennu arwyddocâd y boblogaeth.
Cael trwyddedau neu hawlenni priodol: Yn dibynnu ar y rhywogaeth a lefel yr effaith ar ei chynefin, efallai y bydd angen i chi wneud cais am drwyddedau neu hawlenni i fwrw ymlaen â’r gweithgareddau adeiladu yn gyfreithlon. Yn y DU, mae trwyddedau ar gyfer rhywogaethau a warchodir yn cael eu cyhoeddi gan yr asiantaethau amgylcheddol perthnasol, fel Corff Adnoddau Naturiol Cymru, Natural England, neu Scottish Natural Heritage.
Gweithredu mesurau lliniaru a chadwraeth: Ar sail canfyddiadau’r arolwg ecolegol, dylid datblygu mesurau lliniaru a chadwraeth priodol, a’u rhoi ar waith. Nod y mesurau hyn yw lleihau niwed i’r rhywogaeth a warchodir a’i chynefin. Er enghraifft, gosod blychau ystlumod, creu pyllau newydd ar gyfer madfallod dŵr, neu sefydlu ardaloedd dan waharddiad dros dro yn ystod cyfnodau sensitif.
Monitro ac adrodd: Drwy gydol y broses adeiladu, mae’n bwysig monitro’r rhywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd er mwyn sicrhau bod y mesurau lliniaru’n effeithiol. Dylid cofnodi unrhyw newidiadau neu faterion a rhoi gwybod amdanynt i’r awdurdodau perthnasol ac arbenigwyr ecolegol yn ôl yr angen.

## Slide 4: Rhai enghreifftiau o rywogaethau a warchodir
    pob rhywogaeth o ystlum
    afanc
    madfall ddŵr gribog
    pathew cyffredin neu bathew’r cyll
    dyfrgi
    llyffant y twyni
    rhai rhywogaethau o ymlusgiaid
    rhai rhywogaethau o blanhigion
    glesyn mawr
    styrsiwn
    mochyn daear
    llygoden y dŵr
    aderyn gwyllt
    coetir hynafol a choed hynod
    cimwch afon crafanc wen
    misglen berlog yr afon.

## Slide 5: Ystyriaethau cyfreithiol wrth weithio ar safleoedd sydd â bywyd gwyllt a warchodir
Agweddau cyfreithiol allweddol:
  Ymgyfarwyddo â’r ddeddfwriaeth.
  Cael yr hawlenni a’r trwyddedau angenrheidiol.
  Ymgynghori ag awdurdodau perthnasol.
  Dilyn canllawiau a’r arferion gorau.
Notes: Polisi’r Llywodraeth
Ymgyfarwyddo â’r ddeddfwriaeth: Ymchwiliwch i’r cyfreithiau a’r rheoliadau perthnasol sy’n rheoli gwarchodaeth bywyd gwyllt a chynefinoedd yn eich awdurdodaeth, a’u deall. Yn y DU, mae hyn yn cynnwys Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, ymysg eraill.
Cael yr hawlenni a’r trwyddedau angenrheidiol: Penderfynwch a oes angen hawlenni neu drwyddedau ar eich prosiect i fwrw ymlaen yn gyfreithlon. Yn dibynnu ar y rhywogaethau penodol a lefel yr effaith, efallai y bydd angen trwyddedau arnoch gan yr asiantaethau amgylcheddol perthnasol, fel Corff Adnoddau Naturiol Cymru, Natural England, neu Scottish Natural Heritage.
Ymgynghori ag awdurdodau perthnasol: Ymgysylltwch ag awdurdodau priodol y llywodraeth, fel adrannau cynllunio lleol, asiantaethau amgylcheddol, neu gyrff cadwraeth i gael arweiniad a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â rheoliadau. Gallant roi cyngor ar y gofynion penodol ar gyfer gwarchod bywyd gwyllt a chynefinoedd.
Dilyn canllawiau a’r arferion gorau: Glynwch wrth ganllawiau ac arferion gorau’r llywodraeth ar gyfer gweithio mewn ardaloedd a allai effeithio ar fywyd gwyllt a chynefinoedd a warchodir. Gall y canllawiau hyn gynnwys amserlenni penodol ar gyfer gwaith i leihau tarfu yn ystod cyfnodau sensitif, yn ogystal â methodolegau ac arferion a argymhellir.

## Slide 6: Ystyriaethau ecolegol ar safleoedd sydd â bywyd gwyllt a warchodir
Ystyriaethau ecolegol:
      Cynnal arolygon ecolegol trylwyr.
      Lliniaru a lleihau effeithiau.
      Ymgysylltu ag arbenigwyr ecolegol.
      Monitro ac addasu.
      Hybu’r gwaith o adfer a gwarchod cynefinoedd.
  Gall y gwaith adeiladu ddiogelu a chynnal lles bywyd gwyllt ac ecosystemau a warchodir drwy gysoni ein gwaith â pholisi’r llywodraeth, dilyn rheolau, a chroesawu ystyriaethau ecolegol.
  Mae cydweithio ag arbenigwyr ac awdurdodau yn hanfodol er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol i’r amgylchedd naturiol a chydymffurfio â’r gyfraith.
Notes: Ystyriaethau Ecolegol
Cynnal arolygon ecolegol trylwyr: Cyn dechrau ar unrhyw waith, cynhaliwch arolygon ecolegol cynhwysfawr i ganfod ac asesu presenoldeb ac arwyddocâd bywyd gwyllt a chynefinoedd a warchodir yn ardal y prosiect. Dylai ecolegwyr cymwys gynnal yr arolygon hyn i sicrhau eu bod yn cael eu hadnabod a’u gwerthuso’n gywir.
Lliniaru a lleihau effeithiau: Datblygwch a gweithredu mesurau lliniaru priodol i leihau niwed posibl i fywyd gwyllt a chynefinoedd a warchodir. Gallai hyn gynnwys addasu amserlenni gwaith, sefydlu ardaloedd dan waharddiad, creu cynefinoedd amgen, neu roi mesurau gwarchod dros dro ar waith, fel rhwydi neu ffensys.
Ymgysylltu ag arbenigwyr ecolegol: Cydweithiwch ag ymgynghorwyr neu arbenigwyr ecolegol sydd â’r wybodaeth a’r arbenigedd i arwain ystyriaethau ecolegol eich prosiect. Gallant ddarparu argymhellion a helpu i roi mesurau lliniaru a strategaethau cadwraeth effeithiol ar waith.
Monitro ac addasu: Monitrwch effaith y gwaith ar fywyd gwyllt a chynefinoedd a warchodir yn barhaus drwy gydol oes y prosiect. Os bydd materion annisgwyl yn codi neu os oes angen addasu effeithiolrwydd mesurau lliniaru, byddwch yn barod i addasu eich cynlluniau yn unol â hynny drwy ymgynghori ag arbenigwyr ecolegol ac awdurdodau perthnasol.
Hybu’r gwaith o adfer a gwarchod cynefinoedd: Ystyriwch gynnwys mesurau cadwraeth ac adfer cynefinoedd yn eich prosiect lle bo hynny’n ymarferol. Gallai hyn gynnwys creu neu wella cynefinoedd, ailblannu rhywogaethau planhigion prin, neu gyfrannu at fentrau bioamrywiaeth lleol.

## Slide 7: Camau i’w cymryd os oes rhywogaethau a warchodir ar y safle
Y cleient sy’n gyfrifol am ganfod a yw eich datblygiad yn debygol o effeithio ar ardal neu safle a warchodir.
Ni chaiff yr awdurdod cynllunio roi caniatâd cynllunio os yw’n difrodi ardal neu safle a warchodir.
Os canfyddir bod rhywogaethau a warchodir yn bresennol, dylid atal neu addasu’r gwaith, a dilyn hyn gan ymgynghoriad ag arbenigwr ecolegol a chynnal arolwg o’r rhywogaeth, ac yna cael trwyddedau neu hawlenni priodol os oes angen. Dilynir hyn gan unrhyw fesurau lliniaru a chadwraeth sy’n ofynnol, a thrwy gydol y broses monitrwch ac adrodd ar y rhywogaethau a warchodir.
Notes: Pan fydd rhywogaeth a warchodir, fel ystlumod neu fadfallod dŵr, yn cael ei darganfod yn ystod y broses adeiladu yn y DU, mae’n bwysig dilyn y canllawiau a amlinellir yn Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.
Atal neu addasu gweithgareddau adeiladu: Cyn gynted ag y canfyddir rhywogaeth a warchodir, dylid atal neu addasu gweithgareddau adeiladu yn yr ardal yr effeithir arni er mwyn osgoi unrhyw niwed i’r rhywogaeth neu ei chynefin. Gallai hyn olygu addasu dulliau adeiladu, adleoli cyfarpar dros dro, neu sefydlu ardaloedd dan waharddiad.
Ymgynghori ag arbenigwyr ecolegol: Mae’n hanfodol ymgynghori ag arbenigwyr ecolegol, fel ymgynghorwyr ecolegol neu asiantaethau amgylcheddol, sy’n wybodus am y rhywogaethau penodol a’u hamddiffyniad cyfreithiol. Gallant ddarparu canllawiau ar y mesurau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfedd â rheoliadau a lleihau unrhyw effaith negyddol ar y rhywogaeth.
Cynnal arolwg o’r rhywogaeth: Dylid cynnal arolwg manwl i asesu presenoldeb, poblogaeth a gofynion ecolegol y rhywogaeth a warchodir. Fel arfer, mae’r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan ecolegwyr cymwys sy’n gallu nodi’r rhywogaeth, mapio ei chynefinoedd, a phennu arwyddocâd y boblogaeth.
Cael trwyddedau neu hawlenni priodol: Yn dibynnu ar y rhywogaeth a lefel yr effaith ar ei chynefin, efallai y bydd angen i chi wneud cais am drwyddedau neu hawlenni i fwrw ymlaen â’r gweithgareddau adeiladu yn gyfreithlon. Yn y DU, mae trwyddedau ar gyfer rhywogaethau a warchodir yn cael eu cyhoeddi gan yr asiantaethau amgylcheddol perthnasol, fel Corff Adnoddau Naturiol Cymru, Natural England, neu Scottish Natural Heritage.
Gweithredu mesurau lliniaru a chadwraeth: Ar sail canfyddiadau’r arolwg ecolegol, dylid datblygu mesurau lliniaru a chadwraeth priodol, a’u rhoi ar waith. Nod y mesurau hyn yw lleihau niwed i’r rhywogaeth a warchodir a’i chynefin. Er enghraifft, gosod blychau ystlumod, creu pyllau newydd ar gyfer madfallod dŵr, neu sefydlu ardaloedd dan waharddiad dros dro yn ystod cyfnodau sensitif.
Monitro ac adrodd: Drwy gydol y broses adeiladu, mae’n bwysig monitro’r rhywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd er mwyn sicrhau bod y mesurau lliniaru’n effeithiol. Dylid cofnodi unrhyw newidiadau neu faterion a rhoi gwybod amdanynt i’r awdurdodau perthnasol ac arbenigwyr ecolegol yn ôl yr angen.

## Slide 8: Rydych chi’n torri’r gyfraith os ydych chi’n...
  dal, lladd, tarfu neu anafu rhywogaeth a warchodir gan Ewrop (ar bwrpas neu drwy beidio â chymryd digon o ofal)
  difrodi neu ddinistrio man bridio neu fan gorffwys (hyd yn oed yn ddamweiniol)
  rhwystro mynediad i'w mannau gorffwys neu gysgodi (ar bwrpas neu drwy beidio â chymryd digon o ofal)
  meddu, gwerthu, rheoli neu gludo unigolion byw neu farw, neu rannau ohonynt.
Mae tarfu ar rywogaeth a warchodir yn cynnwys unrhyw weithgarwch bwriadol sy’n effeithio ar:
      allu grŵp i oroesi, bridio neu fagu eu cywion
      niferoedd neu ystod y rhywogaethau yn yr ardal leol.
      (Gov.UK, 2023)

## Slide 9: Beth sy’n digwydd os nad ydych chi’n dilyn y gofynion cyfreithiol?
Talodd Cartrefi Bellway bris am beidio â dilyn y canllawiau. Ar un o’u safleoedd adeiladu, roedd ystlumod wedi cael eu canfod mewn adeiladau.
Byddai angen i Bellway weithredu mesurau lliniaru a gwneud cais am hawlen cyn dymchwel yr adeiladau, yn ôl y cynllunwyr.
Heb drwydded na chynllun lliniaru ar waith, symudodd Bellway ymlaen gyda’r gwaith dinistrio. Ymchwiliodd yr Heddlu Metropolitanaidd i’r gwaith o ddinistrio ardal lle roedd ystlumod yn bridio ac yn gorffwys, a wynebodd Bellway gamau cyfreithiol.
    (Brodies LLP, 2022)

## Slide 10: Beth sy’n digwydd os nad ydych chi’n dilyn y gofynion cyfreithiol?
Gofynion a chyfyngiadau rheoleiddiol.
Costau a gwaith cynnal a chadw hirdymor.
Effaith ar ardaloedd cyfagos.
Er mwyn lleihau’r goblygiadau hyn, mae’n hanfodol asesu’r risg o lifogydd yn drylwyr, ymgysylltu ag awdurdodau perthnasol, ac ymgorffori mesurau dylunio a lliniaru priodol wrth ystyried datblygiadau ar orlifdiroedd.
Gall deall y risgiau posib a gweithredu strategaethau cadarn helpu i liniaru’r effeithiau negyddol ar adeiladau, deiliaid a’r amgylchedd cyfagos.
Notes: Gofynion a chyfyngiadau rheoleiddiol: Mae gan lawer o wledydd a rhanbarthau reoliadau a pholisïau cynllunio ar waith i reoli datblygiadau ar orlifdiroedd. Gall y rhain gynnwys gofynion o ran cynlluniau wrth gefn, parthau gorlifdir, a chodau adeiladu sy’n benodol i ardaloedd sy’n dueddol o gael llifogydd. Rhaid i ddatblygwyr gydymffurfio â’r rheoliadau hyn, sy’n gallu ychwanegu cymhlethdod, amser a chost at y broses ddatblygu.
Costau a gwaith cynnal a chadw hirdymor: Efallai y bydd angen gwneud gwaith cynnal a chadw ac addasiadau ychwanegol ar adeiladau sy’n cael eu hadeiladu ar orlifdiroedd er mwyn lliniaru’r perygl o lifogydd, fel gosod rhwystrau rhag llifogydd, codi systemau a chyfleustodau trydanol, neu ymgorffori deunyddiau sy’n gwrthsefyll llifogydd. Gall yr addasiadau hyn olygu costau ychwanegol i berchnogion eiddo a chostau cynnal a chadw parhaus.
Effaith ar ardaloedd cyfagos: Gall datblygiadau ar orlifdiroedd arwain at oblygiadau i ardaloedd cyfagos hefyd. Gall newid llif naturiol dŵr arwain at berygl uwch o lifogydd i lawr yr afon neu mewn ardaloedd cyfagos. Mae’n hanfodol ystyried yr effeithiau posib ar gymunedau cyfagos ac ymgorffori mesurau lliniaru priodol.

## Slide 11: Adeiladu a gorlifdiroedd
Gall datblygu ar orlifdiroedd arwain at oblygiadau sylweddol ar gyfer datblygu yn y dyfodol a’r adeiladau a’r ardaloedd cyfagos.
Dyma’r prif oblygiadau i’w hystyried:
perygl uwch o lifogydd
difrod strwythurol ac ansefydlogrwydd
risgiau iechyd a diogelwch
costau yswiriant uwch a darpariaeth gyfyngedig
effaith ar yr amgylchedd.
Notes: Perygl uwch o lifogydd: Mae gorlifdiroedd yn ardaloedd isel wrth ymyl afonydd, llynnoedd neu forlinau sy’n dueddol o gael llifogydd. Mae adeiladu ar orlifdiroedd yn golygu bod adeiladau’n wynebu perygl uwch o lifogydd, a all arwain at ddifrod i eiddo, amhariad ar breswylwyr, a pheryglon diogelwch posib.
Difrod strwythurol ac ansefydlogrwydd: Gall llifogydd achosi difrod strwythurol i adeiladau, yn enwedig os nad ydynt wedi’u dylunio a’u hadeiladu i wrthsefyll llifogydd. Gall grym y dŵr, erydu ac effaith malurion beryglu cyfanrwydd sylfeini, waliau ac elfennau strwythurol yr adeilad. Dros amser, gall llifogydd dro ar ôl tro arwain at ragor o wendid a hyd yn oed ansefydlogrwydd strwythurol.
Risgiau iechyd a diogelwch: Gall llifogydd gyflwyno halogyddion a phathogenau i adeiladau, gan beri risgiau iechyd i breswylwyr. Gall hefyd amharu ar wasanaethau hanfodol, fel trydan, cyflenwad dŵr a systemau glanweithdra, sy’n ei gwneud yn anodd cynnal amgylchedd byw diogel ac iach.
Costau yswiriant uwch a darpariaeth gyfyngedig: Gall adeiladu mewn ardaloedd sy’n dueddol o gael llifogydd arwain at gostau yswiriant uwch neu warchodaeth gyfyngedig. Mae cwmnïau yswiriant yn aml yn ystyried perygl llifogydd wrth bennu premiymau ac mewn rhai achosion, gallant wrthod gwarchod adeiladau ar orlifdiroedd risg uchel yn gyfan gwbl. Gall hyn arwain at oblygiadau ariannol i berchnogion eiddo a darpar brynwyr.
Effaith ar yr amgylchedd: Gall datblygu ar orlifdiroedd gael effaith andwyol ar yr amgylchedd naturiol cyfagos. Gall newid y dirwedd, adeiladu, ac addasu patrymau llif dŵr amharu ar ecosystemau a chynefinoedd bywyd gwyllt, a diraddio ansawdd dŵr. Gall hefyd waethygu problemau llifogydd drwy newid y system ddraenio naturiol.

## Slide 12: Adeiladu a gorlifdiroedd
Fe wnaethon nhw gyfaddef eu bod wedi torri cyfraith bywyd gwyllt ac fe gawsant ddirwy o £600,000, a oedd yn torri record.
Hefyd fe wnaethant gytuno i roi £20,000 i’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod. Mae achos Bellway yn dystiolaeth y bydd rheoleiddwyr bywyd gwyllt yn gadarn wrth ymchwilio i achosion posib o dorri rheolau.
Mae lefel y ddirwy hefyd yn dangos bod llysoedd y DU yn benderfynol o anfon neges na fydd troseddau bywyd gwyllt yn cael eu goddef.
(Brodies LLP, 2022)

## Slide 13: Deunyddiau adeiladu cynaliadwy
Yn gyntaf, dewch i ni ddiffinio beth yw deunyddiau adeiladu cynaliadwy:
Mae deunyddiau cynaliadwy yn cyfeirio at ddeunyddiau adeiladu sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd ac sy’n cael cyn lleied o effaith niweidiol â phosib ar y blaned drwy gydol eu cylch oes. Mae’r deunyddiau hyn yn cael eu caffael, eu cynhyrchu, eu defnyddio a’u gwaredu mewn ffordd sy’n lleihau’r ynni sy’n cael ei ddefnyddio, yn lleihau’r gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu, ac yn lliniaru llygredd amgylcheddol.

## Slide 14: Deunyddiau adeiladu cynaliadwy
Er mwyn i Gymru gyrraedd ei thargedau sero net, mae’n hanfodol bod y diwydiant yn defnyddio deunyddiau cynaliadwy a dulliau dylunio cynaliadwy hefyd.
Mae llu o ddeunyddiau a thechnegau gall y diwydiant eu defnyddio i gyrraedd y targedau cynaliadwyedd gofynnol. Mae hyn yn cynnwys:
pren cynaliadwy
concrid carbon isel
deunyddiau inswleiddio
deunyddiau wedi’u hailgylchu.
Dyma rai o’r adnoddau cynaliadwy y gallem eu defnyddio.

## Slide 15: Adeiladau’r 21ain ganrif a gwrthbwyso carbon
Mae nifer o ffyrdd y gall adeilad wrthbwyso ei ôl-troed carbon er mwyn cyrraedd targedau a disgwyliadau adeiladu yn yr 21ain ganrif.
Dyma rai strategaethau effeithiol:
  dyluniad ynni-effeithlon
  ffynonellau ynni adnewyddadwy
  amlen adeilad effeithlon
  dyfeisiau a chyfarpar ynni-effeithlon
  deunyddiau cynaliadwy
  arbed dŵr
  toeau a waliau gwyrdd
  lleihau ac ailgylchu gwastraff
  trafnidiaeth gynaliadwy
  mentrau gwrthbwyso carbon
  ardystiadau gwyrdd
  asesiad cylch oes.
Notes: Dyluniad ynni-effeithlon: Mabwysiadwch egwyddorion dylunio ynni-effeithlon o'r cychwyn cyntaf, gan gynnwys inswleiddio priodol, systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC), goleuadau ynni-effeithlon, a systemau awtomeiddio adeiladau uwch i optimeiddio'r defnydd o ynni.
Ffynonellau ynni adnewyddadwy: Ymgorfforwch dechnolegau ynni adnewyddadwy, fel paneli solar, tyrbinau gwynt neu systemau geothermol i gynhyrchu ynni glân ar y safle a lleihau’r ddibyniaeth ar danwydd ffosil.
Amlen adeilad effeithlon: Gwnewch yn siŵr bod amlen yr adeilad wedi’i inswleiddio’n dda gyda ffenestri, drysau a deunyddiau toi perfformiad uchel i leihau faint o wres sy’n cael ei golli neu ei ennill, a gwella'r effeithlonrwydd ynni cyffredinol.
Dyfeisiau a chyfarpar ynni-effeithlon: Gosodwch ddyfeisiau ynni-effeithlon, fel dyfeisiau â seren ynni, yn ogystal â systemau a chyfarpar swyddfa ynni-effeithlon, i leihau faint o ynni sy’n cael ei ddefnyddio.
Deunyddiau cynaliadwy: Dewiswch ddeunyddiau adeiladu ecogyfeillgar a chynaliadwy gydag ôl troed carbon isel. Mae hyn yn cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu neu o ffynonellau lleol, pren wedi’i gasglu’n gyfrifol, a chynhyrchion allyriadau isel.
Arbed dŵr: Ymgorfforwch ffitiadau arbed dŵr, fel tapiau a thoiledau llif isel, a rhoi systemau ailgylchu dŵr neu gasglu dŵr glaw ar waith i leihau faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio.
Toeau a waliau gwyrdd: Integreiddiwch doeau gwyrdd neu waliau byw yn nyluniad yr adeilad, sy’n inswleiddio, yn amsugno carbon deuocsid, ac yn cyfrannu at fioamrywiaeth ac at wella ansawdd aer.
Lleihau ac ailgylchu gwastraff: Rhowch strategaethau rheoli gwastraff effeithiol ar waith i leihau gwastraff adeiladu a gweithredol. Hybwch ailgylchu ac ailddefnyddio deunyddiau, ac ystyried rhoi cyfleusterau compostio ar waith ar y safle.
Trafnidiaeth gynaliadwy: Anogwch ddewisiadau trafnidiaeth gynaliadwy drwy ddarparu mannau parcio beiciau, gorsafoedd gwefru cerbydau trydan, neu hyrwyddo mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn helpu i leihau allyriadau carbon sy’n gysylltiedig â chymudo a thrafnidiaeth.
Mentrau gwrthbwyso carbon: Ystyriwch gymryd rhan mewn rhaglenni gwrthbwyso carbon drwy fuddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy neu brynu credydau carbon wedi’u dilysu i wneud iawn am unrhyw allyriadau carbon sy’n weddill.
Ardystiadau gwyrdd: Ewch ar drywydd ardystiadau adeiladu gwyrdd, fel LEED (Arweinyddiaeth mewn Ynni a Dylunio Amgylcheddol) neu BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu), sy’n darparu fframweithiau a chanllawiau ar gyfer arferion adeiladu cynaliadwy.
Asesiad cylch oes: Cynhaliwch asesiadau cylch oes i werthuso effaith amgylcheddol deunyddiau adeiladu, prosesau adeiladu ac arferion gweithredol. Mae hyn yn helpu i nodi meysydd i'w gwella ac yn llywio penderfyniadau i leihau allyriadau carbon.

## Slide 16: Gweithgaredd: Adeiladau’r 21ain ganrif ac ôl troed carbon
Tasg 1: Trafodaeth
Mewn grwpiau, trafodwch a rhowch flaenoriaeth i’r strategaethau ar eich taflen ar sail eu heffeithiolrwydd a’u hymarferoldeb tybiedig.
Tasg 2: Adborth
Yn eich grwpiau, cyflwynwch eich tair prif strategaeth a’r rhesymau dros eich dewisiadau.

## Slide 17: Adeiladau’r 21ain ganrif a gwrthbwyso carbon
Mae’n bwysig nodi y bydd y strategaethau penodol a ddefnyddir yn dibynnu ar ffactorau fel y math o adeilad, lleoliad, cyllideb a nodau’r prosiect.
Gall cyfuno nifer o strategaethau a mabwysiadu dull cyfannol gyfrannu’n sylweddol at gyrraedd targedau adeiladu’r 21ain ganrif a disgwyliadau ar gyfer lleihau carbon a chynaliadwyedd.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?