## Slide 1
PowerPoint 2: Gwybod am y newid mewn dulliau adeiladu dros amser
cyflwyniad
Uned 202: Arferion yn newid dros amser (Elecrodechnegol)

## Slide 2: NOD: Gwybod am y newid mewn dulliau adeiladu dros amser
Amcanion
Gwybod am ddulliau adeiladu nodweddiadol ar gyfer adeiladau ar ôl 1919, gan gynnwys y deunyddiau, yr offer a’r technegau sy’n berthnasol i’r grefft o’u dewis.
Deall datblygiad arferion adeiladu yn y grefft o’u dewis, er enghraifft:
            dulliau adeiladu ceudod brics ac amrywiadau diweddarach i ddyluniad waliau ceudod.
            cydrannau llawr, waliau, toeau a gwaith coed parod.

## Slide 3: Traddodiadol yn erbyn modern – cyn ac ar ôl 1919
                Mewn systemau trydanol cynnar, roedd y deunyddiau a oedd ar gael ar gyfer dargludyddion ac ynysyddion yn eu dyddiau cynnar. Fel arfer, yn yr amgylchiadau hyn, roedd y deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio yn cael eu symud o gymwysiadau eraill.
                Roedd hyn yn golygu nad oedd y systemau trydanol yn heneiddio’n dda, nad oeddent yn addas ar gyfer y cymhwysiad neu nad oeddent yn gwrthsefyll unrhyw raddau o draul.

## Slide 4: Deunyddiau cyn 1919
                Cyn 1919, roedd yn rhaid tyfu neu gloddio’r deunyddiau a oedd yn cael eu defnyddio cyn dyfodiad plastigau.
                Er enghraifft, mae’r bwrdd ffiwsiau a ddangosir isod wedi’i wneud yn bennaf o wydr, pren a phorslen.
Blwch ffiwsiau yn Tatton Hall: Gosodwyd goleuadau trydan yn 1884

## Slide 5: Ceblau trydanol cynnar
                Yn 1882, datblygodd Thomas Edison y system dosbarthu pŵer gyntaf yn Ninas Efrog Newydd gan ddefnyddio rhodenni copr, wedi’u lapio mewn jiwt a’u gosod mewn pibellau anhyblyg wedi’u llenwi â chompownd bitwminaidd.
                Cable Community
Notes: https://cablecommunity.com/

## Slide 6: Ceblau trydanol cynnar
Nid oedd y ceblau trydanol cyntaf wedi’u hinswleiddio a daeth yn amlwg yn fuan iawn, heb ryw fath o ddeunydd inswleiddio, y byddai’r gallu i ddefnyddio nifer o wifrau neu gael gwifrau cerrynt mawr yn achosi problemau.
Rhaff cortyn oedd un o’r deunyddiau inswleiddio cyntaf ond roedd yn cymryd amser i’w gwehyddu o amgylch y gwifrau copr moel ac yn fuan cafodd ei disodli gan ddeunyddiau eraill, haws eu gweithgynhyrchu.

## Slide 7: Ceblau trydanol cynnar
Dyma linell amser o ddeunyddiau inswleiddio wedi’u cynhyrchu’n dorfol:
1810 rwber heb ei fwlcaneiddio
1841 Gutta Percha (math o latecs naturiol)
1844 rwber wedi’i fwlcaneiddio – paent Goodyear
1879 jiwt paraffin a bitwmen wedi’i fwlcaneiddio
1880 rwber naturiol
1884 cebl papur (ffeibr llysiau)
1885 papur sy’n cynnwys olew
1933 PVC yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf mewn deunydd inswleiddio ceblau
1942 datblygu polyethylen
1970 Ceblau polytetrafflworoethylen (PTFE)

## Slide 8: Ceblau trydanol cynnar
Yn y 1880au, roedd y ceblau cyntaf i gael eu hinswleiddio wedi’u hinswleiddio â gutta percha, deunydd latecs naturiol a gynhyrchwyd o’r sudd o goed o’r un enw. Roedd angen cadw’r deunydd inswleiddio hwn yn wlyb drwy’r amser neu byddai’n sychu ac yn methu.
Cafodd y deunydd hwn ei ddisodli gan rwber a bitwmen wedi’i fwlcaneiddio. Er mwyn diogelu’r inswleiddiad rwber rhag difrod mecanyddol, cafodd ei amgylchynu mewn ffabrig wedi’i wehyddu.
Byddai’n chwalu ac yn difetha dros gyfnod o amser.

## Slide 9: Systemau trydanol cynnar
Roedd y diwydiant cyflenwi trydan yn eithaf digyswllt. Nid oedd grid cenedlaethol, felly roedd gan bob ardal eu trefniadau cyflenwi eu hunain. Dim ond ar ôl cyflwyno Deddf Trydan (Cyflenwi) 1919 y dechreuodd pethau newid.
Hyd at y pwynt hwn, yr unig gylched drydanol yn y cartref oedd ar gyfer goleuadau. Nid oedd unrhyw offer trydanol, felly nid oedd angen cylchedau socedi.
Dim ond yn y 1930au y dechreuodd poptai trydan ddisodli poptai nwy yn y cartref.
Dysgwch am bopty trydan a wnaed yn y 1930au drwy glicio’r ddolen hon: Hanes y Byd y BBC
Notes: https://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/C-dCHv9UQ0WATlInMqradA

## Slide 10: Systemau trydanol cynnar – cwndid slip
Er mwyn darparu rhywfaint o amddiffyniad rhag difrod, roedd system tiwb slip ffit syml yn cael ei defnyddio.
Cyn i geblau aml-graidd fod ar gael,
roedd cylchedau’n cael eu rhedeg ar eu pen eu hunain
mewn system gwndid syml.
Roedd y cymalau yn rhai push-fit
ac yn cael eu clampio yn eu lle.
Sgriw bengoll i ddiogelu’r cysylltiad

## Slide 11: Systemau trydanol cynnar – rwber wedi’i fwlcaneiddio
Erbyn 1960, roedd y cylchedau yn y cartref ar gyfer y DU yn dechrau cael eu safoni. Fodd bynnag, roedd rwber yn dal i gael ei ddefnyddio a byddai’n difetha dros amser.
                Sylwch yr “hen” liwiau yn y llun yma.
Notes: https://mytrustedelectrician.com/blog-1/f/how-old-is

## Slide 12: Systemau trydanol cynnar – Bakelite
                Cyfarpar ac ategion cynnar Bakelite.

## Slide 13: Systemau trydanol cynnar – Bakelite
                Un o’r fersiynau cyntaf, cynnar o blastig, fel y gwyddom erbyn hyn, oedd Bakelite (enw masnachu) ac fe’i gwnaed o ffenol a fformaldehyd.
                Dechreuodd Bakelite drawsnewid dyluniad a ffurf cyfarpar i’r hyn rydym yn ei adnabod fel bywyd modern erbyn hyn. Cafodd ei enwi ar ôl ei ddyfeisiwr, Leo Hendrik Baekeland (1863–1944), a ddarganfu’r plastig gwydn yn 1907.
Gwyliwch y fideo hwn am Linell Amser Plastigau BPF
Newid i fod yn fanwerthwr pren
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=IBFMLMxGANc

## Slide 14: Plastigau modern
                Digwyddodd yr ehangiad gwirioneddol i blastigau modern yn y 1930au.
                Dyma pryd y datblygwyd y peiriant allwthio a dyfeisiwyd Polythen.
                Roedd PVC eisoes yn bodoli ond ni chafodd ei weithgynhyrchu'n ddiwydiannol tan y 1930au.
                Yn y 1950au, roedd plastig ar gael i’r cyhoedd mewn cynnyrch defnyddwyr.
                Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: Hanes Plastigau
Notes: https://www.bpf.co.uk/plastipedia/plastics_history/Default.aspx

## Slide 15: Systemau trydanol cynnar
                Yn y 50au a’r 60au, roedd offer a phoptai yn fwy fforddiadwy eto, roedd cylchedau newydd yn cael eu hychwanegu drwy ddefnyddio byrddau dwy, tair neu bedair ffordd.
                Dyma pam fod gan hen osodiadau sawl bwrdd ffiwsiau.
Edrychwch ar y llun a ddarperir o dan Astudiaeth Achos 7: blwch ffiwsiau o’r 1930au yn dal i gael ei ddefnyddio.
Notes: http://www.eec247.com/gallery/fuseboxes/fuseboxes.html#consumer_unit_3

## Slide 16: Cebl trydanol cynnar – PVC wedi’i insiwleiddio â gwain tua 1970
PVC oedd y cebl daearu a dwbl cyntaf gyda dargludydd CPC noeth yn rhedeg drwy ganol y cebl. Weithiau, roedd y dargludyddion yn cael eu gwarchod â thun i atal cyrydiad.
Yn y blynyddoedd cynnar, roedd dargludyddion alwminiwm yn cael eu gweithgynhyrchu oherwydd prinder. Fodd bynnag, roedd yn rhaid iddynt fod yn llawer mwy ac nid oeddent mor ystwyth.
Roedd rhai o’r plastigau yn y ceblau cynnar hyn yn adweithio gyda’r dargludyddion ac yn cynhyrchu sleim gwyrdd.

## Slide 17: Systemau trydanol cynnar – 1970au
                Yn y 1970au, dechreuodd cylchedau edrych yn debyg i’r cylchedau modern rydym yn eu gweld heddiw. Cafodd maint ceblau a maint dyfeisiau diogelu eu haddasu yn unol ag Argraffiad 15 o’r Rheoliadau Gwifrau newydd safonol.
                Roedd cylchedau rheiddiol (o’r popty neu gylchedau 6mm² tebyg) yn cael eu disodli gan brif gylched cylch sydd, yn y blynyddoedd diwethaf, wedi cael ei galw’n gylched cylch terfynol. Yn wir, gelwir pob cylched nad ydynt yn gylchedau dosbarthu yn gylched derfynol.

## Slide 18: BS 7671
                Yn 1981, daeth y fformat maint newydd a’r aliniad â gweddill Ewrop yn sgil cyflwyno 15fed Argraffiad y Rheoliadau Gwifrau.
                Mae’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg yn cyd-gyhoeddi BS 7671 gyda’r Sefydliad Safonau Prydeinig ac ef yw’r awdurdod ar osod trydanol.

## Slide 19: Uned defnyddiwr modern

## Slide 20: Uned defnyddiwr modern
Edrychwch ar y diagram o weirio modern sylfaenol.
Notes: Diagram weirio modern - https://wiki.diyfaq.org.uk/index.php/File:BasicWiringLayout.gif

## Slide 21: Esblygiad codau lliw
                Hyd at fis Mai 2004, roedd du yn cael ei ddefnyddio i ddynodi niwtral ac roedd coch yn cael ei ddefnyddio i ddynodi byw.
                Ar ôl cyfnod pontio o ddwy flynedd, roedd y lliwiau newydd yn orfodol o 2006 ymlaen.

## Slide 22: Systemau weirio modern

## Slide 23: Systemau weirio modern
Mae systemau weirio modern yn defnyddio deunyddiau newydd ac yn darparu ar gyfer systemau rheoli adeiladau, yn ogystal â goleuo a phŵer.
Mae’r llun yma’n dangos bod y systemau brys yn rhedeg ochr yn ochr â cheblau data a chylchedau terfynol, ond wedi’u gwahanu oddi wrthynt.

## Slide 24: Deunyddiau adeiladu ar ôl 1919
Ar ôl 1919, roedd mwy o ddeunyddiau adeiladu ar gael i adeiladwyr yn y DU oherwydd gweithgynhyrchu torfol a chludiant cerbydau modur.
Roedd rhai o’r deunyddiau’n fwy cyfleus na’r deunyddiau hŷn, ond nid oedd pob un yn well nac yn fwy cynaliadwy na’r deunyddiau hŷn.
Roedd hyn hefyd yn golygu bod tai ac adeiladau eraill yn edrych yr un fath, ni waeth pa ran o’r wlad roeddech chi’n byw ynddi.
Er ei bod hi’n haws cael deunyddiau a’u bod yn cael eu safoni i’w defnyddio’n haws, collwyd llawer o sgiliau lleol a chollodd tai eu cymeriad lleol.

## Slide 25: Deunyddiau toi newydd
Mae teils to concrid yn rhad ac yn wydn, ond yn ddiflas i edrych arnynt ac mae angen offer pŵer i’w torri.
Roedd teils to asbestos yn rhad ac yn hawdd eu gosod a’u torri, ond roedd asbestos yn beryglus i iechyd.
Roedd gorchuddion to rhychog ag asbestos yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladau diwydiannol ond roeddent yn beryglus i iechyd.
Sylwer: Weithiau, gelwir paneli asbestos yn AIB – (bwrdd sy’n cynnwys asbestos).

## Slide 26: Deunyddiau toi newydd
Mae dalennau toi metel rhychiog yn hawdd ac yn gyflym eu gosod, maent yn wydn os ydynt wedi’u gorchuddio a gellir gosod inswleiddiad ynddynt ymlaen llaw.
Maent bellach yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladau diwydiannol a manwerthu.
Mae proffiliau sgwâr a chrwn ar gael.

## Slide 27: Deunyddiau toi metel
Mae toi alwminiwm yn rhad ac yn wydn, ond yn ddiflas i edrych arnynt ac mae angen offer pŵer i’w torri.
Mae toi copr (cwpric ocsid) yn agored i ferdigris, sef yr enw cyffredin ar bigmentau gwyrddlas, gwenwynig, copr sy’n ffurfio patin ar gopr, efydd a phres.
Mae dalenni toi metel rhychiog yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladau diwydiannol a masnachol.

## Slide 28: Teils to sment ffibr
Mae teils to sment ffibr yn deils to gweddol newydd, wedi’u dylunio i ddynwared llechi naturiol.
Cafodd y rhain eu creu i gymryd lle’r teils asbestos, gan fod asbestos yn achosi problemau iechyd.
Maent yn hawdd eu torri a’u trwsio ac yn rhatach na llechi naturiol, ond nid ydynt mor wydn.
Llun enghreifftiol
Notes: https://build4less.co.uk/products/marley-thrutone-fibre-cement-slate-600mm-x-300mm-blue-black

## Slide 29: Teils to solar Tesla
Mae rhagor o luniau ar gael yma!
Notes: https://www.checkatrade.com/blog/cost-guides/solar-roof-tiles-cost/

## Slide 30: Morteri a phlastrau seiliedig ar sment
Gwyliwch y fideo yma:
Understanding Concrete, Cement, and Mortar | Ask This Old House
Dysgwch y gwahaniaethau rhwng sment, concrid a morter drwy glicio yma!
Notes: Gwahaniaethau rhwng y tri – https://www.thespruce.com/difference-between-cement-concrete-and-mortar-2130884
Fideo - http://www.youtube.com/watch?v=CJIk453_j0I

## Slide 31: Fideos sment
Fideo ar gymysgedd sment syml Defnyddio plastigwr mewn sment Cymysgu swp o sment
Is Your Mortar weak And Crumbling?
Everbuild Mortar Admix
Bricklaying Mortar Mix Explained

## Slide 32: Morteri a phlastrau seiliedig ar sment
Os caiff morter sment ei ddefnyddio’n gywir, mae’n dda iawn ar gyfer gwaith brics ar adeiladau newydd.
Fodd bynnag, ar gyfer eiddo hŷn, gall y morter fod yn rhy galed a gall ddifrodi’r fricsen neu’r garreg.
Mae angen llawer o ynni i gynhyrchu sment, felly nid yw’n ddeunydd cynaliadwy.
Gwyliwch y fideo yma ar gymysgu mortar calch brwd.
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=_1JpAilh5t8

## Slide 33: Concrid
Mae concrid yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer lloriau mewn adeiladau, ond gellir ei ddefnyddio ar gyfer waliau, toeau a phontydd.
Mae’n gryf iawn, a gellir ei fowldio i unrhyw siâp.
The Largest Concrete Dome Ever Built
Notes: https://www.concretenetwork.com/concrete-history/
Fideo am y gromen goncrid fwyaf - http://www.youtube.com/watch?v=NZo1otIjfl4

## Slide 34: Pren meddal wedi’i fewnforio
Mae’r rhan fwyaf o goed meddal yn cael eu mewnforio o ogledd Ewrop a Rwsia.
Maent yn cael eu llifio ymlaen llaw neu eu plaenio i feintiau safonol ac maent yn llawer rhatach na defnyddio pren caled o'r DU.

## Slide 35: Lloriau wedi’u sgridio
Mae lloriau wedi’u sgridio yn cael eu rhoi ar ben slab llawr concrid i gynhyrchu llawr gwastad fflat.
Gellir gwneud hyn â llaw gyda chymysgedd o dywod a sment ac mae’n cael ei lefelu ag offer llaw, neu ei bwmpio i mewn fel cyfansoddyn hunan-lefelu.

## Slide 36: Lloriau priffáb
Er mwyn arbed amser ac arian, gellir cynhyrchu rhannau o strwythur yr adeilad oddi ar y safle.

## Slide 37: Blociau concrid
Gall blociau concrid fod yn wag neu’n solet neu’n flociau ysgafn llawn gwynt i wella’r inswleiddiad.
(gwag)
(solet)
(ysgafn a llawn gwynt)

## Slide 38: Plastr gypswm
Cafodd plastr gypswm ei ddylunio i ddisodli plastr calch.
Mae’n sychu’n gyflymach na phlastr calch, nid yw’n anadladwy ond nid yw’n dal dŵr ychwaith.

## Slide 39: Pilenni atal lleithder (DPM) neu gwrs atal lleithder (DPC)
Mae DPC wedi’i wneud o blastig ac mae’n cael ei osod ger gwaelod y wal i atal lleithder rhag codi.
Mae DPM wedi’i wneud o blastig ac mae’n cael ei osod dan lloriau i atal lleithder rhag codi drwy’r llawr.
Pilen atal lleithder du sy’n dal dŵr

## Slide 40: Ffenestri a ffasgia plastig
Mae ffenestri plastig wedi’u dylunio i leihau’r gwaith cynnal a chadw sy’n gysylltiedig â ffenestri pren.
Maent yn para’n hirach na ffenestri pren a ffasgia.

## Slide 41: Deunyddiau cyfansawdd
Mae deunyddiau cyfansawdd wedi’u gwneud o bolymer wedi’i atgyfnerthu â ffibr (FRP) (plastig) sy’n gryf iawn ac yn dal dŵr.
Llun enghreifftiol
Notes: https://www.fbmsales.com/products/fiberglass-reinforced-plastic/

## Slide 42: Dur
Mae dur yn cael ei ddefnyddio i greu adeiladau diwydiannol ac adeiladau uchel iawn.
Mae’n gryf iawn, a gellir ei ailgylchu.

## Slide 43: Deunyddiau adeiladu safonol
Mae gan ddeunyddiau feintiau safonol ledled y DU.
Mae meintiau safonol o bren, plastrfwrdd, pibellau, ceblau, dur, llechi, teils to ac ati.
Dyma rhai o fanteision deunyddiau adeiladu safonol:
  mae’r gweithwyr wedi arfer delio â deunyddiau maint penodol
  mae’n haws cynllunio a phrisio swyddi
  mae gwahanol gydrannau adeiladu yn rhyngweithio’n well â’i gilydd.

## Slide 44
Unrhyw gwestiynau?