## Slide 1: PowerPoint 4: Arferion cynaliadwy a gofynion rheoleiddio
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 202: Arferion yn newid dros amser

## Slide 2: Nod: Deall cynaliadwyedd a threfn reoleiddio’r diwydiant
Amcanion
  Archwilio polisi allweddol y llywodraeth ar gynaliadwyedd ac ôl-osod.
  Esbonio beth yw ôl-osod.
  Nodi prif bwyntiau ôl-osod cyfrifol.
  Esbonio pwy yw BRE a beth yw BREEAM.
  Archwilio rôl BREEAM mewn gwaith adeiladu cynaliadwy.
  Nodi sut gall dyluniad wella effeithlonrwydd ynni adeilad.
  Archwilio adeiladau clyfar.
  Rhestru prif elfennau Rhan L1A ac L1B.
  Archwilio delweddu ac adeiladu thermol.
  Archwilio’r cysyniad Passivhaus.

## Slide 3: Beth yw polisïau allweddol y llywodraeth ar gynaliadwyedd?
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi nifer o bolisïau a deddfwriaethau allweddol ar waith i hybu cynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu.
Mae rhai o’r statudau hyn yn cynnwys:
  Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990
  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
  Rheoliadau Adeiladu
Mae canllawiau eraill yn cynnwys:
  PAS 2030:2019
  PAS 2035:2019
Notes: Atgoffwch y dysgwyr mai dim ond rhai pwerau sydd wedi’u datganoli i Lywodraeth Cymru, a bod gan San Steffan yr awdurdod o hyd i osod rhai deddfau ar gyfer Cymru, ac mai San Steffan oedd yn gosod deddfau cyn datganoli.

## Slide 4: Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990
Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o reoleiddio mewn cysylltiad â diogelu’r amgylchedd a rheoli llygredd yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru.
Mae’r Ddeddf yn gosod gofynion ar gyfer rheoli gwastraff, atal llygredd, trwyddedu amgylcheddol ac asesiadau o’r effaith amgylcheddol.
Rhaid i gwmnïau adeiladu sy’n gweithredu yng Nghymru gydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a rheoliadau cysylltiedig i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau amgylcheddol gofynnol ac yn diogelu’r amgylchedd yn ystod gweithgareddau adeiladu.
Notes: Trwyddedau Amgylcheddol: Cyflwynodd Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 y cysyniad o drwyddedau amgylcheddol, sy'n rheoleiddio rhai gweithgareddau sydd â'r potensial i achosi llygredd neu niwed i'r amgylchedd. Yng Nghymru, mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 wedi cael ei rhoi ar waith drwy Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Efallai y bydd angen trwydded amgylcheddol ar gyfer gweithgareddau adeiladu sydd â’r potensial i achosi llygredd sylweddol, fel gweithrediadau rheoli gwastraff neu osodiadau sy’n allyrru llygryddion. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gwmnïau adeiladu sy’n ymwneud â gweithgareddau o’r fath gydymffurfio ag amodau’r drwydded, gan gynnwys mesurau atal llygredd a monitro amgylcheddol.
Rheoli Gwastraff: Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn gosod cyfrifoldebau ar gyfer rheoli gwastraff, gan gynnwys casglu, gwaredu a thrin gwastraff. Mae gweithgareddau adeiladu’n cynhyrchu lefelau sylweddol o wastraff, ac mae’r ddeddfwriaeth yn mynnu bod arferion rheoli gwastraff priodol yn cael eu dilyn. Mae’n rhaid i gwmnïau adeiladu yng Nghymru sicrhau bod gwastraff yn cael ei ddosbarthu, ei drin a’i waredu’n briodol yn unol â’r rheoliadau rheoli gwastraff perthnasol, fel Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 a Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011.
Rheoli Llygredd: Mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn cynnwys darpariaethau i reoli llygredd o wahanol ffynonellau, gan gynnwys aer, dŵr a thir. Gall safleoedd adeiladu fod yn ffynonellau posib o lygredd, fel llwch a dŵr gwaddodion ffo, sŵn, ac allyriadau o beiriannau. Mae’r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn mynnu bod cwmnïau adeiladu yn cymryd camau i atal neu leihau llygredd, gan gynnwys rhoi’r arferion gorau ar waith ar gyfer rheoli llwch, sŵn ac allyriadau, yn ogystal â rheoli’r gwaith o storio a thrin sylweddau peryglus.
Dyletswydd Gofal ar gyfer Gwastraff: Mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn gosod dyletswydd gofal ar gynhyrchwyr, cludwyr a derbynwyr gwastraff. Mae gan gwmnïau adeiladu gyfrifoldeb i sicrhau bod gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu ar eu safleoedd yn cael ei reoli a’i drosglwyddo’n briodol i gludwyr neu gyfleusterau gwastraff awdurdodedig. Rhaid iddynt gadw cofnodion o drosglwyddo a gwaredu gwastraff, gan sicrhau bod gwastraff yn cael ei drin gan endidau trwyddedig a rheoleiddiedig.
Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol: Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn darparu fframwaith ar gyfer cynnal asesiadau o’r effaith amgylcheddol ar gyfer prosiectau penodol. Yng Nghymru, caiff hyn ei reoleiddio ymhellach gan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Cymru) 2017. Efallai y bydd angen i brosiectau adeiladu sy’n dod o dan gwmpas Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol, fel datblygiadau ar raddfa fawr neu brosiectau seilwaith, gael asesiad amgylcheddol i werthuso a lliniaru effeithiau amgylcheddol posib.

## Slide 5: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae gan y Ddeddf nifer o oblygiadau i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru.
Angen i ganolbwyntio ar gynaliadwyedd.
Angen i ystyried effaith gwaith adeiladu ar gymunedau lleol.
Angen i ddefnyddio gwaith adeiladu i wella llesiant pobl.
Mae’r Ddeddf yn helpu i sicrhau bod adeiladu yng Nghymru yn gynaliadwy, yn gymdeithasol gyfrifol ac yn fuddiol i lesiant pobl.
Notes: Mae Cymru’n ymateb i’r heriau hyn:
Cynaliadwyedd: Mae’r diwydiant adeiladu’n defnyddio technolegau a deunyddiau arloesol i leihau effaith amgylcheddol gwaith adeiladu. Er enghraifft, mae’n defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu, goleuadau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, a systemau casglu dŵr glaw.
Cyfrifoldeb cymdeithasol: Mae’r diwydiant adeiladu’n gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu prosiectau sy’n diwallu eu hanghenion a’u dyheadau. Er enghraifft maen nhw’n adeiladu ysgolion, llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.
Llesiant: Mae’r diwydiant adeiladu’n adeiladu prosiectau sy’n darparu cyfleusterau cymdeithasol a hamdden i gymunedau lleol. Er enghraifft maen nhw’n adeiladu parciau, meysydd chwarae a chyfleusterau chwaraeon.

## Slide 6: Beth yw ôl-osod?
Yn y diwydiant adeiladu, ôl-osod yw’r broses o wneud newidiadau neu uwchraddio adeilad neu strwythur presennol er mwyn gwella ei ddefnyddioldeb, perfformiad, effeithlonrwydd ynni neu estheteg. Mae’n golygu addasu systemau, cydrannau neu gynllun yr adeilad i fodloni gofynion modern neu i ddatrys anghenion arbennig.
Gallai ôl-osod gynnwys ychwanegu deunydd inswleiddio, uwchraddio systemau HVAC, newid ffenestri, gwella goleuadau, gosod systemau ynni adnewyddadwy neu newid pensaernïaeth yr adeilad i ddarparu ar gyfer defnyddiau neu dechnolegau newydd.
Pwrpas ôl-osod yw gwella perfformiad adeilad, ymestyn ei oes a gwella ei effeithlonrwydd ynni heb fod angen ei ailadeiladu neu ddymchwel yn llwyr.

## Slide 7: Gwaith ôl-osod cyfrifol
Mae hyn yn golygu gwneud gwelliannau ynni-effeithlon a chynaliadwy yn ogystal â chadw gwerth hanesyddol neu bensaernïol, fel:
          asesiad ynni
          gwarchod treftadaeth
          inswleiddio a selio aer
          systemau gwresogi ac oeri effeithlon
          uwchraddio goleuadau
          gwella ffenestri a gwydro
          integreiddio ynni adnewyddadwy
          mesurau effeithlonrwydd dŵr
          ansawdd amgylcheddol dan do
          monitro ac optimeiddio.
Notes: Asesiad ynni: Cynhaliwch asesiad ynni trylwyr i ganfod perfformiad ynni’r adeilad, gan gynnwys inswleiddio, systemau HVAC, goleuadau a photensial ynni adnewyddadwy. Mae’r asesiad hwn yn helpu i bennu’r strategaethau ôl-osod mwyaf effeithiol.
Gwarchod treftadaeth: Ar gyfer adeiladau traddodiadol sydd ag arwyddocâd hanesyddol, rhowch flaenoriaeth i gadw eu nodweddion a’u deunyddiau pensaernïol. Defnyddiwch dechnegau a deunyddiau cadwraeth priodol sy’n cynnal cymeriad yr adeilad gan wella ei effeithlonrwydd ynni ar yr un pryd.
Inswleiddio a selio aer: Ewch ati i wella inswleiddiad yr adeilad drwy ychwanegu deunydd inswleiddio at waliau, toeau a lloriau. Mae angen mynd i’r afael â gollyngiadau aer a drafftiau drwy selio bylchau, craciau ac agoriadau. Mae’r mesurau hyn yn gwella cyfforddusrwydd thermol ac yn lleihau gwastraff ynni.
Systemau gwresogi ac oeri effeithlon: Uwchraddiwch systemau gwresogi ac oeri i ddewisiadau amgen sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Ystyriwch osod boeleri, pympiau gwres neu systemau gwresogi ardal effeithlon iawn. Mae angen cydbwyso’r angen am gysur modern â chadw estheteg yr adeilad.
Uwchraddio goleuadau: Newidiwch osodiadau goleuadau sydd wedi dyddio am ddewisiadau amgen sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, fel goleuadau LED. Ymgorfforwch reolyddion goleuadau clyfar, synwyryddion deiliadaeth, a chynaeafu golau dydd i optimeiddio’r defnydd o ynni.
Gwella ffenestri a gwydro: Uwchraddiwch ffenestri i wydr dwbl neu driphlyg gyda chotiau allyrredd isel, gan wella perfformiad thermol heb beryglu cyfanrwydd pensaernïol. Cadwch ffenestri gwreiddiol lle bo hynny’n ymarferol a gwella eu heffeithlonrwydd drwy stripiau tywydd neu wydr eilaidd.
Integreiddio ynni adnewyddadwy: Archwiliwch gyfleoedd ar gyfer ymgorffori technolegau ynni adnewyddadwy fel paneli solar neu dyrbinau gwynt bach. Ystyriwch eu cydnawsedd ag estheteg a gwerth hanesyddol yr adeilad.
Mesurau effeithlonrwydd dŵr: Gweithredwch osodiadau a systemau dŵr-effeithlon i leihau faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio. Gosodwch doiledau a thapiau llif isel, a dyfeisiau arbed dŵr i gadw adnoddau dŵr.
Ansawdd amgylcheddol dan do: Ewch ati i wella’r ansawdd aer dan do drwy systemau awyru priodol a rheoli lefelau lleithder. Defnyddiwch ddeunyddiau a gorffeniadau isel o ran cyfansoddion organig anweddol i leihau’r cemegion sy’n cael eu rhyddhau i’r aer a chreu amgylchedd iach dan do.
Monitro ac optimeiddio: Gweithredwch systemau monitro i gadw golwg ar faint o ynni sy’n cael ei ddefnyddio, yr ansawdd amgylcheddol dan do, a chysur preswylwyr. Dadansoddwch ddata i nodi meysydd i'w gwella ac optimeiddio perfformiad yr adeilad dros amser.

## Slide 8: Gwaith ôl-osod cyfrifol
Mae gan ôl-osod lawer o fanteision, gan gynnwys uwchraddio’r stoc adeiladau bresennol er mwyn symud tuag at gyrraedd targedau sero net.
Rhaid ystyried yr adeilad a fydd yn gartref i’r dechnoleg yn yr holl gynlluniau a gweithgareddau ôl-osod.
Mae hyn yn arbennig o wir yn yr holl adeiladau a adeiladwyd cyn 1919 lle mae adeiledd yr adeilad yn ymddwyn yn wahanol iawn i ffabrigau adeiladau modern.
Cyn gwneud unrhyw waith ar adeilad a adeiladwyd cyn 1919, a hynny’n waith ôl-osod neu fel arall, byddai’n arfer da gofyn am gyngor gan y cyrff cadwraeth a chynllunio/rheoli adeiladu perthnasol i sicrhau cydymffurfedd â’r holl reoliadau perthnasol a diogelu treftadaeth a hanes yr adeiladau.

## Slide 9: Safonau ôl-osod: PAS 2030:2019
Mae PAS 2030 yn Fanyleb sydd ar gael i’r Cyhoedd ar gyfer gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau presennol.
Mae PAS 2030 yn nodi’r gofynion o ran cymhwysedd, gallu technegol a gofynion ansawdd cyffredinol y bydd pob gosodwr yn eu dilyn i sicrhau bod y gwaith a wneir wedi cyrraedd y safon ofynnol.
Mae PAS 2030 yn ardystiad y gall busnesau ei gyflawni i ddangos eu bod yn cydymffurfio â’u gosodiadau.
Mae PAS 2030 yn cael ei diweddaru bob dwy flynedd.

## Slide 10: Safonau ôl-osod: PAS 2035:2019
Mae PAS 2035 yn Fanyleb sydd ar gael i’r Cyhoedd ar gyfer ôl-osod mewn cysylltiad ag ynni mewn adeiladau domestig. Cafodd ei chyhoeddi gan y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) yn 2019 ac mae’n cael ei diweddaru bob dwy flynedd.
Mae PAS 2035 yn canolbwyntio ar asesu, dylunio, manylu, gosod, comisiynu a monitro prosiectau ôl-osod ynni mewn adeiladau domestig.
Mae’n nodi’r gofynion ar gyfer yr holl broses o ôl-osod cartref, o’r asesiad cychwynnol i’r trosglwyddo terfynol.
Mae PAS 2030 a PAS 2035 yn bwysig ar gyfer sicrhau bod mesurau effeithlonrwydd ynni yn cael eu gosod i safon uchel a bod manteision ôl-osod yn cael eu gwireddu.

## Slide 11: Rhai o Ofynion Allweddol PAS 2035
Rhaid asesu’r prosiect i nodi’r potensial ar gyfer arbedion ynni.
Rhaid i ddyluniad y prosiect fod yn seiliedig ar egwyddorion ôl-osod tŷ cyfan.
Rhaid i osodwyr cymwys osod y prosiect gan ddefnyddio deunyddiau a chynnyrch cymeradwy.
Rhaid comisiynu’r prosiect i sicrhau ei fod yn gweithredu yn ôl y bwriad.
Rhaid monitro’r prosiect i sicrhau bod yr arbedion ynni’n cael eu cyflawni.

## Slide 12: Pwy yw’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE)?
    Mae BRE, sef y Sefydliad Ymchwil Adeiladu gynt, yn sefydliad ymchwil ac ymgynghori yn y DU sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd adeiledig.
    Mae’n cynnal gweithgareddau ymchwil a datblygu i wella camau dylunio, adeiladu a gweithredu adeiladau.
    Mae BRE yn adnabyddus am ddatblygu safonau a chynlluniau ardystio’r diwydiant, fel Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM), sy’n asesu perfformiad amgylcheddol adeiladau.
    Mae’n cynnig gwasanaethau ymgynghori ar ddylunio cynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, diogelwch tân a modelu gwybodaeth adeiladu.
    Defnyddir arbenigedd ac ymchwil BRE i sbarduno arferion cynaliadwy a helpu’r diwydiant adeiladu i gyflawni lefelau uwch o berfformiad, cyfrifoldeb amgylcheddol a diogelwch. Gwyliwch y fideo YouTube hwn ar BREEAM: What is BREEAM? | The Pros & Cons
Notes: What is BREEAM? | The Pros & Cons https://youtu.be/ieisJlS-Ahg

## Slide 13: Gwella cynaliadwyedd drwy ddylunio
Gall diwydiant adeiladu Cymru wella ei ganlyniadau cynaliadwy drwy gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth ac amrywiol bolisïau a mentrau’r llywodraeth.
Ar lefel crefftau, mae’r dewis ymwybodol i ddefnyddio arferion mwy eco-gyfeillgar, rheoli gwastraff ac ailgylchu, a dulliau cynaliadwy eraill i gyd yn cyfrannu at yr ethos cynaliadwyedd.
Y dewis olaf yw mabwysiadu cynaliadwyedd yn y cam dylunio. Mae hyn yn golygu, yn ymarferol, bod cynaliadwyedd yn cael ei ystyried yn weithredol wrth ddylunio’r amgylchedd adeiledig.

## Slide 14: Gwella cynaliadwyedd drwy ddylunio
Er mwyn gwella cynaliadwyedd drwy ddylunio, gellid ystyried y strategaethau canlynol:
defnyddio deunyddiau cynaliadwy
dylunio ar gyfer effeithlonrwydd ynni
rheoli dŵr
lleihau ac ailgylchu gwastraff adeiladu
cynyddu bioamrywiaeth a mannau gwyrdd
asesiad cylch oes
dull cydweithredol.
Notes: Deunyddiau Cynaliadwy: Mae dewis a nodi deunyddiau cynaliadwy yn hanfodol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio deunyddiau sy’n cael effaith amgylcheddol isel, fel deunyddiau wedi’u hailgylchu neu eu hadfer, pren o ffynonellau cyfrifol, a dewisiadau amgen carbon isel. Dylai dylunwyr ystyried cylch oes deunyddiau, eu carbon corfforedig, a’u potensial ar gyfer ailddefnyddio neu ailgylchu.
Effeithlonrwydd Ynni: Mae dylunio adeiladau sy’n canolbwyntio ar effeithlonrwydd ynni yn hanfodol. Mae hyn yn cynnwys optimeiddio cyfeiriadedd adeiladau ar gyfer ynni solar a golau naturiol, ymgorffori inswleiddiad perfformiad uchel, pennu systemau a dyfeisiau HVAC ynni-effeithlon, ac integreiddio ffynonellau ynni adnewyddadwy fel paneli solar neu bympiau gwres o’r ddaear. Gall modelu a dadansoddi ynni helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer lleihau ynni a llywio penderfyniadau dylunio.
Rheoli dŵr: Mae dylunio adeiladau gyda systemau rheoli dŵr effeithlon yn helpu i leihau faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio ac yn hybu cynaliadwyedd. Gall hyn gynnwys ymgorffori systemau casglu dŵr glaw, ailgylchu dŵr llwyd, ffitiadau llif isel, a thirweddu sy’n defnyddio dŵr yn effeithlon. Dylai dylunwyr hefyd ystyried strategaethau i liniaru dŵr storm ffo a hybu draenio naturiol, fel toeau gwyrdd neu arwynebau hydraidd.
Lleihau ac Ailgylchu Gwastraff: Mae’n hanfodol rhoi strategaethau dylunio ar waith i leihau gwastraff adeiladu a hybu ailgylchu. Gall hyn gynnwys technegau adeiladu modiwlaidd i leihau gwastraff deunyddiau, gan nodi cynhyrchion sydd â chynlluniau dychwelyd, ac ymgorffori dylunio ar gyfer egwyddorion dadgydosod. Dylai dylunwyr ystyried pa mor hawdd yw gwahanu ac ailgylchu deunyddiau yn ystod cyfnod diwedd oes yr adeilad.
Bioamrywiaeth a Mannau Gwyrdd: Gall integreiddio mannau gwyrdd, gwelliannau bioamrywiaeth a nodweddion ecolegol i ddyluniad adeiladau wella cynaliadwyedd. Gall hyn gynnwys gerddi ar ben y to, waliau gwyrdd, cynefinoedd bywyd gwyllt, a phlanhigion brodorol. Dylai dylunwyr ystyried yr effaith gyffredinol ar yr ecosystem leol a chreu cyfleoedd ar gyfer cynefinoedd bywyd gwyllt a bioamrywiaeth drefol.
Asesiad cylch oes: Mae cynnal asesiadau cylch oes yn ystod y cam dylunio yn helpu i ganfod effaith amgylcheddol adeilad o’r cam adeiladu i’r cam dymchwel. Gall dylunwyr ddefnyddio’r asesiadau hyn i lywio dewisiadau o ran deunyddiau a systemau, nodi meysydd i’w gwella, ac optimeiddio perfformiad cynaliadwyedd cyffredinol yr adeilad drwy gydol ei oes.
Dull cydweithredol: Mae mabwysiadu dull cydweithredol sy’n cynnwys penseiri, peirianwyr, contractwyr a rhanddeiliaid eraill yn hanfodol ar gyfer dylunio cynaliadwy. Mae hyn yn hybu rhannu gwybodaeth, arloesi a dealltwriaeth gyfannol o nodau cynaliadwyedd y prosiect.

## Slide 15: Adeiladau clyfar
Gall defnyddio technoleg glyfar hefyd effeithio ar gynaliadwyedd yr amgylchedd adeiledig drwy, er enghraifft, ddefnyddio synwyryddion i ganfod amrywiaeth o fewnbynnau, fel:
tymheredd amgylchol
defnydd dŵr
lefelau golau naturiol
ansawdd aer
nifer y bobl sy’n defnyddio’r ystafell.
Notes: Effeithlonrwydd Ynni: Gall cartrefi clyfar sydd â synwyryddion ynni fonitro patrymau defnyddio ynni ac optimeiddio’r defnydd o ynni. Gall synwyryddion ganfod sawl person sydd mewn ystafell ac addasu goleuadau a gwres yn unol â hynny, gan leihau gwastraff ynni. Gallant hefyd awtomeiddio’r gwaith o reoli dyfeisiau, gan sicrhau eu bod dim ond yn weithredol pan fo angen, gan arbed ynni ymhellach.
Goleuadau Deallus: Gall synwyryddion ganfod lefelau golau naturiol ac addasu goleuadau artiffisial yn unol â hynny, gan leihau’r defnydd o oleuadau sy’n defnyddio ynni yn ystod oriau golau dydd. Ar ben hynny, gall synwyryddion symud ddiffodd goleuadau mewn ystafelloedd gwag, gan atal defnydd diangen o ynni.
Gwresogi ac Oeri Effeithlon: Gall cartrefi clyfar ddefnyddio synwyryddion tymheredd i addasu systemau gwresogi ac oeri ar sail deiliadaeth ac amodau amgylchynol. Drwy gynnal y tymheredd gorau posib dim ond pan fo angen, gellir lleihau gwastraff ynni, gan arwain at arbedion ynni sylweddol.
Arbed Dŵr: Gellir defnyddio synwyryddion i fonitro’r defnydd o ddŵr mewn cartrefi clyfar. Gallant ganfod gollyngiadau, cyfraddau llif afreolaidd, a gormod o ddŵr yn cael ei ddefnyddio, gan roi gwybod i berchnogion tai am broblemau posib a hybu arbed dŵr. Gall systemau dyfrhau clyfar hefyd ddefnyddio synwyryddion lleithder i optimeiddio amserlenni dyfrio yn seiliedig ar lefelau lleithder pridd, atal gorddyfrio a lleihau gwastraff dŵr.

## Slide 16: Adeiladau clyfar
Mae cartrefi clyfar sy’n defnyddio synwyryddion yn darparu data gwerthfawr a galluoedd awtomeiddio sy’n galluogi arferion ynni-effeithlon a chynaliadwy.
Drwy wneud y defnydd gorau posib o ynni, lleihau gwastraff dŵr, rheoli gwastraff yn effeithlon a gwella ansawdd aer dan do, mae’r cartrefi hyn yn cyfrannu at amgylchedd byw mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar.
Drwy fanteisio ar bŵer synwyryddion a thechnolegau clyfar, mae cartrefi clyfar yn gwella effeithlonrwydd ynni, yn gwneud y defnydd gorau posib o adnoddau, yn hybu arbed dŵr, yn lleihau gwastraff ac yn gwella cyfforddusrwydd y preswylwyr.
Mae’r cyfraniadau hyn yn cyd-fynd â’r nod o gyflawni allyriadau sero net a chreu amgylcheddau byw cynaliadwy.

## Slide 17: Beth yw Rhan L?
    Mae Rhan L o’r Rheoliadau Adeiladu yng Nghymru yn gosod gofynion effeithlonrwydd ynni ar gyfer adeiladau.
    Mae’n cynnwys safonau ar gyfer adeiledd yr adeilad, inswleiddio, a systemau gwresogi, oeri a goleuo.
    Rhaid i adeiladau gyrraedd y cyfraddau allyriadau targed er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ynni. Mae Rhan L hefyd yn mynd i’r afael â hydreiddedd aer, gan hybu gollyngiadau aer a reolir i leihau faint o wres a gollir.
    Mae’n pwysleisio cadwraeth tanwydd a phŵer drwy systemau effeithlon ac yn hybu’r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy.
    Mae angen cydymffurfio drwy gyfrifiadau ynni a thystysgrifau. Awdurdodau rheoli adeiladu sy’n gorfodi’r gofynion hyn.
    Mae’n bwysig ymgynghori â’r rheoliadau diweddaraf ac awdurdodau lleol i gael gwybodaeth gywir.

## Slide 18: Beth yw Rhan L o reoliadau adeiladu Cymru?
Rhan L o reoliadau adeiladu Cymru yw’r adran o’r rheoliadau sy’n ymdrin â chadwraeth tanwydd a phŵer mewn adeiladau. Mae’n nodi nifer o ofynion y mae’n rhaid eu bodloni i sicrhau bod adeiladau’n defnyddio ynni’n effeithlon. Mae prif bwyntiau Rhan L yn cynnwys:
    inswleiddio
    ffenestri a drysau
    awyru
    ffynonellau ynni adnewyddadwy
    dylunio
    Drwy ddilyn gofynion Rhan L, gallwch helpu i arbed arian cleientiaid ar eu biliau ynni a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r amgylchedd.
Notes: Inswleiddio: Mae inswleiddio yn un o’r ffyrdd pwysicaf o wella effeithlonrwydd ynni adeilad. Mae’n helpu i atal gwres rhag dianc, sy’n gallu arbed arian ar filiau ynni.
Ffenestri a drysau: Mae ffenestri a drysau ynni-effeithlon hefyd yn helpu i wella effeithlonrwydd ynni adeilad. Maen nhw’n rhyddhau llai o wres yn yr haf a mwy o wres yn y gaeaf, sydd hefyd yn gallu arbed arian ar filiau ynni.
Awyru: Mae awyru priodol yn bwysig er mwyn atal llwydni, sy’n gallu difrodi adeilad a’i gwneud yn afiach i fyw ynddo.
Ffynonellau ynni adnewyddadwy: Gall ffynonellau ynni adnewyddadwy, fel paneli solar neu bympiau gwres, helpu i leihau dibyniaeth adeilad ar danwydd ffosil ac arbed arian ar filiau ynni.
Dylunio: Gall dyluniad adeilad hefyd effeithio ar ei effeithlonrwydd ynni. Bydd adeiladau sydd wedi’u dylunio i fanteisio i’r eithaf ar olau naturiol ac awyru yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon.

## Slide 19: Rhan L1 A a Rhan L1 B
Rhan L1A a Rhan L1B yw'r ddwy ran o'r Rheoliadau Adeiladu yng Nghymru sy'n ymdrin â chadwraeth tanwydd a phŵer mewn adeiladau. Mae Rhan L1A yn gymwys i anheddau newydd, a Rhan L1B yn gymwys i anheddau sy’n bodoli eisoes.
Y prif wahaniaeth rhwng Rhan L1A a Rhan L1B yw lefel yr effeithlonrwydd ynni sy’n ofynnol. Mae Rhan L1A yn ei gwneud yn ofynnol i anheddau newydd fod yn fwy effeithlon o ran ynni nag anheddau sy’n bodoli eisoes. Y rheswm am hyn yw bod anheddau newydd yn cael eu hadeiladu i safonau modern, ac efallai nad yw anheddau sy’n bodoli eisoes wedi cael eu hadeiladu gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg.
Mae Rhannau L1A ac L1B yn nodi nifer o ofynion y mae’n rhaid eu bodloni i sicrhau bod adeiladau’n defnyddio ynni’n effeithlon.

## Slide 20: Rhan L1 A a Rhan L1 B
Yn ogystal â’r gofynion yn Rhannau L1A a B, mae nifer o bethau eraill y gall perchnogion tai eu gwneud i wneud eu cartrefi’n fwy effeithlon o ran ynni. Mae’r rhain yn cynnwys:
defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy, fel paneli solar neu bympiau gwres
dylunio’r cartref i wneud y gorau o olau naturiol ac awyru
defnyddio dyfeisiau a goleuadau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.
Drwy gymryd y camau hyn, gall y diwydiant helpu i greu cartrefi sydd nid yn unig yn defnyddio ynni’n effeithlon, ond sy’n gyfforddus ac yn iach i fyw ynddynt hefyd.

## Slide 21: Delweddu ac adeiladu thermol
Gall arbenigwyr adeiladu ddefnyddio camerâu delweddu thermol i ganfod meysydd lle mae gwres yn cael ei golli, gollyngiadau aer a diffygion inswleiddio mewn amlen adeilad.
Mae’r ddealltwriaeth hon yn helpu i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth am uwchraddio inswleiddio, selio bylchau ac effeithlonrwydd ynni yn gyffredinol.
Mae delweddu thermol yn caniatáu ar gyfer diagnosis cynnar o broblemau posib fel inswleiddio annigonol, pontio thermol neu leithder yn treiddio. Gall pob un o’r rhain arwain at wastraff ynni a llai o gysur.
Gellir cyflwyno arferion adeiladu sy’n defnyddio ynni’n effeithlon yn gyflym drwy ddatrys yr heriau hyn, gan arwain at ddefnyddio llai o ynni, costau cyfleustodau rhatach, a rhagor o gysur dan do i’r trigolion.

## Slide 22: Delweddu ac adeiladu thermol
Gellir hefyd defnyddio delweddu thermol yn ystod y cam comisiynu ac ar ôl y gwaith adeiladu i ddilysu effeithiolrwydd mesurau arbed ynni, a datgelu aneffeithlonrwydd gweithredol.
Mae hyn yn golygu bod modd monitro ac optimeiddio perfformiad ynni yn barhaus drwy gydol oes yr adeilad.
Mae delweddu thermol yn werthfawr mewn gwaith adeiladu ynni-effeithlon oherwydd ei allu i nodi mannau o golli ynni, canfod gwendidau thermol a chaniatáu addasiadau wedi’u targedu, gan arwain at ragor o effeithlonrwydd ynni, cynaliadwyedd ac arbedion cost mewn gweithrediadau adeiladu.
\s

## Slide 23: Beth yw cysyniad Passivhaus?
Mae Passivhaus, a ddatblygwyd yn yr Almaen yn y 1990au, yn safon a methodoleg gyda sicrwydd ansawdd ar gyfer adeiladu ynni isel, sy’n gallu helpu i greu adeiladau sy’n defnyddio tua 75% yn llai o ynni o’i gymharu â’r arfer safonol ar gyfer adeiladu newydd yn y DU. Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube: What is a PassivHaus / Passive House?
Bydd y dulliau adeiladu go iawn ar gyfer adeiladau Passivhaus yn amrywio, ond mae gan bob un ohonynt y nodweddion allweddol canlynol: inswleiddio eithriadol, lefelau llym o aerglosrwydd, ychydig iawn o bontio thermol, optimeiddio ynni solar goddefol, awyru mecanyddol gydag adferiad gwres, siâp cywasgedig syml.
Notes: What is a PassivHaus / Passive House? https://youtu.be/zWZ2HyrdTQY

## Slide 24: Methodoleg adeiladau Passivhaus
Mae methodoleg adeiladau Passivhaus yn wahanol i fethodoleg adeiladau carbon niwtral, sy’n defnyddio cyfuniad o effeithlonrwydd ynni a chynhyrchu ynni cynaliadwy i wrthbwyso unrhyw ddefnydd o ynni.
Mae adeilad Passivhaus wedi’i ddylunio i ddefnyddio llai o ynni yn y lle cyntaf drwy ei selio’n dda yn erbyn yr elfennau.
Mae dyluniad Passivhaus yn ceisio dileu’r angen am wresogi ac oeri gofod, ac mae’n seiliedig ar y syniad mai lleihau colli gwres yw’r dull mwyaf costeffeithiol a gwydn o greu strwythur carbon isel.
Notes: Mae dyluniad Passivhaus yn seiliedig ar effaith 'cap tebot' syml sy'n cynyddu'r defnydd o inswleiddio uwch ac aerglosrwydd sylweddol, gan roi sylw mawr i gael gwared ar bontio thermol ar yr un pryd. Gall dyluniad Passivhaus greu adeiladau iach a chyfforddus lle mae angen cyn lleied o wres â phosib drwy gyfuno hyn ag ynni solar goddefol, awyru mecanyddol a thechnolegau adfer gwres.
Mae adeilad â dyluniad Passivhaus yn defnyddio ychydig iawn o wresogi gofod i fod yn ddymunol i fyw ynddo oherwydd y system awyru mecanyddol ac adfer gwres. Ac eithrio ar ddiwrnodau oer iawn, mae’r unig wres sydd ei angen ar gyfer adeiladau Passivhaus yn deillio’n gyffredinol o enillion achlysurol o wres corff y preswylwyr a gweithgareddau coginio/cawod.

## Slide 25
Unrhyw gwestiynau?