## Slide 1: PowerPoint 7: Creu penelinoedd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn trafod y broses o greu penelin mewn pibell gopr:
2.2 Sut i ddewis a defnyddio offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.
3.1 Sut i fesur a marcio ar gyfer gosodion i bibellau a chydrannau plymio a gwresogi
3.4 Y dulliau o blygu pibellau a ddefnyddir mewn gwaith BSE
3.5 Y gofynion ar gyfer gosod pibellau
5.1 Dilyn gweithdrefnau gweithio diogel
5.2 Mesur, marcio a thorri deunyddiau pibellau ar gyfer eu gosod

## Slide 3: Troadau penelin
Mae penelinoedd yn ddefnyddiol i helpu i bibellau fynd dros rwystrau uchel a gwasanaethau eraill. Gadewch i ni edrych ar y broses:
Cam 1: I ddod o hyd i'r ongl gywir ar gyfer penelin, dylid didynnu maint y benelin o'r 600mm ac agor y mesurydd 600mm sy’n plygu i'r mesuriad, h.y. penelin 50mm. 600 − 50 = 550
Mesuriad y benelin
Mesuriad y benelin 50mm
Ongl sydd ei hangen
Mesurydd 600mm

## Slide 4: Troadau penelin
Cam 2: Plygwch y tiwb i’r ongl a osodir gan y mesurydd.
Mesuriad y benelin 50mm
Ongl sydd ei hangen
Mesurydd 600mm

## Slide 5: Troadau penelin
Cam 3: Tynnwch y tiwb o’r peiriant a’i farcio ar gyfer yr ail droad, gan fesur o ymyl fewnol y tiwb gan ddefnyddio ymyl syth.
Marc plygu
Ymyl syth
Mesuriad y benelin

## Slide 6: Troadau penelin
Cam 4: Symudwch y tiwb yn y peiriant fel bod y marc yn mynd i gyfeiriad gwahanol i’r cyntaf.

## Slide 7: Troadau penelin:
Cam 5: Symudwch y mesurydd i roi’r ongl gywir ar gyfer yr ail droad.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?