## Slide 1: PowerPoint 13: Dŵr poeth rhan 3
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar ddŵr poeth lleol a syth bin, a hefyd sut y defnyddir cylchedau dŵr poeth eilaidd:
1.5 Mathau o systemau dŵr oer a nodweddion cynllun.

## Slide 3: Systemau dŵr poeth syth bin
Mae’r math hwn o gyfarpar yn cynhesu’r dŵr yn syth o’r prif gyflenwad ac ond yn gweithredu cyn belled â bod y dŵr yn llifo.
Nid yw’n storio dŵr poeth. Mae dau wahanol fath:
Dros y sinc
Dan y sinc
Gellir categoreiddio’r offer hyn ymhellach fel:
Gwresogyddion golchi dwylo syml
Cawodydd trydan
Gwresogyddion dŵr dan y sinc gydag awyrdwll
Gwresogyddion dŵr dan y sinc heb awyrdwll (trafodir yn ddiweddarach)
Sylwch: Yn gyffredinol, ystyrir bod uned storio yn cynnwys mwy na 15 litr.

## Slide 4: Gwresogydd amlbwynt
Mae dŵr oer yn cael ei gymryd o brif bibell ddŵr y cyflenwr dŵr, a'i wresogi mewn cyfnewidydd gwres cyn cael ei ddosbarthu i'r gollyngfeydd.
Cyn belled â bod y tap yn rhedeg, bydd dŵr poeth yn cael ei ddosbarthu i’r tapiau.
Does dim lle storio.
Mae cyfradd llif y gwresogyddion hyn yn tueddu i fod yn dda, sy’n golygu y gallant fwydo mwy nag un tap neu ollyngfa.
Fideo gwresogydd dŵr Rinnai.
Cyfnewidydd gwres
Siambr losgi
Mewnfa dŵr oer
Gollyngfa dŵr poeth
Thermogyplu
Fflam beilot
Mewnfa nwy
Llosgydd
Gwialen wthio Tiwb Venturi
Diaffram
Falf gwahaniaeth pwysedd

## Slide 5: Boeleri cyfun
Mae Boeleri cyfun yn darparu dŵr poeth syth bin a gwres canolog drwy’r un cyfarpar.
Yn y modd gweithredu arferol, mae boeleri cyfun yn beiriannau gwres canolog, sy’n cyflenwi cyfran o’r gwres sydd ar gael i gynhesu’r dŵr gwres canolog.
Pan fydd tap dŵr poeth yn cael ei agor, bydd falf ddargyfeirio’n dargyfeirio dŵr y boeler o amgylch ail gyfnewidydd gwres, sy’n cynhesu dŵr oer o brif gyflenwad dŵr oer y cyflenwr dŵr i ddosbarthu dŵr poeth i’r tapiau dŵr poeth.
Pibellau llif a dychwelyd gwres canolog
Falf osgoi system
Aer hylosgi i mewn
Cyfnewidiwr gwres o ddŵr i ddŵr
Falf wyro
Nwy
Mewnfa Mewnfa
ddŵr ddŵr
oer poeth
Falf ryddhau pwysedd
Rheolaeth aml-swyddogaeth sy’n modiwleiddio yn llawn
Prif gyfnewidydd gwres Sbarc daniwr
Llosgydd nwy
Aer hylosgi i mewn Ffliw ollwng nwy Aer hylosgi i mewn
Cynhwysydd
Ehangu
Pwmp
Falf aer awtomatig
Switsh pwysedd

## Slide 6: Gwresogyddion dŵr lleol
Yn gyffredinol, defnyddir y math hwn o wresogydd i gyflenwi ychydig o ddŵr poeth fel basnau ymolchi a chawodydd.
Y pwysedd dŵr isaf arferol yw 1 bar.
Fel arfer, mae wedi’i leoli uwchben y sinc ond mae modelau o dan y sinc ar gael.

## Slide 7: Gwresogyddion dŵr dan y sinc gydag awyrdwll
Caiff y rhain eu gosod o dan y sinc neu’r basn golchi yn hytrach nag uwch ei ben.
Mae eu dyluniad yn debyg i'r math dros y sinc, ond maent yn cael eu gosod gyda thâp arbennig sy'n caniatáu rheoli dŵr drwy’r fewnfa tra'n cynnal awyrdwll agored drwy ollyngfa'r tap (gweler y diagram).
Cyflenwad dŵr poeth o’r gwresogydd i’r tap
Prif gyflenwad dŵr oer i’r tap
Cyflenwad dŵr oer o’r tap i’r gwresogydd dŵr
Gwresogydd dŵr o dan y sinc
Mae’r tap yn gweithredu fel awyrdwll agored sy’n caniatáu i ddŵr ehangu

## Slide 8: Crynodeb dŵr poeth lleol
MANTEISION
ANFANTEISION
Mae hi ond yn bosibl eu defnyddio ar gyfer offer unigol
Cyfraddau llif dŵr poeth gwael (mathau syth bin)
Mae’n gymharol rhad i’w brynu a’i osod
Gellir eu defnyddio mewn unrhyw leoliad bron (mathau trydanol)
Dim ond lle i storio ychydig o ddŵr poeth (mathau storio)

## Slide 9: Cylchrediad eilaidd
Unwaith bydd y dŵr wedi’i gynhesu, mae angen i’r system gadw’r gwres a chyflenwi dŵr poeth yn effeithiol i’r ollyngfa yn ôl y galw.
Mae’r defnydd o inswleiddiad ar y silindr a’r pibellau yn lleihau’r gwres a gollir (Rhan L o’r Rheoliadau Adeiladu).
Dylem leihau hyd y cymalau marw posibl yn y pibellau cyflenwi dŵr poeth fel bod:
Gallwn leihau faint o ddŵr oer sy’n cael ei wastraffu cyn cael y dŵr poethach.
Gallwn leihau faint o ddŵr poeth sy’n cael ei adael yn llonydd ar ôl ei ddefnyddio, a allai arwain at dwf bacteria.

## Slide 10: Cylchrediad eilaidd
I oresgyn cymalau marw, gellir gosod dŵr poeth lleol neu dylid defnyddio cylchrediad eilaidd.
Mae hyn yn caniatáu i gylched y dŵr poeth fod yn nes o lawer at yr ollyngfa.
Pwmp efydd
Pibell ddychwelyd eilaidd 1/4
ffordd i lawr y silindr
Cysylltiad dychwelyd eilaidd yn y cyfarpar pellaf
Fent
Cyflenwad
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm neu falf math pêl sfferig gyda lifer

## Slide 11: Cylchrediad eilaidd
Mae cylchrediad eilaidd yn sicrhau nad yw dŵr yn colli gormod o wres wrth iddo gael ei ddosbarthu ac nad yw’n cael ei adael yn llonydd.
Dylid cadw tymheredd y dŵr poeth ar y tymereddau canlynol drwy'r system:
Storio: 60–65⁰C
Pibellau dosbarthu: dim llai na 500C ar y pwynt pellaf o fewn y system.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?