## Slide 1: PowerPoint 11: Dŵr poeth rhan 1
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn cyflwyno mathau o systemau dŵr poeth sydd ar gael ar gyfer defnyddiau domestig, gan gynnwys systemau canolog, systemau awyrdwll agored a systemau uniongyrchol:
1.5 Mathau o systemau dŵr oer a nodweddion cynllun.

## Slide 3: Systemau dŵr poeth
Mae systemau dŵr poeth, boed mewn eiddo domestig neu eiddo masnachol mawr, yn rhannu llawer o egwyddorion. Gall graddfa a rheolaeth y systemau hyn newid, ond mae’r gweithrediad yn debyg iawn. Mae amrywiaeth enfawr o ddulliau ar gael i gynhyrchu a dosbarthu’r dŵr poeth hwn.
Syth bin
Cyflenwad dŵr poeth
System ganolog
System leol neu un pwynt
Storio
Syth bin
Storfa thermol
Boeler Cyfun neu
wresogydd dŵr syth bin
Unedau storio cynradd cyfun
Nwy
Gwresogydd dŵr poeth awyrdwll agored
Gwresogydd dŵr poeth heb awyrdwll
Trydanol
System heb awyrdwll / prif gyflenwad
Gwresogydd dŵr storio nwy
System awyrdwll agored / drwy seston
Systemau cyfun ‘fortig’ ag awyrdwll
Uniongyrchol
Anuniongyrchol
Anuniongyrchol
Uniongyrchol
Anuniongyrchol
Uniongyrchol
Boeler bach dŵr poeth yn unig
Twymwr tanddwr
Boeler bach dŵr poeth yn unig
Storio
Twymwr tanddwr

## Slide 4: Systemau dŵr poeth: canolog yn erbyn lleol
Systemau dŵr poeth canolog, lle mae dŵr poeth yn cael ei ddanfon o bwynt canolog i bob gollyngfa dŵr poeth yn yr annedd neu’r eiddo Masnachol. Gellir rhannu’r rhain ymhellach i systemau dŵr poeth storio canolog neu systemau dŵr poeth syth bin canolog.
Systemau dŵr poeth lleol, sy’n aml yn cael eu galw’n systemau un pwynt neu bwynt defnydd. Mae dŵr poeth yn cael ei gyflenwi gan wresogydd dŵr bach yn y man lle mae ei angen.

## Slide 5: Storfa ganolog a dŵr poeth syth bin
Yn y sesiwn hon, byddwn yn canolbwyntio ar systemau canolog, rhai gyda gallu storio a rhai syth bin. Byddwn yn trafod eraill yn nes ymlaen.
Mae dau brif fath o systemau dŵr poeth canolog:
Systemau awyrdwll agored – wedi’u bwydo o seston yn y gofod to.
Systemau heb awyrdwll – yn cael eu bwydo’n uniongyrchol o’r prif gyflenwad dŵr oer (a drafodir yn ddiweddarach).

## Slide 6: Systemau awyrdwll agored canolog
Mewn system awyrdwll agored, mae’r dŵr yn cael ei fwydo o seston storio yn yr atig, i lawr i silindr lle mae’r dŵr oer yn cael ei gynhesu i gynhyrchu dŵr poeth.
Mae’r seston yn cynnig pwysedd drwy roi ‘pen sefydlog’ neu ‘bwysedd pen’.
Yn yr achos hwn, mae’r seston 15m uwchben y silindr. Mae hyn yn newid yn fras i 1.5 bar o bwysedd ar waelod y silindr.

## Slide 7: Systemau awyrdwll agored canolog
Pibell gyflenwi dŵr oer 22mm neu 28mm i’r silindr dwr poeth eilaidd
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm neu falf math pêl sfferig gyda lifer
Pibell dynnu 22mm i’r bath ac yna’n cael ei lleihau i 15mm i bob offeryn arall
Pibell awyr 22mm yn arllwys i’r cynhwysydd storio dŵr oer ac wedi’i selio â gromed
RHAID i'r silindr awyrdwll agored gael mynediad at bibell awyr agored sy'n cadw'r silindr ar bwysedd atmosfferig, sy'n golygu na all y dŵr fod yn fwy na 1000C!
Pibell awyr agored
Pibell gyflenwi ac ehangu dŵr oer
Tynnu dŵr poeth i offer a gollyngfeydd

## Slide 8: System dŵr poeth uniongyrchol awyrdwll agored – gyda boeler
Mae systemau uniongyrchol yn defnyddio silindr uniongyrchol sy’n cael ei wresogi gan foeler dŵr poeth yn unig bychan neu dwymwr tanddwr.
Oherwydd bod y dŵr yn y boeler yn dod yn uniongyrchol o’r silindr storio dŵr poeth, ni ddylai’r boeler fod wedi’i wneud o ddeunydd sy’n rhydu.
Mae silindr dŵr poeth uniongyrchol yn defnyddio boeler dŵr poeth yn unig i gynhesu’r dŵr a’i storio yn y silindr hwn.
Edau wrywaidd 1” y cysylltiad tynnu dŵr poeth
Cysylltiad twymwr tanddwr
Edau fenywaidd 1" y cysylltiad cyflenwad cynradd
Nid yw’r silindr dŵr uniongyrchol yn cynnwys unrhyw fath o gyfnewidydd gwres. Mae’r dŵr yn y silindr yr un fath â dŵr sydd yn y boeler.
Edau fenywaidd 1" y cysylltiad cyflenwad cynradd amgen Mae’r safle’n dibynnu ar y gwneuthurwr.
Edau fenywaidd 1" y cysylltiad dychwelyd cynradd
Edau wrywaidd 1” y cysylltiad cyflenwad oer

## Slide 9: System dŵr poeth uniongyrchol awyrdwll agored – gyda boeler
Gallwch weld yn y ddelwedd hon fod y boeler yn cynhesu’r dŵr sy’n llifo i’r silindr.
Mae’r dŵr poeth yn cylchredeg o’r boeler neu’r cylchredwr yn ôl egwyddor darfudiad. Cylchrediad disgyrchiant yw’r enw ar hyn.
Mae’r dŵr poeth yn codi yn y bibell cyflenwad cynradd, gan gynhesu’r dŵr sydd wedi’i storio yn y silindr yn uniongyrchol cyn i’r dŵr oerach ddychwelyd i’r boeler.
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm
neu falf bêl sfferig gyda lifer
Pibellau cylchredeg
cynradd 22mm
yn cysylltu'r ffynhonnell wres â'r silindr
Pibell dynnu 22mm i’r bath ac yna’n cael ei lleihau i 15mm i bob offeryn arall
Ffynhonnell wres. Cylchredwr nwy neu foeler cefn y tu ôl i dân tanwydd solet
Pibell awyr 22mm yn arllwys i’r cynhwysydd storio dŵr oer ac wedi’i selio â gromed

## Slide 10: System dŵr poeth uniongyrchol gydag awyrdwll agored – twymwr tanddwr
Gosodir un twymwr tanddwr ar waelod y silindr i gynhesu’r holl gynnwys, ac mae ail dwymwr tanddwr wedi’i osod hanner ffordd i lawr y silindr er mwyn cynhyrchu mwy yn ystod y dydd.
Fel dewis arall yn lle systemau uniongyrchol gyda boeler, mae’r rhan fwyaf o systemau uniongyrchol modern yn defnyddio dau dwymwr tanddwr 3kW sydd wedi’u gosod ar ochr y silindr i gynhesu’r dŵr.
Mae’r twymwyr tanddwr wedi’u gwifro i reolydd amser i’w defnyddio gyda thrydan rhatach dros nos. Mae’n well cyfyngu tymheredd y twymwr tanddwr i 550C er mwyn gostwng y costau rhedeg a sicrhau bod cyn lleied o gen ag y bo modd yn cronni.

## Slide 11: System dŵr poeth uniongyrchol gydag awyrdwll agored – twymwr tanddwr
Cyfradd y rhan fwyaf o dwymwyr tanddwr yw 3kW.
kW (Kilo watt) yw mesuriad y pŵer gwresogi a gynhyrchir gan y twymwr tanddwr.
Mae silindr gyda chynhwysedd o 120 litr yn cynhesu o ddŵr oer i oddeutu 650C mewn tua 2 awr ac mae silindr storio 210 litr yn cynhesu mewn tua 4 awr.

## Slide 12: System dŵr poeth uniongyrchol awyrdwll agored – twymwr tanddwr
Nid oes angen boeler ar y system dŵr poeth uniongyrchol sy’n defnyddio twymwr tanddwr.
Fel arall, gellir defnyddio unedau storio dŵr poeth nwy unigol. Mae’r rhain yn llosgi nwy i gynhyrchu’r gwres yn lle twymwr tanddwr.
Pibell gyflenwi dŵr oer 22mm neu 28mm i’r silindr dwr poeth eilaidd
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm neu falf math pêl sfferig gyda lifer
Pibell dynnu 22mm i’r bath ac yna’n cael ei lleihau i 15mm i bob offeryn arall
Ffynhonnell wres. Twymwr tanddwr er mwyn cael dŵr ychwanegol yn ystod y dydd. Mae’r twymwr tanddwr isaf yn cynhesu’r holl ddŵr yn y silindr drwy reolydd er mwyn defnyddio trydan cyfradd rad dros nos
Pibell awyr 22mm yn arllwys i’r cynhwysydd storio dŵr oer ac wedi’i selio â gromed

## Slide 13: Dŵr poeth uniongyrchol canolog gydag awyrdwll agored – crynodeb
Maint yr eiddo – yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o dai; fel arfer dim ond mewn eiddo lle nad oes angen system gwres canolog wlyb (twymwr tanddwr yn unig).
Cyfaint storio – yn amrywio yn ôl deiliadaeth. Yn gyffredinol, 210 litr i bedwar person.
Math o danwydd – yn defnyddio trydan Economy 7 yn bennaf, ond gellir ei ddefnyddio hefyd gyda rhai boeleri tanwydd solet a chylchredwyr nwy. Cylchrediad dŵr poeth disgyrchiant yn unig.
Cost gosod – y gost rataf o’r holl systemau storio ar gyfer tai pan nad oes boeleri a chylchredwyr wedi’u gosod.
Effeithlonrwydd tanwydd – mae trydan Economy 7 yn cynnig effeithlonrwydd ynni 100%. Mae’r holl ynni a ddefnyddir yn mynd i gynhesu’r dŵr, ond gall cost y trydan fod yn uchel.

## Slide 14: Manteision ac anfanteision dŵr poeth uniongyrchol
MANTEISION
ANFANTEISION
Mae’r dŵr yn cynhesu’n gyflym (gyda boeleri a thwymwyr tanddwr)
Rhad i’w osod
Risg y bydd dŵr rhydlyd yn dod drwy’r tapiau os defnyddir y math anghywir o foeler (boeler yn unig)
Risg uchel y bydd cen yn cronni mewn ardaloedd dŵr caled os yw tymheredd y dŵr yn fwy na 65oC (boeler yn unig)
Risg uchel o sgaldio gan nad oes rheolaeth thermostatig (boeler yn unig)

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?