## Slide 1: PowerPoint 18: Gwresogi hydronig rhan 3
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod systemau gwresogi tyllfedd micro a’r prif egwyddorion y tu ôl i systemau gwresogi dan y llawr.
1.6 Mathau o systemau gwresogi a nodweddion eu cynllun

## Slide 3: Systemau gwresogi tyllfedd micro
Mae’r system tyllfedd micro yn fath o system dwy bibell sy’n defnyddio pibell â thyllfedd bach iawn i fwydo’r allyrwyr gwres.
Mae’n defnyddio ffitiad aml-gyswllt (maniffold) sydd wedi’i osod ar y pibellau llif a dychwelyd, sydd fel arfer yn 22mm neu’n 28mm.
Mae’r holl bibellau llif i’r allyrwyr gwres yn dod o’r maniffold llif ac mae pob un yn dychwelyd i’r maniffold dychwelyd.
Mae allyrwyr gwres yn cael eu cyflenwi drwy bibellau tyllfedd micro, gyda diamedr o 8mm neu 10mm fel arfer.
Mae maniffolds yn cael eu gosod mewn parau gyda’r maniffolds llif a dychwelyd wrth ochr ei gilydd.

## Slide 4: System wresogi tyllfedd micro – maniffolds

## Slide 5: Gwresogi tyllfedd micro – cynllun y system
15mm
22mm
22mm
22mm
22mm
Maniffolds wedi’u cysylltu â thiwbiau tyllfedd micro 8mm neu 10mm
Mewn anheddau bach, gall un pâr o faniffolds wasanaethu’r holl reiddiaduron, sy’n gallu darparu ar gyfer hyd at wyth o reiddiaduron.
Mae’n arferol gosod pâr o faniffolds ar wahân ar bob llawr mewn tŷ, ac efallai y bydd dau bâr ar bob llawr mewn eiddo mwy.

## Slide 6: System dyllfedd micro – manteision ac anfanteision
MANTEISION
ANFANTEISION
Dim ond ychydig bach o ddŵr sydd ynddo, felly mae’n cynhesu’n gyflym.
Mae tiwbin tyllfedd micro yn dod mewn coiliau wedi’u hanelio’n llawn ac mae’n hawdd ei blygu â llaw a’i guddio.
Gall weithiau fod yn ffordd ratach o osod. Mae darnau hir o diwb yn golygu bod llai o gymalau.
Gellir ei ddefnyddio gyda systemau wedi’u selio a rhai ag awyrdwll agored, Y-Plan neu S-Plan.
Mae’r system yn cydymffurfio â Dogfen L y Rheoliadau Adeiladu.
Mae’n hawdd difrodi pibellau tyllfedd micro ac nid ydynt yn dda am wrthsefyll ergydion.
Gall slwtsh rwystro tiwbiau tyllfedd micro yn hawdd os yw’r system wedi’i gosod yn wael.
Gall y system ddioddef o gen yn croni mewn ardaloedd lle mae dŵr caled dros dro yn bodoli.
Oherwydd bod y pibellau’n llai, mae mwy o wrthiant ffrithiannol, sy’n gallu rhoi mwy o straen
ar y gylchred.

## Slide 7: Systemau gwresogi dan y llawr
Mae gwresogi dan y llawr yn ddewis modern poblogaidd ac yn gydnaws iawn ag amrywiaeth o ffynonellau gwres, gan gynnwys systemau effeithlonrwydd uchel fel pympiau gwres.
Un o’r prif fanteision yw bod angen llif tymheredd is er mwyn cynnal tymheredd yr ystafell oherwydd bod arwynebedd yr allyrwyr gwres yn fwy.
Mae’r boeler yn gwresogi dŵr y system, sydd wedyn yn cael ei bwmpio i’r maniffold gwresogi dan y llawr.

## Slide 8: Gwresogi dan y llawr – egwyddorion
Mae’r math hwn o wres yn gweithio’n wahanol i allyrwyr gwres confensiynol. Mae’r llawr yn troi’n allyrrydd gwres pan gaiff ei gynhesu gan bibellau sydd wedi’u gosod o dan y ffyn lefelu neu’r byrddau ar ben gwlâu sydd wedi’u hinsiwleiddio.

## Slide 9: Gwres dan y llawr – maniffold
Mae tymheredd yr ystafell yn cael ei gynnal drwy gychwynnydd modurol thermostatig ar y maniffold dychwelyd.
Mae’r maniffold yng nghanol system wresogi dan y llawr. Yma mae dŵr o ffynhonnell y gwres yn cael ei ddosbarthu i gylchedau pob ystafell unigol a dylid ei leoli mor ganolog â phosibl yn yr eiddo.
Pwmp
Awyrdwll awtomatig
Mesurydd llif
Falf ynysu
Falf ynysu
Pen y cychwynnwr
Falf gyfuno
Mesurydd pwysedd

## Slide 10: Gwres dan y llawr – pibellau
Fel arfer, diamedr allanol pibellau gwresogi dan y llawr yw 16mm a’u diamedr mewnol yw 12mm, ond gall amrywio yn ôl y gwneuthurwr a’r fanyleb, ac maent ar gael gyda diamedr rhwng 10mm a 20mm.
Mae pibellau dŵr fel arfer yn fath o adeiladwaith rhwystr amlhaen ac fel arfer naill ai’n Pex-Al-Pex neu’n Pert-Al-Pert.
Gall pibellau PEX-AL-PEX wrthsefyll hyd at 95oC.
Gall PERT-AL-PERT wrthsefyll tua 85oC.
Mae’n cael ei ddarparu mewn coiliau sy’n amrywio mewn hyd rhwng 100m a 300m i osgoi uniadu. Ni ddylid gosod uniadau o fewn y llawr oni bai fod hynny ar gyfer gwaith atgyweirio.

## Slide 11: Gwres dan y llawr – pibellau
Gosodir pibellau gyda chlipiau wedi’u gwneud ymlaen llaw a byrddau llawr. Gellir eu gosod mewn sawl gwahanol batrwm.
Y patrwm cyfres wedi’i osod allan
Y patrwm malwen wedi'i osod allan

## Slide 12: Gwres dan y llawr – cynllun y system
Cylchedau gwresogi dan y llawr
Maniffold dwy ffordd
Pwmp
Tanc dŵr poeth
Pwmp
Boeler
Golwg o'r brig
System wresogi dan y llawr arferol wedi’i chyfuno â rheiddiaduron gwlyb

## Slide 13: Gwres dan y llawr – crynodeb
Rhai o fanteision gwresogi dan y llawr:
effeithlon o ran ynni pan gaiff ei osod a'i ddylunio'n gywir
dim gwaith cynnal a chadw ar allyrwyr gwres
dosbarthu gwres yn dda drwy’r ystafell gyfan
glanwaith – gall rheiddiaduron ddal llwch a bacteria
esthetig – dim allyrwyr gwres yn y golwg
da ar gyfer mannau agored lle mae hi’n anodd gosod rheiddiaduron.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?