## Slide 1: PowerPoint 15: Dŵr poeth rhan 5
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod y dulliau a ddefnyddir i gynhyrchu dŵr poeth mewn adeiladau diwydiannol a masnachol.
1.5 Y mathau o systemau dŵr poeth a nodweddion cynllun

## Slide 3: Systemau dŵr poeth diwydiannol a masnachol
Dim ots beth yw’r raddfa, mae systemau dŵr poeth yn dal i weithredu o dan yr un egwyddorion a gallant fod yn systemau:
Gydag awyrdwll neu heb awyrdwll
Storio neu syth bin
Lleol neu ganoledig
Uniongyrchol neu anuniongyrchol
Gwresogi â thrydan, nwy, olew, neu solar
Beth am edrych ar rai o’r gwahaniaethau rhwng systemau diwydiannol a masnachol a’r systemau domestig rydym eisoes wedi’u trafod.

## Slide 4: Gwasanaethau ‘domestig’
NID yw hyn yn cyfeirio at system mewn annedd! Mae’n derm a ddefnyddir mewn adeiladau diwydiannol a masnachol.
Daw’r term DHW o’r timau glanhau a chyfleusterau mewn ysbytai, a elwir yn gynorthwywyr gwasanaethau domestig yn aml.
Felly... systemau DHW yw systemau dŵr poeth diwydiannol a masnachol, NID y rhai yn eich cartref chi!
Un term cyffredin a ddefnyddir mewn defnyddiau diwydiannol a masnachol yw gwasanaethau ‘Domestig’ neu System Dŵr Poeth Domestig (DHW).

## Slide 5: Caloriffydd storio anuniongyrchol
Yn y bôn, silindr dŵr poeth mawr yw caloriffydd. Gellir ei ddisgrifio fel dull storio neu heb allu storio.
Fel arfer, defnyddir caloriffyddion storio ar gyfer systemau dwr poeth a defnyddir systemau heb allu storio mewn systemau gwresogi i drosglwyddo gwres o systemau tymheredd uchel i dymheredd isel.
Fel arfer, gosodir caloriffyddion heb allu storio yn llorweddol.
Gosodir caloriffyddion storio yn fertigol. Mae’r prif gysylltiadau i’w gweld yma.

## Slide 6: Caloriffydd storio anuniongyrchol
Yn union fel silindr domestig, mae gosodion fertigol yn sicrhau bod dŵr poeth yn cael ei haenu, gyda'r dŵr poethaf ar y brig.
Haeniad:
Gosod dŵr neu aer poeth yn haenau yn naturiol. Wrth i ddŵr neu aer gynhesu, mae’n mynd yn llai dwys ac yn codi i’r brig, ac mae’r dŵr oerach, mwy dwys, yn disgyn i’r gwaelod!
Mae caloriffyddion dŵr poeth anuniongyrchol mewn ystafelloedd peiriannau canolog mwy fel arfer.
Mae’r dŵr poethaf ar dymheredd uchaf o 65oC ar ben y silindr
Mae tymheredd y dŵr poeth ar dymheredd uchaf o 40oC ar waelod y silindr

## Slide 7: Gwresogydd dŵr poeth nwy
Un ateb cyffredin mewn adeiladau diwydiannol a masnachol yw gwresogyddion dŵr poeth nwy.
Gall y rhain storio a dosbarthu meintiau cymharol fawr o ddŵr a gellir eu lleoli’n lleol lle bo angen, ar yr amod bod cyflenwad nwy ar gael.
Mae llosgydd nwy wedi’i osod ar y gwresogydd sy'n cynhesu arwyneb metel y cyfnewidydd gwres yn y cynhwysydd, sydd yn ei dro yn cynhesu'r dŵr.
Pâr o wresogyddion storio dŵr poeth nwy Lochinvar heb awyrdyllau.
Cyflenwad nwy i'r llosgydd
Notes: Tarwch olwg yma:

## Slide 8: Gwresogydd dŵr poeth nwy
Mae ar offer nwy fel y rhain angen y canlynol:
Cyflenwad nwy
Awyru digonol
System ffliw addas
Cyflenwad oer
Tynnu dŵr poeth
Thermostat
Falf nwy
Llosgydd nwy
Pibell ffliw

## Slide 9: Platiau cyfnewid gwres
Ffordd effeithlon o gynhyrchu dŵr poeth heb allu storio.
Mae Platiau Cyfnewid Gwres (PHE) yn defnyddio nifer o ddalenni dur gwrthstaen i wahanu dŵr cynradd ac eilaidd.
Mae hyn yn atal cymysgu dŵr, ond mae’n caniatáu cyfnewid gwres yn effeithlon.
Platiau cyfnewid gwres dur gwrthstaen.

## Slide 10: Platiau cyfnewid gwres
Mae PHEs yn arbed lle ac yn ddulliau effeithlon o gynhyrchu dŵr poeth. Fe’u defnyddir hefyd ar y cyd â systemau eraill ac mae fersiynau bach i’w cael hyd yn oed mewn boeleri cyfun Domestig i gynhyrchu dŵr poeth ac mewn unedau storio thermol fel y dangosir isod:
Fideo o blât cyfnewid gwres.
Seston cyflenwi ac ehangu ddewisol
yn rhan o’r uned
Pwmp ymlaen
Prif bibell ddychwelyd
Pwmp gwres canolog llif gwres
Pibell ddychwelyd gwres
Boeler
Falf ynysu
Falf gymysgu thermostatig y gellir ei haddasu
Cyfnewidydd gwres
Siambr ehangu
I’r tapiau dŵr poeth
Cyfnewidydd gwres
I’r tapiau dŵr oer
Mewnfa’r prif gyflenwad dŵr oer

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?