## Slide 1: PowerPoint 3: Pibellau copr ac uniadau rhan 2.
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn dysgu am ddulliau eraill sydd ar gael i uniadu pibellau copr:
2.1 Gwaith ym masnach grefft y galwedigaethau BSE
2.2 Sut i ddewis a defnyddio offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.
2.3 Deunyddiau pibellau a’r meintiau a ddefnyddir mewn BSE
2.5 Y mathau o ffitiadau a ddefnyddir mewn BSE

## Slide 3: Uniadu pibellau copr – press-fit
Mae ffitiadau press-fit ar gael ym mhob maint safonol, yn union fel ffitiadau cywasgu a gwthio ... cewch weld yma sut mae’r broses yn digwydd!
Mae ffitiadau press-fit yn dibynnu ar gylch ‘O’ i greu’r sêl sy’n dal dŵr
Maen nhw’n cael eu gwthio i’w lle ar ôl marcio dyfnder y gydran
Unwaith y byddant yn eu lle, maent yn cael eu clampio yn eu lle gydag offer crimpio mecanyddol
Cysylltwr T deuben press-fit 15mm

## Slide 4: Uniadu pibellau copr – press-fit
CAM 1 - Torrwch y tiwb, gyda thorrwr tiwbiau yn ddelfrydol, a llyfnhau ymylon y bibell.
Cymerwch ofal i sicrhau eich bod yn torri’r tiwb yn sgwâr.
CAM 2 – Rhaid gosod y tiwb yn llwyr yn y soced. I sicrhau hyn, defnyddiwch fesurydd dyfnder soced i farcio dyfnder y soced ar y tiwb neu, fel arall, mesurwch a marciwch gan ddefnyddio pren mesur.

## Slide 5: Uniadu pibellau copr – press-fit
CAM 3 – Rhowch y tiwb i mewn yn y gosodiad yr holl ffordd at yr ataliwr tiwbiau. Bydd marc dyfnder y ffitiad a wnaed yn flaenorol ar y tiwb yn ganllaw i chi.
CAM 4 - Gosodwch geg yr offeryn press-fit dros rimyn y ffitiad, gan wneud yn siŵr bod ceg yr offeryn wedi’i iro’n dda.

## Slide 6: Uniadu pibellau copr – press-fit
CAM 5 – Rhaid cynnal ongl 90 rhwng yr offeryn a’r soced wrth greu’r uniadau.
CAM 6 – Pwyswch y sbardun ar yr offeryn press-fit i ddechrau’r broses uniadu, gan wneud yn siŵr eich bod yn cadw eich bysedd i ffwrdd o’r genau.

## Slide 7: Uniadu pibellau copr – uniadau capilari
Uniadau capilari yw’r dull traddodiadol o uniadu pibellau copr ers cryn amser, ond mae bellach yn llai poblogaidd – yn enwedig ar safleoedd adeiladu mwy. Rhowch gynnig ar ddyfalu pam cyn diwedd y cyflwyniad hwn!
Mae ffitiadau capilari yn defnyddio’r egwyddor o weithred capilari i dynnu sodr i mewn i’r ffitiadau pan fyddant yn cael eu gwresogi gan chwythlamp. Mae dau gwahanol fath:
Modrwy sodro integrol
Pen y cyflenwad

## Slide 8: Uniadu pibellau copr – uniadau capilari
Modrwy sodro integrol – Ar y math hwn o ffitiad, mae band o sodr di-blwm tu mewn i fodrwy wedi’i chodi ar soced osod ac nid oes felly angen sodr ychwanegol.

## Slide 9: Uniadu pibellau copr – uniadau capilari
Cam 1 – Torri a llyfnhau ymylon y bibell.
Cam 2 – Glanhewch ben y tiwb a thu mewn y gosodiad gyda gwlân dur neu bad glanhau.
Cam 3 – Rhowch fflwcs ar ddiwedd y tiwb yn unig, nid y tu mewn i’r ffitiad. Rhowch y tiwb yn y ffitiad, trowch y tiwb ychydig wrth ei roi i mewn. Mae hyn yn sicrhau bod y fflwcs yn cael ei daenu’n gyson. Glanhewch unrhyw fflwcs sydd dros ben o’r tu allan i’r tiwb ar unwaith gyda chadach sych.

## Slide 10: Uniadu pibellau copr – uniadau capilari
Cam 4 – Gwasgarwch y gwres yn gyfartal i’r ffitiad ac arhoswch am 10 eiliad. Os yw'r ffitiad yn un gyda chylch sodro integrol, yna bydd sodr yn ymddangos yng ngheg y ffitiad.
Cam 5 – Os yw’n ffitiad ar ben cyflenwad, defnyddiwch wifren sodro sy’n cyfateb i hanner diamedr y bibell (ar gyfer 22mm, defnyddiwch 11mm o wifren sodro) ar geg y ffitiad, gan sicrhau bod y sodr yn llifo o amgylch y soced.
Peidiwch â defnyddio gormod o wres neu bydd y ffitiadau a’r fflwcs yn troi’n ddu ac ni fydd y ffitiad yn sodro.
Cam 6 – Pan fydd y ffitiad wedi oeri ychydig, glanhewch unrhyw fflwcs sydd dros ben gyda chadach gwlyb.

## Slide 11: Archebu ffitiadau
Wrth archebu cysylltwyr T gyda phennau a changhennau o amryw o wahanol feintiau, dylid bod yn ofalus i sicrhau eich bod yn nodi’r cyfluniad cywir.
Y dull i'w ddefnyddio wrth archebu cysylltwyr T yw nodi’r pen mwyaf, yna'r pen lleiaf, a'r gangen yn olaf.
Yn y ffotograff, byddech yn archebu’r cysylltwr T fel hyn:
(1) 22mm × (2) 22mm × (3) 15mm

## Slide 12: Archebu ffitiadau
Mae’n bwysig rhoi’r canghennau yn eu trefn gywir os oes angen i chi archebu cysylltwyr T lleihau, fel y rhai yn y llun yma.
Pen wedi’i leihau | Cangen wedi’i lleihau | Pen a changen wedi’u lleihau | Dau ben wedi’u lleihau (pendant tees)
Un pen wedi’i leihau | Cangen wedi’i lleihau | Un pen ac un gangen wedi’u lleihau | Bob pen wedi’u lleihau

## Slide 13: Ac yn olaf...
Ydych chi wedi meddwl pam mae defnyddio ffitiadau capilari wedi dod yn llai poblogaidd ar safleoedd adeiladu ar raddfa fawr?
Mae cyfyngiad ar y defnydd o fflamau yn aml.
Mae llawer mwy o berygl o dân pan fydd gweithgareddau sodro, pres-sodro a weldio yn digwydd, felly mae contractwyr a chleientiaid yn edrych ar dechnolegau gwahanol fel cyfarpar press-fit i leihau’r risg.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?