## Slide 1: PowerPoint 4: Pibellau ac uniadau LCS
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn dysgu am ddulliau eraill sydd ar gael i uniadu pibellau copr:
2.1 Gwaith ym masnach grefft y galwedigaethau BSE
2.2 Sut i ddewis a defnyddio offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.
2.3 Deunyddiau pibellau a’r meintiau a ddefnyddir mewn BSE
2.5 Y mathau o ffitiadau a ddefnyddir mewn BSE

## Slide 3: Pibell ddur carbon isel
Mae dur carbon isel (LCS) yn ddeunydd cadarn sy’n cael ei ddefnyddio’n aml at ddefnyddiau Diwydiannol a Masnachol a rhai defnyddiau domestig graddfa fawr ar gyfer systemau gwresogi.
Ni ddylid ei ddefnyddio ar gyfer cyflenwi dŵr poeth neu oer at ddibenion domestig oherwydd y risg y bydd dŵr llawn rhwd yn dod allan o’r tapiau.
Cyfeirir ati’n aml fel pibell dur meddal, fel arfer mae’r bibell ddur carbon isel wedi’i phaentio’n goch neu’n ddu.
Gellir ei galfaneiddio hefyd. Mae’r cynnwys carbon yn isel.

## Slide 4: Pibell ddur carbon isel
Mae tair gradd o bibell ddur carbon isel ar gael, ac mae cod lliw yn dynodi pob gradd:
Mae diamedrau allanol y graddau o ddur carbon isel yn union yr un fath, ond bydd trwch waliau’r bibell yn amrywio yn ôl gradd.
Wrth i radd y pibellau gynyddu, mae tyllfedd nominal (NB) y bibell yn lleihau, ond defnyddir yr un ffitiadau ar gyfer pob gradd.
Gradd | Cod lliwiau
Ysgafn | Brown
Canolig | Glas
Trwm | Coch

## Slide 5: Pibell ddur carbon isel
Mae pibellau dur carbon isel ar gael mewn hyd 6m a gallent gynnwys pennau edau neu bennau plaen. Cyfeirir at faint y pibellau yn aml mewn mesuriadau imperial, a ddynodir fel tyllfedd nominal (NB).
Fel arfer, byddant yn cael eu huniadu â chymal wedi’i sgriwio a’i socedu (edau Pibell Safonol Prydeinig - BSP), cantelau neu weldio, er bod technolegau eraill yn cael eu datblygu.
Mae modd defnyddio uniad press-fit ar bibell ddur carbon gyda wal denau benodol: cymerwch olwg yma.
Maint yr edau / ffitiad (modfeddi) | 1/8” | 1⁄4” | 3/8” | 1⁄2” | 3⁄4” | 1” | 11⁄4" | 11⁄2” | 2 “ | 2 ½” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8”
Maint yr edau / ffitiad (mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200
Maint LCS safonol o 1/8” i 8”

## Slide 6: Uniadau edau
Gellir uno pibellau dur carbon isel gan ddefnyddio edau BS 21:1985, a BS EN 10226-1:2004, sy’n cael eu torri i ben y pibellau gan ddefnyddio naill ai cyffion a deiau llaw neu beiriannau edafu wedi’u pweru.
Mae dau fath o edau:
Edau cyfochrog – fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar edau mewnol fel ffitiadau.
Edau taprog – wedi’i dorri ar bennau pibellau. Mae’r edau taprog hyn yn mynd yn fwy tynn wrth iddyn nhw sgriwio i mewn i’r ffitiad cyfochrog.
Mae’r edau’n parhau’n gyfochrog drwy’r tiwb cyfan
Mae edau’n tapro tuag at ddiwedd y tiwb

## Slide 7: Uniadau edau
Cyplau | Cysylltwyr T deuben | Penelinoedd | Penelinoedd gwrywaidd/ benywaidd
Cysylltwyr T pitsier | Uniadau | Didennau | Bwshys

## Slide 8: Cyfansoddion uniadu
Cyfansoddion sy’n seiliedig ar olew had llin (past boss white, gwyn hebog a thempledi) | Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â chywarch ar systemau gwres canolog gwlyb a llinellau aer cywasgedig. Ni ddylid ei ddefnyddio ar osodiadau nwy naturiol.
Polytetrafflwthroethylen heb ei sintro (tâp PFE) | Tâp tenau, gwyn (neu fwy trwchus, gyda llawes felen os yw’n cael ei ddefnyddio ar nwy) y gellir ei ddefnyddio ar y rhan fwyaf o osodiadau, gan gynnwys dŵr poeth ac oer, gwres canolog a gosodiadau nwy.
Cyfansoddion uniadu seiliedig ar PTFE (boss green) | Cyfansoddyn a grëwyd yn arbennig i’w ddefnyddio ar gyflenwadau dŵr poeth ac oer. Nid yw’n addas ar gyfer gosodiadau nwy naturiol.
Past Heldite | Cyfansoddyn cyffredinol y gellir ei ddefnyddio ar sawl math o osodiadau fel olew, nwy, dŵr poeth ac oer, gwres canolog, llinellau aer cywasgedig a llinellau gwactod. Nid yw’n addas ar gyfer cyflenwadau dŵr yfed.
Past Manganîs | Mae’r rhain yn gyfansoddion arbenigol i’w defnyddio gyda gosodiadau dŵr poeth a stêm tymheredd uchel.
Past graffit | 
Past selio nwy | Cyfansoddyn arbenigol i’w ddefnyddio gyda gosodiadau nwy petroliwm naturiol a hylifol.

## Slide 9: Uniadau a ffitiadau wedi’u weldio
Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen weldio pibellau LCS – yn enwedig mewn gosodiadau yn ystafell y boeler lle mae angen mwy nag un cysylltiad â phennau pibellau.
Ystafell foeler fach gyda changhennau LCS wedi’u weldio o ben pibell / maniffold â cholled isel.
Mae gosodiadau y gellir eu weldio ar gael yn yr un meintiau â ffitiadau i’w sgriwio.
Dyma rai o’r prosesau weldio ar gyfer gosod pibellau LCS at ddefnyddiau BSE:
Arc Llaw Metal (MMA)
Nwy Anadweithiol Tyngsten (TIG)
Weldio Ocsi-asetylen

## Slide 10: Uniadau a ffitiadau wedi’u weldio
Gosodwr pibellau yn rhag-saernïo pibellau LCS gan ddefnyddio proses TIG oddi ar y safle i leihau gwaith poeth ar y safle.
Mae’r broses MMA yn cael ei defnyddio i weldio’r cantel hwn oddi ar y safle cyn ei folltio i’w le ar y safle.

## Slide 11: Uniadu gyda chantelau
Mae cantelau, fel uniadau, yn ein caniatáu i ddatgysylltu pibellau pan fo angen. Mae angen gosod gasgedi ar gantelau i greu sêl sy’n dal dŵr rhwng yr arwynebau metel.
Amrywiaeth o gasgedi cantelau.
Mae cantel ar bwmp gwresogi yn golygu bod modd tynnu’r pwmp i’w drwsio a’i gynnal a’i gadw.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?