## Slide 1: PowerPoint 6: Plygu pibell fetel
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn dysgu am ddulliau eraill sydd ar gael i blygu pibellau metel:
2.1 Gwaith ym masnach grefft y galwedigaethau BSE
2.2 Sut i ddewis a defnyddio offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.
2.6 Dyfeisiau gosod cyffredin ar gyfer pibellau.
3.1 Sut i fesur a marcio ar gyfer gosodion i bibellau a chydrannau plymio a gwresogi
3.2 Ffynonellau gwybodaeth ar gyfer gwneud gwaith paratoi
3.4 Y dulliau o blygu pibellau a ddefnyddir mewn gwaith BSE
3.5 Y gofynion ar gyfer gosod pibellau

## Slide 3: Plygu tiwb copr
Gellir plygu coiliau meddal (R220 Tabl Y) a thiwb copr rhannol galed (R250 Tabl X) drwy ddefnyddio:
    Sbringiau plygu (mewnol neu allanol)
    Plygwr llaw (tyllfedd micro a bach)
    Peiriant plygu sy’n sefyll ar y llawr (uchafswm o 42mm)
Allwch chi feddwl am unrhyw fanteision i blygu pibell yn hytrach na defnyddio ffitiad?
    Llai o wrthiant ffrithiannol
    Mae’n costio llai
    Gellir rhag-saernïo adrannau ar unwaith

## Slide 4: Plygu tiwb copr – troeon
900, 450
Penelin
Cefn i gefn
Pibell sy’n hanner pasio drosodd (cicio drosodd)
Pibell yn pasio drosodd yn llawn

## Slide 5: Plygu tiwb copr – plygu gyda sbring
Nid yw sbringiau plygu mewnol ac allanol yn cael eu defnyddio’n aml heddiw. Mae plymwyr yn eu defnyddio o bryd i’w gilydd wrth geisio plygu pibell sydd eisoes yn ei lle heb ei chrychu.
Sbring mewnol
Sbring allanol

## Slide 6: Plygu tiwb copr – plygu gyda sbring
Caiff y sbring ei dynhau drwy droelli bar drwy ben y sbring.
Fel arfer, mae sbring plygu’n cael ei dynnu’n rhy bell ac yna’n cael ei symud yn raddol yn ôl i 900 er mwyn ei gwneud hi’n haws tynnu’r sbring allan.

## Slide 7: Plygu tiwb copr
Mae’n ymddangos bod mwy o ddeunydd yn casglu ar un ochr a deunydd yn cywasgu ar yr ochr arall ym mhob tro.
Mae’n bosibl cyfrifo’n gywir hyd y bibell sydd angen ei phlygu mewn perthynas â phwyntiau sefydlog, drwy ganfod pa hyd o’r bibell sydd yn y troad mewn gwirionedd.

## Slide 8: Plygu tiwb copr
Mae llinell ganol y radiws fel arfer pedair gwaith diamedr y bibell (4D).
Radiws x 2 x 3.14
4
A all rhywun egluro beth yw’r ‘radiws’ a beth yw ‘diamedr’?
Mae radiws cylch neu dro o'r canol i'r ymyl ... neu hanner y diamedr, sydd o un ymyl i'r llall!

## Slide 9: Plygu tiwb copr – enghraifft
300mm
150mm
Radiws 60mm
Cyfrifwch hyd cyffredinol y bibell.
Radiws x 2 x 3.14
4
60 x 2 x 3.14
4
= 94.2mm
94 + 300 + 150 = 544mm

## Slide 10: Plygu tiwb copr
22.50
450
900

## Slide 11: Plygu tiwb copr – rheolau euraidd
Lle bo’n bosibl, gweithiwch o bwynt penodol i osgoi torri’r hyd. Mae’r pwynt penodol, a fesurwyd bob amser yn mynd oddi wrthych pan fyddwch yn plygu – gwastraff i’ch canol.
Marciwch wddf y tro a dewiswch y dull mesur:
O gefn i gefn
O ganolbwynt i ganolbwynt
O’r cefn i’r tu mewn
O’r tu mewn i’r cefn
Mesurwch ddwywaith, torrwch unwaith neu plygwch unwaith! Os oes angen dwy neu dair tro mewn adran, gwnewch yn siŵr bod y tro cyntaf wedi'i osod yn gywir yn y plygwr cyn tynnu'r ail un.
Gadewch i ni edrych ar y broses yma:

## Slide 12: Plygu tiwb copr – offer
Plygwr a llithrwyr math siswrn
Sgwaryn cyfunol
Sgwaryn Peiriannydd
Mesurydd dur (mm)
Pensil
Haclif mawr/bach 32tpi

## Slide 13: Mesur a phlygu tiwb LCS – troadau
900, 450
Penelin
Pibell sy’n hanner pasio drosodd (cicio drosodd)
Y dyddiau hyn, ffitiadau sydd fel arfer yn cael eu defnyddio gydag LCS masnachol, yn hytrach na phlygu.

## Slide 14: Mesur a phlygu tiwb LCS
Handlen y pwmp
Mewnfa aer
Silindr hydrolig
Llabedau lleoliad
Atalwyr
Pen piston
Y ffrâm

## Slide 15: Mesur a phlygu tiwb LCS – rheolau euraidd
Wrth blygu pibell LCS mae’n ymestyn i’r ddau gyfeiriad. Mae pibell LCS yn ymestyn yn ôl ei dyllfedd nominal:
½” = 15mm ¾” = 20mm
Lefelwch y plygwr hydrolig wrth wneud amryw o droeon
Gosodwch atalwyr yn y lle cywir
Defnyddiwch y maint cywir ar ben piston
Caniatewch iddo sbringio yn ôl ar ôl tynnu tro - un pwmp llawn
Gadewch i ni edrych ar y broses yma:

## Slide 16: Mesur a phlygu tiwb LCS – offer
Plygwr hydrolig
Lefel cwch
Sgwaryn cyfunol
Haclif mawr 24tpi
Sgwaryn Peiriannydd
Mesurydd dur
Sgwaryn ffrâm
Pensil

## Slide 17
Unrhyw gwestiynau?