## Slide 1: PowerPoint 23: Gwresogi aer cynnes a gwresogi gofod
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar egwyddorion sylfaenol gwresogi aer cynnes ac, yn benodol, unedau nwy.
1.6 Mathau a nodweddion cynllun systemau gwresogi.

## Slide 3: Gwresogi aer cynnes
Defnyddir gwresogi aer cynnes mewn adeiladau diwydiannol a masnachol yn bennaf, ond nid cymaint yn y sector ddomestig yng Nghymru.
Mae’r math hwn o wres yn defnyddio ffan sy’n cludo aer dros gyfnewidfa wres gynnes cyn ei ddosbarthu i’r gofod drwy rwyllau.
Gall LTHW (fel Uned Ffan Coil neu Uned Trin Aer) wresogi’r cyfnewidydd gwres, neu’n uniongyrchol gan y gwres a gynhyrchir drwy losgi tanwydd fel nwy naturiol.
Gellir rhannu’r gwresogyddion aer cynnes nwy hyn yn ddau brif fath:
cyfarpar anuniongyrchol
cyfarpar uniongyrchol.

## Slide 4: Gwresogyddion aer cynnes nwy
Defnyddir gwresogyddion aer cynnes nwy yn aml mewn gofodau mewnol mawr fel:
Neuaddau ysgol
Warysau
Ffatrïoedd
Uned aer cynnes nwy crog.

## Slide 5: Gwresogyddion aer cynnes nwy
Dyma’r math mwyaf cyffredin o wresogydd sy’n cael ei osod.
Mae gwresogyddion anuniongyrchol yn defnyddio cyfnewidydd gwres sy’n cael ei gynhesu gan losgydd nwy.
Mae ffan yn chwythu aer ar draws y cyfnewidydd gwres cynnes i greu aer cynnes.
Nid yw’r nwyon peryglus sy’n cael eu cynhyrchu gan y llosgydd yn cael eu gwthio i’r gofod a wresogir.
Uned aer cynnes nwy crog.

## Slide 6: Gwresogyddion aer cynnes nwy
Mae’r gwresogyddion nwy uniongyrchol yn llai cyffredin ac yn cael eu defnyddio’n amlach mewn amaethyddiaeth, fel planhigfeydd a thai gwydr mawr.
Nid ydynt yn cynnwys cyfnewidydd gwres, ac felly mae cynhyrchion hylosgi’n cael eu gorfodi i’r gofod a wresogir.
Wrth gynhyrchu cnydau, mae hyn yn fantais gan eu bod yn cynnwys CO2!
Unedau tân uniongyrchol crog mewn cyfleuster tŷ gwydr.

## Slide 7: Gwresogyddion tiwbiau rheiddiol
Dull poblogaidd arall o wresogi gofod yw’r gwresogydd tiwb rheiddiol.
Mae’r cyfarpar nwy hwn yn defnyddio allyrwyr gwres rheiddiol i gynhesu wynebau a phobl oddi tano yn hytrach na’r aer ei hun.
Mantais hyn yw y gall aer cynnes godi i bwyntiau uchel a chael ei golli drwy agoriadau fel drysau mewn warysau. Mae gwresogydd y tiwb rheiddiol ond yn gwresogi mannau penodol ar yr arwynebau solet oddi tano, gan ddefnyddio ymbelydredd.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?