## Slide 1: PowerPoint 14: Dŵr poeth rhan 4
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar egwyddorion sylfaenol y system dŵr poeth heb awyrdwll. Mae’r pwnc hwn yn cael ei drafod ymhellach ar lefelau uwch y cymhwyster.
1.5 Mathau o systemau dŵr oer a nodweddion cynllun.
Sylwch: Mae’n ofynnol bod unrhyw un sy’n gosod neu’n cynnal system storio dŵr poeth heb awyrdwll yn gymwys i wneud hynny.

## Slide 3: Silindrau dŵr poeth heb awyrdwll
Nid oes gan systemau dŵr poeth heb awyrdwll bibell awyr agored ac mae eu pwysedd yn uwch.
Mae hyn yn golygu y gallent fod yn fwy peryglus na systemau awyrdwll agored!
Effeithiau ffrwydrol silindr diffygiol heb awyrdwll wrth iddo fflachio i stêm yw bod adeiladau’n cael eu dymchwel mewn ffordd debyg iawn i ffrwydrad nwy!

## Slide 4: Silindrau dŵr poeth heb awyrdwll
Maen nhw’n gweithio dan bwysedd y prif gyflenwad, felly maen nhw’n cael eu galw’n systemau pwysedd uchel. Mae hyn hefyd yn golygu nad oes angen Cynhwysydd Storio Dŵr Oer arnynt yn yr atig.
Nid oes gan y silindrau a’r systemau hyn awyrdwll agored. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid cynnwys falf ryddhau er diogelwch yn rhywle arall yn y system.

## Slide 5: Systemau dŵr poeth heb awyrdwll
Falf ynysu _______
Hidlydd mewn llinell
Falf lleihau pwysedd ___
Cysylltiad oer cytbwys
Falf un cyfeiriad _______
Twndish
Rhaid cysylltu’r cyflenwad oer ar ôl y falf lleihau pwysedd, ond cyn y falf archwilio unigol ar yr uned, i sicrhau pwysedd poeth ac oer cyfatebol.
Cynhwysydd ehangu
Falf ollwng ehangu Falf ollwng tymheredd
Y prif gyflenwad dŵr oer
Pibellau gollwng

## Slide 6: Systemau dŵr poeth heb awyrdwll
Nid oes gan y systemau hyn seston ac felly mae angen dull arall i wneud lle i ddŵr sydd wedi’i ehangu wrth iddo gynhesu.
Yn yr achos hwn, rydym yn defnyddio cynhwysydd ehangu. Mae hwn yn cynnwys pilen rwber wedi’i gwefru ag aer y mae’r dŵr sydd wedi ehangu yn ei gywasgu wrth iddo ehangu.
Cynhwysydd storio dŵr poeth masnachol heb awyrdwll wedi’i wresogi â nwy a dangosir cynhwysydd ehangu ar y dde

## Slide 7: Systemau dŵr poeth heb awyrdwll
Mae’r cyflenwadau dŵr poeth ac oer yn cael eu cyflenwi’n uniongyrchol o gyflenwad dŵr oer y prif gyflenwad drwy falf lleihau pwysedd sy’n lleihau pwysedd y dŵr i bwysau gweithredu’r silindr dŵr poeth sydd heb ei osod. Dyma fanteision amlwg hyn:
Llawer iawn o ddŵr y gellir ei gludo i ben y gawod
Grym y dŵr yn gadael pen y gawod, gan roi cawod bwerus
Dim angen Cynhwysydd Storio Dŵr Oer

## Slide 8: Gofynion
Rhaid gosod amrywiaeth o reolyddion diogelwch (tymheredd) ar y silindr fel na fydd y dŵr poeth byth yn cyrraedd 1000C.
Mae’r pibellau arllwys wedi eu lleoli mewn man diogel, maent wedi eu creu o fetel ac yn weladwy.
Dylai unigolyn cymwys gynnal a chadw’r system.
Rhaid hysbysu’r Awdurdod Lleol o’r gwaharddiadau neu raid iddynt fod wedi hunanardystio (Cynllun Person Cymwys).

## Slide 9: Rheoli tymheredd
Eitem ddiogelwch 1 | Thermostat rheoli | Mae'n rheoli tymheredd y dŵr ac mae wedi'i osod ar 60—65⁰C
Eitem ddiogelwch 2 | Thermostat terfyn uchel (Diffodd yr ynni) | Dyfais nad yw’n ailosod sy’n ynysu’r ffynhonnell wres pan fydd tymheredd y dŵr yn cyrraedd 80-850C
Eitem ddiogelwch 3 | Falf ollwng tymheredd | Mae’r falf hon yn agor ac yn gollwng cynnwys y silindr pan fydd tymheredd y dŵr yn cyrraedd 90-950C

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?