## Slide 1: PowerPoint 9: Systemau dŵr oer uniongyrchol ac anuniongyrchol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Yn y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar sut mae’r dŵr sy’n cael ei gyflenwi i eiddo yn cael ei ddosbarthu a’i ddefnyddio:
1.4 Mathau a nodweddion cynllun systemau dŵr oer.
2.3 Deunyddiau pibellau a’r meintiau a ddefnyddir mewn BSE

## Slide 3: Hanfodion systemau dŵr oer
Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar y systemau rydyn ni’n eu gosod mewn eiddo.
Dylai pob annedd gael o leiaf un ollyngfa gyflenwi dŵr yfed.
Fel arfer, sinc y gegin yw hwn yn y cartref.
Rhaid darparu dŵr yfed hefyd mewn ardaloedd paratoi bwyd mewn adeiladau eraill fel swyddfeydd neu eiddo masnachol.
Gallwn naill ai gysylltu gollyngfeydd yn uniongyrchol â’r prif gyflenwad dŵr neu’n anuniongyrchol drwy seston storio dŵr oer wedi’i warchod (CWSC).

## Slide 4: Dŵr i’r annedd
Pan fydd y cyflenwad dŵr yn mynd i mewn i’r eiddo, dylai derfynu gyda falf stopio wedi’i sgriwio, falf plwg sfferig, wedi’i weithredu gan lifer neu, ar osodiadau mawr, falf giât cantel.
Fel y gwelwch yn y llun, mae’r prif bibell ddŵr yn dod i mewn i’r adeilad o dan y ddaear.
Dylai’r prif bibell ddŵr fod rhwng 750mm a 1350mm o dan y ddaear.
Pibell wasanaethu 75mm wedi’i selio ar bob pen. Dim gwasanaeth na chebl arall yn y bibell
150mm

## Slide 5: Systemau dŵr oer uniongyrchol
Mae’r holl dapiau dŵr oer yn cael eu bwydo’n uniongyrchol o’r prif gyflenwad ac felly’n ddŵr yfed.
Systemau uniongyrchol yw’r math mwyaf cyffredin o system ddŵr oer a ddefnyddir mewn eiddo Domestig modern.
Mae pwysedd cymharol uchel ar gael drwy’r prif gyflenwad ac mae’n gost-effeithiol i’w osod.
Falf wasanaeth math
pelen sfferig
Seston toiled sydd â falf a weithredir â fflôt
naill ai BS 1212 rhan 2,
rhan 3 neu ran 4
Prif bibell ddŵr oer 15mm i bob offer
Falfiau draenio
cyflenwad oer 22mm neu 28mm
i ail silindr ddŵr poeth
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm neu falf math pêl sfferig gyda lifer
Seston storio 100-150 litr gyda falf wedi’i weithredu gan fflôt BS 1212 rhan 2
Falf wasanaeth math
pelen sfferig

## Slide 6: Systemau dŵr oer uniongyrchol
Dim ond ar gyfer cyflenwi dŵr oer i’r silindr dŵr poeth y mae angen ei storio, fel arfer drwy seston 150 litr.
Nid oes angen seston fwydo os yw’r dŵr poeth yn cael ei gyflenwi drwy wresogydd dŵr poeth syth bin neu foeler ‘combi’, oni bai fod y pwysedd sy’n dod i mewn yn anghyffredin o isel.
Mae cyflenwadau dŵr poeth ac oer bellach yn cael eu bwydo’n uniongyrchol o’r prif gyflenwad.
Falfiau draenio
Falf wasanaeth math
pêl sfferig
Dim pibellau dŵr na sestonau yng ngofod y to. Dim perygl o bibellau’n byrstio oherwydd rhewi
Seston toiled sydd â falf a weithredir gan fflôt naill ai BS 1212 rhan 2, rhan 3 neu ran 4
Prif bibell ddŵr oer 15mm i bob offer
Teclynnau ar y prif gyflenwad dŵr oer

## Slide 7: System uniongyrchol
Mae maint pibellau ar system uniongyrchol yn dibynnu’n fawr ar gynllun y system a nifer y gollyngfeydd, ond yn gyffredinol:
Bydd prif bibell godi 15mm yn ddigon mawr i gyflenwi’r rhan fwyaf o’r galw am ddŵr oer ar gyfer cartref tair neu bedair ystafell wely, gyda’r holl ollyngfeydd dŵr oer yn cael eu cyflenwi mewn 15mm, gan gynnwys y bath.
Os gosodir silindr storio dŵr poeth, mae angen cyflenwad oer 28mm i’r silindr o seston storio dŵr oer 150 litr.
Efallai y bydd angen prif bibell godi 22mm ar gyfer gosodiadau mwy, ond mae hyn yn dibynnu eto ar ofynion y system.

## Slide 8: Systemau anuniongyrchol
Yn y system anuniongyrchol, mae’r prif gyflenwad dŵr oer yn bwydo’r gollyngfeydd yn anuniongyrchol drwy seston storio dŵr oer.
Mae’r brif bibell ddŵr oer yn cysylltu’n gyntaf â’r seston yn y gofod to cyn bwydo allan o’r seston i’r gollyngfeydd.
Dylai o leiaf un gollyngfa fod wedi’i chysylltu’n uniongyrchol â’r prif gyflenwad am ddŵr yfed, felly mae sinc y gegin yn cael ei bwydo’n uniongyrchol.
Falf wasanaeth math
pêl sfferig
Seston toiled sydd â falf wedi’i weithredu â fflôt
naill ai BS 1212 rhan 2,
rhan 3 neu ran 4
Pibellau dosbarthu dŵr oer 22mm i’r bath yn lleihau i 15mm i fwydo’r basn golchi dwylo a seston y toiled
Falfiau draenio
Pibell gyflenwi dŵr oer 22mm neu 28mm i’r silindr dŵr poeth eilaidd
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm neu falf math pêl sfferig gyda lifer
Seston storio 230-250 litr gyda falf wedi’i weithredu gan fflôt BS 1212 rhan 2
Falf wasanaeth math
pêl sfferig

## Slide 9: Systemau anuniongyrchol
Rhybudd bod y gegin yn cael ei bwydo’n uniongyrchol o’r brif bibell ddŵr.

## Slide 10: Gwneud cysylltiadau ail ffics
Rhaid darparu modd ynysu ar gyfer pob teclyn, boed yn fath, basn golchi dwylo neu beiriant golchi llestri. Falf pelen rychog neu falf gwasanaeth yw’r un mwyaf addas.
Mae’n bosib y bydd falfiau gwasanaeth mewnol wedi’u gosod mewn fflecsys ar gyfer toiledau a basnau golchi, neu gellir eu gosod ar wahân ar bibellau anhyblyg.
Hefyd, rhaid darparu modd ynysu ar falfiau peiriannau golchi llestri a golchi dillad.

## Slide 11: Gwneud cysylltiadau ail ffics
Fel arfer, cysylltir basnau ymolchi â phibell 15mm, ond mae gan lawer o dapiau basn ymolchi monobloc newydd gysylltiadau 10mm.
Dylid cyfyngu’r bibell 10mm i 1m olaf y pibellau, neu efallai y bydd effaith ar y cyfraddau llif angenrheidiol.
Mae cysylltiadau hyblyg yn ddewis arall, er y gellid cyfyngu eu defnydd mewn rhai cyfleusterau gofal iechyd oherwydd cyfyngiadau llymach o ran halogiad.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?