## Slide 1: PowerPoint 10: Systemau dŵr oer mewn adeiladau diwydiannol a masnachol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar sut mae’r dŵr sy’n cael ei gyflenwi i eiddo diwydiannol neu fasnachol yn cael ei ddosbarthu a’i ddefnyddio:
1.4 Mathau a nodweddion cynllun systemau dŵr oer.
2.3 Deunyddiau pibellau a’r meintiau a ddefnyddir mewn BSE
Cofiwch: Mae egwyddor systemau dŵr oer yn aros yr un fath, boed yn dŷ, yn ysgol neu’n adeilad swyddfa.
Gallai’r cynllun newid rhywfaint, ond rhaid i’r holl waith ar systemau dŵr oer a ddarperir gan y cyflenwr dŵr (yr Ymgymerwr Dŵr) gydymffurfio â’r rheoliadau cywir. Yn ein hachos ni, y rheoliad hwnnw yw Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999.

## Slide 3: Cyflenwadau dŵr oer diwydiannol a masnachol
Yn eich barn chi, beth yw’r prif wahaniaethau rhwng system dŵr oer ddomestig a system dŵr oer fasnachol a diwydiannol?
Maint – Fel arfer, diamedr cyflenwad domestig yw 25mm, a gall cyflenwad masnachol a diwydiannol fod yn unrhyw beth rhwng 25mm a 300mm.
Cyfaint – Efallai y bydd angen digon o ddŵr ar gyfer dau doiled, bath, dau fasn golchi dwylo a sinc yn y gegin mewn eiddo domestig.
Er enghraifft, efallai y bydd gan ysgol ddwsinau o ystafelloedd ymolchi, ceginau mawr, cawodydd a labordai. Dyna pam mae angen pibell fawr!

## Slide 4: Cyflenwadau dŵr oer diwydiannol a masnachol
Yn eich barn chi, beth yw’r prif wahaniaethau rhwng system dŵr oer ddomestig a system dŵr oer fasnachol a diwydiannol?
Pwysedd – Mae angen pwysedd er mwyn i’r dŵr gyrraedd uchder. Yn wir, er mwyn codi’r dŵr i uchder o 10m, mae angen i’r pwysedd fod yn o leiaf 1 bar!
Uchder yr adeilad tŵr hwn yn Abertawe yw 107m.
Uchder yr adeilad tŵr yma yw 107m. Pa bwysedd fyddai’n rhaid ei gael i godi dŵr i’w bwynt uchaf?
Cywir, 10.7 bar! Mae dŵr y prif gyflenwad fel arfer tua 2.5 bar ... felly sut ydym ni’n mynd â’r dŵr i’r pwynt uchaf? Gadewch i ni weld.

## Slide 5: Systemau dŵr oer wedi’u chwyddo
Mae dŵr oer wedi’i chwyddo yn ddull sy’n gallu cyflenwi dŵr i ran uchaf yr adeilad. Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys:
systemau chwyddo uniongyrchol – sy’n tynnu dŵr yn uniongyrchol o’r prif gyflenwad dŵr oer
y systemau chwyddo anuniongyrchol mwy poblogaidd – sy’n tynnu o seston toriad.
Ni fydd y rhan fwyaf o ymgymerwyr dŵr (cyflenwyr) yn caniatáu chwyddo uniongyrchol oni bai fod llai na 0.2L/s o ddŵr yn cael ei dynnu!
Pympiau dŵr oer wedi’u chwyddo, gweler y fideo

## Slide 6: Dŵr oer wedi’i chwyddo’n uniongyrchol
Swits sy’n arnofio y tu mewn i’r seston lefel uchel sy’n rheoli’r pympiau. Mae’r pympiau naill ai’n cynnau neu’n diffodd yn dibynnu ar lefel y dŵr yn y seston.
Pan fydd y dŵr yn gostwng i tua hanner cyfaint y seston, bydd y pympiau’n cael eu gweithredu a byddant yn diffodd eto pan fydd lefel y dŵr yn cyrraedd tua 50mm o dan lefel diffodd y falf a weithredir gan fflôt.
Atal y pwmp
Dechrau’r pwmp
Y falf atal
Cyflenwad yn dod i mewn
Pympiau dyblyg
SYLWER: Nid yw’r llun hwn yn dangos unrhyw ddyfeisiau atal ôl-lif ychwanegol a allai fod yn ofynnol o dan Reoliadau Cyflenwad Dŵr ( ffitiadau dŵr) 1999.

## Slide 7: Dŵr oer wedi’i chwyddo’n anuniongyrchol
Defnyddir seston toriad i storio’r dŵr cyn iddo gael ei bwmpio drwy bwmp chwyddo (set chwyddo).
Gosodir y pympiau ar ollyngfa’r seston toriad.
Switsys lefel dŵr sy’n rheoli lefel y dŵr yn y seston drwy weithredu pympiau.
Atal y pwmp
Dechrau’r pwmp
Atal y pwmp
Dechrau’r pwmp
Awyrdwll wedi’i hidlo
Gwasanaeth yn dod i mewn
Atal y pwmp
Dechrau’r pwmp
Atal y seston
Pympiau dyblyg
Pibell gorlif a hidlydd

## Slide 8: Sestonau storio
Gall systemau masnachol a diwydiannol mawr gynnwys sestonau. Gall hyn gynnwys:
seston toriad – ar waelod gosodiad dŵr oer wedi’i chwyddo, a/neu
seston storio ar ben adeilad sy’n bwydo’r gollyngfeydd yn ôl disgyrchiant.
Seston storio dŵr oer ar raddfa fawr wedi’i adeiladu o baneli adrannol er mwyn gallu ei osod mewn mannau caeedig.

## Slide 9: Sestonau storio diwydiannol a masnachol
Seston GRP un darn
Seston GRP adrannol mawr
Seston GRP adrannol fach
Oherwydd eu maint, mae sestonau diwydiannol a masnachol yn aml yn cael eu hadeiladu mewn adrannau yn aml ac yn aml yn cael eu hadeiladu o Blastig wedi’i Atgyfnerthu â Gwydr (GBR), sy’n gymharol ysgafn a chryf.
Mae rhai tanciau dur galfanedig hŷn yn dal ar waith, ond maent yn dueddol o rydu dros amser, gan achosi problemau gydag ansawdd y dŵr!

## Slide 10: Falf sy’n cael ei reoli gan y fflôt
P’un a yw’r seston yn un ddomestig neu’n un fawr ddiwydiannol a masnachol, rhaid gosod dyfais arni i reoli’r lefel. Gan amlaf, gwneir hyn gyda Falf a Weithredir gan Fflôt – FOV.
Fflôt copr
Braich y fflôt
Gollyngfa ddŵr
Gasged cantel
Bolltau cantel
Mewnfa ddŵr
Cantel
Piston

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?