## Slide 1: PowerPoint 16: Gwresogi hydronig rhan 1
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn cyflwyno gwresogi hydronig a’r dulliau a ddefnyddir i wresogi anheddau ac adeiladau gan ddefnyddio systemau gwlyb.
1.6 Y mathau o systemau gwresogi a nodweddion y cynllun
2.3 Deunyddiau a meintiau’r pibellau a ddefnyddir mewn BSE

## Slide 3: Systemau gwres canolog
Prif bwrpas gwres canolog yw darparu amodau thermol cysurus mewn adeilad neu annedd. Mae gwres canolog yn well na thanau agored gan ei fod yn gwresogi’r eiddo cyfan.
Mewn system wresogi hydronig, defnyddir dŵr i drosglwyddo gwres o foeler neu eneradur gwres i allyrwyr gwres, fel rheiddiaduron, drwy’r adeilad i gyd.

## Slide 4: Systemau gwres canolog
Mae systemau gwres canolog domestig yn perthyn i ddau gategori. Mae’r rhain yn seiliedig ar y ffordd mae’r system yn cael ei llenwi â dŵr ac ar ba bwysedd y mae’n gweithredu. Dyma’r ddau gategori:
Systemau gwres canolog pwysedd isel, gydag awyrdwll agored, sy’n cael eu bwydo o sestonau cyflenwi ac ehangu yn y gofod to. Gall y rhain fod yn systemau modern wedi eu pwmpio’n llawn a gosodiadau dŵr poeth disgyrchiant / pwmpio gwres presennol.
Systemau gwres canolog pwysedd uchel, wedi’u selio, yn cael eu bwydo’n syth o’r cyflenwad dŵr oer ac yn cynnwys cynhwysydd ehangu i ganiatáu ar gyfer ehangiad y dŵr wrth iddo gael ei gynhesu. Yn gyffredinol, mae’r rhain yn systemau wedi’u pwmpio llawn a systemau boeleri cyfun modern.

## Slide 5: Systemau gwres canolog
Gellir dosbarthu’r mathau o systemau gwres canolog domestig yn ôl maint y tiwb maen nhw’n ei ddefnyddio, er enghraifft:
tyllfedd bach – pibellau’n mesur rhwng 15mm a 35mm
tyllfedd micro – pibellau rhwng 8mm a 10mm.
Mae’r dŵr yn y system wresogi’n cynnwys cemegyn sy’n cael ei alw’n atalydd sy’n atal y dŵr rhag cyrydu metelau yn y system.
Tymheredd llif y dŵr yn y system wresogi yw tua 820C, yn dibynnu ar ddyluniad y system.

## Slide 6: Cynhyrchu gwres – boeleri domestig
Mae gwres yn cael ei drosglwyddo i’r dŵr yn y boeler. Mae amrywiaeth enfawr o foeleri’n bodoli yn y sector domestig a’r sector diwydiannol a masnachol. Yn anffodus, ni allwn roi sylw i bob un ohonynt yma.
Yma byddwn yn cynnwys y tri phrif fath o foeleri domestig:
Boeler cyfun
Boeler traddodiadol
Boeler system
Boeler cyfun i’w osod ar wal.
Boeler traddodiadol ar y llawr.
A oes gwahanol fathau o foeleri domestig? Edrychwch yma.

## Slide 7: Cynhyrchu gwres – boeleri domestig
Boeler cyfun
Yn gallu cynhyrchu gwres ar gyfer system gwres canolog a (lle bo angen) dŵr poeth ar gyfer tapiau a gollyngfeydd.
Y math mwyaf cyffredin o foeler a osodir mewn tai heddiw ac mae’r holl gydrannau wedi eu cynnwys tu mewn i gas y boeler.
Boeler traddodiadol
Y math symlaf o foeler.
Ffynhonnell wres gyda llosgydd nwy a chyfnewidydd gwres, a rheolyddion sylfaenol.
Mae holl gydrannau eraill y system gwres canolog y tu allan i’r boeler, gan gynnwys y pwmp a’r silindr.
Boeler system
Mae’n cynnwys y rheolyddion a phwmp.
Methu cynhyrchu dŵr poeth ar ei ben ei hun – angen silindr ar wahân.

## Slide 8: Cynhyrchu gwres
Dyma’r gwahanol fathau o danwydd boeleri:
Nwy naturiol
LPG (Nwy Petroliwm Hylifol) fel propan
Olew tanwydd
Tanwyddau solet fel biomas
‘Boeler cefn’ tanwydd solet
Gellir categoreiddio boeleri ymhellach yn ôl eu heffeithlonrwydd (eu gallu i gael cymaint o wres â phosibl o’r tanwydd).
Mae’r rhan fwyaf o foeleri modern yn foeleri cyddwyso effeithlon iawn sy’n gweithredu ar effeithlonrwydd o tua 96%.

## Slide 9: Cynhyrchu gwres
Felly: beth yn union yw boeler, a sut mae’n cynhyrchu’r gwres?
Yn y bôn, cyfnewidydd gwres yw boeler, lle mae gwres o’r tanwydd yn cael ei drosglwyddo o’r nwyon poeth drwy’r cyfnewidydd gwres metel i’r dŵr sy’n llifo drwyddo.
Llif i'r system
Llosgydd
Cyfnewidiwr gwres o wlyb i sych
Pibell ddychwelyd o’r system

## Slide 10: Y system wresogi un bibell
Mae hwn yn hen ddull gosod sydd wedi dyddio, ond mae’n lle da i ddechrau deall sut beth yw system wresogi hydronig.
Pibell gyflenwad oer 15mm
Pibell awyr 22mm
Pwmp cylchredeg gwres canolog
Cloc amser
Boeler
Llif cynradd 28mm
Pibell ddychwelyd
gynradd 28mm
Seston gyflenwi ac ehangu

## Slide 11: Y system wresogi un bibell
System sydd wedi darfod er bod llawer yn bodoli o hyd.
Mae’r system yn defnyddio cylched cylch o bibellau lle gwneir y ddau gysylltiad â rheiddiaduron.
Gyda’r system hon, roedd hi’n arferol gosod pwmp cylchredeg ar y bibell ddychwelyd i’r boeler.
Yn wahanol i systemau modern, roedd rheolaeth tymheredd y dŵr poeth a’r gwres yn dibynnu ar thermostat y boeler.
A wnaethoch chi sylwi bod y system hon hefyd yn cynnwys seston, pibell gyflenwad oer a phibell awyr agored, yn union fel y system ddŵr poeth awyrdwll agored?
Mae’r un egwyddorion yn berthnasol yma. Yn yr achos hwn, mae’r seston yn cael ei galw’n seston gyflenwi ac ehangu.

## Slide 12: Y system wresogi un bibell
Cyfeirir at y systemau hyn yn aml fel systemau ‘disgyrchiant’ neu ‘wedi’u pwmpio’ gan eu bod yn ymgorffori hen dechnoleg gwresogi ar ffurf cylchrediad disgyrchiant a chylchrediad wedi’i fforsio drwy bwmp cylchredeg gwres canolog.
Gallwn weld yma fod y silindr dŵr poeth yn cael ei wresogi drwy ddisgyrchiant neu ddargludiad.
Ond mae pwmp wedi’i osod ar y gylched gwresogi. Cyfeirir at y system hon weithiau fel system lled-ddisgyrchiant.
Pibell gyflenwad oer 15mm
Pibell awyr 22mm
Pwmp cylchredeg gwres canolog
Cloc amser
Boeler
Llif cynradd 28mm
Pibell ddychwelyd
Gynradd 28mm
Seston gyflenwi ac ehangu

## Slide 13: Y system wresogi un bibell
Mae’r pwmp cylchredeg yn creu symudiad yn y dŵr drwy rym allgyrchu.
Mae’r pwmp yn gwthio ac yn tynnu dŵr drwy’r system drwy greu gwahaniaeth yn y pwysedd rhwng y pwmp gollyngfa a mewnfa.
Mae tri chyflymder ar y rhan fwyaf o bympiau cylchredeg, sy’n cyfateb i wahanol bwysau cylchredol, neu bennau.
Maint pen pympiau sy’n cylchredeg yn y cartref yw naill ai 6m neu 10m, ac mae hyn yn llawer uwch ar gyfer pympiau masnachol.
Gadewch i ni edrych yn agosach yma
Pwmp domestig bach.
Pwmp diwydiannol mawr.

## Slide 14: Gwresogi hydronig – crynodeb o systemau un bibell
Mae gwresogi hydronig yn defnyddio dŵr mewn dolen gaeedig, sy’n cael ei gyflenwi drwy seston (cyflenwi ac ehangu) neu o’r prif bibelli (wedi’i selio).
Ar systemau awyrdwll agored, mae angen pibell gyflenwi ac ehangu, pibell gyflenwad oer ac ehangu a phibell awyr agored.
Tymheredd llif y boeler yw tua 820C (yn dibynnu ar y system a’r boeler).
Boeleri domestig – cyfun, traddodiadol a system.
Y mathau o danwydd a ddefnyddir gan foeleri yw nwy naturiol, Nwy Petroliwm Hylifol, olew neu fiomas.
Mae system un bibell yn colli gwres ar ôl pob allyrrydd gwres.
Mae cylchrediad disgyrchiant yn wael, a systemau modern yn cael eu pwmpio’n llawn.

## Slide 15: Gwresogi hydronig – crynodeb o systemau un bibell
MANTEISION
ANFANTEISION
Rhad i’w gosod oherwydd bod angen llai o bibellau i’w gosod o’i gymharu â systemau gwresogi eraill.
Mae’r dŵr yn y system yn oeri wrth iddo deithio o un allyrrydd gwres i’r nesaf. Os yw’r un allbwn gwres i’w gael, mae angen allyrwyr gwres mwy y pellaf o’r boeler y maent wedi’u lleoli a/neu po fwyaf yw nifer yr allyrwyr gwres y mae’r dŵr yn teithio drwyddynt.
Mae’r system yn tueddu i gylchredeg dŵr o fewn y prif gylch pibellau. Dim ond gwahaniaeth yn nwysedd y dŵr sy’n mynd i mewn ac yn gadael y system sy’n gallu ysgogi cylchrediad o fewn yr allyrwyr gwres.(cylchrediad disgyrchiant).
Y boeler yn gwresogi’r brif gylched heb reolaeth sy’n gwneud i’r cyfnewidydd gwres coil orboethi’r dŵr poeth domestig eilaidd.
Mae cylchredeg y boeler drwy’r amser hyd yn oed pan fo’r gwres a’r dŵr poeth wedi cyrraedd eu tymheredd yn arwain at wastraffu ynni tanwydd.
Nid yw’r system yn cydymffurfio â Dogfen L y Rheoliadau Adeiladu a dylid ei diweddaru.
Dim ond tua 78 y cant neu lai yw effeithlonrwydd y mathau hyn o foeleri sydd wedi'u gosod.
Ni ellir gosod boeleri cyddwyso i’r math hwn o osodiad oherwydd y cylchrediad disgyrchiant sydd ei angen ar y silindr storio dŵr poeth.
Cylchredeg y boeler
Mae hyn yn digwydd pan fydd system wresogi wedi cyrraedd ei thymheredd, a’r boeler yn diffodd Ychydig funudau’n ddiweddarach, bydd y boeler yn tanio eto i godi’r tymheredd wrth i’r system golli gwres, a bydd yn diffodd eto ar ôl ychydig eiliadau. Mae’r broses barhaus hon o danio a diffodd wrth i ddŵr y system oeri ychydig yn gwastraffu llawer o ynni tanwydd.

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?