## Slide 1: PowerPoint 12: Dŵr poeth rhan 2
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn ehangu ein dealltwriaeth o’r amrywiaeth o systemau dŵr poeth a ddefnyddir mewn anheddau domestig, gan edrych y tro hwn ar egwyddorion systemau dŵr poeth anuniongyrchol:
1.5 Mathau o systemau dŵr oer a nodweddion cynllun.
Er bod y manylion rydym yn edrych arnynt yma’n canolbwyntio mewn gwirionedd ar systemau domestig, mae’n hawdd trosglwyddo’r egwyddor i gynllun system fasnachol, a byddwn yn trafod hyn yn nes ymlaen.

## Slide 3: System ddŵr poeth canolog anuniongyrchol gydag awyrdwll agored
Mae system anuniongyrchol yn defnyddio silindr storio dŵr poeth anuniongyrchol, ac mae dau fath gwahanol ohono:
Silindr cyflenwad dwbl dŵr poeth anuniongyrchol
Silindr storio dŵr poeth un cyflenwad hunan-awyru anuniongyrchol
Mae’r silindrau storio hyn yn wahanol i’r math uniongyrchol gan eu bod yn cynnwys cyfnewidwyr gwres i gynhesu’r dŵr eilaidd. Yn yr uned hon, byddwn yn canolbwyntio ar silindrau cyflenwad dwbl.

## Slide 4: Silindr storio dŵr poeth cyflenwad dwbl anuniongyrchol
System wresogi dŵr gyffredin iawn
Defnyddio coil cyfnewidydd gwres copr y tu mewn i’r silindr
Mae’n cynhesu’r dŵr yn ‘anuniongyrchol’ drwy basio dŵr gwresogi (dŵr cynradd o foeler) drwy’r coil copr i gynhesu’r dŵr o’i amgylch (dŵr eilaidd).
Mae’n cael ei alw’n gyflenwad dwbl gan fod ganddo seston i fwydo dŵr i’r system wresogi (dŵr cynradd) ac un arall i fwydo’r silindr (dŵr eilaidd)
Cysylltiad twymwr tanddwr
Prif linyn cysylltu llif gydag edau wrywaidd 1"
Prif gyswllt dychwelyd gydag edau wrywaidd 1"

## Slide 5: System ddŵr poeth cyflenwad dwbl anuniongyrchol
Cedwir y dŵr cynradd ac eilaidd ar wahân drwy ddefnyddio’r coil copr yn y silindr a’r ddau seston.
Mae’r seston yn rhoi’r pen statig i wthio’r dŵr allan o’r gollyngfeydd.
Caiff y dŵr eilaidd ei gynhesu drwy ddargludiad.
Mae’r seston ddŵr oer yn darparu ar gyfer y dŵr sy’n ehangu wrth iddo gynhesu.
Pibell gyflenwi dŵr oer 22mm neu 28mm i’r silindr dwr poeth eilaidd
Falf giât holl ffordd 22mm neu 28mm neu falf math pêl sfferig gyda lifer
Pibellau llif a dychwelyd cynradd 22mm o’r boeler i’r coil yn y silindr
Ffynhonnell wres. Nwy, olew neu danwydd solet
Pibell dynnu 22mm i’r bath ac yna’n cael ei lleihau i 15mm i bob gwasanaeth arall
Seston gyflenwi ac ehangu gyda falf wedi’i weithredu â fflôt BS1212 rhan 2
Falf wasanaeth math pêl sfferig
Cyflenwad oer 15mm i’r system gynradd
Falf wasanaeth math
pêl sfferig
Fent 22mm o’r system dŵr poeth cynradd sydd wedi’i chysylltu â’r boeler, y coil yn y silindr dŵr poeth a’r system gwres canolog
Seston storio 150 litr gyda falf wedi’i weithredu gan fflôt BS 1212 rhan 2
Fent 22mm o’r system dŵr poeth eilaidd. I bennu uchder y fent = 150mm x 40mm y metr o uchder y system (m)
450mm

## Slide 6: Cylchrediad disgyrchiant ac wedi’i bwmpio
Efallai y bydd rhai systemau dŵr poeth a gwresogi hŷn yn dibynnu ar ddarfudiad i ganiatáu i ddŵr lifo rhwng y boeler a’r silindr.
Mae hyn yn cael ei alw’n gylchrediad disgyrchiant ac nid yw’n cael ei osod bellach.
Mae’n aneffeithlon ac yn araf.
Mae’r Rheoliadau Adeiladu bellach yn datgan y dylid gosod pwmp ar y ‘cylchedau cynradd’ hyn er mwyn caniatáu i wres gael ei drosglwyddo’n fwy effeithlon.
Dŵr yn cylchredeg
heb bwmp – disgyrchiant

## Slide 7: Cylchrediad disgyrchiant ac wedi’i bwmpio
Mae cylchredwr yn cael ei osod ar gylched gynradd systemau anuniongyrchol modern.
Mae’r pibellau cylched cynradd hyn yn rhan o’r system wresogi ac yn cario dŵr gwresogi ar oddeutu 820C i’w gyfnewid gyda’r dŵr oer i gynhyrchu dŵr poeth ar 60C–650C.
Yn y llun hwn, gallwch weld mai falfiau modur sy’n rheoli’r gwres canolog a’r dŵr poeth.
Pibell lif a dychwelyd
Gwres canolog
Cylchredeg dŵr gyda phwmp neu gylchredwr

## Slide 8: Rheoli dŵr poeth
Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn mynnu bod rheolaeth ddigonol ar y system dŵr poeth i atal y dŵr rhag cyrraedd 1000C.
Cyflawnir hyn drwy ddefnyddio thermostat silindr ac (gyda silindr anuniongyrchol) falf dau borth.
Dylid storio’r dŵr yn y silindr ar 60–650C.
AR AGOR

## Slide 9: Crynodeb o’r system dŵr poeth cyflenwad dwbl anuniongyrchol
Maint yr eiddo – yn addas ar gyfer pob eiddo domestig pan gaiff ei ddefnyddio gyda systemau gwres canolog.
Cyfaint storio – yn amrywio yn ôl deiliadaeth. Yn gyffredinol, 210 litr i bedwar person.
Math o danwydd – gellir ei ddefnyddio gyda ffynonellau nwy, olew, tanwydd solet, trydan a thanwydd ynni adnewyddadwy. Addas ar gyfer systemau gwresogi wedi’u pwmpio’n llawn. Yn cydymffurfio’n â Dogfen L y Rheoliadau Adeiladu
Cost gosod – yn ddrutach na systemau uniongyrchol oherwydd y pibellau ychwanegol ar gyfer y seston gyflenwi ac ehangu.
Effeithlonrwydd tanwydd – rhaid i offer nwy ac olew fod yn rhai cyddwysiad ynni-effeithlon. Gellir ei ddefnyddio hefyd gyda thrydan Economy 7.

## Slide 10: Crynodeb o’r system dŵr poeth cyflenwad dwbl anuniongyrchol
MANTEISION
ANFANTEISION
Gellir ei ddefnyddio gyda systemau gwresogi gyda phwmp llawn a boeleri cyddwyso
Mae amrywiaeth fawr o gyfeintiau ar gael
Cydymffurfio’n llawn â Dogfen L y Rheoliadau Adeiladu
Yn ddrud i’w gosod
Bydd angen ail seston a phibelli cysylltiedig neu gynhwysydd ehangu a dolen lenwi

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?