## Slide 1: PowerPoint 8: Ffynonellau dŵr
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Yn y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn trafod ffynonellau dŵr yng Nghymru a Lloegr a’r gwahanol nodweddion mae’r ffynonellau hyn yn eu cynnig:
1.1 Prif gamau’r gylchred dŵr glaw.
1.2 Y gwahanol ffynonellau dŵr a nodweddion arferol dŵr o’r ffynonellau hynny.
1.3 Ffynonellau tanddaearol - ffynhonnau dwfn a bas, ffynhonnau Artesiaidd, tyllau turio.

## Slide 3: Y gylchred dŵr glaw
Mae dŵr yn symud yn gyson, a’r enw gwyddonol am hyn yw cylchred hydrolegol.
Rydyn ni’n ei adnabod yn ôl ei enw mwy cyffredin – y gylchred dŵr glaw.
Dyma’r broses naturiol lle mae dŵr yn cael ei gyfnewid yn barhaus rhwng yr atmosffer, arwyneb y Ddaear, y tir a phlanhigion.
Afon yn llifo yn ôl i’r môr i ailgychwyn y broses
Glaw ac eira
Cwmwl dŵr dirlawn
Anwedd dŵr
Gwres o’r haul
Anweddu

## Slide 4: Y gylchred dŵr glaw
Anweddu – pan fydd moleciwlau dŵr yn symud ar wahân.
Dyddodiad – pan fo molecylau dŵr yn cyddwyso ac yn disgyn fel glaw.
Cefnforoedd a moroedd yn anweddu
Cymylau yn yr awyr
Glaw yn disgyn ar y tir
Afonydd yn llifo

## Slide 5: Defnyddio dŵr oer
Mae cyfrifoldeb ar beirianwyr BES i ddylunio, gosod, profi a chynnal a chadw systemau dŵr oer yn gywir.
Mae angen i ni hefyd roi gwybod i gwsmeriaid sut i’w ddefnyddio’n dda.
Cael bath neu gawod – 25.4%
Fflysio toiledau – 21.8%
Defnyddio basn golchi dwylo – 12.2%
Golchi dillad - 11.7%
Defnydd arall yn y cartref – 11.4%
Golchi llestri – 8.3%
Garddio – 5.6%
Coginio ac yfed – 3.6%

## Slide 6: Ffynonellau dŵr
  Mae dŵr yn dod o ddwy brif ffynhonnell:
  Ffynonellau dŵr wyneb – gan gynnwys dŵr wyneb ar yr ucheldir, cronfeydd dŵr artiffisial, ac afonydd a nentydd
  Ffynonellau tanddaearol – gan gynnwys ffynhonnau a ffynhonnau artesiaidd
Notes: 6

## Slide 7
Ffynonellau dŵr – dŵr wyneb
Llynnoedd
Cronfeydd dŵr
Camlesi
Afonydd

## Slide 8
Ffynonellau dŵr – ffynonellau o dan y ddaear: ffynnon ddofn
Llyn
Ffynnon ddofn
Ffynnon ar y tir Dyfrhaen heb ei chyfyngu Ffynnon fas
Strata anhydraidd
Strata anhydraidd
Strata hydraidd
Dyfrhaen gyfyngedig
Strata anhydraidd

## Slide 9
Ffynonellau dŵr – Ffynonellau o dan y ddaear: ffynnon Artesiaidd
Strata sy’n dal dŵr
Ffynnon Artesiaidd Ffynhonnell Artesiaidd
Strata anhydraidd
Strata anhydraidd
Gwastad dirlenwi

## Slide 10: Ffynonellau dŵr
  Mae cwmnïau dŵr yn storio dŵr – naill ai yn ei gyflwr presennol heb ei drin, mewn cronfeydd dŵr neu lynnoedd cronni, neu fel dŵr iach mewn cronfeydd gwasanaeth.
  Rhaid trin dŵr cyn ei roi yn y system gyflenwi:
    Ffynhonnau dwfn a thyllau turio – mae ansawdd y dŵr yn eithaf da, oherwydd y broses hidlo naturiol; dim ond angen ei drin drwy sterileiddio.
    Afonydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr – fel arfer yn fudr ac wedi’u llygru; mae’r broses drin fel arfer yn golygu straenio, hidlo, a thrin y dŵr yn gemegol a’i sterileiddio.
    Dŵr iach – dŵr sy’n lân ac yn addas i’w yfed. Mae hefyd yn cael ei alw’n ddŵr yfadwy!
Notes: Atgoffwch y dysgwyr:
cyfrifoldeb y cwmnïau dŵr yw sicrhau bod dŵr yn iach (addas i’w yfed)
bydd y modd y caiff dŵr ei drin yn dibynnu ar ei ffynhonnell a pha amhureddau sydd ynddo
mae sterileiddio yn helpu i gadw bacteria allan o’r dŵr a'r pibellau cyflenwi, gan fod y dŵr yn dod drwy bibellau i'n cartrefi.
10

## Slide 11
Mae pum cwmni dŵr yn rheoli adnoddau dŵr Cymru. Y rhain yw:
Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW)
Hafren Dyfrdwy (HD),
Severn Trent Water
Albion Water a
Southern and Scottish Energy Water (SSE Water)
Mae tua 95% o’r dŵr yng Nghymru yn dod o ddŵr wyneb.
Ffynonellau dŵr
Gadewch i ni edrych yma ar y rhestr o gronfeydd dŵr yng Nghymru a Lloegr.

## Slide 12: Mathau o ddŵr
Wrth iddo ddisgyn i’r ddaear, gall amsugno carbon deuocsid i gynhyrchu toddiant gwan o asid carbonig.
Os oes sylffwr triocsid yn yr atmosffer, gall ddatblygu i fod yn asid sylffwrig gwan iawn.
Pan fydd dŵr yn gadael y cwmwl fel glaw, cenllysg neu eira, mae bron a bod yn bur ac ychydig iawn o amhureddau sydd ynddo.
Effaith yr halogyddion hyn ar ansawdd y dŵr.
Dŵr (H2O) yn gadael y cwmwl fel glaw, cenllysg, eirlaw ac eira
Wrth i’r glaw, y cenllysg, yr eirlaw a’r eira ddisgyn o’r cwmwl, mae’n amsugno halogyddion fel carbon deuocsid a sylffwr triocsid, gan ddatblygu’n ddŵr ychydig yn asidaidd sy’n toddi
mwy o halwynau, mwynau a nwyon ar y ddaear
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
SO3
CO2
CO2 SO3 CO2
SO3 CO2 SO3
CO2 SO3 CO2
Mae tywodfaen yn cynnwys CO2
Dŵr meddal
Dŵr meddal iawn
Dŵr sy’n galed yn barhaol
Dŵr sy’n galed dros dro
Rhostir mawn sy’n ychwanegu mwy o CO2
Calsiwm carbonad (calchfaen) CaCO3
Calsiwm sylffad (halen)

## Slide 13: Dŵr caled a meddal
Gall dŵr sy’n galed dros dro achosi llawer o broblemau mewn systemau plymio. Os bydd dŵr caled yn cael ei gynhesu dros 65⁰C, bydd yn colli ei galsiwm. Os edrychwch chi ar degell mewn ardal sydd â dŵr caled, fe welwch fod haen o galch wedi cronni tu mewn i’r tegell.
Pan fydd calch yn cronni mewn systemau plymio a gwresogi, gall y problemau canlynol ddigwydd:
gall y calch ynysu'r dŵr o'r ffynhonnell wres, gan waethygu trosglwyddiad gwres, sy'n gwastraffu tanwydd, ac yn arafu’r amser cynhesu
gall y calch flocio cyfnewidwyr a phympiau gwres, gan achosi berwi lleol gan na all y dŵr symud i ffwrdd oddi wrth y cyfnewidiwr gwres yn ddigon cyflym ac mae’r dŵr yn berwi am gyfnod byr. ‘Tegellu’ ydy'r enw ar hyn.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?