## Slide 1: PowerPoint 17: Gwresogi hydronig rhan 2
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Yn y Sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn nodi’r gwahaniaethau rhwng systemau un a dwy bibell. Byddwn yn edrych ar y derminoleg a’r dulliau a ddefnyddir i reoli systemau gwresogi a systemau dŵr poeth mewn anheddau domestig ac eiddo masnachol bach.
1.6 Mathau o systemau gwresogi a nodweddion eu cynllun

## Slide 3: Systemau gwresogi dwy bibell
Mae’r system hon yn wahanol iawn i’r system un bibell, gan fod dwy bibell ynddi, sef pibelli llif a dychwelyd, sydd wedi’u cysylltu â’r boeler.
Mae rheiddiaduron wedi’u cysylltu â changhennau unigol o’r prif bibellau llif a dychwelyd.
Mae pibellau llif a dychwelyd unigol i’r boeler ar bob rheiddiadur.
Mae pob allyrrydd gwres yn cyrraedd yr un tymheredd.
Trefniant dwy bibell
Trefniant un bibell

## Slide 4: System lled-ddisgyrchiant dwy bibell
Yr un egwyddor sylfaenol â’r system disgyrchiant rhannol un bibell. Yn y system hon, mae thermostat wedi ei osod ar y gwresogydd i reoli tymheredd y gofod.
Pibell gyflenwad oer 15mm
Pibell awyr 22mm
Boeler
Pibell lif a dychwelyd 22mm
Thermostat ystafell yn rheoli’r pwmp
Rhaglennydd
Prif bibellau disgyrchiant
28mm
Seston gyflenwi ac ehangu

## Slide 5: System wresogi lled-ddisgyrchiant dwy bibell
Mae system dwy bibell yn llawer gwell na system un bibell, ond nid yw hyd yn oed y system lled-ddisgyrchiant dwy bibell yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu eto.
I wneud hyn, mae angen i ni wella rheolaethau’r system.
MANTEISION
ANFANTEISION
Mae’r holl allyrwyr gwres yn cyrraedd yr un tymheredd.
Mae’r system dwy bibell yn cynhesu’n llawer cyflymach na’r system un bibell. Mae hyn yn arbed tanwydd.
Mae gwres heb ei reoli o’r brif gylched yn arwain at orgynhesu’r dŵr poeth domestig eilaidd.
Mae’r boeler yn cylchu drwy’r amser hyd yn oed pan fo’r gwres a’r dŵr poeth wedi cyrraedd ei dymheredd, gan arwain at wastraffu ynni tanwydd.
Nid yw’r system yn cydymffurfio â Dogfen L y Rheoliadau Adeiladu a rhaid ei diweddaru i system C-Plan fel safon ofynnol.
Mae’r boeleri sydd wedi eu gosod ar y math hwn o system yn cynnig effeithlonrwydd o 78 y cant yn unig neu lai.
Ni ellir gosod boeleri cyddwyso ar y math hwn o osodiad oherwydd y cylchrediad disgyrchiant sydd ei angen ar y silindr storio dŵr poeth.

## Slide 6: Rheoli systemau gwresogi
Gwres canolog
Cloc amser
Boeler
Mae rheolaeth yn bwysig iawn mewn systemau gwresogi. Gall tymheredd rhy uchel yn y system fod yn beryglus ac mae’r Rheoliadau Adeiladu yn dweud wrthym fod angen i ni arbed ynni.
Edrychwch ar y ddwy system rydym wedi’u trafod.
Beth yw’r gwahaniaeth o ran rheolaeth?
Boeler
Thermostat ystafell yn rheoli’r pwmp
Rhaglennydd

## Slide 7: Rheoli systemau gwresogi
Gwres canolog
Cloc amser
Boeler
System un bibell – nid oes rheolaeth ar dymheredd y gwres na’r dŵr poeth heblaw am thermostat y boeler
System ddwy bibell – mae yna thermostat ystafell i reoli tymheredd yr ystafell, ond thermostat y boeler sy’n dal i reoli tymheredd y dŵr poeth
Mae rheolaeth amser ar y ddwy system.
Boeler
Thermostat ystafell yn rheoli’r pwmp
Rhaglennydd

## Slide 8: Rheoli systemau gwresogi
Mae’n hanfodol felly bod systemau gwresogi domestig a dŵr poeth yn cynnwys rheolaeth addas dros amser a thymheredd.
Mae systemau modern yn cael eu rheoli fel arfer gan yr hyn sy’n cael eu galw’n ‘Gynlluniau Honeywell’ yn y diwydiant.
Mae’r rhain yn ddulliau unigol o gysylltu a weirio rheolyddion ar gyfer systemau Masnachol a Domestig bach. Mae cynlluniau cyffredin yn cynnwys:
C-Plan (y safon sylfaenol ar gyfer systemau presennol)
Y–Plan (gwresogi a dŵr poeth uniongyrchol wedi ei bwmpio’n llawn gan bwmp cylchredeg ac yn cynnwys 1 x 3 falf porth)
S–Plan (hefyd yn cael ei bwmpio’n llawn ac yn cynnwys 2 x 2 falf porth)
Gadewch i ni fwrw golwg sydyn ar y cynlluniau hyn.

## Slide 9: Cynlluniau Honeywell: C–Plan
Falf modur
Boeler
Thermostat ystafell
Pwmp
Rhaglennydd
Pibell gyflenwad oer 15mm
Canolbwynt weirio
Thermostat silindr
cyswllt disgyrchiant primaidd 28mm
Mae rheolaeth thermostat llwyr ar y system lled-ddisgyriant C-Plan (dwy bibell), gan gynnwys thermostat ystafell a thermostat silindr sydd wedi’i gysylltu â falf parth modur dau borth unigol ar y llif disgyrchiant cyn iddo fynd i mewn i'r cyfnewidydd gwres ar y silindr storio. Rhaid i'r system gynnwys rheolyddion i atal boeleri rhag cylchu.

## Slide 10: Cynlluniau Honeywell: Y-Plan
Falf aer awtomatig
Rhaglennydd
Canolbwynt weirio
Silindr Thermostat ystafell Thermostat
Pibell osgoi system
Falf safle
canol
Seston gyflenwi
ac ehangu
Pibell awyr 22mm Cyflenwad oer 15mm
Pibellau llif a dychwelyd 22mm
Mae’r system hon yn defnyddio falf modur tri safle, tri phorth i reoli llif dŵr i’r gylched gwres canolog a’r gylched dŵr poeth.
Mae’n cael ei reoli gan thermostat silindr a thermostat ystafell.
Mae falfiau rheiddiadur thermostatig unigol yn rheoli tymheredd pob ystafell yn annibynnol.

## Slide 11: Cynlluniau Honeywell: S-Plan
Ystafell
Thermostat
Rhaglennydd
Canolbwynt weirio
Falf aer Thermostat
Awtomatig Silindr
Pibell osgoi system
Falf barth dau borth
Falf barth dau borth
Pibellau llif a dychwelyd 22mm
Seston gyflenwi
ac ehangu
Pibell awyr 22mm Cyflenwad oer 15mm
Mae’r system hon yn defnyddio dwy falf barth, dau borth i reoli llif dŵr i’r gylched gwres canolog a’r gylched dŵr poeth. Maen nhw’n cael eu rheoli gan thermostat silindr a thermostat ystafell. Rheiddiadur thermostatig unigol
falfiau’n rheoli tymheredd pob ystafell yn annibynnol.

## Slide 12: Crynodeb
Rydyn ni wedi nodi’r gwahaniaeth rhwng systemau un a dwy bibell
Rydyn ni nawr yn gwybod y gwahaniaeth rhwng cylchrediad dŵr wedi’i bwmpio a disgyrchiant
Rydyn ni’n ymwybodol bod angen rheolaethau ar systemau gwresogi a dŵr poeth er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.
Rydyn ni’n gwybod bod gwahanol ffyrdd o osod pibellau ar systemau domestig a masnachol bychan sydd â gwahanol drefniadau rheolaeth
Rydyn ni nawr yn ymwybodol bod y cynlluniau Honeywell hyn yn cynnwys C-Plans, S-Plans a Y-Plans!

## Slide 13: Crynodeb
 | Rheolaeth thermostatig lawn | Yn cydymffurfio â Dogfen L y Rheoliadau Adeiladu | Yn cael ei argymell ar gyfer eiddo mwy | Gellir eu defnyddio gyda systemau wedi’u selio (pwysedd uchel) | Gellir eu defnyddio gyda boeleri system | Gellir ei rannu’n barthau | Boeler gwrth-gylchu cyd-gloi
System Y-Plan |  |  | × |  |  | × | 
System S-Plan |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?